# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    100台干式变压器技改项目

建设单位（盖章）：  淄博东宇电气科技有限公司

编制日期：           2022 年 08 月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 100台干式变压器技改项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2207-370303-89-02-758936 |
| 建设单位联系人 | 王明源 | 联系方式 | 13905332006 |
| 建设地点 | 山东省（自治区）淄博市 张店（区） 淄博科技工业园张柳路16号现有厂区内（地理位置见附图1） |
| 地理坐标 | （ 118 度 0 分 30.941 秒， 36 度 51 分 51.940秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3821 变压器、整流器和电感器制造 | 建设项目 行业类别 | 三十五、电气机械和器材制造业38-77.电机制造381；输配电及控制设备制造382；电线、电缆、光缆及电工器材制造383；电池制造384；家用电力器具制造385；非电力家用器具制造386；照明器具制造387；其他电气机械及器材制造389-其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 淄博市张店区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 25 | 环保投资（万元） | 1 |
| 环保投资占比（%） | 4.0 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 12235 |
| 专项评价设置情况 | 表1 专项评价表 专项评价类别 设置原则 本项目情况 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 项目排放不涉及有毒有害污染物 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 本项目无生产废水产生及排放，新增生活污水经化粪池暂存处理后排入市政管网 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 不涉及 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 不涉及 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 不涉及 根据上表，本次环评无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：淄博科技工业园规划； 审批机关：淄博市人民政府； 审批文件名称及文号：《淄博市人民政府关于淄博科技工业园规划的批复》（淄政字[2002]202号）。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 淄博市规划设计研究院在2006年编制了淄博科技工业园的控制性详细规划，淄博市张店区招商局委托同济大学对淄博科技工业园区域开发进行了环境影响评价工作，于2007年9月23日获得淄博市环境保护局的审查意见（淄环审[2007]45号文），并于2018年委托山东同济环境工程设计院编制了《淄博科技工业园环境影响跟踪评价报告书》，2018年7月3日取得了淄博市环境保护局关于跟踪评价的审查意见（淄环审[2018]34号）。 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、土地利用规划符合性 项目位于山东省淄博市淄博科技工业园张柳路16号现有厂区内，利用现有生产车间进行技术改造，用地性质为工业用地，符合淄博科技工业园规划及当地土地利用规划，详见附件4土地证、附件5建设用地规划许可证和附图5淄博市土地利用总体规划图。 2、规划符合性 淄博科技工业园主导产业以发展机械电子、生物制药、新材料、外向型出口加工等无污染工业为主；限制电镀、皮革、化工、建材、印染、石油加工及炼焦、化学原料及化学制品制造等污染较严重的工业项目进驻；高耗能、高污染、落后的生产工艺的企业不得进驻淄博科技工业园。园区供水由淄博市自来水管网提供，园区污水经收集后，经污水提升泵站提升后统一排至光大水务淄博有限公司水质净化三分厂，用电来自张店区供电公司。《淄博科技工业园环境影响跟踪评价报告书》确定的园区入区准入清单和生态环境准入负面清单如下： 表2 工业园生态环境准入负面清单 序号 领域 负面清单内容 一 禁止类项目 1、《关于下发市级审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015年本）、环评负面清单、“先批后审”项目目录的通知》（淄环函[2015]138号）中所提出的负面清单； 2、生物制药中原料药和发酵原料的生产项目； 3、钢铁、化工等污染大的外向型出口加工行业； 4、危险废物和医疗废物集中处置、不符合淄博市产业政策、行业规划、污染物不能达标排放、无主要污染物排放总量指标的建设项目； 二 限制类项目 1、污染较严重的电镀、皮革、化工、建材、印染、石油加工及炼焦、化学原料及化学制品制造项目等； 2、新材料：除新型工程塑料、塑料合金、复合材料、新型农用塑料、高端金属材料之外的项目； 3、制浆造纸业； 4、食品制造业（污水难处理的）； 表3 工业园行业准入清单 分类 内容 依据 有条件准入 1、商业（条件：限制规模与选址，只限于商业金融区）； 2、金融（条件：限制规模与发展，只限于商业金融区）； 3、供热行业（条件：满足工业园及城区供热需求）； 与工业园产业关联性不强，但有助于工业园经济发展的行业。 允许行业（细分） 1、主导产业链项目（包括机械电子、生物制药、新材料、外向型出口加工，除环境准入负面清单外的）； 2、有利于延长工业园产业链的项目； 3、以降低主导产业生产成本、降低污染等为目的的生产研发、科技含量高的项目； 4、仓储物流、工业用地兼容仓储物流； 工业园主导产业、有利于工业园经济发展，有利于形成产业链。 备注： 1、有条件准入和允许类行业必须以符合国家产业政策，不属于落后淘汰的项目或生产工艺，污染物达标排放，满足工业园资源承载力为前提。 2、未在以上规定范围内的行业应根据禁入与准入条件分析论证后，确定是否入区。 3、鼓励建设以工业园产品为高科技低污染增加附加值并有利于工业园产业链延伸的项目。 本项目产品为干式变压器，属于电气机械和器材制造业，不属于淄博科技工业园的生态环境准入负面清单内的行业，项目供水、排水、用电等依托园区的基础设施建设。 淄博科技工业园确定的产业定位为“主导产业以发展机械电子、生物制药、新材料、外向型出口加工等无污染工业为主”，总体布局为：规划以一帆路、双岛路、张田路、三赢路、英雄路主要道路为基础，将淄博科技工业园自左至右，自上至下划分为工业园一区、二区、三区、四区和配套居住区。 本项目建设位置位于工业四区，主要产品为干式变压器，依据淄博科技工业园确定的准入条件：“虽然与淄博科技工业园确定的产业定位关联性不强，但项目的建设有助于园区的经济发展的准许进入”，该项目投资强度大，产品附加值高，可以有力的促进科技工业园经济的发展，因此项目建设符合科技工业园的总体规划，且项目污染物可以达标排放，因此项目可以在工业园内建设。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 该项目属于国民经济行业分类（GB/T 4754-2017，2019年修订）中的“C3821 变压器、整流器和电感器制造”，不属于发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类、限制类和淘汰类行列，故建设项目属允许类项目，符合国家的产业政策。 国家关于《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》（第一批）、（第二批）、（第三批）中对本项目的生产工艺技术、规模均未做出淘汰和限制的规定。 项目所用设备、生产工艺不属于淄博市《全市重点淘汰的落后工艺技术、装备及产品目录》中落后的工艺技术、装备及产品项目。 综上所述，本项目的建设符合国家及淄博市产业政策的要求。 2、“三线一单”符合性分析 （1）与生态保护红线规划符合性 根据《山东省生态保护红线规划(2016-2020年)》（鲁政字〔2016〕173号），淄博市张店区内的生态保护红线区为：四宝山以西生物多样性维护生态保护红线区（SD-03-B4-03），本项目不在生态红线保护区范围内，位于四宝山以西生物多样性维护生态保护红线区的西北方向，距离约10.15km，具体见附图6淄博市省级生态保护红线图，符合山东省生态保护红线规划要求。 （2）与环境质量底线符合性 根据2022年01月24日淄博市生态环境局发布的《生态淄博建设工作简报》 （2022年第1期，2021年12月份及全年环境质量情况通报）数据可知，张店区2021年度二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）平均浓度分别为15μg/m3、39μg/m3、85μg/m3、46μg/m3，张店区2021年度大气中SO2、NO2可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求，PM10、PM2.5均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求，大气环境质量现状不达标。本次评价收集了距离本项目较近的淄博市城市环境空气例行监测站点—张店区人民公园（位于项目东南方向6.5km处）监测点评价基准年2020年连续1年的监测数据，根据表22可知， 2020年张店区人民公园例行监测点环境空气中SO2年均浓度、相应百分位数24h平均质量浓度、NO2及CO相应百分位数24h平均质量浓度能够满足《环境空气质量标准》（ GB3095-2012）及其修改单二级标准，NO2、PM10、PM2.5年均浓度，PM10、PM2.5相应百分位数24h平均质量浓度及O3相应百分位数日最大8h平均浓度不达标。 为了不断改善区域环境质量，淄博市采取一系列大气污染治理措施，根据《淄博市环境保护“十四五”规划》要求，科学统筹大气污染防治，切实改善环境空气质量。坚持源头治理，突出分区分类管理，实现区域联防联控。深化工业源污染治理，提高传统行业脱硝脱硫效率，加强可吸入颗粒物治理，加强多污染物协同控制，加快绿色生态屏障建设，不断加强环境空气污染治理和环境空气质量考核，连续几年均能够完成年度空气质量改善目标，区域环境空气质量将持续改善。 该项目所在区域最近的地表水河流为猪龙河，参考淄博市河流断面水质在线自动监测系统，2022年03月05日猪龙河裕民桥检测结果满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准要求（平均浓度COD：12.9mg/L；氨氮：0.0571mg/L）。 本技改项目无新增废水。新增废气主要为机加工工序产生的金属粉尘，车间密闭，自然沉降后无组织排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值要求，因此项目产生的污染物对周围环境的影响程度不大，满足环境质量底线要求。 项目周边环境可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。建设单位在各项降噪措施严格落实的前提下，经设备减震、厂房隔声、距离衰减后，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准要求。 综上，在落实大气和水环境相关治理工作任务后，区域环境质量达到相应标准要求。 （3）资源利用上线 本项目无新增用水，用电由当地供电网网供应，资源利用量较小，不超过当地的资源利用承载力。项目周围配套设施较为完善，用水、用电等公共设施方便；在工艺流程设计和生产管理中，还体现了资源能源的小循环，在项目整个生产过程中贯穿了循环经济的理念。 （4）生态环境准入清单 1）生态环境分区管控方案符合性分析 本项目不属于淄博市人民政府办公厅《关于印发淄博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》（淄政办发[2011]35号）中的 “淘汰类”和“限制发展类”，可按程序办理环评审批。 根据《淄博市人民政府关于印发淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》 (淄政字(2021) 49号) ：按照生态环境法律法规和国家、省环境管理政策，结合区域发展战略和生态功能定位，全市共划定环境管控单元117个，分为优先保护单元、重点管控单元和一股管控单元三类。 根据《淄博市环境管控单元图》本项目所在区域为房镇镇，单元面积为31.31km2，属于重点管控单元，环境管控单元编码为ZH37030320018，项目与《淄博市人民政府关于印发淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淄政字〔2021〕49号）符合性分析见下表。 表4 淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案重点管控单元要求 淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案重点管控单元要求 项目情况 符合性 空间布局管控要求。优化完善区域产业布局，合理布局各类工业项目。坚决淘汰落后产能，聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”低效落后产能，进一步健全并严格落实环保、安全、技术、能耗、效益标准，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。坚决改造提升传统产业，聚焦“四强”产业，实施产业攀登计划，加快传统产业绿色化升级改造，形成高端引领、链条完整、生态完善、效益显著的产业发展格局。在满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，实行工业项目进工业园区或聚集区，集约高效发展。从严审批“两高”建设项目，严格落实产能、煤炭、能耗等置换要求；加快推进“散乱污”企业搬迁入园或关闭退出。 本项目不属于《山东省人民政府办公厅关于加强“两高”项目管理的通知》（鲁政办字[2021]57号）中的“两高”项目；不属于“散乱污”项目。 符合 污染物排放管控要求。落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。严格执行国家及省相关排放标准，新建工业项目污染物排放水平达到同行业国内先进水平，对主要污染物排放指标实施总量等量或倍量置换。加快污水收集处理设施建设与提质增效，逐步完善城乡污水管网，实施雨污分流改造。加强挥发性有机物、臭气异味防治和餐饮油烟治理，严格施工扬尘监管。加强土壤和地下水污染防治与修复。 本项目废气严格要求申请总量控制指标，进行倍量替代；废水经淄博科技工业园污水管网排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂处理，COD、氨氮总量纳入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂的内控指标。 符合 环境风险防控要求。加强风险防控体系建设，强化工业园区和聚集区内企业环境风险防范设施建设和正常运行监管，加强重点环境风险监控企业应急预案制定，建立企业隐患排查整治常态化监管机制。 加强风险防控体系建设，编制应急预案，建立隐患排查制度。 符合 能源资源利用要求。推进工业园区和聚集区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，鼓励使用清洁能源，提高资源能源利用效率。禁燃区内禁止新、改、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。推广使用清洁能源车。因地制宜推进冬季清洁取暖。 本项目能源使用主要为电，不使用高污染燃料。 符合 2）与《淄博市“三线一单”生态环境准入清单》（淄环委办[2021]24号）符合性分析 根据《淄博市“三线一单”生态环境准入清单》（淄环委办[2021]24号），该项目所在地生态环境准入清单要求见下表。 表5 淄博市生态环境准入清单（总体要求）符合性分析 分类 要求 本项目情况 符合性 空间布局约束 1.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。 2.按《土壤污染防治行动计划》的要求管理：严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 3.按《山东省水利厅关于公布我省地下水限采区和禁采区的通知》要求，执行超采区管控要求。 4.大气布局敏感区从严控制新建、扩建排放大气污染物的工业项目；科学合理规划布局商业、居住并严格执行。 5.污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的项目不得建设。 1.本项目属于国民经济行业分类（GB/T 4754-2017，2019年修订）中的“C3821 变压器、整流器和电感器制造”，不属于发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类、限制类和淘汰类行列，故建设项目属允许类项目，符合国家的产业政策。2.本项目不属于新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业。3.本项目不采用地下水。4.本项目不属于此区域。5.本项目区域已配套健全的污水管网，废水经淄博科技工业园污水管网排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂深度处理。 符合 污染物排放管控 1.严格控制“两高”项目，确需建设的需严格执行产能、煤耗、能耗、碳排放、污染物排放减量替代制度。 2.落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新（改、扩）建工业项目生产工艺应达到国内先进水平，主要污染物治理要达到国内同行业先进水平，实施主要污染物总量等量或倍量替代。 3.废水应当按照分类收集、分质处理的要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。 4.禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。 5.化工、铸造等严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。 6.加强机动车排气污染治理。 7.加快实施城中村、老旧城区、城乡结合部污水收集和雨污管网分流改造，基本实现城市建成区污水全收集、全处理。 8.进一步加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、取土、养护绿化等活动的扬尘管理。 9.加强餐饮服务业燃料烟气及油烟防治，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护。 1.本项目不属于“两高”项目。2.本项目为100台干式变压器技改项目，行业类别为变压器、整流器和电感器制造，经对照《固定污染源排污许可分类管理名录》 （2019年版）， 本项目应执行登记管理，且企业技改前已取得固定污染源排污登记回执（登记编号: 91370303689475443L001X），技改后排污许可登记回执须按照实际排污情况进行变更；本项目生产工艺较先进，污染物治理水平可达到国内同行业先进水平；本项目需按要求对污染物总量等量或倍量替代。3-4.本项目废水经淄博科技工业园污水管网排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂深度处理。5-8.本项目严格按照要求执行。9.本项目不涉及餐饮活动。 符合 环境风险防控 1.紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高的建设项目。 2.重点企业应采取防腐防渗等有效措施，建立完善三级防护体系，防止因渗漏污染土壤、地下水以及因事故废水直排污染地表水。 3.企业应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。 4.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。 1.本项目环境风险潜势等级较低。2.本项目不属于重点企业，对危废暂存间进行重点防渗处理，应采取防腐防渗等有效措施。3.现处于环评编制阶段，企业应按照要求编制环境风险应急预案并定期开展演练。4.本项目建成后应建立危险废物贮存、申报、经营许可、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。 符合 资源开发效率要求 1.严格执行淄博市高污染燃料禁燃区划定范围及管控要求。 2.强化节水措施，提高水资源使用效率。 3.未经许可不得开采地下水，执行浅层地下水限采区管理规定。 4.提升土地集约化水平。 5.优化调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。 1.本项目不使用燃料。2.本项目严格加强节水措施，提高水资源使用效率。3、本项目不开采地下水。4.本项目不涉及。5.本项目不使用煤炭，能源使用清洁能源电。 符合 综上所述，本项目符合《淄博市“三线一单”生态环境准入清单》（淄环委办[2021]24号）中生态环境准入清单要求，淄博市环境管控单元图详见图7。 3、相关政策符合性 （1）与《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日实施）符合性分析 表6 与《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日实施）符合性一览表 序号 《建设项目环境保护管理条例》第十一条 项目情况 符合性 1 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划 根据上述产业政策及用地规划、环保政策符合性分析，符合环境保护法律法规和相关法定规划 符合 2 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求 所在区域环境质量未达到国家环境质量标准，项目所在地政府和环境主管部门已制定大气等污染整治计划，目前正在实施；本项目采取相应措施后能满足区域环境质量改善目标管理要求 符合 3 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏 本项目采取相应措施后，污染物排放满足相应标准要求 符合 4 改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施 本项目为技改项目，无新增废水产生，新增废气主要为机加工工序产生的金属粉尘，车间密闭，自然沉降后无组织排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值要求 符合 5 建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理 建设项目环境影响报告表的基础资料数据有来源依据，且已给出明确环境影响评价结论 符合 综上所述，本项目不属于《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日实施）第十一条中环境影响报告表作出不予批准的项目类型，可进行建设。 （2）与《山东省环境保护条例》（2018.11.30修订）符合性分析 根据《山东省环境保护条例》（2018.11.30修订）“第四十四条新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区”，本项目位于工业园区内，符合《山东省环境保护条例》要求。 表7 与《山东省环境保护条例》（2018.11.30修订）符合性一览表 序号 具体规定 本项目情况 符合情况 一、监督管理 禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地的县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 本项目符合国家产业政策 符合 实行排污许可管理制度。纳入排污许可管理目录的排污单位，应当依法申请领取排污许可证。未取得排污许可证的，不得排放污物。 因污染物排放执行的国家或者地方标准、总量控制指标、环境功能区划等发生变化，需要对许可事项进行调整的，生态环境主管部门应当及时对排污许可证载明事项进行变更。 项目按要求办理排污许可，技改项目完成后严格按照规定变更排污许可证 符合 新建、改建、扩建建设项目，应当依法进行环境影响评价。建设项目可能对相邻地区造成重大环境影响的，生态环境主管部门在审批其环境影响评价文件时，应当征求相邻地区同级生态环境主管部门的意见；意见不一致的，由共同的上一级人民政府生态环境主管部门作出处理。 本项目依法进行环境影响评价，对周边环境较小 符合 有下列情形之一的，生态环境主管部门和其他有关部门可以依法对有关设施、设备、物品采取查封、扣押的行政强制措施： （一）违法排放、倾倒、处置有毒有害物的； （二）在饮用水水源一级保护区、自然保护区核心区违法排放、倾倒、处置污染物的； （三）违法排放或者倾倒化工、制药、石化、印染、电镀、造纸、制革等工业污泥的； （四）通过暗管、渗井、渗坑、灌注或者篡改、伪造监测数据，或者不正常运行污染防治设施等逃避监管的方式排放污染物的； （五）发生较大、重大、特别重大突发环境事件或者在重污染天气应急期间，未按照要求实施停产、停排、限产等措施，继续排放污染物的； （六）有关证据可能灭失或者被隐匿的； （七）其他造成或者可能造成严重污染的违法行为。 本项目未有相关违法行为 符合 二、防治污染和其他公害 排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。 实行排污许可管理的排污单位，应当按照排污许可证规定的污染物种类、浓度、排放去向和许可排放量等要求排放污染物。新建、改建、扩建建设项目，应当根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。 环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 排污单位应当按照环境保护设施的设计要求和排污许可证规定的排放要求，制定完善环境保护管理制度和操作规程，并保障环境保护设施正常运行。 排污单位应当根据生产经营和污染防治的需要，建设应急环境保护设施。鼓励排污单位建设污染防治备用设施，在必要时投入使用。 排污单位可以委托具有相应能力的第三方机构运营其环境保护设施或者实施污染治理。委托运营不免除排污单位的责任。 本项目具有合理可行的污染处理设施，遵循“三同时原则”，所有污染物均达标排放，已经进行固定污染源排污登记，技改项目完成后严格按照规定变更排污许可证。 符合 三、环境保护和改善 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 项目位于淄博科技工业园，建设地点属于工业园区 符合 四、信息公开和公众参与 对依法应当编制环境影响评价报告书的建设项目，建设单位应当按照规定在报批前向社会公开环境影响评价文件，征求公众意见。生态环境主管部门受理环境影响评价文件后，除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的内容外，应当向社会公开。 建设单位应当在项目建设过程中向社会公示采取的环境保护措施。 本项目按照相关要求严格执行 符合 五、法律责任 违反本条例规定的行为，法律、行政法规已规定法律责任的，从其规定；法律、行政法规未规定法律责任的，依照本条例规定执行。 本项目未有违法违规行为 符合 （3）与《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021-2023年）》符合性分析 表8 与《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021-2023年）》符合性 序号 具体规定 本项目情况 符合情况 一 一是在深入调整产业结构方面，坚决淘汰低效落后产能，严控重点行业新增产能，推动绿色循环低碳改造，加快培育壮大新动能。比如：到2023年，转移退出传输通道城市外炼钢产能490万吨、炼铁产能450万吨；生态工业园区力争达到30家以上；建立60个原辅材料替代示范项目，高VOCs原辅材料源头替代比例达到9%；主营业务收入过1000亿元的国家级战略性新兴产业集群达到5个，新培育20个以上省级战略性新兴产业集群；力争全省氢能产业总产值突破260亿元，工业副产氢纯化、燃料电池发动机等关键技术达到国内先进水平。 本项目不涉及产业结构和产能 符合 二 二是在深入调整能源结构方面，严控化石能源消费， 持续压减煤炭使用，提高能源利用效率，壮大清洁能源规模。比如:到2023年，全省化石能源消费总量控制在39600万吨标准煤以内，非化石能源消费总量力争达到4400万吨标准煤以上；煤炭消费总量压减6%以上，煤炭消费占能源消费比重下降5个百分点；实现公共机构单位建筑面积能耗、人均综合能耗、人均用水量分别比2020年下降3.1%、3.7%、3.7%以上；生物质能年利用量相当于替代500万吨标准煤;全省可再生能源发电装机容量从2020年的4542万千瓦提高到6000万千瓦;接纳省外电量从2020年的1159亿千瓦时增加到1 300亿千瓦时以上；到2023年，天然气供气量从2020年的221.6亿立方米增加到260亿立方米。 本项目不涉及化石能源消费 符合 三 三是在深入调整运输结构方面，提升综合运输效能，减少移动源污染排放，大幅提高新能源汽车比例，增加绿色低碳运输量。比如：到2023年，铁路水路货物周转量增长10%以上；淘汰老旧农业机械8000台；社会车辆用能清洁化比例达到5%；力争50%以上中心城区公共交通等绿色出行比重达到70%；重点区域巡游出租汽车新增及更新车辆中，新能源汽车比例从2020年的5%左右提高到30%。 本项目不涉及运输效能 符合 四 四是在深入调整农业投入与用地结构方面，减少化肥使用量，强化农药使用管理，提高绿色生态用地质量，加强施工工地生态管控。比如：到2023年，配方肥应用面积从2020年的400万公顷增加到440万公顷；全省畜禽粪污综合利用率稳定在90%以上，有机肥使用量从2020年的436万吨增加到450万吨。 本项目不涉及肥料、农药的使用 符合 由上表可知，本项目符合《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021-2023年）》的要求。 （4）与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字[2021]58号）的符合性分析 表9 与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字[2021]58号）符合性分析 序号 具体规定 本项目情况 符合情况 认真贯彻执行产业政策 新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。 本项目为技改项目，符合国家产业政策，生产工艺不属于国家公布的淘汰工艺和落后设备 符合 强化规划刚性约束 新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。 本项目选址位于淄博科技工业园，选址较为合理 符合 科学把好项目选址关 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展 由上表可知，本项目符合《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字[2021]58号）要求。 （5）与《山东省人民政府办公厅关于加强“两高”项目管理的通知》（鲁政办字[2021]57号）的符合性分析 表10 与《山东省人民政府办公厅关于加强“两高”项目管理的通知》（鲁政办字[2021]57号）符合性分析 序号 具体规定 本项目情况 符合情况 两高行业和项目范围 本通知所指“两高”行业，主要包括国家统计局国民经济和社会发展统计公报中明确的石油、煤炭及其他燃料加工业，化学原料和化学制品制造业，非金属矿物制品业，黑色金属冶炼和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业，电力、热力生产和供应业等“六大高耗能行业”。“两高”项目，是指“六大高耗能行业”中的钢铁、铁合金、电解铝、水泥、石灰、建筑陶瓷、平板玻璃、煤电、炼化、焦化、甲醇、氮肥、醋酸、氯碱、电石、沥青防水材料等16个高耗能高排放环节投资项目。 本项目属于电气机械和器材制造业，不属于“两高”项目范畴。 符合 （6）与《大气污染防治行动计划》的符合性分析 表11 与《大气污染防治行动计划》符合性分析 《大气污染防治行动计划》相关规定 评价项目情况 结论 全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。 项目不设燃煤锅炉 符合 按照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）的要求，采取经济、技术、法律和必要的行政手段，提前一年完成钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等21个重点行业的“十二五”落后产能淘汰任务。2015年再淘汰炼铁1500万吨、炼钢1500万吨、水泥（熟料及粉磨能力）1亿吨、平板玻璃2000万重量箱。 评价项目不在上述淘汰项目之列 符合 由上表可知，评价项目符合《大气污染防治行动计划》的要求。 （7）项目选址综合论证 本项目具体建设地点位于山东省淄博市张店区淄博科技工业园张柳路16号现有厂区内。 表12 选址合理性分析一览表 项目分析 结 论 土地性质 项目用地为工业用地，符合淄博科技工业园规划及当地土地利用规划的要求 供水、供电 项目供水、供电设施齐全 交通运输 项目临近道路，交通运输条件便利，地理位置比较优越 外界环境对项目影响 项目周围主要为企业，本项目对外界环境要求不高，因此，周围环境对项目影响不大 项目对外界环境影响 项目营运期间污染物产生量均不大，项目废气、噪声采取相应措施后可以达标排放；废气通过产污点集气收集处理等措施，减少废气排放；固废全部得到妥善处置。因此，对周围环境影响不大。 对风景名胜区的影响 项目周围无风景名胜区。 环境敏感点 距离项目最近的敏感目标为西南侧150m处的解营村。 因此，本项目选址此处是合理可行的。 综上所述，本项目符合国家产业政策，符合山东省相关文件要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景及概况 淄博东宇电气科技有限公司成立于2009年05月25日，主要经营范围为许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：配电开关控制设备销售；配电开关控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；电力设施器材制造；金属材料销售；五金产品制造；五金产品零售；电力设施器材销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；机械设备销售；机械设备研发；配电开关控制设备研发；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。淄博东宇电气科技有限公司2013年5月委托山东省地质环境监测总站编制了年产3000台电力变压器、1000套箱式变电站建设项目环境影响报告表，于2013年6月3日取得淄博市环境保护局的审批意见（淄环报告表【2013】54号），一期项目（年产1500台电力变压器、500套箱式变电站）于2019年12月29日通过自主验收，二期项目目前未建设。 本项目拟投资25万元在山东省淄博市淄博科技工业园张柳路16号现有厂区内建设“100台干式变压器技改项目”，项目占地面积12235平方米，本技改项目实际是在现有车间内西北角新增一台真空压力固化浇注设备，替换原来的变压器真空干燥室，变压器生产工艺中原“烘干”工序改为“固化”工艺（生产工艺达到国内先进水平，主要污染物治理达到国内同行业先进水平），能够极大地提高生产效率，节约用电，具有明显的经济效益。技改项目新增产品干式变压器，可年产100台干式变压器，技改项目建成后，全厂可年产3000台电力变压器、1000套箱式变电站、100台干式变压器（全厂目前实际可年产1500台电力变压器、500套箱式变电站、100台干式变压器）。项目的建成既可以节约用电，又能够极大地提高生产效率，推动经济发展。本项目计划开工时间为2022年10月。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1施行）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2003.9.1实施，2018.12.29修订）等有关法律法规，需对本项目进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十五、电气机械和器材制造业38-77.电机制造381；输配电及控制设备制造382；电线、电缆、光缆及电工器材制造383；电池制造384；家用电力器具制造385；非电力家用器具制造386；照明器具制造387；其他电气机械及器材制造389”项中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”类，需编制环境影响报告表。淄博东宇电气科技有限公司委托我单位编制“100台干式变压器技改项目”环境影响报告表，针对项目运营期存在的环境问题，提出相应的治理措施。我单位受淄博东宇电气科技有限公司委托，承担其环境影响评价报告表的编制工作。我单位接受委托后，在对项目进行现场考察、资料收集和类比调查的基础上，按国家相关环境法律、法规及环境影响评价技术导则等编写了建设项目环境影响报告表。 2、项目概况 （1）项目名称：100台干式变压器技改项目； （2）建设单位：淄博东宇电气科技有限公司； （3）建设性质：技改； （4）建设地点：项目选址于山东省淄博市淄博科技工业园张柳路16号现有厂区内，该项目厂区北侧为山东力欧进出口有限公司，东侧和西侧均为空地，南侧为张柳路。本项目具体地理位置见附图1，项目周边现状关系详见附图2； （6）建设内容及规模：该项目总投资25万元，其中环保投资1万元，占总投资的4.00%，项目占地面积12235平方米，在现有车间内西北角新增一台真空压力固化浇注设备，替换原来的变压器真空干燥室，变压器生产工艺中原“烘干”工序改为“固化”工艺，能够极大地提高生产效率，节约用电，具有明显的经济效益。技改项目新增产品干式变压器，可年产100台干式变压器，技改项目建成后，全厂可年产3000台电力变压器、1000套箱式变电站、100台干式变压器（全厂目前实际可年产1500台电力变压器、500套箱式变电站、100台干式变压器，在建二期项目可年产1500台电力变压器、500套箱式变电站）。项目的建成既可以节约用电，又能够极大地提高生产效率，推动经济发展。 3、生产规模及内容 现有项目环评年产3000台电力变压器、1000套箱式变电站，实际只建成一期项目，二期项目未建设，即年产1500台电力变压器、500套箱式变电站，技改项目年产100台干式变电器，本技改项目建成后可年产3000台电力变压器、1000套箱式变电站、100台干式变压器（全厂目前实际可年产1500台电力变压器、500套箱式变电站、100台干式变压器，在建二期项目可年产1500台电力变压器、500套箱式变电站）（本技改项目在原一期项目电力变压器基础上进行，只是通过更换设备，将变压器生产工艺中原“烘干”工序改为“固化”工艺，提高了生产效率，现有项目主要产品产量未发生变化，增加产品干式变压器，可年产100台干式变压器）。 表12 建设项目主体工程及产品方案 序号 产品名称 环评产量 备注 现有项目环评 1 电力变压器 3000台/a 一期项目1500台/a、二期项目1500台/a；目前实际只建成一期项目，二期项目未建设 2 箱式变电站 1000套/a 其中一期项目500套/a、二期项目500套/a；目前实际只建成一期项目，二期项目未建设 技改项目新增 1 干式变压器 100台/a / 技改后全厂 1 电力变压器 3000台/a 技改后全厂实际1500台/a，二期项目未建设 2 箱式变电站 1000套/a 技改后全厂实际500套/a，二期项目未建设 3 干式变压器 100台/a 技改后全厂实际100台/a，二期项目未建设 注：二期项目为在建项目。 4、主要生产设施 表13 主要设备一览表 序号 设备名称 型号 现有项目环评设计设备数量（台/套） 一期项目实际设备数量（台/套） 技改项目新增设备数量（台/套） 技改后全厂实际设备数量（台/套） 技改后全厂预计设备数量（台/套） 备注 1 车床 / 1 1 0 1 1 / 2 数控剪板机 HSS-3065 1 3 0 3 3 / 3 数控折弯机 HPB-12530AT 1 0 0 1 1 / 4 数控母线加工机 BM303-S-3-8PII 1 2 0 2 2 / 5 硅钢片横剪线 XBJ21-60 1 1 0 1 1 / 6 硅钢片纵剪线 CJX5-1000型 1 1 0 1 1 / 7 卧式绕线机 GRX-800；RX-1 10 3 0 3 10 / 8 变压器真空干燥室 HB型 1 1 0 0 0 技改后拆除 9 板料折弯机 WB67Y-100/3200型 1 0 0 0 1 / 10 液压摆式剪板机 QC12Y 12/500 1 0 0 0 1 / 11 线切割机床 DK770A 2 0 0 0 2 / 12 激光切割机 Q81K-2500*1250/3 1 0 0 0 1 / 13 切割机 -- 1 1 0 1 1 / 14 压力机 JF21-80 1 0 0 0 1 / 15 同步发电机组 200kVA倍频机组 500kVA工频机组 1 1 0 1 1 / 16 线板圆剪机 ZYJ-1000 1 0 0 0 1 / 17 真空滤油机 -- 2 2 0 2 2 / 18 弧焊机 ZX5-400 4 0 0 0 4 / 19 弧焊机 BX1-300 5 0 0 0 5 / 20 弧焊机 NBC-200K（350k） 3 0 0 0 3 / 21 空气压缩机 0.5m3；10m3；10m3 3 3 0 3 3 / 22 行车 2T；5T；10T；16T 3 4 0 4 4 / 23 叉车 FD/FG/LPG30 1 1 0 1 1 / 24 真空压力固化浇注设备 / 0 0 1 1 1 技改项目新增 注：技改后全厂预计设备数量含在建项目设备数量。 5、主要原辅材料及燃料 表14 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 名称 单位 环评用量 一期项目用量 技改项目新增 技改后全厂实际 技改后全厂预计 备注 现有项目 1 电磁线 t/a 400 200 1.3 201.3 401.3 外购 2 绝缘纸张 t/a 400 200 1.3 201.3 401.3 外购 3 硅钢片 t/a 2388 1194 79.6 1276.6 2467.6 外购 4 变压器外壳 t/a 1920 960 0 960 1920 外购 5 25#变压器油 t/a 327 163.5 0 163.5 327 外购 6 铜线 t/a 1212 606 40.4 646.4 1252.4 外购 7 变压器开关 t/a 5.6 2.8 0 2.8 5.6 外购 8 瓷瓶 t/a 11 5.5 0 5.5 11 外购 9 密封件 t/a 0.54 0.27 0 0.27 0.54 外购 10 箱式变电站箱体 t/a 4000 2000 0 2000 4000 外购 11 开关柜柜体 t/a 100 50 0 50 100 外购 12 高压断路器 t/a 150 75 0 75 150 外购 13 低压断路器 t/a 200 100 0 100 200 外购 14 熔断器 t/a 5 2.5 0 2.5 5 外购 15 电容器 t/a 10 5 0 5 10 外购 16 刀开关 t/a 3 1.5 0 1.5 3 外购 17 铜牌 t/a 600 300 1.5 301.5 601.5 外购 18 电线 t/a 9.3 4.65 0 4.65 9.3 外购 19 螺丝 t/a 15 7.5 1.5 9 16.5 外购 20 液压油 t/2a 0.1 0.05 0 0.05 0.1 外购 21 润滑油 t/a 0.004 0.002 0 0.002 0.004 外购 22 固化剂 t/a 0 0 0.5 0.5 0.5 规格：25kg/桶；B组分成分：聚乙二醇10%，酸酐固化剂40%，硅微粉50%；A组分成分：双酚 A 型环氧树脂40%，聚乙二醇6%，硅微粉 50%、红色粉4% 23 绝缘材料DMD t/a 0 0 1 1 1 外购 24 原材料干式变压器 个/a 0 0 100 100 100 外购 25 干式变压器外壳 个/a 0 0 100 100 100 外购 26 水 t/a 775 730 0 775 775 用水当地自来水管网供给 27 电 万kW·h/a 98 58 0.3 88.3 98 由当地供电系统提供；将变压器真空干燥室更换为真空压力固化浇注设备后，能够大幅度地省电，约省电量10万kW·h/a 注：技改后全厂预计原辅材料及能源消耗数量含在建项目的数量。 6、公用及辅助工程 表15 项目工程一览表 序号 工程类别 工程内容 备注 1 主体工程 车间 建筑面积10400m2，钢结构，生产使用 利用现有 2 储运工程 仓库 位于车间内东侧，建筑面积300m2，用于存储原材料、成品 利用现有 3 辅助工程 办公楼 建筑面积700m2，砖混结构，办公使用 利用现有 门卫室 建筑面积50m2，砖混结构 利用现有 配电房 建筑面积50m2，砖混结构 利用现有 4 公用工程 供水 775t/a，淄博科技工业园园区给水总管供给 技改项目无新增用水 排水 生活污水经化粪池预处理后排入淄博科技工业园污水管网，最终进入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂深度处理 技改项目无新增废水产生 供电 98万kW·h/a，当地供电网供给 技改后用电量减少，技改后全厂实际用电量约为88.3万kW·h/a；技改后全厂预计用电量约为98万kW·h/a 消防 配置手提贮压式干粉灭火器 利用现有 5 环保工程 废气处理措施 环评审批中项目产生的焊接烟尘和金属粉尘的点位要安装集气罩，分别集中统一收集烟尘和金属粉尘，将无组织排放变为有组织经处理后排放。实际根据公司出具的证明以及淄博市环境保护局张店分局环境监测站出具了项目竣工环境保护验收监测表（张环监（验）字（2017）第 029 号）内容，生产中无焊接， 因此无焊接烟尘产生；机加工过程产生的少量金属粉尘无组织排放 技改项目新增废气主要机加工过程产生的少量金属粉尘，经移动式除尘器收集处理后无组织排放 废水处理措施 生活污水经化粪池预处理后排入淄博科技工业园污水管网，最终进入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂深度处理 技改项目无新增废水产生 固废处理措施 生活垃圾、含油废抹布暂存于厂区垃圾桶，定期由环卫部门清运处理；下脚料（含金属屑）、废包装材料收集后暂存于一般固废暂存处，定期外卖至废品回收站；废液压油储存在有排气孔的铁桶中，暂存于危废暂存间，定期由有资质的危废单位进行处理 技改项目新增固体废物主要为下脚料（含金属屑）、废包装材料、除尘器收尘 噪声治理措施 选用低噪声设备，远离声环境敏感点，进行必要的隔声减振措施 选用低噪声设备，远离声环境敏感点，进行必要的隔声减振措施 7、职工人数及生产制度 现有项目劳动定员25人，一期项目实际劳动定员25人，二期及技改项目均不新增劳动定员，调剂厂区现有职工，全年运营300天，白班8小时工作制。 8、厂区平面布置 淄博东宇电气科技有限公司以产品的加工生产流程为原则布置，项目厂区邻近道路，顺延了物料走向。厂区内主要建筑物为车间、办公楼、仓库、门卫室、配电房等。车间位于厂区北部，办公楼位于厂区南部，仓库位于车间内东侧，危废暂存间、一般固废暂存处位于车间内西南侧，入口在厂区的南部，整体顺延了物料走向，总平面布置将生产区和辅助工程等分区布置，避免了生产和办公等相互干扰。工艺流程布置紧凑、合理、整齐、美观，并符合环保、安全、卫生的要求。结合生产设施的实际情况，尽量做到了人流、物流各行其道，并在总图布置过程中结合厂址场地及周围道路的具体条件，综合考虑了物料输送路线短捷、原料及成品运输方便等因素，厂区平面布置详见附图3。 9、给水工程 （1）现有项目 现有项目总新鲜用水量为775t/a，用水主要为职工生活用水和绿化用水，用水由当地自来水管网供给。 1）生活用水：现有项目劳动定员25人，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版）工业企业建筑、管理人员的生活用水定额为30～50L/人，项目用水量按50L/d·人计，则现有项目生活用水总量为375t/a。 2）绿化用水：厂区绿化用水定额按照2L/（m2·d），年用天数按照200天计算，根据企业提供数据，绿化面积为1000m2，绿化用水量约为400t/a。 （2）技改项目 技改项目无新增劳动定员，无新增生活及生产用水。 10、排水工程 现有项目废水主要为职工生活污水。生活污水产生量按生活用水量的80%计，为300t/a。生活污水经化粪池预处理后排入淄博科技工业园污水管网，最终进入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂深度处理。绿化用水吸收利用。 技改项目无新增废水产生，因此技改后全厂实际排水情况与现有项目相同。 现有项目及全厂水平衡图如下： 图1 现有项目（一期项目）及全厂水平衡图 （单位m3/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 图2 项目施工期工艺流程图 本技改项目利用现有车间进行生产，施工期主要是真空压力固化浇注设备的安装，设备安装人员生活污水排入厂区现有污水管网，经化粪池预处理后排入淄博科技工业园污水管网，最终进入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂深度处理。设备安装产生的下脚料主要为设备包装、线缆等，均作为废品外售。设备安装期间对周围环境基本无影响。因此本次环评不对施工期环境影响进行分析评价。 二、营运期 1、变压器（电力变压器和干式变压器）生产工艺流程图 图3 变压器（电力变压器和干式变压器）生产工艺流程及产污环节图 注：图中蓝色部分为技改部分内容（现有项目本工序未烘干，技改后为固化） 2、生产工艺流程说明 ①线圈绕制：外购电磁线经卧式绕线机缠绕出指定规格的线圈，利用行车进行套装后得到线圈； ②铁芯组装：原料硅钢片经硅钢片横剪线、硅钢片纵剪线剪切出指定规格料片，然后进行铁芯的叠装、绑扎、起立，进而加工成为变压器铁芯； ③半成品检验：对线圈进行直流电阻测试和变比测试； ④固化：通过真空压力固化浇注设备进行固化处理（工作温度不高于80℃，根据固化剂的成分及温度分析可知，固化过程不会产生废气）； ⑤总装配：将器身与经过除锈、喷漆的外购变压器外壳总装配； ⑥检验合格、注油、填写出厂合格证、入库：装瓷瓶后进行真空注25#变压器油，静放后进行极性试验、耐性试验，合格后填写出厂合格证并入库。 3、产污环节 表16 本技改项目新增污染物产生环节一览表 类别 编号 产生环节 产生规律 主要污染因子 处理措施/去向 废气 G 机加工工序 间歇产生 金属粉尘 经移动式除尘器收集处理后无组织排放；车间密闭、自然沉降 噪声 N 机械设备 间歇产生 噪声 减震、隔声 固体废物 S1 生产过程 间歇产生 下脚料（含金属屑） 员工收集后暂存于一般固废暂存处，定期外卖至废品回收站 S2 间歇产生 废包装材料 S3 间歇产生 除尘器收尘 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 淄博东宇电气科技有限公司成立于2009年05月25日，现有项目已按照生态环境部分办理环境影响评价报告表、建设项目竣工环境保护验收、排污许可登记管理，履行环境保护要求。 企业现有主要项目环评及验牧情况如下：年产3000台电力变压器、1000套箱式变电站建设项目于2013年6月3日取得淄博市环境保护局的审批意见（淄环报告表【2013】54号），一期项目于2019年12月29日通过自主验收。现有项目环评“三同时”执行情况见表下表。 表17 现有项目环评“三同时”执行情况表 序号 项目名称 建设内容 建设进度 环评批复文号及时间 验收时间 1 年产3000台电力变压器、1000套箱式变电站建设项目 年产3000台电力变压器、1000套箱式变电站 一期项目已投产，实际年产1500台电力变压器、500套箱式变电站；二期项目未建成 淄环报告表【2013】54号，2013年6月3日 一期项目于2019年12月29日通过自主验收，二期项目未建成 排污许可执行情况：现有项目为年产3000台电力变压器、1000套箱式变电站建设项目（实际只建成一期项目，年产1500台电力变压器、500套箱式变电站，二期项目未建设），根据《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版〉可知，本项目属于“三十三、电气机械和器材制造业38，87.电机制造381，输配电及控制设备制造382，电线、电缆、光缆及电工器材制造383，家用电力器具制造385，非电力家用器具制造386，照明器具制造387，其他电气机械及器材制造389”中的“其他”，应执行登记管理，企业技改前已取得固定污染源排污登记回执（登记编号: 91370303689475443L001X）。 —、现有项目基本情况 1、生产工艺流程及产污环节 （1）工艺流程及产污环节图： 1）电力变压器 电力变压器生产工艺流程及产污环节图： 图4 电力变压器生产工艺流程及产污环节图 电力变压器工艺流程简述： ①线圈绕制。外购电磁线经卧式绕线机缠绕出指定规格的线圈，利用行车进行套装后得到线圈； ②铁芯组装。原料硅钢片经硅钢片横剪线、硅钢片纵剪线剪切出指定规格料片，然后进行铁芯的叠装、绑扎、起立，进而加工成为变压器铁芯； ③半成品检验。对线圈进行直流电阻测试和变比测试； ④烘干。对器身进行烘干处理； ⑤总装配。将器身与经过除锈、喷漆的外购变压器外壳总装配； ⑥检验合格、注油、填写出厂合格证、入库：装瓷瓶后进行真空注25#变压器油，静放后进行极性试验、耐性试验，合格后填写出厂合格证并入库。装瓷瓶后进行真空注25#变压器油，静放后进行极性试验、耐性试验，合格后填写出厂合格证并入库。 2）箱式变电站 箱式变电站生产工艺流程及产污环节图： 图5 箱式变电站生产工艺流程及产污环节图 箱式变电站工艺流程简述： ①原材料采购。外购箱式变电站箱体、开关柜柜体，箱式变电站所需电器元件，并对电器元件进行验收。 ②箱变整体组装。对外购的箱式变电站箱体、开关柜柜体、箱式变电站所需电器元件以及厂内生产的变压器进行整体组装； ③调试。对箱式变电站进行整体调试，试验合格后入库。 二、现有、在建污染物排放情况 1、废气 现有项目营运期废气主要为机加工工序产生的金属粉尘，金属粉尘自然沉降，少量无组织排放。 表18 现有、在建项目废气污染源、污染物产生情况及其处理措施情况汇总表 污染源 污染物 产生情况 治理措施 净化效率 排放情况 去向 速率（kg/h） 产生量（t/a） 速率（kg/h） 排放量（t/a） 生产过程 现有一期项目无组织排放 机加工工序 金属粉尘 - 0.48 车间密闭，自然沉降 - - 0.048 在建二期项目无组织排放 机加工工序 金属粉尘 - 0.48（预计） 车间密闭，自然沉降 - - 0.048（预计） 根据山东恒准中测环保技术有限公司2019年12月24日出具的检测报告可知，项目厂界颗粒物无组织排放浓度的最大值为0.458mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值要求（其他颗粒物1.0mg/m3）。 2、废水 现有、在建项目废水主要为职工生活污水。 现有劳动定员25人，在建项目不增加职工人数，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版）工业企业建筑、管理人员的生活用水定额为30～50L/人，项目用水量按50L/d·人计，则生活用水总量为375t/a。生活污水量按用水量的80%计，则产生量为300t/a，生活污水水质为：COD350mg/L、BOD5250mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L，各主要污染物产生量分别为COD0.105t/a、BOD50.075t/a、SS0.06t/a，氨氮0.009t/a。生活污水经化粪池预处理后，各主要污染物排放浓度分别为：COD298mg/L、BOD5228mg/L、SS140mg/L、氨氮29mg/L，排放量分别为COD0.0894t/a、BOD50.0684t/a、SS0.042t/a，氨氮0.0087t/a。生活污水经化粪池预处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1污水排入城镇下水道水质控制项目限值中B级标准，排入淄博科技工业园污水管网，最终进入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂深度处理。 表19 现有项目废水产生及排放汇总情况一览表 类别 产生环节 污染物 单位 排放规律 排放量 排放形式、去向 废水 生活污水 废水量 t/a 间歇 300 生活污水经化粪池预处理后排入淄博科技工业园污水管网，最终进入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂深度处理 COD t/a 0.0894 BOD5 t/a 0.0684 SS t/a 0.042 NH3-N t/a 0.0087 根据山东恒准中测环保技术有限公司2019年12月24日出具的检测报告可知，生活污水排放口pH范围为7.39-7.65，CODCr最大排放浓度为103mg/L，BOD5最大排放浓度为33.0mg/L，氨氮最大排放浓度为5.56mg/L，悬浮物最大排放浓度为22mg/L，动植物油最大排放浓度为0.19mg/L，根据以上监测结果，废水排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1污水排入城镇下水道水质控制项目限值中B级标准（pH6.5-9.5、CODCr500mg/L、BOD5350mg/L、SS400mg/L、氨氮45mg/L、动植物油100mg/L）。 因此，项目对周边地表水环境影响较小。 3、噪声 现有、在建项目噪声主要为切割机、数控冲床、数控剪板机等设备运行产生的噪声，噪声源声级在73～116dB(A)左右，采取的噪声治理措施为： ①在保证工艺生产的同时注意选用低噪声的设备； ②对振动较大的设备考虑设备基础的隔振、减振； ③利用建（构）筑物隔声降噪。 另外，为保证项目建成后噪声达标排放，应增加以下防治措施： ①厂房内墙壁采用吸声材料，安装隔声门窗； ②对高噪声设备增设隔声罩； ③合理布局：要求将噪声较高设备布设在车间中部。 根据山东恒准中测环保技术有限公司2019年12月24日出具的检测报告可知，项目厂界昼间噪声最大值57.3dB(A)，夜间噪声最大值47.5dB(A)，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。 4、固体废物 现有、在建项目固体废物分为职工生活垃圾、一般工业固废和危险废物。一般工业固废主要为下脚料（含金属屑）、废包装材料；危险废物为含油废抹布（HW49，废物代码900-041-49）、废液压油（HW08，废物代码900-218-08）。 （1）生活垃圾：根据《环境保护实用数据手册》的相关数据，垃圾产生量按0.5kg/(人·d)，现有项目劳动定员25人（在建二期项目不增加职工人数），则生活垃圾的产生量为3.75t/a，生活垃圾暂存于厂区垃圾桶，定期由环卫部门清运处理。 （2）下脚料（含金属屑）：根据企业提供数据，现有一期项目机加工工序下脚料（含金属屑）的产生量约为5.475t/a，在建二期项目机加工工序下脚料（含金属屑）的产生量约为10.95t/a，由员工收集后暂存于一般固废暂存处，定期外卖至废品回收站。 （3）废包装材料：根据企业提供数据，现有一期项目废包装材料的产生量约为0.3t/a，在建二期项目废包装材料的产生量约为0.3t/a，由员工收集后暂存于一般固废暂存处，定期外卖至废品回收站。 （4）含油废抹布（HW49，废物代码900-041-49）：根据企业提供数据，现有一期项目的设备保养润滑，年耗润滑油约为0.004t，产生的废润滑油量极低，废润滑油可用抹布进行清理，含油废抹布产生量约0.02t/a，则在建二期项目含油废抹布产生量预计为0.02t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版）附录“危险废物豁免管理清单”，含油废抹布（HW49，废物代码900-041-49）全部环节豁免，豁免条件为混入生活垃圾处理，全过程不按危险废物管理。 （5）废液压油（HW08，废物代码900-218-08）：该项目在设备维护过程产生的废液压油属于危险废物，通过调查台账统计可知，现有一期项目废液压油产生量约为0.1t/2a，则在建二期项目废液压油预计产生量约为0.1t/2a，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，设置专门的危险废物储存场所，储存场所地面硬化，并做好防渗，将废液压油储存在有排气孔的铁桶中，暂存于危废暂存间，设置危险废物标识，建立危险废物储存台账，如实记录危险废物储存和处理情况，定期由有资质的危废单位进行处理。 综上所述，项目产生的固体废物均得到妥善处理，对环境影响较小。 表20 现有、在建项目固废情况一览表 序号 产生环节 固废名称 现有项目实际产生量 在建项目预计产生量 处理方式 排放量 性质 1 职工生活 生活垃圾 3.75t/a 0 暂存于厂区垃圾桶，定期由环卫部门清运处理 0 生活垃圾 2 生产过程 下脚料（含金属屑） 5.475t/a 5.475t/a 员工收集后暂存于一般固废暂存处，定期外卖至废品回收站 0 一般工业固废 3 废包装材料 0.3t/a 0.3t/a 0 4 设备维护 含油废抹布（HW49，废物代码900-041-49） 0.02t/a 0.02t/a 暂存于厂区垃圾桶，定期由环卫部门清运处理 0 危险废物 5 设备维护 废液压油（HW08，废物代码900-218-08） 0.1t/2a 0.1t/2a 将废液压油储存在有排气孔的铁桶中，暂存于危废暂存间，定期由有资质的危废单位处理，需做到防风、防雨、防晒、防渗漏 0 表21 现有、在建项目污染物排放情况汇总表 种类 污染物名称 现有项目实际排放量（t/a） 在建项目预计排放量（t/a） 备注 废气 无组织排放 金属粉尘 0.048 0.048 / 废水 生活污水 CODCr 0.0894 0 / 氨氮 0.0087 0 / 固体废物 生活垃圾 生活垃圾 0 0 / 一般工业固废 下脚料（含金属屑） 0 0 / 废包装材料 0 0 / 危险废物 含油废抹布（HW49，废物代码900-041-49） 0 0 / 废液压油（HW08，废物代码900-218-08） 0 0 / 三、存在的问题及整改措施 现有项目基本落实了环境影响报告中提出的各项污染防治措施和审批要求。为了进一步提高生产效率、节约用电，本次技术改造在现有车间内西北角新增一台真空压力固化浇注设备，替换原来的变压器真空干燥室，变压器生产工艺中原“烘干”工序改为“固化”工艺，项目的建成既可以节约用电，又能够极大地提高生产效率，推动经济发展。 存在的问题：企业技改后污染物排放情况发生变化，排污许可登记回执须按照实际排污情况进行变更。 整改措施：企业应在技改后、发生实际排污之前完成对排污登记的变更。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境质量现状 1、大气环境 （1）空气质量达标区判定 根据2022年01月24日淄博市生态环境局发布的《生态淄博建设工作简报》 （2022年第1期，2021年12月份及全年环境质量情况通报）数据可知，张店区2021年度二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）平均浓度分别为15μg/m3、39μg/m3、85μg/m3、46μg/m3，张店区2021年度大气中SO2、NO2可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求，PM10、PM2.5均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求，大气环境质量现状不达标。原因是由于该区域内道路扬尘、建设施工、汽车尾气等因素导致。 （2）区域空气基本污染物环境质量现状 项目位于张店区淄博科技工业园张柳路16号现有厂区内，本次评价收集了距离本项目较近的淄博市城市环境空气例行监测站点—张店区人民公园（位于项目东南方向6.5km处）监测点评价基准年2020年连续1年的监测数据，数据统计及评价情况见下表。 表22 张店区人民公园例行点基本污染物监测数据统计及评价结果一览表 污染物 单位 年评价指标 评价标 准 现状浓 度 占标率 达标 情况 SO2 μg/m³ 年平均质量浓度 60 19 32 达标 98%保证率日平均浓度（共 363 个有效数据，第 355大值） 150 39 26 NO2 μg/m³ 年平均质量浓度 40 41 103 超标 98%保证率日平均浓度（共 363 个有效数据，第 355大值） 80 77 96 达标 PM10 μg/m³ 年平均质量浓度 70 98 140 超标 95%保证率日平均浓度（共 363 个有效数据，第 344大值） 150 193 129 PM2.5 μg/m³ 年平均质量浓度 35 62 177 超标 95%保证率日平均浓度（共 353 个有效数据，第 335大值） 75 145 193 CO mg/m³ 95%保证率日平均浓度（共 363 个有效数据，第 344大值） 4.0 1.7 43 达标 O3 μg/m³ 90%保证率日最大 8h平均浓度（共 367个有效数据，第 330大值） 160 194 121 超标 由上表可见， 2020年张店区人民公园例行监测点环境空气中SO2年均浓度、相应百分位数24h平均质量浓度、NO2及CO相应百分位数24h平均质量浓度能够满足《环境空气质量标准》（ GB3095-2012）及其修改单二级标准，NO2、PM10、PM2.5年均浓度，PM10、PM2.5相应百分位数24h平均质量浓度及O3相应百分位数日最大8h平均浓度不达标。 （3）区域整改方案 为不断改善区域环境质量，淄博市采取了一系列大气污染治理措施，根据《淄博市环境保护“十四五”规划》要求，科学统筹大气污染防治，切实改善环境空气质量。坚持源头治理，突出分区分类管理，实现区域联防联控。深化工业源污染治理，提高传统行业脱硝脱硫效率，加强可吸入颗粒物治理，加强多污染物协同控制，加快绿色生态屏障建设，不断加强环境空气污染治理和环境空气质量考核，连续几年均能够完成年度空气质量改善目标，区域环境空气质量将持续改善。 2、地表水 该项目所在区域最近的地表水河流为猪龙河，参考淄博市河流断面水质在线自动监测系统2022年03月05日猪龙河裕民桥检测结果可知，COD平均浓度为12.9mg/L；氨氮浓度为0.0571mg/L，地表水基本满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准要求。 3、声环境 本项目厂址周围为道路、企业，噪声主要为交通噪声，经类比分析相同类似区域附近的噪声监测资料，本项目厂界的噪声环境质量现状能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准的要求，声环境质量良好。 4、生态环境 项目位于淄博科技工业园内，无新增用地，因此无需进行生态环境调查。 5、电磁辐射 无电磁辐射影响。 6、地下水、土壤环境 1）地下水环境 根据淄博市环保局网站发布的《淄博市2022年7月集中式生活饮用水水源水质状况报告》，2022年7月，淄博市共检测15个城市集中式生活饮用水水源，其中地级及以上城市湖库型地表水水源2个、地级及以上城市地下水水源9个，县级行政单位所在城镇地下水水源4个。监测的15个集中式饮用水水源监测项目全部达标，达标率为100%。2个地表水水源监测项目达到或优于《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准及相关标准限值；13个地下水水源监测指标达到或优于《地下水质量标准》Ⅲ类标准限值。该区域地下水符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 《山东汇能电气有限公司年产1000台KYN28A-12高压开关柜改扩建项目环境影响报告书》编制期间对本项目西北侧1240m处的西吕村地下水井的水质进行了现状监测，本次引用该项目环评期间监测数据，说明项目区周围地下水的达标情况。 表23 地下水质量现状监测及评价结果表 序号 监测项目 西吕村检测结果（mg/L） 标准（mg/L） 标准指数 1 pH（无量纲） 7.17 6.5～8.5 0.11 2 氨氮 0.039 ≤0.5 0.08 3 耗氧量 0.66 ≤3.0 0.22 4 总硬度 540 ≤450 1.20 5 氯化物 104 ≤250 0.42 6 氰化物 未检出 ≤0.05 / 7 氟化物 0.89 ≤1.00 0.89 8 挥发酚 未检出 ≤0.002 / 9 硫酸盐 230 ≤250 0.92 10 硝酸盐 9.66 ≤20 0.48 11 亚硝酸盐 0.01 ≤1.0 0.01 12 溶解性总固体 804 ≤1000 0.80 13 六价铬 未检出 ≤0.05 / 14 砷（μg/L） 未检出 ≤0.01 / 15 汞（μg/L） 未检出 ≤0.001 / 16 铅（μg/L） 5.3 ≤0.01 0.53 17 镉（μg/L） 0.84 ≤0.005 0.17 18 铁 未检出 ≤0.3 / 19 锌 未检出 ≤1.00 / 20 镍 未检出 -- / 21 铜 未检出 ≤1.00 / 22 锰 未检出 ≤0.10 / 23 钾 0.57 -- / 24 钠 143 ≤200 0.72 25 钙 166 -- / 26 镁 30.2 -- / 27 总大肠菌群(个/L) 未检出 ≤3.0 / 28 碳酸根 未检出 -- / 29 碳酸氢根 357.57 -- / 监测期间，西吕村地下水井中溶解性总固体存在一定程度的超标，其他各监测因子均满足《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅲ类标准的要求，总硬度超标主要与该区域水文地质化学条件有关。 2）土壤环境 本项目建成后，基本不会对土壤环境造成不利影响，故本评价原则上无需开展地下水、土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 据现场勘察，确定环境保护目标见下表。 表24 环境保护目标 保护类别 保护目标 方位 厂界距离（m） 污染源距离（m） 大气环境 碧桂园中房天玺 W 100 130 解营村 SW 150 175 声环境 本项目厂界50米范围内无居民点 地下水 本项目厂界 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 生态环境 项目位于山东省淄博市淄博科技工业园张柳路16号现有厂区内，无新增用地 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 营运期颗粒物无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值要求（其他颗粒物1.0mg/m3）。 2、噪声 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表25 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 2 60 50 3、废水 本技改项目无新增废水产生。 4、固废 营运期一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准（2013.06.08修改）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》及淄博市当地要求，淄博市主要控制污染物根据关于印发《淄博市建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（淄环发[2019]135号）文件要求、《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发[2019]132号）、淄博市生态环境局《关于统筹使用“十四五”建设项目主要大气污染物总量指标的通知》（淄环函[2021]55号）：实行区域污染物排放倍量替代由我市上一年度环境空气质量年平均浓度及细颗粒物年平均浓度的数据情况而定。若上一年度环境空气质量年平均浓度达标，则实施相关污染物进行等量替代；若上一年度环境空气质量年平均浓度不达标，相关污染物应按照建设项目所需替代的污染物排放总量指标的2倍进行削减替代。若上一年度细颗粒物年平均浓度超标，实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发有机物四项污染物排放总量指标2倍削减替代；达标时实行等量替代。张店区2021年细颗粒物年平均浓度不达标，实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发有机物四项污染物排放总量指标2倍削减替代。 本技改项目无新增废水产生，因此无需申请总量控制指标。 现有项目实际颗粒物无组织排放量为0.048t/a（一期项目），在建项目颗粒物无组织排放预计量为0.048t/a（二期项目），现有项目颗粒物无组织排放总量为0.096t/a，未申请总量控制指标。 本技改项目新增废气主要为机加工工序产生的颗粒物，技改项目（新增100台干式变压器项目）颗粒物新增无组织排放量为0.000312t/a，现有一期项目、在建二期项目增加移动式除尘器，技改后实现减排（颗粒物排放量减少0.086328t/a），因此技改后全厂实际颗粒物无组织排放量为0.009672t/a。 由于现有项目未申请总量控制指标，因此，建设单位需申请的总量指标为颗粒物0.009672t/a，按照倍量替代原则需调剂的总量为0.019344t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本技改项目利用现有车间进行生产，施工期主要是真空压力固化浇注设备的安装，不需要施工建设，因此本次环评不对施工期环境影响进行分析评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、运营期大气环境影响和保护措施 （1）污染工序及源强分析 本技改项目新增废气主要为机加工工序产生的金属粉尘，金属粉尘自然沉降，少量无组织排放。 技改项目干式变压器与现有项目变压器生产工艺相同，产品相似，产污环节和产污量也基本相同，现有项目实际年产变压器1500台电力变压器（一期项目），现有项目机加工工序实际颗粒物产生量约为0.48t/a（一期项目），自然沉降后，颗粒物无组织排放量为0.048t/a；类比现有项目，技改项目新增100台干式变压器，则技改项目机加工工序颗粒物产生量约为0.032t/a。 技改后，企业在机加工工序上方增加环保设施移动式除尘器对颗粒物进行收集处理，移动式除尘器收集效率和处理效率分别约为95%、95%，自然沉降效率为90%，则技改项目机加工工序颗粒物排放量约为0.000312t/a。 现有项目实际机加工工序颗粒物产生量约为0.48t/a（一期项目），移动式除尘器收集效率和处理效率分别约为95%、95%，自然沉降效率为90%，现有项目实际机加工工序颗粒物无组织排放量为0.00468t/a（一期项目）。 在建项目实际机加工工序颗粒物产生量约为0.48t/a（二期项目），移动式除尘器收集效率和处理效率分别约为95%、95%，自然沉降效率为90%，在建项目机加工工序颗粒物无组织排放量为0.00468t/a（二期项目）。 则技改后全厂实际机加工工序颗粒物产生量约为0.512t/a，经移动式除尘器收集处理后，颗粒物无组织排放量约为0.004992t/a（一期、技改项目）；技改后全厂机加工工序颗粒物预计总产生量约为0.992t/a，经移动式除尘器收集处理后，颗粒物无组织排放量约为0.009672t/a（一期、二期、技改项目）。 技改项目及技改后全厂无组织废气产排情况见下表。 表26 无组织废气产生及排放情况一览表 污染源 污染物 产污工序 无组织产生量（t/a） 无组织排放量（t/a） 无组织排放速率 kg/h 排放源面积 （m×m） 排放源高度 （m） 技改项目 颗粒物 机加工工序 0.032 0.000312 0.00013 70×148.57 10 技改后全厂实际 颗粒物 机加工工序 0.512 0.004992 0.00208 70×148.57 10 技改后全厂预计 颗粒物 机加工工序 0.992 0.009672 0.00403 70×148.57 10 采用导则推荐的AERSCREEN估算软件预测，技改后全厂实际颗粒物的最大地面质量浓度约为0.00077mg/m3，技改后全厂预计颗粒物的最大地面质量浓度约为0.00093mg/m3，本项目颗粒物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值要求（其他颗粒物1.0mg/m3）。 （2）大气环境影响预测分析 1）估算 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，采用AERSCREEN估算软件进行估算。根据本项目排放特点选取颗粒物进行估算。 无组织排放源：机加工工序无组织排放的颗粒物。 估算参数选取见下表。 表27 项目无组织废气排放预测参数一览表 污染源名称 面源起始点坐标 海拔高度（m） 矩形面源 污染物名称 排放速率 单位 X Y 等效长度（m） 等效宽度（m） 有效高度（m） 厂区（技改后全厂实际） 118.008631 36.864506 29.00 70 148.57 10 颗粒物 0.00208 kg/h 厂区（技改后全厂预计） 118.008631 36.864506 29.00 70 148.57 10 颗粒物 0.00403 kg/h 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求的AERSCREEN估算模式计算后，拟建项目排放的各污染物的最大地面质量浓度及占标率见下表。 表28 项目各污染物最大地面质量浓度及占标率表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) D10% (m) 厂界（技改后全厂实际） 颗粒物 900.0 0.77 0.09 / 厂界（技改后全厂预计） 颗粒物 900.0 0.93 0.103 / 技改项目污染物排放汇总情况如下。 表29 大气污染物排放汇总情况一览表 污染源及排放形式 序号 产排污环节 污染物名称 污染物产生情况 污染物排放情况 主要污染防治措施 排放口 国家或地方污染物排放标准 产生浓度（mg/m3） 产生量(t/a) 排放浓度（mg/m3） 排放量(t/a) 处理能力（m3/h） 收集效率（%） 治理工艺 去除率 是否为可行技术 浓度限值 速率限值 厂界，技改项目无组织排放 1 机加工工序 颗粒物 / 0.032 / 0.000312 / / 车间密闭、自然沉降 90 是 / 1.0mg/m3 / 合计 / / 颗粒物 / 0.032 / 0.000312 / / / / / / / / 综上所述，采取上述污染防治措施后，本项目运营期废气对周围大气环境影响较小。 2）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式计算，拟建项目大气污染物在厂界外均无超标区域，因此大气环境防护距离为0m，无需设置大气环境防护距离。 3）非正常工况排放 本项目设计采用的生产工艺属于国内较先进、成熟的生产工艺。根据该项目实际情况，结合国内同类项目的运行情况，确定以下几种非正常状况： 临时开停车：在生产过程中，停水、停电或某一设备发生故障，可导致整个工序临时停工。在临时停工过程中，各设备停止运行，待故障排除后，恢复正常生产。 （3）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031—2019），制定项目大气监测计划如下： 表30 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染源类别 监测点位 排污口编号 监测因子 监测设施 自动监测是否联网 自动监测仪器名称 自动监测设施安装位置 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 手工监测采样方法及个数 手工监测频次 无组织 厂界 / 颗粒物 手工 / / / / 非连续采样 每年1次 2、运营期废水环境影响和保护措施 废水源强分析 本技改项目无新增废水产生，因此，项目对周边地表水环境影响较小。 3、运营期噪声环境影响和保护措施 本项目噪声主要为真空压力固化浇注设备等设备运行产生的噪声，其噪声值在75-85dB(A)。本项目设备均置于车间内，项目厂房安装隔声门窗，对声功率级大的设备安装减振基础，以降低设备噪声对周围环境的影响。 采取的噪声治理措施为： ①在保证工艺生产的同时注意选用低噪声的设备； ②对振动较大的设备考虑设备基础的隔振、减振； ③利用建（构）筑物隔声降噪。 另外，为保证运营期噪声达标排放，应增加以下防治措施： ①厂房内墙壁采用吸声材料，安装隔声门窗； ②对高噪声设备增设隔声罩； ③合理布局：要求将噪声较高设备布设在生产车间中部； 采用设备基础的隔振、减振可减少10-20dB(A)的噪声级，厂房隔声墙、隔声窗隔声可达到20-30dB(A)的噪声量，主要设备噪声治理措施及效果如下： 表31 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物名称 名称 型号 数量(套） 单台设备声源源强dB(A) 声源控制措施 空间相对位置 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 运行时段 建筑插入损失/dB(A) 建筑物外噪声 距离厂界的距离（m） X Y Z 声压级/dB(A) 建筑物外距离 西 北 东 南 生产车间 真空压力固化浇注设备 / 1 75 隔声、减振 3 2 6 3 64.45 8小时 20 44.45 1 10 8 85 52 （1）噪声影响预测分析 ①室内声源 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下公式似求出： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 图3 室内声源等效为室外声源图例 ②室外声源 基准预测点噪声级叠加公式： 式中：Lpe—叠加后总声级，dB(A)； LPi—i声源至基准预测点的声级，dB(A)； n—噪声源数目。 用上述公示计算出各噪声源点至基准预测点的总声级，然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。 计算预测点的声级： 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lp（r0）—参考位置r0处声压级，dB； DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv — 声波几何发散引起的A声级衰减量，dB，Adiv =20（r/r0）； Abar — 遮挡物引起的A声级衰减量dB； Aatm — 地面效应引起的倍频带衰减量dB； Agr — 遮挡物引起的A声级衰减量dB； Amisc — 附加A声级衰减量dB，Aexc=51（r-r0）。 （2）预测结果和分析 根据生产车间内主要噪声源的位置，利用以上预测模式和参数计算确定了各主要噪声源对各厂界外1m处的噪声贡献情况。主要噪声源对各厂界的噪声贡献情况见下表。 表32 厂界声环境贡献值结果表 单位：dB（A） 序号 排放源 对最近厂界贡献值dB（A） 西 北 东 南 1 真空压力固化浇注设备 44.6 48.9 29.3 32.5 序号 排放源 厂界背景值dB（A） 西 北 东 南 1 现有车间设备 55.3 54.5 56.4 57.3 序号 排放源 对最近厂界叠加值dB（A） 西 北 东 南 1 技改后车间设备 55.65 55.56 56.41 57.31 注：背景值详见附件8。 根据预测，本项目采取降噪、减振措施后，再经距离衰减，技改后全厂实际厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区噪声排放限值。因此，本项目在做好噪声治理措施后，设备噪声对周围环境影响较小。 （3）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031—2019），制定本项目噪声监测计划如下： 表33 项目噪声监测计划 类别 监测点位 监测项目 监测频率 厂界噪声 厂界 等效连续A声级 1次/季度，昼间进行 4、运营期固体废物环境影响和保护措施 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）第6条6.1的要求：任何不需要修复和加工即可用于原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质，不作为固体废物管理。本项目固化剂空桶定期由厂家回收、重新灌装、循环使用，所以不按固废进行处置。 本技改项目新增固体废物主要为一般工业固废，一般工业固废主要为下脚料（含金属屑）、废包装材料、除尘器收尘。 （1）下脚料（含金属屑）：根据企业提供数据，技改项目机加工工序下脚料（含金属屑）的产生量约为0.2t/a，由员工收集后暂存于一般固废暂存处，定期外卖至废品回收站。 （2）废包装材料：根据企业提供数据，技改项目废包装材料的产生量约为0.01t/a，由员工收集后暂存于一般固废暂存处，定期外卖至废品回收站。 （3）除尘器收尘：根据计算，则技改后全厂实际机加工工序颗粒物产生量约为0.512t/a，移动式除尘器收集效率和处理效率分别约为95%、95%，因此除尘器收尘量约为0.46208t/a（一期、技改项目）；技改后全厂预计机加工工序颗粒物产生量约为0.992t/a，移动式除尘器收集效率和处理效率分别约为95%、95%，因此除尘器收尘量约为0.89528t/a（一期、二期、技改项目），由员工收集后暂存于一般固废暂存处，定期外卖至废品回收站。 综上所述，技改项目产生的固体废物均得到妥善处理，对环境影响较小。 表34 项目“三本帐”核算一览表 污染物类别 污染因子 现有项目（一期） 在建项目（二期） 技改项目 以新带老 技改后全厂 排放增减量（t/a） 排放量（t/a） 排放量（t/a） 排放量（t/a） 排放量（t/a） 排放量（t/a） 废气 颗粒物 0.048 0.048 0.000312 0.08664 0.009672 -0.038328 废水 生活污水 300 0 0 0 300 0 COD 0.0894 0 0 0 0.0894 0 氨氮 0.0087 0 0 0 0.0087 0 固废 职工生活 生活垃圾 0 0 0 0 0 0 一般工业固废 下脚料（含金属屑） 0 0 0 0 0 0 废包装材料 0 0 0 0 0 0 除尘器收尘 0 0 0 0 0 0 危险废物 含油废抹布（HW49，废物代码900-041-49） 0 0 0 0 0 0 废液压油（HW08，废物代码900-218-08） 0 0 0 0 0 0 5、运营期地下水和土壤环境影响分析和保护措施 地下水保护与污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。工程生产运行过程中要建立健全地下水保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要监测制度，一旦发现地下水遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。主要采取以下措施： ①源头控制措施 建设单位应加强常巡查，杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生，尤其要对车间进行严格的防渗处理，从源头上防止污水进入地下水含水层。 ②分区防治措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），结合地下水环境影响评价结果，对工程设计或可行性研究报告提出的地下水污染防控方案提出优化调整的建议，给出不同分区的具体防渗技术要求。 根据项目区可能泄漏至地面区域、污染物的性质和建筑物的构筑方式，结合拟建项目总平面布置情况，将项目场地分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。 A、重点防渗区：危废暂存间等。 防渗层应为至少6m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他材料，渗透系数≤10-10cm/s。 B、一般防渗区：生产车间、仓库、一般固废暂存处等。 参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）Ⅱ类场进行设计。当天然基础层的渗透系数大于10-7cm/s时，应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层厚度应相当于渗透系数10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。 C、简单防渗区：办公楼、门卫室、配电房，一般地面硬化即可。 企业需加强对项目区巡查，减少“跑、冒、滴、漏”等情况的发生，可从源头上减少对周围土壤环境的影响；同时加强防渗处理，可降低事故发生时对土壤、地下水环境的影响。 经采取以上有效措施后，拟建项目对地下水、土壤环境影响很小。 6、生态环境影响分析 项目不属于工业聚集区外建设项目新增用地项目，且用地范围内无生态环境保护目标，对周边生态基本无影响，本评价不再开展生态环境影响分析。 7、环境风险评价 结合项目的生产工艺，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，对本项目进行环境风险识别。 （1）风险调查 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，经调查，项目原辅材料、中间产品、最终产品、污染物中，项目不涉及危险物质，属轻度危害（P4）。 （2）环境敏感目标分析 项目位于山东省淄博市淄博科技工业园张柳路16号现有厂区内，经调查，项目厂界周边500米范围内人口总数小于500 人，距离项目最近的敏感点为项目厂区西南侧150m处的解营村。 （3）环境风险潜势初判与评价等级划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C中的内容对本项目危险物质及工艺系统危险性进行分级。 项目不涉及环境风险物质，则Q=0＜1，危险程度较低，直接判定环境风险潜势为Ⅰ。 （4） 风险识别 风险识别范围包括生产系统危险性识别和生产过程中所涉及的物质危险性识别。 1）物质危险性识别 本项目为100台干式变压器技改项目，项目运营过程中不涉及液态物料。项目可能发生的风险一是管理不当、电器设备及线路老化等引起的火灾事故，火灾一旦发生，对周围环境影响严重；二是火灾救援过程产生的消防废水发生泄漏，泄漏后会对土壤和地下水造成污染。综合上述分析，本项目最大可信事故确定为电气火灾。 2）生产系统危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），按工艺流程和平面布置功能区划，结合物质危险性识别，按生产工艺流程分析危险单元内潜在的风险源。项目生产系统不存在风险源。 （5）环境风险分析 项目可能发生的风险一是管理不当、电器设备及线路老化等引起的火灾事故，火灾一旦发生，对周围环境影响严重；二是消防废水发生泄漏，泄漏后会对土壤和地下水造成污染，综合上述分析，本项目最大可信事故确定为电气火灾。 1）火灾 发生火灾时，火场温度很高，辐射热强烈，且火灾蔓延速度快。如抢救不及时，累及其他装置着火并伴随容器爆炸，物品沸溢、喷溅，极易造成大面积火灾。火灾事故对环境的危害主要是热辐射、冲击波和抛射物造成的后果。此外，燃烧过程中产生的烟雾及有害气体可造成较大范围环境污染。 泄漏 泄漏的影响主要表现在：泄漏过程中，消防废水、泄漏物料下渗至地下水含水层对地下水的影响、随雨水管线漫流对周围地表水产生影响。 3）噪声伤害 该项目的噪声危害主要包括生产加工过程中机械设备运转时产生的噪声。这些噪声都会给操作者的身心造成危害。 为了避免在生产过程中发生泄漏事故，建设单位需做出相应的防范措施。 1）加强管理，严格操作规范，制定一系列的防泄漏规章制度。 2）严格执行劳动部《生产设备安全卫生设计总则》等有关法规。 3）操作人员必须经过专门培训，做到持证上岗，并且严格遵守操作规程。 4）加强日常巡检工作，及时发现、处理故障，保证安全生产，严格落实各项安全与环保措施，防止事故造成的环境污染。 5）各种生产设备应定期检修保养，确保设备正常运行。 6）对安全及环保管理人员进行安全与环保知识培训，熟悉国家安全生产 方针、政策、法规、标准，增强安全意识和法制观念，掌握安全卫生基本知识，具有一定的安全管理和决策能力。 距离本项目最近的地表水为东侧4081m的孝妇河，为了避免事故状态下，消防废水排放对地表水体影响，建设单位应参照《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（QSY1190-2013），建立水环境风险三级防控体系。 在落实好本次环评提出的风险防范措施的前提下，项目存在的风险较小。该项目环境风险可以接受。 8、电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，本评价不再开展电磁环境影响分析。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界无组织排放 | 颗粒物 | 经移动式除尘器收集处理后无组织排放；车间密闭、自然沉降 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值要求 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 机械设备 | 噪声 | 选用低噪声设备， 隔声、建筑消声 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / |
| 固体废物 | 一般工业固废 | 下脚料（含金属屑） | 员工收集后暂存于一般固废暂存处，定期外卖至废品回收站 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求 |
|  |  | 废包装材料 |  |  |
|  |  | 除尘器收尘 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目生产车间做防渗处理，项目区域内地面全部混凝土硬化，采取地面防渗和严格的生产组织管理。 ①源头控制：建设单位应加强常巡查，杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生。 ②分区防治：将项目场地分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。 重点防渗区：危废暂存间。 一般防渗区：生产车间、仓库、一般固废暂存处等。 简单防渗区：办公楼、门卫室、配电房，一般地面硬化即可。 |
| 生态保护措施 | 加强绿化带的绿化，建设整洁、优美的厂区 |
| 环境风险 防范措施 | 1）加强人们的消防意识，杜绝火灾事故的发生。 2）严格执行我国颁布的《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》、 《仓库防火安全管理规则》有关法规。 3）遵守操作规程，要保证严格按规程操作，防止造成机械伤害，生产过程中 要佩戴安全劳保用品，避免挥发性有机物对人体健康的损害。 4）操作人员必须经过专门培训，做到持证上岗，并且严格遵守操作规程。 5）严禁烟火，车间内禁止吸烟，加强管理，严格操作规范，制定一系列的防 火规章制度；厂内车间应在进口处的明显位置设有醒目的严禁烟火的标志。 6）车间内必须有自然通风设施及强制通风设施，保证车间内空气流通。作业 场所所有安全通道、门窗向外开启，通道和出入口保持通畅。 7）建立健全的规章制度，非直接操作人员不得擅自进入车间，严禁烟火，进 出车间都要有严格的手续，以免发生意外。 8）生产现场设置各种安全标志。按照规范对凡需要迅速发现并引起注意以防 发生事故的场所、部位均按要求涂安全色。 9）提高认识、完善制度、严格检查。设置安全环保机构，负责全公司的环保安全工作，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 10）定期对环保设施进行检修，发现环保设施运行不正常，应停止产生相关污染物的工序，环保设施运行正常后方可进行生产。 11）按有关规范设计设置了有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠；工艺 设备及工艺系统选用高 质、高效可靠性的产品。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理与排污许可 （1）环境管理 1）环境保护机构的设置 根据《建设项目环境保护设计规定》有关要求，应设置环境管理机构，定员1人。也可委托第三方进行日常监测，为环境管理提供可靠的依据。 建设单位委托具有监测资质单位进行定期监测。 2）环境管理要点 ①“三同时”验收 根据《建设项目环境保护管理条例》及其修改决定（国务院令第682号），建设项目竣工后，建设单位应进行竣工验收，验收通过后项目方可正式投产运行。 ②制定环境管理文件及实施细则 根据国家、地方政府对企业环境管理的基本要求，结合项目的具体情况，制定环境管理文件和实施细则。 ③信息公开 根据《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，建设单位应当主动向社会公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况、污染物排放情况、突发环境事件应急预案及应对情况等环境信息。 （2）环境监测 1）监测仪器的配备 建议建设单位依托社会监测机构。 2）监测计划 根据项目特点拟定的监测计划见下表，监测方法采用国家标准测试方法。 表35 污染源监测计划一览表 项目 监测点位 监测项目 监测频率 监测分析方法 废气 厂界 颗粒物 正常情况下每年1次，非正常情况随时监测 按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)、《环境监测技术规范》、根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031—2019）等有关规定进行 噪声 厂界外1m处 等效连续A声级 每季度1次，每次监测两天，每天昼间监测一次 按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）等有关规定进行 固体废物 统计厂内固体废物种类、产生量、处理方式(去向)等。 每月统计一次 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关标准要求 （3）环境保护图形标志 在废气排放口、噪声排放源、一般工业固体废物贮存场所应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形符号见下表。 表36 环境保护图形符号一览表 序号 提示图形符号 警告图形符号 名称 功能 1 噪声排放源 表示噪声向外 环境排放 2 一般固体废物 表示一般固体废物贮存、处置场 （4）环境保护档案管理 公司环保员负责项目的环境保护档案管理工作，环保档案实行专人管理责任到人。企业的所有环保资料应分类别整理、分类存档、科学管理，便于统计、查阅。在环境保护档案管理中，应建立如下文件档案：与拟建项目有关的法规、标准、规范和区域规划等；项目建设的有关环境保护的报告、设计方案及审查、审批文件；项目环保工程设施的设计、施工、安装的基础资料及验收资料；公司内部的环境保护管理制度、人员环保培训和考核记录；生态恢复工程、污染治理设施运行管理文件；环境监测记录技术文件；所有导致污染事件的分析报告和检测数据资料等。 2、排污许可衔接 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版〉可知，本项目属于“三十三、电气机械和器材制造业38，87.电机制造381，输配电及控制设备制造382，电线、电缆、光缆及电工器材制造383，家用电力器具制造385，非电力家用器具制造386，照明器具制造387，其他电气机械及器材制造389”中的“其他”，应执行登记管理，企业技改前已取得固定污染源排污登记回执（登记编号: 91370303689475443L001X），企业应在技改后、发生实际排污之前完成对排污登记的变更。 |

# 六、结论

本项目符合国家、当地产业政策和当地城市建设总体规划的要求，选址合理。项目在建设中和建成运行以后将产生一定程度的噪声、废气、固体废物，在建设单位严格按照本报告提出的各项规定，切实落实各项污染防治措施及总量控制措施后，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。因此，在严格落实本报告表提出的各项措施的基础上，淄博东宇电气科技有限公司“100台干式变压器技改项目”从环境保护角度考虑是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.048 | / | 0.048 | 0.000312 | 0.08664 | 0.009672 | +0.038328 |
| 废水 | COD | 0.0894 | 0.0894 | / | 0 | / | 0.0894 | / |
|  | 氨氮 | 0.0087 | 0.0087 | / | 0 | / | 0.0087 | / |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 3.75 | / | / | 0 | / | 3.75 | / |
| 一般工业 固体废物 | 下脚料（含金属屑） | 5.475 | / | / | 0.2 | / | 5.675 | +0.2 |
|  | 废包装材料 | 0.3 | / | / | 0.01 | / | 0.31 | +0.01 |
|  | 除尘器收尘 | 0 | / | / | 0.89528 | / | 0.89528 | +0.89528 |
| 危险废物 | 含油废抹布（HW49，废物代码900-041-49） | 0.02 | / | / | 0 | / | 0.02 | / |
|  | 废液压油（HW08，废物代码900-218-08） | 0.05（按照2年的产生量折算一年的量） | / | / | 0 | / | 0.05（按照2年的产生量折算一年的量） | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件3  营业执照

附件4  土地证

附件5 建设用地规划许可证

附件6  现有项目环评报告表审批意见

附件7  现有项目（一期）竣工环境保护验收意见

附件8 近期检测报告

，

附件9 固定污染源排污登记回执

附件10 山东省建设项目备案证明

附件12 关于淄博科技工业园环境影响报告书的审查意见

附件13 淄博科技工业园环境影响跟踪评级报告书审查小组意见

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边关系图

附图3  本项目厂区平面布置图  比例尺1:780

附图4  项目周边敏感目标图

附图5  淄博市土地利用总体规划图

附图6  淄博市省级生态保护红线图

附图7  淄博市环境管控单元图

附图8  淄博科技工业园规划总体布局图

# Text boxes

项目所在地

东猪龙河

山东力欧进出口有限公司

本项目厂区范围

空地

空地

张柳路

碧桂园中房天玺（W，100m）

项目地

解营村（SW，150m）

（SE，1170m）

项目地

项目地

项目地

项目地