# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  医疗卫材和医疗防护用品生产线项目

建设单位（盖章）：   山东英科医疗科技有限公司

编制日期：              2023年7月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 医疗卫材和医疗防护用品生产线项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2101-370303-89-02-277755 |
| 建设单位联系人 | 吕锋 | 联系方式 | 15905335503 |
| 建设地点 | 淄博市张店区淄博科技工业园英科医疗智能医疗器械研发营销科技园内 |
| 地理坐标 | （东经118 度 0 分 7.641 秒，北纬36度51分 41.175秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2770卫生材料及医药用品制造C1781 非织造布生产 | 建设项目 行业类别 | 二十四、医药制造业27 49卫生材料及医药用品制造277 十四、纺织业17 28产业用纺织制成品制造178 |
| 建设性质 | √新建（补办） □改建 □扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 张店区行政审批局 | 项目备案文号 | 2101-370303-89-02-277755 |
| 总投资（万元） | 48000 | 环保投资（万元） | 300 |
| 环保投资占比（%） | 0.625 | 施工工期 | -- |
| 是否开工建设 | 否 √是： 项目属于政府认定的疫情防控物资项目，根据环办环评函〔2020〕56号文件，对疫情结束后仍需使用的三类建设项目，可以先开工后补办手续，项目于2021年2月开始建设，建设时间11个月，投产时间为2022年1月。 | 用地面积（m2） | 19067.4 |
| 专项评价设置情况 | 专项评价类别 设置原则 本项目情况 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 项目废气污染物为VOCS，不涉及上述污染物。 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 项目不涉及 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 项目不涉及上述污染物 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 项目不涉及 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 项目不涉及 根据上表，本次环评无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：淄博科技工业园 审批机关：淄博市人民政府 审批文件名称及文号：《淄博市人民政府关于淄博科技工业园规划的批复》（淄政字[2002]202 号） |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：淄博科技工业园规划报告书 规划环评审批单位：淄博市环境保护局 审批文号：《关于淄博科技工业园环境影响报告书的审查意见》（淄环审[2007]45号） 跟踪评价审批文号：淄环审[2018]34 号 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、用地符合性分析 项目用地不属于“国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知”中的限制类和禁止类。该项目位于淄博科技工业园英科医疗智能医疗器械研发营销科技园内，根据企业土地证，项目用地为工业用地。 规划符合性分析 淄博科技工业园是2002年由淄博市发改委批准设立的工业集中区，总体规划于2002年12月31日通过了淄博市人民政府的审批（淄政字[2002]202号），其规划环评于2007年9月23日通过了淄博市生态环境局的审查（规划环评审查意见见附件6）。2018年3月20日，该园区的跟踪评价通过了淄博市生态环境局组织的审查（跟踪评价审查意见见附件7）。 ①审查意见的符合性 表1 与淄博科技工业园环境影响报告书的审查意见的符合性 关于淄博科技工业园环境影响报告书的审查意见 序号 具体要求 项目情况 符合情况 一 基本情况 淄博科技工业园位于淄博市张店城区的西北部，是淄博市发展和改革委员会于2002年批准成立的工业集中区，规划范围东西长约3公里，南北宽约2.4公里，规划面积为7.35平方公里，其中规划建设用地6.599平方公里。科技工业园将建成以机械电子、生物制药、新材料、外向型出口加工等综合性工业园。 淄博科技工业园区域开发环境影响报告书编制较规范，内容较全面，依据较充分，评价目的和指导思想明确，评价因子、评价标准、评价方法和预测模式可行，环境影响预测、分析正确，提出的污染防治和生态保护对策、措施可行，评价总体结论可信，通过落实环境影响报告书提出的相应的污染防治和生态保护措施，能够满足环境保护要求，从环保角度分析，淄博科技工业园建设是可行的。 项目为医用卫生材料制造项目，属于淄博科技工业园允许类行业，符合淄博科技工业园的生态环境准入要求；用地为工业用地，符合淄博科技工业园土地利用规划要求。 符合 二 关于基础设施 （一）水资源及供水能力。要合理开发、使用水资源，实施水质供水方案，建设水资源优化配置和污水资源化利用信息技术和调度平台，要合理开发利用污水处理厂中水等非传统水源。 本项目供水依托产业园基础设施，项目废水经市政管网排入光大水务（淄博）水质净化三分厂。 符合 （二）排水及污水处理系统。要实施雨污分流，清浊分流，分类处理、分质回用工程。规划区内的污水管网要与开发区建设同步实施，并做好污水处理设施和污水管网的防渗工作。工业园所有工业废水经处理满足《污水综合排放标准》（GB18918-2002）三级标准后，经污水管网进入淄博高新区污水处理厂进行处理。 符合 （三）供热供气。淄博科技工业园企业以周边电厂作为主热源，严禁企业自建燃煤锅炉。 本项目建设不涉及锅炉 符合 （四）固体废物。淄博科技工业园产生的一般固体废物要立足于全部综合利用。危险废物全部送有资质的危险废物处理中心安全处置，转移的危险废物须执行转移联单制度，防止流失、扩散，危险废物临时贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》要求。生活垃圾要分类收集，实现资源可再生利用，不能综合利用的，由环卫部门收集统一进行无害化处理、处置。 本项目所产固废去向明确，不会产生二次污染。 符合 三 关于生态保护 要重视生态保护工作，建设各功能区间的绿化隔离带，做到生态保护和发展同步实施。要采取措施保护现有植被，合理选择植物物种，保持生物多样性。强化道路绿化和建设项目降噪措施，控制噪声污染。 本项目租赁现有厂房进行生产,不会破坏原有生态环境 符合 四 关于主要污染物排放总量控制 工业园的主要污染物排放总量指标由当地环保部门统一管理，从严控制。工业园必须保证总量控制计划的落实，新建项目必须符合总量控制指标的要求。 本项目严格执行总量替代,符合总量控制指标要求 符合 五 关于落实发展规划 工业园要按规划实施开发，以循环经济理念指导工业园的开发建设，逐步优化产业结构，建立ISO14000环境管理体系，并按规划实施开发。鼓励发展能源利用率高、污染轻的项目入园。推广应用能量梯级利用技术，有毒有害原料替代技术、可回收利用材料和回收处理技术等，努力建设生态型开发区，使工业园在良好生态环境条件下，持续快速协调发展。 项目能源利用率高、污染较轻，项目建成后污染排放较少，能够达标排放，对周边造成的环境影响较小 符合 六 关于环境管理 （一）要根据工业园有关规划及环境功能要求，制定工业园的地表水、声等环境功能区划和地表水、地下水、声、环境空气等环境保护规划，并报请当地人民政府或有关部门批准后实施。 （二）所有入园项目，要在规划的功能区建设，并符合国家产业政策，工业园的行业准入条件。所有建筑项目的环境影响评价文件，要经有审批权的环保部门批准后方可开工建设，并落实好“三同时”制度。严禁建设不符合规划要求的项目。 （三）切实做好工业园内村庄居民的安置工作。村庄搬迁要与小城镇建设统筹考虑，集中建设，不得在二类，三类工业区内和其防护距离内建设居住区。 （四）要做好工业园环境影响的跟踪评价。发现问题，及时采取补救措施，建立环境管理体系，定期开展工业园内的环境质量监测。当环境质量明显变化不能满足环境功能需要时，应及时开展环境影响后评价，并调整工业园发展规划。 项目符合国家和淄博市产业政策要求，满足工业园的行业准入清单，获得审批后，严格执行环保“三同时”制度 符合 ②园区准入清单符合性 淄博科技工业园确定的产业定位为“主导产业以发展机械电子、生物制药、新材料、外向型出口加工等无污染工业为主”，总体布局为：规划以一帆路、双岛路、张田路、三赢路、英雄路主要道路为基础，将淄博科技工业园自左至右，自上至下划分为工业园一区、二区、三区、四区和配套居住区。根据淄博科技工业园规划总体布局（见附图4），项目位于园区的工业四区，符合园区的规划用地布局。 根据淄博科技工业园园环境影响报告书中确定的工业园行业准入清单如下： 表2 淄博科技工业园环境影响报告书的行业准入清单 分类 内容 依据 有条件准入 1、商业（条件：限制规模与选址，只限于商业金融区）； 2、金融（条件：限制规模与发展，只限于商业金融区）； 3、供热行业（条件：满足工业园及城区供热需求）； 与工业园产业关联性不强，但有助于工业园经济发展的行业。 允许行业（细分） 1、主导产业链项目（包括机械电子、生物制药、新材料、外向型出口加工，除环境准入负面清单外的）； 2、有利于延长工业园产业链的项目； 3、以降低主导产业生产成本、降低污染等为目的的生产研发、科技含量高的项目； 4、仓储物流、工业用地兼容仓储物流； 工业园主导产业、有利于工业园经济发展，有利于形成产业链。 备注：1、有条件准入和允许类行业必须以符合国家产业政策，不属于落后淘汰的项目或生产工艺，污染物达标排放，满足工业园资源承载力为前提。2、未在以上规定范围内的行业应根据禁入与准入条件分析论证后，确定是否入区。3、鼓励建设以工业园产品为高科技低污染增加附加值并有利于工业园产业链延伸的项目。 依据淄博科技工业园确定的准入条件，项目为医用卫生材料制造项目，虽然与淄博科技工业园确定的产业定位关联性不强，项目投资强度大，产品附加值高，可以有力的促进科技工业园经济的发展，因此项目符合科技工业园的行业准入清单。 ③园区环境准入负面清单 表3 淄博科技工业园环境影响跟踪评价报告书的环境准入负面清单 领域 负面清单内容 禁止类项目 1、《关于下发市级审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015年本）环评负面清单、“先批后审”项目目录的通知》（淄环函[2015]138号）中提出的负面清单 2、生物制药中原料药和发酵原料的生产项目 3、钢铁、化工等污染大的外向型出口加工行业 4、危险废物和医疗废物集中处置、不符合淄博市产业政策、行业规划、污染物不能达标排放、无主要污染物排放总量指标的建设项目 限制类项目 1、污染较严重的电镀、皮革、化工、建材、印染、石油加工及炼焦、化学原料及化学制品制造项目 2、新材料：除新型工程塑料、塑料合金、复合材料、新型农用塑料、 高端金属材料之外的项目 3、制浆造纸业 4、食品制造业（污水难处理的） 根据淄博科技工业园环境影响跟踪评价报告书的环境准入负面清单，本项目医用卫生材料制造项目，不在环境准入负面清单内。 |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 本项目产品、工艺和生产能力均不属于国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》“鼓励类”、“淘汰类”和“限制类”中的项目，为允许建设项目，符合国家产业政策；本项目不属于《关于印发淄博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》（淄政办发[2011]35号）中的“鼓励发展类”、“淘汰类”和“限制发展类”中的项目，为允许建设项目，符合淄博市产业政策。 本项目已于山东省投资项目在线审批监管平台登记备案，备案文号为2101-370303-89-02-277755。 综上所述，本项目的建设符合国家和淄博市产业政策的要求。 二、与《淄博市人民政府关于印发淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淄政字〔2021〕49 号）符合性分析 （1）生态保护红线及一般生态空间符合性分析 主要目标：全市生态保护红线充分衔接最新成果数据，主要生态系统服务功能为防风固沙、水土保持及水源涵养。一般生态空间涵盖水产种质资源保护区、城市集中式饮用水水源保护区等各类受保护区域，以及生态公益林等其他需保护区。 符合性分析：根据《山东省生态保护红线规划(2016-2020年)》（鲁政字〔2016〕173号），淄博市张店区内的生态保护红线区有1处，具体见下表。 表4 山东省生态保护红线规划登记表 生态保护红线区名称 代码 边界描述 面积 生态功能 类型 备注 四宝山以西生物多样性维护生态保护红线区 SD-03-B4-03 龙泉山庄西北、四宝山环山路以南、化工设备厂以东 1.21 km2 水源涵养、生物多样性维护 森林、草地 / 该项目建设地点最近的生态保护红线区为四宝山以西生物多样性维护生态保护红线区，最近距离约9.8km，项目不位于生态保护红线区范围内，具体见附图3。 （2）与环境质量底线符合性分析 主要目标：全市水环境质量持续改善，国控、省控、市控断面优良水质比例稳步提升，全面消除劣Ⅴ类水质控制断面，国控断面优良水质比例不低于50%，省控及以上断面优良水质比例不低于30%；县级及以上城市集中式饮用水水源水质全部达到或优于Ⅲ类；建成区黑臭水体全面消除，镇村黑臭水体数量持续减少。大气环境质量持续改善，全市PM2.5浓度不高于48μg/m3，空气质量优良天数比率不低于70%，臭氧污染得到有效遏制，重度及以上污染天数比率在2020年的基础上持续下降。土壤环境质量稳定改善，农用地、建设用地土壤环境风险防控能力逐步提升。全市受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率分别不低于95%。环境质量改善目标动态衔接“十四五”生态环境质量考核指标，以“十四五”生态环境质量考核指标为准。 符合性分析： ①根据生态淄博建设领导工作办公室2023年1月17日发布的《2022年12月份及全年环境空气质量情况通报》（2023年第1期）：2022年，全市良好天数236天（国控），同比增加14天。重污染天数6天，同比减少2天。其中，二氧化硫（SO2）14微克/立方米，同比持平；二氧化氮（NO2）33微克/立方米，同比改善5.7%；可吸入颗粒物（PM10）75微克/立方米，同比改善2.6%；细颗粒物（PM2.5）43微克/立方米，同比改善8.5%；一氧化碳（CO）1.3毫克/立方米，同比改善18.8%；臭氧（O3）192微克/立方米，同比恶化4.9%。全市综合指数为4.87，同比改善4.3%。 为了不断改善区域环境质量，淄博市采取了一系列大气污染治理措施：通过贯彻落实《关于印发山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）》（鲁环委办【2021】30号）要求，以及关于印发《淄博市新一轮“四增四减”三年行动方案》（淄环委【2022】1号），不断加强环境空气污染治理和环境空气质量考核，确保区域环境空气质量持续改善。 本项目废气经过治理后对周围环境影响较小，符合大气功能区的要求。 ②项目周边地表水为猪龙河。本次评价收集了2023年1月～5月猪龙河裕民桥例行监测断面的数据，2023年1月～5月猪龙河裕民桥例行监测断面水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求；项目所在区域地下水环境质量可以满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准要求。 项目废水经市政管网排入光大水务（淄博）水质净化三分厂，项目废水对猪龙河影响较小。 ③项目周边环境可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。建设单位在各项降噪措施严格落实的前提下，经设备减震、厂房隔声、距离衰减后，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准要求。 综上，在落实环境相关治理工作任务后，区域环境质量达到相应标准要求。 （3）与资源利用上线的符合性分析 主要目标：强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源利用、土地资源利用、能源消耗等达到省下达的总量和强度控制目标。优化调整能源结构，实施煤炭消费减量替代和能源消费总量控制，能源消费总量完成省下达任务，煤炭消费量实现负增长，进一步降低万元国内生产总值能耗，严格落实高污染燃料禁燃区管控要求，加快清洁能源、新能源和可再生能源推广利用。建立最严格的水资源管理制度，强化水资源刚性约束。推进各领域节约用水，农田灌溉水有效利用系数、再生水规模逐年提高，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量等用水效率指标在2020 年基础上持续下降，确保完成用水总量控制指标；优化建设用地结构和布局，严控总量、盘活存量，控制国土空间开发强度。确保耕地保有量，从严管控非农建设占用永久基本农田，守住永久基本农田控制线。全力做好河湖岸线保护，优先实施防洪护岸、河道治理等公共安全及公众利益的建设项目，依法依规开展桥梁、码头、取水工程等项目建设。 符合性分析：项目年用电量450万kwh，供电由市政电网供给，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入清单符合性分析 2023年4月7日，根据《山东省生态环境厅关于开展2022年“三线一单”成果动态更新的通知》要求，我市“三线一单”成果在2021年的基础上，实施了动态更新，根据《淄博市“三线一单”生态环境准入清单（动态更新版）》，园区属于淄博科技工业园环境管控单元，环境管控单元编码为ZH37030320013，管控单元分类为重点管控单元，园区在淄博市环境管控单元图位置见附图7，园区与淄博科技工业园环境管控单元管控要求（动态更新版）符合性分析见下表。 表5 项目与《淄博市“三线一单”生态环境准入清单（动态更新版）》符合性分析 管控要求 具体规定 园区情况 空间布局约束 1.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。 项目属允许类项目，不属于《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项。 2.强化规划、规划环评引领指导作用，科学规划建设工业园区，优化工业布局，引导符合园区产业定位的工业企业入驻，实现集中供热、供水、供气，实施水资源分类循环利用和水污染集中治理；原则上禁止准入园区规划及规划环评中不允许进入的生产工艺或工业项目。 项目符合园区的规划用地布局，项目符合科技工业园的行业准入清单，不在环境准入负面清单内。 3.大气、安全防护距离内禁止建设商业住宅、医院、学校、养老机构等敏感机构。 项目大气、安全防护距离内无商业住宅、医院、学校、养老机构等敏感机构。 4.原则上不再批准新（扩）建综合性危险废物集中处置项目(集团内部自建配套的危险废物处理设施除外)，不再批准新（扩）建危险废物填埋项目；原则上不再批准新（扩）建废矿物油、废活性炭、废催化剂、有机溶剂、焦油类危险废物利用项目。新建危险废物综合利用项目，应立足于淄博市危险废物利用处置缺口，不再批准新（扩）建以外省、市危险废物为主要原料的利用项目。 项目不涉及 5.按照省市要求，严格控制“两高”项目，新建“两高”项目实行“五个减量替代”。 项目不属于“两高”项目 6.严格控制燃煤项目，所有改建耗煤项目（包括以原煤或焦炭等煤制品为原料或燃料，进行生产加工或燃烧的建设项目）、新增燃煤项目一律实施倍量煤炭减量执行替代，并且排污强度、能效和碳排放水平达到国内先进水平。 项目不涉及 7.园区现有工业项目按照《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021-2023年）》加快新旧动能转换。 项目不涉及 污染物排放管控 1.涉“两高”项目企业应当积极实施节能改造提升，提高能源使用效率，推进节能减排。 项目不涉及 2.落实主要污染物总量替代要求，按照山东省生态环境厅《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》，实施动态管控替代。 项目严格按照山东省生态环境厅《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》，实施动态管控替代。 3.废水应当按照要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。 项目废水均按照要求进行了预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方排放入污水处理厂。 4.禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。 项目废水经市政管网排入光大水务（淄博）水质净化三分厂，未新建入河排污口。 5.工业园区污水集中处理设施应当具备相应的处理能力并正常运行，保证工业园区的外排废水稳定达标，不能稳定达标的，工业园区不得建设新增水污染物排放的项目（污水集中处理设施除外）。 根据在线监测数据，光大水务（淄博）水质净化三分厂外排废水稳定达标。 6.落实园区污染物总量控制制度，保证安全的前提下加强车间、料仓等密闭，负压收集、处置，减少无组织排放。 项目车间、料仓均进行密闭，无组织废气负压收集、处置后有组织排放。 7.化工、医药、玻璃、陶瓷、表面涂装、建材、橡胶等严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。 项目建设齐全的环保治理设施，确保污染物稳定达标排放；同时严格执行排污许可制度，做到持证排污。 8.进一步加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、采石取土、养护绿化等活动的扬尘管理。 项目不涉及 环境风险防控 1.紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高的建设项目；现有项目严格落实环评及批复环境风险防控要求。 项目不属于环境风险潜势等级高的建设项目。 2.重点企业应采取防腐防渗等有效措施，建立完善三级防护体系，防止因渗漏污染土壤、地下水以及因事故废水直排污染地表水。 项目厂区采取了防腐防渗等措施；建立完善的三级防护体系；防止因渗漏污染土壤、地下水以及因事故废水直排污染地表水。 3.企业事业单位按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。 项目按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。 4.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可（无废城市建设豁免的除外）、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。 企业已建立危废贮存、申报、转移及处置管理制度，并对危废相应活动进行全程监管和环境安全保障。 5.落实园区规划环评跟踪监测计划，定期开展检测并公开。 项目不涉及 6.强化管理，防范环境突发事件。 企业加强环境管理，严格防范环境突发事件。 资源开发效率要求 1.高污染燃料禁燃区内执行淄博市高污染燃料禁燃区划定文件的管控要求。 项目不涉及 2.严格执行《产业园区水的分类使用及循环利用原则和要求》（GB/T36575-2018）。 企业项目严格执行该要求 3.调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。 项目不涉及 4.定期开展清洁生产审核，推动现有各类产业园区和重点企业生态化、循环化改造。 项目建成后将严格执行清洁生产审核 5.鼓励现有的危险废物集中收集单位与市内综合处置单位以联合经营等方式，作为综合处置单位的收集网点。 项目不涉及 6.鼓励对现有自建危险废物利用处置设施进行提升改造。 项目不涉及 综上，项目建设符合《淄博市“三线一单”生态环境准入清单（动态更新版）》中的淄博市淄博科技工业园生态环境准入清单要求。 三、相关政策符合性分析 表6 本项目建设与相关政策符合性分析 序号 具体政策 项目情况 符合情况 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》 一 强化“三线一单”约束作用 （一）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 该项目不位于山东省级生态红线区和淄博市级生态红线区范围内，满足要求 符合 （二）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目污染防治措施和污染物排放符合相关标准要求 符合 （三）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 项目生产过程所用资源不超过当地的资源利用承载力 符合 （四）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 项目符合三线一单要求 符合 二 建立“三挂钩”机制 （六）建立项目环评审批与现有项目环境管理联动机制。对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。改建、扩建和技术改造项目，应对现有工程的环境保护措施及效果进行全面梳理；如现有工程已经造成明显环境问题，应提出有效的整改方案和“以新带老”措施 项目为新建项目，无现有环境问题 符合 （七）建立项目环评审批与区域环境质量联动机制。对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等项目。 项目总体满足区域环境质量改善目标管理的要求。项目不在优先保护类耕地集中区域 符合 《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》 一 认真贯彻执行产业政策 新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。各级立项部门在为企业办理手续时，要认真对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（如有更新，以更新后文件为准），对鼓励类项目，按照有关规定审批、核准或备案；对限制类项目，禁止新建，现有生产能力允许在一定期限内改造升级；对淘汰类项目，市场主体不得进入，行政机关不予审批。 本项目符合国家和淄博市产业政策要求 符合 二 强化规划刚性约束 新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。按照“布局集中、用地集约、产业集聚、空间优化”的原则，高标准制定产业发展规划，明确主导产业、布局和产业发展方向，引导企业规范化、规模化、集约化发展。 项目位于淄博科技工业园内，项目用地属于工业用地，不属于散乱污企业，符合国家和淄博市产业要求 符合 三 科学把好项目选址关 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展。 项目位于淄博科技工业园内，符合用地政策 符合 四 严把项目环评审批关 新上项目必须严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线一单”生态环境分区管控要求。强化替代约束，涉及主要污染物排放的，必须落实区域污染物排放替代，确保增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费减量替代，否则各级环评审批部门一律不予审批通过。 项目项目符合三线一单，项目排放的污染物总量区域替代，严格执行环评审批 符合 《山东省环境保护条例》 一 监督管理 禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地的县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 本项目符合国家和淄博市产业政策 符合 实行排污许可管理制度。纳入排污许可管理目录的排污单位，应当依法申请领取排污许可证。未取得排污许可证的，不得排放污物。 因污染物排放执行的国家或者地方标准、总量控制指标、环境功能区划等发生变化，需要对许可事项进行调整的，生态环境主管部门应当及时对排污许可证载明事项进行变更。 项目已填报固定污染源排污登记 符合 新建、改建、扩建建设项目，应当依法进行环境影响评价。建设项目可能对相邻地区造成重大环境影响的，生态环境主管部门在审批其环境影响评价文件时，应当征求相邻地区同级生态环境主管部门的意见；意见不一致的，由共同的上一级人民政府生态环境主管部门作出处理。 项目依法进行环境影响评价 符合 有下列情形之一的，生态环境主管部门和其他有关部门可以依法对有关设施、设备、物品采取查封、扣押的行政强制措施： （一）违法排放、倾倒、处置有毒有害物的； （二）在饮用水水源一级保护区、自然保护区核心区违法排放、倾倒、处置污染物的； （三）违法排放或者倾倒化工、制药、石化、印染、电镀、造纸、制革等工业污泥的； （四）通过暗管、渗井、渗坑、灌注或者篡改、伪造监测数据，或者不正常运行污染防治设施等逃避监管的方式排放污染物的； （五）发生较大、重大、特别重大突发环境事件或者在重污染天气应急期间，未按照要求实施停产、停排、限产等措施，继续排放污染物的； （六）有关证据可能灭失或者被隐匿的； （七）其他造成或者可能造成严重污染的违法行为。 本项目未有相关违法行为 符合 二 防治污染和其他公害 排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。 实行排污许可管理的排污单位，应当按照排污许可证规定的污染物种类、浓度、排放去向和许可排放量等要求排放污染物。新建、改建、扩建建设项目，应当根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。 环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 排污单位应当按照环境保护设施的设计要求和排污许可证规定的排放要求，制定完善环境保护管理制度和操作规程，并保障环境保护设施正常运行。 排污单位应当根据生产经营和污染防治的需要，建设应急环境保护设施。鼓励排污单位建设污染防治备用设施，在必要时投入使用。 排污单位可以委托具有相应能力的第三方机构运营其环境保护设施或者实施污染治理。委托运营不免除排污单位的责任。 本项目具有合理可行的污染处理设施，遵循“三同时原则”，所有污染物均达标排放。 符合 三 信息公开和公众参与 对依法应当编制环境影响评价报告书的建设项目，建设单位应当按照规定在报批前向社会公开环境影响评价文件，征求公众意见。生态环境主管部门受理环境影响评价文件后，除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的内容外，应当向社会公开。建设单位应当在项目建设过程中向社会公示采取的环境保护措施。 本项目按照相关要求严格执行 符合 四 法律责任 违反本条例规定的行为，法律、行政法规已规定法律责任的，从其规定；法律、行政法规未规定法律责任的，依照本条例规定执行。 项目未有违法违规行为 符合 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》 一 全面加强无组织排放控制 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 项目物料储存于密闭车间内，物料储存、输送等均进行了密闭，废气进行收集后，进入高速静电捕集+活性炭吸附装置处理后经排气筒达标排放 符合 二 加强设备与场所密闭管理 含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等；含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 符合 三 提高废气收集率 遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 对废气产生环节采用全密闭集气罩、负压抽气、集中处理等措施；距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒 符合 四 推进建设适宜高效的治污设施 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率 企业采用高速静电捕集+活性炭吸附装置组合工艺处理，可达标排放 符合 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 一 VOCs物料储存无组织控制要求 VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs的物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs的物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 项目物料储存于密闭车间内，物料储存、输送等均进行了密闭 符合 二 工艺工程VOCs无组织排放控制要求 粉状、粒装VOCs物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统。 项目用原料为粒装，采用密闭固体投料器给料，废气排至VOCs废气收集处理系统 符合 《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》（鲁发改工业〔2023〕34号） 一 “两高”项目 山东省“两高”项目管理目录（2023年版）中的炼化、焦化、煤质液体燃料、基础化学原料、化肥、轮胎、水泥、石灰、平板玻璃、陶瓷、钢铁、铸造用生铁、铁合金、有色、铸造、煤电等16个产业项目 项目不属于“两高”项目 -- 《2022年度淄博市挥发性有机物治理和臭氧污染管控方案》（淄环委办〔2022〕12号） 一 提升挥发性有机物企业规范化治理水平 提升综合治理效率。推进使用先进生产工艺，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺设备等，减少工艺过程无组织排放。按照“适宜高效”和“降风增浓”原则，优先对车间内涉挥发性有机物的设备、工序进行密闭，或进行局部废气收集。加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生等要求前提下，采用自动感应门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。 项目挥发性有机物配置合理有效的废气收集治理措施，确保达标排放 符合 加快低挥发性原辅材料替代。要加大低（无）挥发性原辅材料替代政策宣传力度，引导企业优先使用低（无）挥发性涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂（油脂）、清洗剂等原辅材料，进一步提高低（无）挥发性原辅材料使用率。以机械加工、家具制造、包装印刷等行业为重点，鼓励企业开展低（无）挥发性原辅材料生产工艺的升级改造，建设源头替代示范项目，形成示范带动效应。企业应建立规范的原辅材料使用台账，各级 监督检查须将企业原辅材料台账及挥发性有机物含量检测报告纳入检查内容。 项目原料涉VOCs的使用，生产过程中加强了对无组织废气的控制，有机废气经收集后，进入VOCs处理装置处理后实现有组织排放 符合 《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）》 一 淘汰低效落后产能 严格项目准入，高耗能、高排放（以下简称“两高”）项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和污染物排放减量“五个减量”替代。有序推进“两高”项目清理工作，确保“三个坚决”落实到位，未纳入国家规划的炼油、乙烯、对二甲苯、煤制油气项目，一律不得建设。 项目不属于“两高”项目 符合 二 实施VOCs全过程污染防治 实施低VOCs含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用替代。新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含VOCs原辅材料使用的项目，原则上使用低（无）VOCs含量产品。2025年年底前，各市至少建立30个替代试点项目，全省溶剂型工业涂料、溶剂型油墨使用比例分别降低20、15个百分点，溶剂型胶粘剂使用量下降20%。2021年年底前，完成现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率排查工作，对达不到要求的收集、治理设施进行更换或升级改造；组织开展有机废气排放系统旁路摸底排查，取消非必要的旁路，确因安全生产等原因无法取消的，应安装有效的监控装置纳入监管。 项目原料涉VOCs的使用，生产过程中加强了对无组织废气的控制，有机废气经收集后，进入VOCs处理装置处理后实现有组织排放 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目由来 山东英科医疗科技有限公司为英科医疗股份有限公司的全资子公司，英科医疗是一家致力于医疗器械耗材研发、生产、营销的高科技制造企业，于2017年7月在深圳证券交易所创业板上市，业务涵盖医疗防护、康复护理、保健理疗、检查耗材等系列产品。 随着全球疫情的蔓延和延续，对于医疗检查用的手套、防护服、口罩等卫生用品的需求量大大增加，在此背景下，山东英科医疗科技有限公司拟投资48000万元建设医疗卫材和医疗防护用品生产线，该建设项目位于淄博科技工业园内，具体位置为张柳路南侧，北京路以东。 2021年2月16日，淄博市张店区工业和信息化局出具《山东英科医疗科技有限公司建设医疗卫材和医疗防护用品生产线项目情况说明》（具体见附件2），项目属于政府认定的疫情防控物资项目，根据《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期有关建设项目环境影响评价应急服务保障的通知》（环办环评函〔2020〕56号），对临时性的三类建设项目（包括临时性建设使用，临时性改扩建或转产等），可以豁免环境影响评价手续；对疫情结束后仍需使用的三类建设项目，可以实行环境影响评价“告知承诺制”，或先开工后补办手续。该项目于2021年2月开始建设，建设时间11个月，投产时间为2022年1月。 疫情结束后山东英科医疗科技有限公司医疗卫材和医疗防护用品生产线项目仍需使用，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），该项目PE类一次性医用防护手套和防护衣生产列入属于“49-卫生材料及医药用品制造277-卫生材料及医药用品制造（仅组合、分装的除外）”，需编制环评报告表；熔喷布生产属于“28-…产品用纺织制成品制造178*-…有水刺无纺布制造工艺的”，需编制环评报告表。 医疗卫材和医疗防护用品生产线项目主要是利用聚丙烯颗粒经过熔融、喷出产出熔喷布；利用LDPE、LLDPE、茂金属、弹性体、HDPE等原材料经过加热挤出制膜、成型等工序制造PE类一次性医用防护手套和防护衣。 根据《山东英科医疗科技有限公司建设医疗卫材和医疗防护用品生产线项目情况说明》，项目备案为日产45吨熔喷布及其制品、防护衣2.0万件、手套1260万只的生产能力，疫情结束后山东英科医疗科技有限公司计划设计产能为熔喷布45吨/天、防护衣1.5万件/天、手套895万只/天，比备案产能小。 工程内容 项目依托智能医疗器械研发营销科技园项目的C3生产车间和C5生产车间。项目按主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程分类如下表所示： 表7 项目工程内容一览表 类别 序号 项 目 内 容 备注 主体 工程 1 C3车间 总占地面积10177.4平方米，1座，为熔喷布、手套和防护衣生产车间，面积10177.4m2，内部按照生产工序分为流延膜生产区、PE手套生产区、防护衣裁切区、造粒区、熔喷布生产区、边料暂存区等 熔喷布生产线未建设，其余已建成 2 C5车间 占地面积8890平方米，1座，为仓储区 已建成 辅助工程 3 办公楼 面积为2240m2，1座，依托现有 依托现有项目 4 传达室 面积30m2，1座，依托现有 5 纯水机房 纯水设备采用石英砂过滤+活性炭过滤工艺，1套，处理能力5t/h，出水率为70% 已建成 公用工程 6 供水 由园区供水管网提供 依托现有项目 7 供电 变电所面积304m2，1座，依托现有 依托现有项目 8 循环水 循环水系统1套，循环水量为100m3/h 已建成 环保工程 9 废气设施 熔喷布生产线熔融挤出工序（VOCS）经1#高速静电捕集+活性炭吸附设施处理后通过17米高排气筒P1排放 熔喷布生产线未建设 手套和防护衣生产线制模、造粒工序（VOCS）经1#高速静电捕集+活性炭吸附设施处理后通过17米高排气筒P1排放 已建成 10 废水设施 生活污水经化粪池预处理后与纯水制备排污水一起排入市政管网 已建成 11 噪声设施 设备减振、厂房隔声 已建成 12 固废 边料暂存区，占地面积168m2 已建成 危险废物暂存间，占地面积38.25m2 已建成 3、主要产品及产能 项目主要产品为熔喷布和一次性PE类产品，其中熔喷布产能设计为45吨/天（14850吨/年）；医用一次性防护用品主要是PE手套和防护衣，产能设计为手套895万只/天，防护衣1.5万件/天。该项目具体产品设计如下： 表8 项目产品方案一览表 产品 日产能 年产能 备注 熔喷布 45吨 14850吨 -- 一次性PE手套 895万只 29.5亿只 2g/只或1g/只，约5530.28吨/年 防护衣 1.5万件 495万件 50g/件，约247.5吨/年 4、主要生产设施及参数 项目生产所涉及的主要生产设备见下表。 表9 项目生产所涉及的主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量（套） 规格型号 备注 熔喷布生产线（未建设） 1 熔喷布生产线 6 -- 采用RF-M-3200熔喷无纺布生产线 主要包括 上料系统 6 -- 全密闭上料 挤出机 6 -- 双螺杆挤出机 喷丝头 6 -- 使用电加热 压缩空气生产系统 6 -- 螺杆式压缩机 静电充电系统 6 -- 静电发生器 空调系统 6 -- 冷水空调 成网机 6 -- 收集缠绕纤维，形成熔喷纤维网，通过冷却水喷雾对纤维进行冷却 喷雾淬火系统 6 -- 水驻极设备 6 -- 使用高压喷水与纤维摩擦的形式使熔喷布带上电荷 静电驻极设备 6 -- 采用静电电晕的形式使熔喷布带上电荷 加热风桶 6 -- 电加热形式进行烘干 收卷系统 6 -- 产品收网 PE手套和防护衣生产线（已建成并运行） 1 高速流延膜机 5 SC/CPE/TPE-φ90/φ125-2800 用于制膜工序 2 低速流延膜机 1 DL-2100 用于制膜工序 3 吹膜机 8 用于制膜工序 4 造粒机 2 PTC130 用于边角料造粒 5 低温团粒机 1 OL-500 用于边角料造粒 6 手套机 80 THT-CPE-300 用于手套制造 7 高低口手套机 2 用于手套制造 8 双层手套机 3 HYC-3603 用于手套制造 9 防护衣裁切机 1 用于防护衣裁切工序 10 鞋套机 1 用于 11 两只包手套折叠机 5 用于手套制造 12 冷水机 2 RHSCW150CM2L 用于循环水系统 13 纯水机 1 SH-5 5T/h 纯水制备 14 空压机 1 -- -- 15 循环水系统 1 用于循环水系统 16 静电+活性炭处理装置 1 废气VOCS治理设施 17 上料系统 14 自带拌料罐 5、主要原辅材料 项目所用原辅材料用量如下表所示。 表10 项目原辅材料用量一览表 序号 原料名称 单位 消耗量 备注 熔喷布 1 聚丙烯颗粒 t/a 14520 熔喷布制造原料，颗粒，袋装，25kg/袋 2 驻极母料 t/a 330 PE手套和防护衣 3 LDPE t/a 1191.3 颗粒，袋装，25kg/袋，手套和防护衣制造原料 4 LLDPE t/a 2343 5 茂金属 t/a 1191.3 6 开口爽滑母粒 t/a 54.78 7 色母粒 t/a 30.5 8 弹性体 t/a 214.5 9 HDPE t/a 752.4 动力 10 水 m3/a 40600 自来水 11 电 Kwh/a 450万 张店区供电所 聚丙烯颗粒：一种半结晶的热塑性塑料。具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀。在工业界有广泛的应用，是平常常见的高分子材料之一。 驻极母料：用于提高熔喷布静电吸附效果的塑料助剂，主要是以聚丙烯为基材，添加超分散剂改性而来。熔喷布制造时添加驻极母料，可以增强口罩综合滤效和抗热衰减的性能。 LDPE颗粒：低密度聚乙烯又称高压聚乙烯，常缩写为LDPE。呈乳白色，无味、无臭、无毒，表面无光泽的蜡状颗粒。密度为0.91g/cm3-0.93g/cm3，是聚乙烯树脂中最轻的品种。具有良好的柔软性、延伸性、电绝缘性、透明性、易加工性和一定的透气性。其化学稳定性能较好，耐碱、耐一般有机溶剂。 LLDPE：线性低密度聚乙烯(LLDPE)为无毒、无味、无臭的乳白色颗粒，密度为0.918~0.935g/cm3。它与LDPE相比，具有较高的软化温度和熔融温度，有强度大、韧性好、刚性大、耐热、耐寒性好等优点，还具有良好的耐环境应力开裂性，耐冲击强度、耐撕裂强度等性能，并可耐酸、碱、有机溶剂等而广泛用于工业、农业、医药、卫生和日常生活用品等领域。 HDPE：高密度聚乙烯又称低压聚乙烯，是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂，白色粉末颗粒状产品，无毒、无味，密度在0.940~0.976 g/cm3范围内;结晶度为80%~90%，软化点为125~135℃，使用温度可达100℃;熔化温度120~160℃，对于分子较大的材料，建议熔化温度范围在200~250℃之间。它具有良好的耐热性和耐寒性，化学稳定性好，还具有较高的刚性和韧性，机械强度好。 茂金属：过渡金属与环戊二烯相连所形成的有机金属配对化合物，茂金属加工性能好，强度高，刚性和透明性好，耐温、耐化学药品等方面的性能好。 开口爽滑母粒：分子结构中含有超长的碳链和极性的酰胺基，赋予它特别优良的表面性能和良好的热稳定性，适合更高的加工温度，以及更持久的爽滑效果。不溶于水，溶于乙醇、丙酮和二甲苯等溶剂，闪点230℃，允许用于食品，药品包装材料中。 色母粒：由高比例的颜料或添加剂与热塑性树脂，经良好分散而成的塑料着色剂，其所选用的树脂对着色剂具有良好润湿和分散作用，并且与被着色材料具有良好的相容性。 弹性体：项目主要使用聚烯烃塑性体，是一种聚合物材料，它由多种聚烯烃组成，如聚丙烯、聚乙烯等，属于高分子材料的范畴。它通常具梁运滚有良好的弹性和塑性，可以在一定温度范围内重复变形和恢复原状。 6、给排水 （1）给水 项目用水主要包括生产工艺用水、循环冷却系统补水、纯水制备系统用水、职工生活用水。 ①生产工艺用水 熔喷布生产线生产工艺用水量为7960m3/a，采用自制纯水。 ②循环冷却系统补水 项目循环冷却系统总循环水量为100m3/h，循环水系统补水率按循环水量2%计算，项目循环水系统补水量15840m3/a，采用纯水制备系统制备的纯水。 ③纯水制备系统用水 纯水制备系统采用石英砂过滤+活性炭过滤工艺，共有1套，处理能力为5t/h，出水率为70%。根据项目用纯水情况，纯水用水量为23800m3/a，产水率70%，系统用新鲜水量为34000m3/a。 ④职工生活用水：项目劳动定员200人，厂区内设置有食堂宿舍，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）规定的用水定额，职工生活用水定额按100L/人•d计，则生活用水量20m3/d，年用水量约为6600m3/a。 综上所述，本项目新鲜自来水用量约40600m3/a，由园区自来水管网提供。 （2）排水 厂区规划设置有完善的雨污分流设施，雨水收集后经雨水排放口进入雨水管网，污水经过收集后进入市政污水管网。 项目生产工艺用纯水用于水驻极设备对熔喷布进行驻极，烘干后全部蒸发损耗，不外排；循环冷却系统用纯水循环使用，全部蒸发损耗，不外排。 ①纯水制备排污水量为10200m3/a，排入市政污水管网。 ②职工生活污水为生活用水的80%，产生量为5280m3/a，经化粪池预处理排入市政污水管网。 项目排水主要为纯水制备排污水和生活污水。纯水制备排污水和生活污水达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准和《流域水污染物综合排放标准 第3部分：小清河流域》（DB37/3416.3-2018）中标准要求后排入市政污水管网，进入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进一步处理。 （3）项目水平衡 图1 项目水平衡图（单位m3/a） （4）项目建成后全厂水平衡 图2 项目建成后全厂水平衡图（单位m3/a） 7、能源消耗 1、供电 项目年用电量为450万KW·h，由张店区供电局供给。 2、供热 本项目生产过程无蒸汽消耗。办公楼采暖使用空调。 8、劳动定员 项目劳动定员为200人，年生产天数为330天，实行三班制，每班工作时间为8小时，年运行时间7920h。 9、厂区平面布置 1、总平面布置 项目用地主要是C3、C5生产车间，车间内按照各生产线的工艺流程进行人为划分。项目占用的C3、C5生产车间位于厂区的南侧，车间位置距离居民区较远。根据厂区地理位置，全厂设置2处出入口，同时保证人车分流；整个厂区道路形成环路，方便管理人员巡检出入，方便产品和物料的运输。 2、平面布置的合理性 车间内布局简单有序，按照生产、办公分离的形式进行布设，减少生产区对厂内职工的影响。车间内布置按照工艺流程依次布置，布置紧凑；工艺流程顺畅，倒运量少，使整体布局紧凑，有利于节约用地、降低投资，保证了工艺顺畅，物料输送便捷。 厂区平面布置图详见附图5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 项目主要产品为熔喷布和一次性PE类产品，其中医用一次性防护用品主要是PE手套和防护衣。 一次性PE类产品生产线工艺根据设备的不同分为流延工艺和吹膜工艺，流延工艺PE类生产线产品为防护衣和手套，吹膜工艺PE类生产线产品为手套。 （1）熔喷布生产线 图3 熔喷布生产线工艺流程及产污环节图 ①上料混合 项目所用聚丙烯颗粒、驻极母粒都是颗粒料，现场解包后送入上料机进行混合，项目所用原料均为颗粒状洁净物料。 产污环节：项目废包装袋（S1）主要为破损的包装袋，聚丙烯颗粒和驻极母粒废包装袋属于一般固废，废包装袋一般工业固废代码为178-001-07，外售废品回收站。 ②熔融挤出 混合好的物料采用电加热对其进行熔融，加热温度为230℃左右，加热后采用双螺杆挤出的形式挤出到喷丝头，熔融后的物料在压缩空气的作用下高速喷出，在冷空气中形成短纤维，短纤维喷射在收网机收集后便是熔喷布的基材。 产污环节：熔融挤出工序会产生有机废气（G1），污染物主要为VOCs，废气经过集气罩的收集后进入1#高速静电捕集+活性炭吸附设施进行处理，处理后由1根17m高排气筒排放（P1）。项目熔融挤出工序长期运行后会产生废过滤网、废喷丝板（S2），废过滤网、废喷丝板属于一般固废，一般工业固废代码为178-001-99，外售废品回收站。项目采用活性炭吸附装置更换的废活性炭（S3）属于危险废物HW49，危废代码900-039-49，委托有资质的单位处置。项目高速静电捕集装置产生的废油（S4）属于危险废物HW08，危废代码900-249-08，委托有资质的单位处置。 ③驻极收卷 熔喷布通过水驻极设备产生的高压喷水（纯水）与纤维摩擦产生了静电电荷，在驻极母粒的作用下保留在熔喷布内部，从而增加了熔喷布的综合滤效及抗热衰减性能，送入烘干箱烘干水分后收卷包装即为N95熔喷布；普通熔喷布是采用静电电晕的形式给熔喷布带上电荷，产出的熔喷布收卷打包外售。 （2）防护衣和手套生产线（流延工艺） 图4 防护衣和手套生产线工艺流程及产污环节图 ①上料混合 防护衣和手套生产线原材料主要为LDPE、LLDPE、茂金属、开口爽滑母粒、色母粒及弹性体，均为袋装颗粒原料，原材料经人工解包后投入输送绞龙，由输送绞龙送至拌料罐进行密闭搅拌，搅拌后输送至中转仓，项目所用原料均为颗粒状洁净物料。 产污环节：项目废包装袋（S5）主要为破损的包装袋，废包装袋属于一般固废，废包装袋一般工业固废代码为277-001-07，外售废品回收站。 ②制膜 由中转仓采用气动输送的方式打入流延膜机进行流延制膜，流延膜机原理是将混合料加热200℃后挤出，挤出后在冷却辊上进行骤冷。冷却辊辊体内部设置有循环冷却水（纯水）对成膜进行冷却，辊体为常温25℃，循环水（纯水）不与物料进行接触。成膜后按生产要求进行打包收卷。 产污环节：制膜工序会产生有机废气（G2），污染物主要为VOCs，废气经过集气罩的收集后进入1#高速静电捕集+活性炭吸附设施进行处理，处理后由1根17m高排气筒排放（P1）。 ③手套制造 项目使用高速手套制成设备，将膜送入手套机进行一次模压成型，成型后由人工撕除边角料后即可包装入库。 ④防护衣制造 防护衣制造为成套流水线设备，将膜首先进行裁切成型，随后进行边缘热封和袖口收紧闭合，随后自动叠衣包装入库。 ⑤造粒 由于项目在手套脱膜过程、防护衣裁切过程中会产生大量的边角料，其中手套生产的边角料比例为50%，防护衣裁切边角料比例为20%，不合格品率在15%左右，因此建设单位将边角料、不合格品收集后送入造粒机进行造粒后回用于生产。将边角料、不合格品收集后送入造粒机后密闭，在高速绞龙的作用下将边角料搅碎，在高速绞龙的温度和套管加热的情况下将物料熔融挤出，挤出后采用循环水进行冷却，冷却后采用环刀形式将粒子切下送入中转仓，暂存后即可回用于生产。 产污环节：造粒工序会产生有机废气（G3），污染物主要为VOCs，废气经过集气罩的收集后进入1#高速静电捕集+活性炭吸附设施进行处理，处理后由1根17m高排气筒排放（P1）。 防护衣、手套等生产过程中产生的边角料进入造粒机后制成塑料颗粒回用于生产，根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）中相关规定，以上物质属于其6.1a中“在产生节点经过修复或加工后满足国家、地方制定或者行业通过的质量标准且用于原始用途的物质”，因此，本次评价不把边角料作为固体废物进行管理。 （3）手套生产线（吹膜工艺） 图5 手套生产线工艺流程及产污环节图 ①上料混合 手套生产线原材料主要为LDPE、LLDPE、茂金属、开口爽滑母粒、色母粒及HDPE，均为袋装颗粒原料，原材料经人工解包后投入输送绞龙，由输送绞龙送至拌料罐进行密闭搅拌，搅拌后输送至中转仓，项目所用原料均为颗粒状洁净物料。 产污环节：项目废包装袋（S5）主要为破损的包装袋，废包装袋属于一般固废，废包装袋一般工业固废代码为277-001-07，外售废品回收站。 ②制膜 由中转仓采用气动输送的方式打入吹膜机进行制膜，吹膜机原理是将混合料加热融化240℃后再吹成薄膜，经风环冷却、吹胀经人字板，牵引辊，卷取将成品薄膜卷成筒。 产污环节：制膜工序会产生有机废气（G2），污染物主要为VOCs，废气经过集气罩的收集后进入1#高速静电捕集+活性炭吸附设施进行处理，处理后由1根17m高排气筒排放（P1）。 ③手套制造 项目使用高速手套制成设备，将膜送入手套机进行一次模压成型，成型后由人工撕除边角料后即可包装入库。 ④造粒 由于项目在手套脱膜过程中会产生大量的边角料，其中手套生产的边角料比例为50%，不合格品率在15%左右，因此建设单位将边角料、不合格品收集后送入造粒机进行造粒后回用于生产。将边角料、不合格品收集后送入造粒机后密闭，在高速绞龙的作用下将边角料搅碎，在高速绞龙的温度和套管加热的情况下将物料熔融挤出，挤出后采用循环水进行冷却，冷却后采用环刀形式将粒子切下送入中转仓，暂存后即可回用于生产。 产污环节：造粒工序会产生有机废气（G3），污染物主要为VOCs，废气经过集气罩的收集后进入1#高速静电捕集+活性炭吸附设施进行处理，处理后由1根17m高排气筒排放（P1）。 手套等生产过程中产生的边角料进入造粒机后制成塑料颗粒回用于生产，根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）中相关规定，以上物质属于其6.1a中“在产生节点经过修复或加工后满足国家、地方制定或者行业通过的质量标准且用于原始用途的物质”，因此，本次评价不把边角料作为固体废物进行管理。 二、产污环节 项目主要污染物产生环节如下： 表11 项目污染物产生环节 产污环节 污染物组成 治理措施 排放规律 排放方式 废气 熔融挤出工序会产生有机废气（G1） VOCS 共用1#高速静电捕集+活性炭吸附设施通过17米高排气筒P1排放 连续 有组织 制膜工序会产生有机废气（G2） VOCS 连续 有组织 造粒工序会产生有机废气（G3） VOCS 间歇 有组织 废水 生活污水（W1) CODcr、氨氮 经化粪池收集后进入市政污水管网 间断 进入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂处理 纯水制备排污水（W2） 盐类 进入市政污水管网 间断 固废 熔喷布生产线废包装袋S1 废包装袋 外售废品回收站 -- 妥善处置 熔喷布生产线废过滤网、废喷丝板S2 废过滤网、废喷丝板 外售废品回收站 -- 活性炭吸附装置废活性炭S3 废活性炭 委托有资质单位处置 -- 静电捕集装置废油S4 废油 -- PE类产品生产线废包装袋S5 废包装袋 外售废品回收站 -- 设备维护保养废油S6 废矿物油 委托有资质单位处置 -- 纯水制备系统废石英砂S7 废石英砂 厂家回收 -- 纯水制备系统废活性炭S8 废活性炭 厂家回收 -- 生活垃圾S9 生活垃圾 环卫部门清理 -- 噪声 空压机、冷水机、造粒机等 -- 基础减振、低噪声设备、室内布置 间歇 — |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 山东英科医疗科技有限公司位于淄博科技工业园内，山东英科医疗科技有限公司现有项目为英科医疗智能医疗器械研发营销科技园，项目总建筑面积为20万平方米，为英科医疗在山东地区的总部，主要建设高端医疗器械研发中心、综合服务中心、医疗器械生产车间、医疗用品生产车间、仓储车间、展厅和办公楼及其他辅助设施，总投资108000万元。项目的产品主要为高端医疗轮椅和医疗器械的组装，设计产能为年组装高端医疗轮椅10万台，医疗器械组装300台。 本项目占用英科医疗智能医疗器械研发营销科技园项目的C3、C5生产车间进行生产，英科医疗智能医疗器械研发营销科技园项目目前正在建设过程中，目前C3生产车间、C5生产车间、办公楼、传达室、变电所、员工公寓、公用设施用房、食堂等已建成，其他构筑物还未建设，高端医疗轮椅和医疗器械的组装设备未投产运行。 与项目有关的在建工程为《山东英科医疗科技有限公司英科医疗智能医疗器械研发营销科技园》，在建项目于2019年12月2日填报了建设项目环境影响登记表（见附件5）。 故本次在建工程介绍内容均来自《山东英科医疗科技有限公司英科医疗智能医疗器械研发营销科技园环境影响登记表》和建设单位提供的环评内容。 与项目有关的在建工程 1、在建工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收情况 企业与项目有关的在建工程环境影响评价和竣工环境保护验收情况见表12。 表12 与项目有关的在建工程环境影响评价和竣工环境保护验收情况 项目名称 环评批复执行情况 竣工环保验收情况 备注 英科医疗智能医疗器械研发营销科技园 2019年12月2日填报了建设项目环境影响登记表 在建 在建 2、与项目有关的在建工程废气污染物排放及治理措施情况 ①废水 项目用水主要是生活用水，职工定员为120人，生活用水定额按100L·人/d计算，为3960m3/a，污水产生量按照生活用水量的80%计，为3168m3/a，进化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准后排入市政污水管网。 ②废气 项目生产过程仅是组装、加工，不涉及焊接、抛丸等工序，没有废气排放。 ③固废 项目产生的固体废物主要是生活垃圾及组装的下脚料，其中生活垃圾产生量为19.8t/a，组装产生的下脚料为5.5t/a，定期收集后委托环卫部门清理外运。 （3）在建工程污染物排放汇总 在建工程污染物排放情况，具体见下表。 表13 在建工程污染物排放情况汇总表 单位：t/a 种类 污染物名称 在建工程排放量 总量指标 废水 废水量（m3/a） 3168 -- COD（300mg/L） 0.950 -- 氨氮（35mg/L） 0.111 -- 固废（产生量） 下脚料 5.5 -- 生活垃圾 19.8 -- 本项目建设运行情况（已开工运行） 2021年2月16日，淄博市张店区工业和信息化局出具《山东英科医疗科技有限公司建设医疗卫材和医疗防护用品生产线项目情况说明》，项目属于政府认定的疫情防控物资项目，根据《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期有关建设项目环境影响评价应急服务保障的通知》（环办环评函〔2020〕56号），对临时性的三类建设项目（包括临时性建设使用，临时性改扩建或转产等），可以豁免环境影响评价手续；对疫情结束后仍需使用的三类建设项目，可以实行环境影响评价“告知承诺制”，或先开工后补办手续。 根据建设单位提供的资料，项目于2021年2月开始建设，建设时间11个月，投产时间为2022年1月，截止到2023年7月6日，根据现场踏勘情况，医疗卫材和医疗防护用品生产线项目熔喷布生产线设备还未安装，PE类一次性医用防护手套和防护衣生产线设备已建成。厂区内项目现状照片见附图6。 三、公司排污许可情况 山东英科医疗科技有限公司已经取得了固定污染源排污登记回执，登记编号：91370303MA3M263686001W。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 ①常规污染物 根据生态淄博建设领导工作办公室2023年1月17日发布的《2022年12月份及全年环境空气质量情况通报》（2023年第1期）：2022年，全市良好天数236天（国控），同比增加14天。重污染天数6天，同比减少2天。其中，二氧化硫（SO2）14微克/立方米，同比持平；二氧化氮（NO2）33微克/立方米，同比改善5.7%；可吸入颗粒物（PM10）75微克/立方米，同比改善2.6%；细颗粒物（PM2.5）43微克/立方米，同比改善8.5%；一氧化碳（CO）1.3毫克/立方米，同比改善18.8%；臭氧（O3）192微克/立方米，同比恶化4.9%。全市综合指数为4.87，同比改善4.3%。 根据上述内容，淄博市2022年PM2.5、PM10、O3的浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）：“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。综上分析，判定项目所在区域为不达标区。 ②特征污染物 项目排放的特征污染物主要是VOCs（非甲烷总烃），根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》、《建设项目环境影响报告表内容、格式及编制技术指南常见问题解答》，项目排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据。其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-97）、《前苏联居住区标准》（CH245-71）、《环境影响评价技术导则 制药建设项目》（HJ611-2011）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。 项目涉及的VOCs（非甲烷总烃）目前没有国家、地方环境空气质量标准，因此，项目不需补充监测数据。 为了不断改善区域环境质量，淄博市采取了一系列大气污染治理措施：通过贯彻落实《关于印发山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）》（鲁环委办【2021】30号）要求，以及关于印发《淄博市新一轮“四增四减”三年行动方案》（淄环委【2022】1号），不断加强环境空气污染治理和环境空气质量考核，确保区域环境空气质量持续改善。 2、地表水环境 该项目区域地表水水体为猪龙河，本次评价收集了2023年1月~5月猪龙河裕民桥例行监测断面的数据，见下表。 表14 猪龙河裕民桥断面例行监测数据一览表 监测时间 猪龙河裕民桥 COD(mg/L) 氨氮(mg/L) 溶解氧(mg/L) pH 2023.1 11.1 0.563 10.1 8.23 2023.2 15.1 0.7 8.43 8.04 2023.3 14.9 0.851 4.9 8.23 2023.4 18 1.36 6.72 8.36 2023.5 15.9 1.07 7.78 7.72 标准值 ≤40 ≤2.0 ≥2 6-9 由上表可知，2023年1月~5月猪龙河裕民桥例行监测断面水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。 3、声环境 项目厂界外50m范围内存在1处敏感目标顺馨苑（解营村回迁房），委托中和环境监测（山东）有限公司于2023年6月29日对顺馨苑（解营村回迁房）声环境质量进行了监测（见附件8），监测结果见下表。 表15 顺馨苑（解营村回迁房）声环境质量监测结果一览表 单位：dB（A） 采样时间 采样地点 2023.6.29 达标值 昼间 夜间 昼间 夜间 顺馨苑（解营村回迁房） 56.2 48.7 60 50 监测结果表明，顺馨苑（解营村回迁房）声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，声环境质量良好。 4、生态环境 本项目位于淄博市科技工业园内，用地为工业用地，地面平整，植被主要为杂草，周边野生动物稀少，无珍稀动物；且用地范围内不含有生态环境保护目标，本项目不需要对区域生态环境质量进行评价。 5、地下水、土壤环境质量状况 项目厂区地面全部硬化，在做好防渗措施后，项目正常运营情况下无地下水、土壤环境污染途径，可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目厂界外500米范围内不存在自然保护区、风景名胜区以及地下水集中式饮用水水源地和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；50米范围内存在声环境保护目标；项目不涉及生态环境保护目标；项目周边500米范围内存在居住区；周边敏感目标保护情况见下表，具体位置见附图2。 表16 环境保护目标一览 保护类别 保护目标 方位 厂界距离（m） 保护级别 大气环境 顺馨苑（解营村回迁房） 北 49 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准 天玺苑 东北 121 卓苑 西北 273 董家村 西南 461 声环境 顺馨苑（解营村回迁房） 北 49 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类 水环境 猪龙河 东 3270 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类 地下水 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 营运期有组织VOCs排放执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放限值。无组织厂界VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值要求，具体标准限值见下表。 表17 废气标准限值 污染物名称 浓度限值(mg/m3) 速率限值(kg/h) 有组织排气筒P1 VOCs 60 3.0 无组织污染物 VOCs 厂界监控点浓度限值(mg/m3) 2.0 2、废水 项目废水处理达标后排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂，其进水水质要求为《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准和《流域水污染物综合排放标准 第3部分：小清河流域》（DB37/3416.3-2018）中全盐量指标，具体数值见下表： 表18 污水排放标准 mg/L 项目 企业排口 执行标准 CODCr 500 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准 氨氮 45 BOD5 350 石油类 15 SS 400 全盐量 1600 《流域水污染物综合排放标准 第3部分：小清河流域》（DB37/3416.3-2018） 3、噪声 项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准限值为：昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 4、固废 一般工业固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制对象 根据《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》、《淄博市生态环境保护“十四五”规划》及当地政府相关要求，淄博市主要控制污染物为SO2、NOx、COD及氨氮4项指标，对总氮、总磷和挥发性有机物(以下简称VOCs)实施重点区域与重点行业相结合的总量控制，增强差别化、针对性和可操作性。与本项目有关的总量控制项目为VOCs、COD、氨氮。 2、总量指标申请 项目废水收集后经污水管网排至光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进一步处理，总量指标已分配到污水处理厂，属于内控指标，因此不需要申请COD及氨氮总量。 与项目有关的总量控制项目为VOCs。根据工程分析，项目运营期VOCs排放量为2.382t/a，因此需要申请的总量指标为：VOCs 2.382t/a |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目依托智能医疗器械研发营销科技园项目的C3生产车间和C5生产车间。仅在已建成车间内增加配套设备，水、电、消防设施齐全，只需进行厂房空间规划和生产设备的安装，无需生产车间的建设，无大的土建工程量，主要污染源为噪声、扬尘，影响较小，随着施工期结束，影响因素也将消失。施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气产生源强 项目有组织废气产生源强如下表。 表19 废气污染物产生源强 产污环节 熔融挤出工序G1 制膜工序G2 造粒工序废气G3 污染物种类 VOCS VOCS VOCS 污染物产生量t/a 4.678 1.820 1.159 最大污染物产生浓度mg/m3 40.23（熔融挤出、制膜及造粒工序同时运行时） 污染物产生速率kg/h 0.591 0.230 0.386 排放形式 有组织 连续 有组织 连续 有组织 间歇 排放时长h/a 7920 7920 3000 治理措施 措施名称 1#高速静电捕集+活性炭吸附设施 处理能力m3/h 30000 是否可行技术 是 收集效率% 90 90 90 去除效率% 80 80 80 污染物排放量t/a 0.936 0.364 0.232 污染物排放速率kg/h 0.118 0.046 0.077 最大排放浓度mg/m3 8.03（熔融挤出、制膜及造粒工序同时运行时） 排放口基本情况 编号 P1 名称 C3生产车间排气筒 高度m 17 内径m 1.2 温度℃ 常温 2、源强核算过程 参考《空气污染物排放和控制手册》（美国环保局）推荐公式，该手册明确在无任何控制措施时，以聚丙烯为原料生产和加工过程中非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料，因聚丙烯与聚乙烯性质类似，本项目熔喷布、制膜、造粒工序的产生的VOCs主要为非甲烷总烃，源强据此进行计算。 本次环评废气产生源强依据如下 表20 废气源强核算依据 废气 污染物 源强系数 来源 熔喷布熔融挤出工序废气（G1） VOCS 0.35kg/t原料 参考《空气污染物排放和控制手册》（美国环保局）推荐公式 制膜工序废气（G2） VOCS 造粒工序废气（G3） VOCS （1）有组织废气 项目有组织废气为熔融挤出工序废气（G1）、制膜工序废气（G2）、造粒工序废气（G3），污染物主要为VOCs，废气经过集气罩的收集后进入1#高速静电捕集+活性炭吸附设施进行处理，处理后由1根17m高排气筒排放（P1）。 熔融挤出工序废气（G1）：项目熔喷布生产线熔融挤出过程采用聚丙烯颗粒、驻极母粒，使用过程中会产生少量VOCs，其产生量参考《空气污染物排放和控制手册》（美国环保局）推荐公式核算源强，产污系数为0.35kg/t原料，熔喷布原料用量约为14850t/a，则VOCs产生量约为5.198t/a。 制膜工序废气（G2）：项目PE类产品生产线制膜过程采用LDPE、LLDPE、茂金属、开口爽滑母粒、色母粒及弹性体等，使用过程中会产生少量VOCs，其产生量参考《空气污染物排放和控制手册》（美国环保局）推荐公式核算源强，产污系数为0.35kg/t原料，PE类产品生产线原料量为5777.78t/a，则VOCs产生量约为2.022t/a。 造粒工序废气（G3）：项目在手套脱膜过程、防护衣裁切过程中会产生大量的边角料，其中手套生产的边角料比例为50%，防护衣裁切边角料比例为20%，不合格品率在15%左右，因此建设单位将边角料、不合格品收集后送入造粒机进行造粒后回用于生产，项目边角料、不合格品造粒过程中会产生少量VOCs，其产生量参考《空气污染物排放和控制手册》（美国环保局）推荐公式核算源强，产污系数为0.35kg/t原料，经计算，边角料和不合格品量约为3681.307t/a，则VOCs产生量约为1.288t/a。 熔融挤出工序废气（G1）、制膜工序废气（G2）、造粒工序废气（G3）共用1#高速静电捕集+活性炭吸附设施进行处理。根据建设单位提供的资料，配套风机风量为30000m3/h，年工作7920h，废气量约2.376×108Nm3/a，废气VOCS产生量约为8.508t/a。 废气按照集气效率90%，废气经收集的有组织VOCS量约为7.657t/a，VOCS最大产生浓度为40.23mg/m3。 经1#高速静电捕集+活性炭吸附设施（对VOCs净化效率取80%）处理后，有组织VOCS排放量约为1.531t/a，VOCs最大排放浓度为8.03mg/m3；VOCS最大排放速率（熔融挤出工序、制膜工序及造粒工序同时运行时工况）约为0.241kg/h；废气P1排放口VOCs浓度和速率满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放限值（VOCs（以非甲烷总烃计）：60mg/m3、3.0kg/h）。 （2）无组织废气源强 车间集气罩未被收集的有机废气按照集气效率90%，则无组织VOCs0.851t/a。 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的估算模式AERSCREEN对无组织厂界浓度进行估算，厂界VOCS浓度满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3）。 3、大气环境影响分析 项目废气排放情况汇总如下： 表21 项目废气排放情况汇总 t/a 废气污染物 有组织 无组织 VOCS 1.531 0.851 建设项目所在区域环境质量为不达标区，大气环境质量中超标的因子主要是PM2.5、PM10、O3，周边500m范围内存在大气环境保护目标。项目污染物主要为VOCS，废气配套先进的治理设施，废气的排放可以为周边环境接受。 4、废气环保措施经济技术论证 项目废气污染物为VOCs，VOCs采用高速静电捕集+活性炭吸附设施。 项目VOCs废气治理设施为静电捕集器+活性炭吸附装置，其中废气在引风机的作用下首先进入静电捕集器处理，有机废气在高压静电的作用下凝结成大颗粒液滴，冷却器和静电捕集器拦截的废油在重力作用下进入静电捕油器底部的收集桶内，属于危险废物，委托有资质单位处置；经过静电捕集后的废气进一步进入活性炭吸附装置处理，根据废气治理设施的设置情况，综合考虑两级处理设施的处理效率，本次环评VOCs的治理效率取80%。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）4.5.2.1节可知，废气污染治理设施工艺包括有机废气收集治理设施（焚烧、吸附、催化分解、其他）。项目选用高速静电捕集+活性炭吸附设施处理VOCs是可行的。 5、非正常工况 非正常排放主要是指设备开、停运行检修以及废气治理措施故障。其中，设备检修及区域性计划停电时的停车，企业会事先安排好设备正常的停车。本报告重点分析突发性故障造成的废气排放。 项目事故废气排放工况主要为废气治理措施发生故障时，导致废气不处理或处理不达标，持续时间1h，年发生频为1次，去除效率为0，则非正常排放下污染物排放最大情况见下表。 表22 项目非正常排放废气排放情况汇总表 排气筒 排放 单元 污染物 排放浓度(mg/Nm3) 排放速率(kg/h) 排放量(kg/次) 排放标准 浓度 mg/m3 速率 kg/h P1 C3生产车间 VOCS 40.23 1.207 1.207 60 3.0 由上表可知，项目非正常工况下，P1排气筒废气VOCs能满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放限值（VOCs（以非甲烷总烃计）：60mg/m3、3.0kg/h）。 非正常排放应对措施：强化生产设备和环保设备的运行管理、定期对其进行检修，如果一旦发现环保设备运转不正常，或无法运转，需立即停止进料，必要时立即停产，减少对周围大气环境造成的影响。 6、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目制定的废气监测制度和计划见下表。 表23 废气监测计划一览表 环境要素 监测位置 监测项目 监测频次 判断依据 废气 排气筒P1 VOCs 一年一次；非正常情况下随时监测；留取永久监测口 一般排放口、非重点排污单位 厂界 VOCs 排气筒监测断面、采样孔及采样平台设置应按照《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）中相关规定的要求。 监测断面优先设置在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍直径（或当量直径）和距上述部件上游方向不小于2倍直径（或当量直径）处。在选定的监测断面上开设监测孔，监测孔的内径应≥90mm。监测孔在不使用时应用盖板或管帽封闭，使用时应易打开。监测平台应设置在监测孔的正下方1.2m～1.3m处，应永久、安全、便于监测及采样。距离坠落高度基准面0.5m以上的监测平台及通道的所有敞开边缘应设置防护栏杆。 二、废水 （1）废水源强 项目建成后排水主要是纯水制备排污水和生活污水。 生活污水排放量按照用量的80%计，为5280m3/a，污染物产生浓度为COD 550mg/L、氨氮45mg/L，经过化粪池处理后，废水排放浓度为COD 300mg/L，氨氮35mg/L。 纯水制备排污水量为10200m3/a，污染物为全盐量，类比同类型项目，全盐量浓度为1500mg/L。 表24 项目废水排放情况汇总表 废水来源 废水量(m3/a) 污染物 浓度(mg/L) 标准 产生量(t/a) 处理措施 生活污水 5280 COD 300 -- 1.584 经污水管道直接排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂作进一步处理 氨氮 35 -- 0.185 纯水制备排污水 10200 全盐量 1500 -- 15.3 合计 15480 COD 102.3 500 1.584 氨氮 12.0 45 0.185 全盐量 988.4 1600 15.3 纯水制备排污水与处理后的生活污水合并后，厂区总排口（DW001）废水排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准和《流域水污染物综合排放标准 第3部分：小清河流域》（DB37/3416.3-2018）中全盐量指标，排入污水管网最终进入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进一步处理。项目废水排放口情况见下表。 表25 项目排放口情况表 排放口编号 名称 类型 排放去向 DW001 废水总排放口 一般排放口 光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂 （2）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目废水监测计划见下表。 表26 废水监测计划一览表 环境要素 监测位置 监测项目 监测频次 废水 污水排放口 pH、COD、氨氮、流量、 全盐量 每年一次 （3）依托污水处理厂可行性 ①污水处理厂基本情况 光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂位于淄博市高新技术产业开发区北侧，果里镇韩庙村东北约150m处，占地150亩，服务面积100余平方公里，设计处理规模为10万m³/d，污水处理采用“初沉池+A2O生化池+深度处理”工艺，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1 一级A标准要求，其中COD、氨氮达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，全盐量达到《流域水污染物综合排放标准 第3 部分：小清河流域》（DB37/3416.3 -2018）表2中的标准要求，污水处理厂出水排入猪龙河，根据收集的污水处理厂在线监测数据，污水处理厂能够稳定达标排放。 表27 污水处理厂在线监测数据 时间 化学需氧量(mg/L) 氨氮(mg/L) 2023-01 10.9-22.2 -- 2023-02 15.6-22.1 -- 2023-03 19.5-26.8 0.02-0.43 2023-04 13.6-27.0 0.02-0.31 2023-05 17.5-25.8 0.05-0.35 2023-06 18.2-27.5 0.02-0.43 标准值 30 1.5 ②依托可行性 项目建设属于光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂的收集范围，废水水质简单，经过处理后可以满足污水处理厂的进水要求，不会对污水处理厂的工艺负荷造成冲击；本项目废水排污约为46.9m3/d，污水处理厂完全有能力接纳项目废水，在依托可行上是可行的、合理的。 综上所述，项目对周边地表水影响较小。 三、噪声 1、项目噪声源强和噪声防治措施 项目空压机、冷水机、造粒机、熔喷布生产及配套设备、环保设备等运行过程中会产生一定的机械噪声，其声压级约在70～90dB（A）之间，为保证项目建成后噪声达标排放，项目应对车间增加以下防治措施： （1）设备安装于封闭式厂房内，利用墙壁，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，屏蔽声源。 （2）泵类安置于地下，底座加装减振垫、减振器等。 （3）合理布局，将噪声源远离厂界，以减轻对外界环境的影响。 采用设备基础的隔振、减振可减少10～20dB(A)的噪声级，厂区设备噪声治理措施及效果如下： 2、排放源信息表 类比厂区同类设备的噪声源强和类似设备的噪声源强，本项目噪声污染源源强调查清单见表28。 表28a 项目主要设备噪声污染源源强调查清单（室内声源） 建筑物名称 声源名称 声源源强dB(A)/m 声源控制措施 空间相对位置m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 运行时段h 建筑物插入损失/dB(A) 建筑物外噪声 X Y Z 声压级/dB(A) 建筑物外距离 C3生产车间 熔喷布生产线1-6# 80/1 选用低噪声设备、减振、隔声 53 62 0 1 70 7920 25 60 1m 高速流延膜机1-5# 75/1 35 135 0 10 65 40 1m 低速流延膜机1# 85/1 30 120 0 15 75 50 1m 吹膜机1-8# 85/1 47 134 0 12 75 50 1m 造粒机1-2# 85/1 55 102 0 10 75 3000 25 50 1m 低温团粒机1# 80/1 50 100 0 16 70 45 1m 手套机1-80# 70/1 25 7 0 5 60 7920 25 35 1m 高低口手套机1-2# 70/1 20 7 0 5 60 35 1m 双层手套机1-3# 70/1 15 7 0 5 60 35 1m 防护衣裁切机1# 80/1 36 69 0 20 70 45 1m 鞋套机1# 70/1 30 60 0 5 60 35 1m 冷水机1-2# 70/1 65 98 0 5 60 35 1m 纯水机1# 70/1 65 148 0 5 60 35 1m 两只包手套折叠机1-5# 70/1 47 18 0 5 60 35 1m 表28b 项目主要设备噪声污染源源强调查清单（室外声源） 声源名称 空间相对位置/m 声源源强dB(A)/m 声源控制措施 运行时段 X Y Z 1#空压机 62 155 5 90/1 采用低噪声设备；基础减振；安装消音器；基础减振 7920h 1#循环水泵 63 161 6 85/1 2#循环水泵 63 140 6 85/1 3、噪声影响预测分析 本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行预测，用A声级计算，模式如下： ①由建设项目自身声源在预测点产生的声级，噪声贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg—噪声贡献值，dB； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s； LAi—i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 ②预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值(Leq)计算公式： 式中： Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 ③户外声传播衰减计算 式中：―预测点处声压级，dB； ―参考位置r0处的声压级，dB； DC―指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv―几何发散引起的衰减，dB； Aatm－大气吸收引起的衰减，dB； Agr－地面效应引起的衰减，dB； Abar－障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc－其他多方面效应引起的衰减，dB。 式中：―距声源r处的A声级，dB（A）； Lpi(r)—预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 ④室内声源等效室外声源功率级计算方法 Lp2i(T)=Lp1i(T)－（TLi+6） 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 各噪声源距离厂界和敏感点的距离如下表： 表29 本项目主要设备噪声源距离厂界和敏感点的距离 序号 噪声源 东界 （m） 南界 （m） 西界 （m） 北界 （m） 顺馨苑 （m） 1 C3生产车间 19 68 329 183 232 2 1#空压机 12 214 390 194 243 3 1#循环水泵 12 182 380 231 280 4 2#循环水泵 12 161 380 252 301 根据现场踏勘情况，项目熔喷布生产线设备还未安装，PE类一次性医用防护手套和防护衣生产线设备已建成并运行（运行负荷较低），本次噪声评价不考虑项目已运行部分设备对厂区现状边界噪声的影响，根据噪声预测，建成后项目各厂界和声环境敏感目标噪声预测结果见下表： 表30 各厂界噪声预测结果一览表 预测点 贡献值dB(A) 厂界标准值dB(A) 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 56.1 56.1 60 50 南厂界 35.4 35.4 西厂界 33.2 33.2 北厂界 37.6 37.6 表31 环境保护目标噪声预测结果一览表 环境保护目标 现状监测值dB(A) 项目贡献值dB(A) 预测值dB(A) 标准值dB(A) 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 顺馨苑（解营村回迁房） 56.2 48.7 35.4 56.2 48.9 60 50 根据预测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求：昼间60 dB（A）、夜间50dB（A），声环境敏感目标噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），噪声监测计划见下表。 表32 噪声监测计划一览表 环境要素 监测位置 监测项目 监测频次 噪声 厂界外1m、顺馨苑 昼、夜LAeq 每季度一次 四、固体废物 本项目产生的固体废物主要为废包装袋、熔喷布生产线废过滤网和废喷丝板、活性炭吸附装置废活性炭、静电捕集装置废油、设备维护保养废油、纯水制备系统废石英砂和废活性炭、生活垃圾。 ①废包装袋（熔喷布生产线废包装袋S1、PE类产品生产线废包装袋S5） 项目原料用完后，将完好未破损的包装袋分类收集并分区存放，下次厂家送货时由厂家回收。根据《固体废物鉴别通则》（GB 34330-2017），任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，不作为固体废物管理，因此，完好未破损的包装袋可不作为固体废物管理。 项目废包装袋主要为破损的包装袋，熔喷布生产线废包装袋S1属于一般固废，废包装袋一般工业固废代码为178-001-07，产生量约为0.2t/a，外售废品回收站。PE类产品生产线废包装袋S5属于一般固废，一般工业固废代码为277-001-07，产生量约为0.1t/a，外售废品回收站。 ②熔喷布生产线废过滤网和废喷丝板（S2） 项目熔融挤出工序长期运行后会产生废过滤网、废喷丝板（S2），废过滤网、废喷丝板属于一般固废，一般工业固废代码为178-001-99，产生量约为2t/a，外售废品回收站。 ③活性炭吸附装置废活性炭（S3） 项目采用活性炭吸附装置处理产生的有机废气，活性炭定期更换（一般一年1次），根据杨芬、刘品华《活性炭纤维在挥发性有机废气处理中应用》的试验结果表明，每公斤活性炭可吸附0.22-0.35kg的有机废气，本次环评取每公斤活性炭吸附量为0.35kg/kg，活性炭吸附效率约为60%，有机废气吸附量约为3.68t/a，经计算活性炭用量约为1.29t/a，废活性炭（HW49，危废代码900-039-49）产生量约为4.97t/a，暂存在危险废物暂存间，定期委托有资质单位处理。 ④静电捕集装置废油（S4） 项目采用高速静电捕集装置处理产生的有机废气，产生的废油（S3）属于危险废物HW08，危废代码900-249-08，产生量约为2.446t/a，暂存在危险废物暂存间中，委托有资质的单位处置。 ⑤设备维护保养废油（S6） 项目生产设备定期维护保养会产生废矿物油，产生量约为0.5t/a，属于危险废物HW08，危废代码为900-217-08，暂存在危险废物暂存间中，定期委托有资质单位处理。 ⑥纯水制备系统废石英砂（S7）和废活性炭（S8） 纯化水制备系统运行一段时间后会产生废石英砂（S7）和废活性炭（S8），废石英砂（S7）产生量为0.2t/a，废活性炭（S8）产生量为0.1t/a，属于一般固废，固废代码为900-999-99，由厂家回收再利用。 ⑦生活垃圾（S9） 项目劳动定员200人，年工作330天，生活垃圾产生量按0.5kg/(人·d)估算，则生活垃圾产生量约为33t/a，由当地环卫部门统一收集清运处理。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号），项目危险废物产生及处理情况见表33，危险废物贮存场所（设施）基本情况见表34。 表33 危险废物产生及处理情况 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 危险 特性 产废周期 污染防治措施 废活性炭 HW49 900-039-49 4.97 废气治理设施 固态 废活性炭 T 1年/1次 委托有资质的单位妥善处置 废油 HW08 900-249-08 2.446 液态 废矿物油 T 1年/1次 废矿物油 HW08 900-217-08 0.5 设备养护 液态 废矿物油 T 1年/1次 表34 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 贮存场所（设施） 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 危废暂存间 废活性炭 HW49 900-039-49 厂区洗车房旁边 38.25m2 桶装 10t 1年 废油 HW08 900-249-08 桶装 1年 废矿物油 HW08 900-217-08 桶装 1年 项目的危险废物暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物污染防治技术政策》的要求规范建设，做好该暂存场防雨、防风、防渗、防漏等措施，并制定好危险废物转移运输途中的污染防治及事故应急措施。 ①企业应及时将生产过程产生的危险废物进行处理，在未处理期间，应集中收集，专人管理，集中贮存。 ②企业应建设危险废物暂存间，危险废物贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。贮存场所要防风、防雨、防晒，在厂区内应避开易燃、易爆危险品仓库、高压输电线路防护区域，基础必须防渗，防渗层为至少1m 厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；建设堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施，同时其地面须为耐腐蚀的硬化地面，且地面无裂隙。 项目固废均处置措施完善、去向明确，固废对周围环境影响很小。 五、地下水、土壤环境影响 为了防止本项目产生的废水对地下水、土壤产生影响，环评要求工程： （1）生产车间地面按照一般防治区要求全部进行硬化，采用钢筋混凝土加防渗剂的防渗地坪，渗透系数小于1.0×10-7cm/s。 （2）废水必须经防渗管沟，并设置合理的污水收集系统。 采取以上措施后，本项目不会对地下水、土壤产生污染影响。 六、环境风险 1、危险物质及评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中附录B，项目生产中所涉及的物料主要为聚丙烯颗粒、驻极母粒、LDPE、LLDPE、茂金属、开口爽滑母粒、色母粒及弹性体等，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界值，不涉及危险物质，Q值小于1，风险潜势为Ⅰ，项目风险评价等级为：简单分析。 2、环境风险识别 ①主要危险物质及其分布 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中附录B，项目生产中所涉及的物料主要为聚丙烯颗粒、驻极母粒、LDPE、LLDPE、茂金属、开口爽滑母粒、色母粒及弹性体等，不涉及风险物质使用。 ②可能影响环境的途径 项目事故的风险通常划分为火灾、爆炸、毒物泄露三种类型，事故风险都可能引起环境灾害。根据危险物质及危险装置的识别结果，可以分析出风险的发生事故以及环境事故、风险物质进入环境的途径。 3、环境风险分析 项目可能发生的风险是遇火发生火灾事故，事故引起的危害主要表现在： ①大气 大气污染物主要为燃烧不充分的情况下，产生的CO、SO2、氮氧化物和烟尘，对大气环境会造成局部污染。 ②地表水 本项目可能的次生危险性主要包括救火过程产生的消防污水如没有得到有效控制，可能会进入附近水体，造成排水区域的水体污染。 ③地下水 火灾爆炸后破坏地表覆盖物，会有部分受污染消防水进入土壤，污染地下水。 4、环境风险防范措施及应急要求 项目主要的风险是原料遇火引发火灾爆炸事故，根据该企业生产储存过程中存在的各种风险事故因素，提出如下防范措施： 1）将原料、产品分区存放，要求交通便利、防火、通风、防潮、防霉变，在车间内严禁堆放易燃易爆物质，严禁使用明火，定期检查，排除隐患。 2）消除点火源是预防火灾的最实用、最有效的措施。在常见点火源中，电火花、静电、摩擦火花、明火、高温物体表面等是引起火灾的主要原因。此类场所的电气设备应严格按照《爆炸危险环境电力装置设计规范（GB50058-2014）》进行设计、安装，达到整体防爆要求，尽量不安装或少安装易产生静电的设备，以及使用撞击产生火花的材料。生产车间照明电源应采取静电接地保护措施并作防爆处理。 3）企业要购买使用合格的机械设备，应根据国家有关规定取得安全资质与安全标志。企业应对安全设备、设施和器材进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应作好记录，并由有关人员签字。未经许可不应任意拆除。企业要针对机械设备使用操作等编制具体安全操作规程，做好检查、管理工作。 4）生产场地应设置强制排风设备，改善车间空气环境，防范颗粒物爆炸，控制颗粒物，尽可能减少颗粒物的产生量，防止颗粒物达到最低爆炸浓度；控制氧气的含量；控制引燃颗粒物的热源，也可通过洒水提高环境的湿度来进行控制。 5）该项目噪声主要是设备运行时产生的噪声。这些噪声，会给操作者的身心造成危害。应选择低噪声设备；安装设计时，采取吸声、隔声、消声等措施。 6）对有危险的机械设备加装防护装置，所有电气设备的安全距离、漏电保护设施设计均应符合有关标准、规范的要求。 七、与排污许可证制度的衔接 根据《固体污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十二、医药制造业27 59卫生材料及医药用品制造277”中“C2770卫生材料及医药用品制造”，属于登记管理的行业。山东英科医疗科技有限公司已经取得了固定污染源排污登记回执，登记编号：91370303MA3M263686001W。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒P1 | VOCS | 1#高速静电捕集+活性炭吸附设施 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放限值 |
|  | 厂界 | VOCS | 加强车间密闭性，加强生产管理 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值 |
| 地表水环境 | 厂区污水总排口（DW001） | CODCr 氨氮 全盐量 | 纯水制备排污水与处理后的生活污水合并后排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准和《流域水污染物综合排放标准 第3部分：小清河流域》（DB37/3416.3-2018）中全盐量指标 |
| 声环境 | 厂界 | dB（A）（昼夜） | 隔声降噪减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目产生的固体废物主要为废包装袋、熔喷布生产线废过滤网和废喷丝板、活性炭吸附装置废活性炭、静电捕集装置废油、设备维护保养废油、纯水制备系统废石英砂和废活性炭、生活垃圾。 废包装袋、废过滤网、废喷丝板收集后外售废品回收站，纯水制备系统废石英砂和废活性炭由厂家回收再利用，生活垃圾由环卫部门清理。 活性炭吸附装置废活性炭、静电捕集装置废油及设备维护保养废油属于危险废物，定期委托有资质单位处理。 项目的危险废物暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物污染防治技术政策》的要求规范建设，做好该暂存场防雨、防风、防渗、防漏等措施，并制定好危险废物转移运输途中的污染防治及事故应急措施。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 为了防止本项目产生的废水对地下水、土壤产生影响，环评要求工程： （1）生产车间地面按照一般防治区要求全部进行硬化，采用钢筋混凝土加防渗剂的防渗地坪，渗透系数小于1.0×10-7cm/s。 （2）废水必须经防渗管沟，并设置合理的污水收集系统。 采取以上措施后，项目不会对地下水、土壤产生污染影响。 |
| 生态保护措施 | 在现有厂区内建设，不新占用土地，不会对周围生态环境产生不良影响。 |
| 环境风险 防范措施 | 1）将原料、产品分区存放，要求交通便利、防火、通风、防潮、防霉变，在车间内严禁堆放易燃易爆物质，严禁使用明火，定期检查，排除隐患。 2）消除点火源是预防火灾的最实用、最有效的措施。在常见点火源中，电火花、静电、摩擦火花、明火、高温物体表面等是引起火灾的主要原因。此类场所的电气设备应严格按照《爆炸危险环境电力装置设计规范（GB50058-2014）》进行设计、安装，达到整体防爆要求，尽量不安装或少安装易产生静电的设备，以及使用撞击产生火花的材料。生产车间照明电源应采取静电接地保护措施并作防爆处理。 3）企业要购买使用合格的机械设备，应根据国家有关规定取得安全资质与安全标志。企业应对安全设备、设施和器材进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应作好记录，并由有关人员签字。未经许可不应任意拆除。企业要针对机械设备使用操作等编制具体安全操作规程，做好检查、管理工作。 4）生产场地应设置强制排风设备，改善车间空气环境，防范颗粒物爆炸，控制颗粒物，尽可能减少颗粒物的产生量，防止颗粒物达到最低爆炸浓度；控制氧气的含量；控制引燃颗粒物的热源，也可通过洒水提高环境的湿度来进行控制。 5）该项目噪声主要是设备运行时产生的噪声。这些噪声，会给操作者的身心造成危害。应选择低噪声设备；安装设计时，采取吸声、隔声、消声等措施。 6）对有危险的机械设备加装防护装置，所有电气设备的安全距离、漏电保护设施设计均应符合有关标准、规范的要求。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污口的设置必须合理确定，按照环监（96）470号文件要求，进行规范化管理；污染排放口，按照国家《环境保护图形标志》（15562.1-1995）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的规定，设置统一制作的环境保护图形标准标志牌。 排放口 废气排放口 噪声排放源 一般固体废物 危险废物 提示标志图形 —— 警告标志图形 备注：提示标志形状为正方形边框、绿色背景、白色图形；警告标志形状为三角形边框、黄色背景、黑色图形。 2、公司现有环境管理实行一级机构、二级管理的管理模式，公司总经理是项目环境管理的最高负责者。根据（87）国环字第002号文建设项目环境保护设计规定，公司设安全环保部、车间设兼职环保安全员，形成完善的安全环保管理网络，分工负责承担企业安全环保管理职责。 |

# 六、结论

项目建设地点位于淄博张店区淄博科技工业园英科医疗智能医疗器械研发营销科技园内，采用成熟生产工艺，符合国家和淄博市产业政策，选址基本合理，项目建设满足当地“三线一单”控制要求，采取的生态环境影响减缓措施和污染物治理设施可行有效，项目建设对周围环境的影响可以接受。 本项目运营后会对周围环境带来一定影响，通过采取相应有效、切实可行的污染防治和生态恢复措施，其影响完全可以得到有效的预防控制和减缓。因此，在建设单位认真落实报告表中所提出的各项污染防治措施，实现污染物达标排放的前提下，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs（t/a） | -- | -- | -- | 2.382 | -- | 2.382 | +2.382 |
| 废水 | CODCr（t/a） | -- | -- | 0.950 | 1.584 | -- | 2.534 | +1.584 |
|  | NH3-N（t/a） | -- | -- | 0.111 | 0.185 | -- | 0.296 | +0.185 |
| 一般工业 固体废物 | 下脚料（t/a） | -- | -- | 5.5 | -- | -- | 5.5 | 0 |
|  | 废包装袋（t/a） | -- | -- | -- | 0.3 | -- | 0.3 | +0.3 |
|  | 废过滤网和废喷丝板（t/a） | -- | -- | -- | 2.0 | -- | 2.0 | +2.0 |
|  | 废石英砂（t/a） | -- | -- | -- | 0.2 | -- | 0.2 | +0.2 |
|  | 纯化水制备系统废活性炭（t/a） | -- | -- | -- | 0.1 | -- | 0.1 | +0.1 |
| 危险废物 | 废活性炭（t/a） | -- | -- | -- | 4.97 | -- | 4.97 | +4.97 |
|  | 静电捕集装置废油（t/a） | -- | -- | -- | 2.446 | -- | 2.446 | +2.446 |
|  | 设备维护保养废油（t/a） | -- | -- | -- | 0.5 | -- | 0.5 | +0.5 |
| 备注 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①