# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     年产3000万片光学盖板项目

建设单位（盖章）：山东飒露光学科技有限公司

编制日期：             2023年10月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产3000万片光学盖板项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2301-370303-89-01-154877 |
| 建设单位联系人 | 刘耀海 | 联系方式 | 17663021620 |
| 建设地点 | 山东省淄博市张店区淄博科技工业园纳奇路与上海路交叉口 |
| 地理坐标 | （东经117 度 59 分 10.971 秒，北纬36度52分 20.515秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3989 其他电子元件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十六-39 计算机、通信和其他电子设备制造业 电子元件及电子专用材料制造 398 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 张店区行政审批服务局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2301-370303-89-01-154877 |
| 总投资（万元） | 35000 | 环保投资（万元） | 80 |
| 环保投资占比（%） | 0.23 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 19095.04 |
| 专项评价设置情况 | 专项评价设置原则表 专项评价的类别 设置原则 本项目情况 是否 设置 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 项目排放的废气不涉及《有毒有害大气污染物名录》中规定的有毒有害污染物，不涉及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 本项目废水为间接排放 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 本项目危险物质储存量未超过临界量 否 生态 取水口下游500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 不涉及 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 不涉及 否 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 规划名称：淄博科技工业园 审批机关：淄博市人民政府 审批文件名称及文号：《淄博市人民政府关于淄博科技工业园规划的批复》 （淄政字[2002]202 号） |
| 规划环境影响评价情况 | 划环评文件名称：淄博科技工业园环境影响跟踪评价报告书 规划环评审批单位：原淄博市环境保护局 审批文号：《关于淄博科技工业园环境影响跟踪评价报告书的审查意见》 （淄环审[2018]34 号） |
| 规划 及规 划环 境影 响评 价符 合性 分析 | 1、用地符合性分析 项目用地不属于“国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知”中的限制类和禁止类。该项目位于山东省淄博市张店区淄博科技工业园纳奇路与上海路交叉口 ，根据淄博科技工业园土地利用规划（详见附图2），项目用地为工业用地。 规划符合性分析 淄博科技工业园是2002年由淄博市发改委批准设立的工业集中区，总体规划于2002年12月31日通过了淄博市人民政府的审批（淄政字[2002]202号），其规划环评于2007年9月23日通过了原淄博市环境保护局的审查（规划环评审查意见见附件7）。2018年3月20日，该园区的跟踪评价通过了原淄博市环境保护局组织的审查（跟踪评价审查意见见附件8）。 淄博科技工业园位于淄博市张店城区的西北部，是淄博市发展和改革委员会于2002年批准成立的工业集中区，规划范围东西长约3公里，南北宽约2.4公里，规划面积为7.35平方公里，其中规划建设用地6.599平方公里。本项目位于山东省淄博市张店区淄博科技工业园纳奇路与上海路交叉口 ，位于淄博科技工业园范围内。 淄博科技工业园产业发展定位主要为机械电子、生物制药、新材料、外向型出口加工为主的高新技术产业。本项目为电子元件及电子专用材料制造，属于淄博科技工业园允许类行业，符合淄博科技工业园的生态环境准入要求。 ①审查意见的符合性 表1-1 与淄博科技工业园环境影响跟踪评价报告书的审查意见的符合性 关于淄博科技工业园环境影响跟踪评价报告书的审查意见 序号 具体要求 项目情况 符合情况 一 关于园区基本情况 （一）评价范围：淄博科技工业园位于淄博市张店城区西北部，规划范围为济青高速路以北、张田路西侧，东邻高新区、西临桓台县周家镇、北依桓台县、高新区、南靠济青高速公路。东西长约3公里，南北宽约2.4公里，规划面积7.35平方公里，其中规划建设用地6.599平方公里。 本项目位于山东省淄博市张店区淄博科技工业园纳奇路与上海路交叉口 ，位于淄博科技工业园范围内。 符合 （二）产业定位：园区产业发展定位主要为机械电子、生物制药、新材料、外向型出品加工为主的高新技术产业。 本项目为电子元件及电子专用材料制造，符合淄博科技工业园产业定位。 符合 （三）总体布局：园区以一帆路、双岛路、张田路、三赢路、英雄路主要道路为基地，划分为工业园一区、二区、三区、四区和配套居住区。 本项目位于园区的工业四区，行业类别为C3989 其他电子元件制造，符合园区的规划用地布局。 符合 （四）环境可行性：淄博科技工业园规划建设用地部分不符合《淄博市城市总体规划(2011-2020）年张店城区用地规划图》规划建设用地范围，严禁对此部分开发利用。 根据现状，园区产业布局较为混乱、工业园区管理水平有待提高、入园企业清洁生产率不高，环境风险防范与应急预案尚未建立。根据原环评中总量控制指标，现状SO2、烟尘、COD、氨氮均有剩余容量。 园区在贯彻循环经济理念，进一步合理引进生产企业，落实节能减排任务，进一步完善淄博科技工业园基础设施建设，落实生态建设要求，强化环境管理体制和环境风险防范措施，加快落实工业热源，保障污水处理等基础设施的基础上，从环境影响角度分析，其开发建设方可行。 本项目能源利用率高、污染较轻，项目建成后污染排放较少，能够达标排放，对周边造成的环境影响较小 符合 二 关于环境基础设施 （一）水资源开发与供给：淄博科技工业园供水由淄博清醇供水公司提供。 本项目供水由当地供水管网提供。 符合 （二）排水及污水处理：淄博科技工业园废水经厂内污水处理站处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B等级要求后排入光大水务淄博有限公司水质净化三分厂处理。 生活污水经化粪池暂存后同生产废水一同进入麦滔污水处理站处理，经处理达标后排入污水管网，进入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进一步处理。 （三）集中供热：园区供热来自淄博环保能源有限公司，由于该公司即将关停，园区计划于2018年集中供热由淄博市热力公司开泰能源站和园区在建的1×21MW燃气锅炉提供。园区工业用热现无可依托热源，待淄博热力有限公司按供热规划在淄博环保能源有限公司原址建设的3×168MW热源建成后，可为园区提供工业用热。 本项目无需供热。 三 对规划优化调整和实施的意见 1、对不符合《淄博市城市总体规划（2011-2020）年张店城区用地规划图》的区域不能作为建设用地规划。 2、完善用地布局和用地规划，开发建设不得占用基本农田保护区。 3、优化完善园区功能定位、产业定位、准入条件等。 4、制定完善的环境风险管理体系和环境污染事故风险应急预案，定期对现有企业进行风险排查，做好监督和指导工作。 5、按照行业准入和负面清单，注重高新技术企业的引进。 本项目符合淄博科技工业园土地利用规划，符合园区功能定位、产业定位，符合淄博科技工业园产业准入清单。 符合 四 对规划包含的近期建设项目环评的指导意见 1.规划包含的建设项目开展环评时，应以本规划环评的结论及本审查意见作为其环评依据之一。 2.规划中所包含的近期（一般为五年内）建设项目，在开展环境影响评价时，区域环境现状评价、选址合理性论证等内容可以适当简化。 本项目以本规划环评的结论及本审查意见作为其环评依据之一。 符合 ②跟踪环评结论符合性分析 表1-2 与淄博科技工业园环境影响跟踪评价报告书的结论的符合性 跟踪环评结论 本项目情况 符合性 淄博科技工业园内主要产业以机械电子、生物制药、新材料、外向型出口加工为主，基本符合总体规划、原环评及其批复的要求。工业园目前产业布局较混乱，工业园环境管理水平有待提高、工业园重点企业清洁生产率不高，环境风险防范与应急预案尚未建立。工业园建区以来实施了一系列环境整治工作，取得了一定的效果，区域污染问题得到了一定的控制。 本项目位于位于山东省淄博市张店区淄博科技工业园纳奇路与上海路交叉口 ，属于淄博科技工业园规划范围内。本项目为其他电子元件制造，符合淄博科技工业园规划发展 符合 工业园应通过贯彻循环经济理念，进一步合理引进生产企业，落实节能减排任务，进一步完善淄博科技工业园基础设施建设，落实生态建设要求，强化环境管理体制和环境风险防范措施，加快落实工业热源，保障污水处理等基础设施，有效运行使各类污染物排放得到较好的控制，通过以上措施的落实可使工业园建设对区域及各保护目标的环境影响进一步降低，区域环境基本能够满足功能要求，可实现淄博科技工业园的可持续发展。 废气：D3车间使用切削液产生的油雾（VOCs）经管道收集后进入油雾净化器+二级活性炭吸附处理，由25米高排气筒（DA002）排放；拼接工序、粘接工序、加热分离工序产生的VOCs、臭气浓度经集气罩收集后进入水喷淋+干燥除雾+二级活性炭吸附处理，由25米高排气筒（DA002）排放。 D1车间使用切削液产生的油雾（VOCs）经集气罩收集后进入油雾净化器+二级活性炭吸附处理，由25米高排气筒（DA001）排放；精磨工序、扫光工序研磨粉投加产生的颗粒物经集气罩收集后进入布袋除尘器处理，由25米高排气筒（DA003）排放；油墨印刷、烘烤工序产生的VOCs、臭气浓度与网版清洁产生的VOCs、退墨工序产生的VOCs经集气罩收集后进入水喷淋+干燥除雾+二级活性炭吸附处理，由25米高排气筒（DA001）排放。 废水：生活污水经化粪池暂存后同生产废水一同进入麦滔污水处理站处理，经处理达标后排入污水管网，进入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进一步处理。 噪声：厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 固废：固废均妥善处置。 本项目“三废”在环境保障措施下对周围环境影响较小。 符合 ②园区准入清单符合性 淄博科技工业园确定的产业定位为“主导产业以发展机械电子、生物制药、新材料、外向型出口加工等无污染工业为主”，总体布局为：规划以一帆路、双岛路、张田路、三赢路、英雄路主要道路为基础，将淄博科技工业园自左至右，自上至下划分为工业园一区、二区、三区、四区和配套居住区。根据淄博科技工业园规划总体布局（见附图2），项目位于园区的工业四区，行业类别为C3989 其他电子元件制造，符合园区的规划用地布局。 根据淄博科技工业园园环境影响报告书中确定的工业园行业准入清单如下： 表1-3 淄博科技工业园环境影响报告书的行业准入清单 分类 内容 依据 有条件准入 1、商业（条件：限制规模与选址，只限于商业金融区）； 2、金融（条件：限制规模与发展，只限于商业金融区）； 3、供热行业（条件：满足工业园及城区供热需求）； 与工业园产业关联性不强，但有助于工业园经济发展的行业。 允许行业（细分） 1、主导产业链项目（包括机械电子、生物制药、新材料、外向型出口加工，除环境准入负面清单外的）； 2、有利于延长工业园产业链的项目； 3、以降低主导产业生产成本、降低污染等为目的的生产研发、科技含量高的项目； 4、仓储物流、工业用地兼容仓储物流； 工业园主导产业、有利于工业园经济发展，有利于形成产业链。 备注：1、有条件准入和允许类行业必须以符合国家产业政策，不属于落后淘汰的项目或生产工艺，污染物达标排放，满足工业园资源承载力为前提。2、未在以上规定范围内的行业应根据禁入与准入条件分析论证后，确定是否入区。3、鼓励建设以工业园产品为高科技低污染增加附加值并有利于工业园产业链延伸的项目。 本项目属于C3989 其他电子元件制造，产品主要为光学盖板，为机械电子类，符合淄博科技工业园产业准入清单。 |
| 其他符合性分析 | 产业政策符合性分析 根据国家发改委《产业结构调整指导目录(2019年本)》的相关规定，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”，为允许建设项目，符合国家和行业的产业政策。项目不属于《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》(淄政办发[2011]35号) “鼓励发展类”、“限制发展类”和“淘汰类”，属于允许建设项目，符合地方产业政策。 本项目生产设备及工艺不属于国家关于《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》（第一批）、（第二批）、（第三批）中淘汰类生产能力、工艺和产品目录；不属于淄博市《全市重点淘汰的落后工艺技术、装备及产品目录》中落后的工艺技术、装备及产品项目。 项目为备案制，已取得山东省建设项目备案证明，项目代码：2301-370303-89-01-154877。 综上所述，本项目的建设符合国家及淄博市产业政策的要求。 2、与《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》（鲁发改工业[2023]34号）符合性分析 表1-4 山东省“两高”项目（2023年版） 序号 产业 分类 产品 核心设备 对应国民经济行业分类及代码 1 炼化 汽油、煤油、柴油、燃料油、石脑油、溶剂油、石油气、沥青及其他相关产品，不含一二次炼油之外的质量升级油品。 一次炼油（常减压）、二次炼油（催化裂化、加氢裂化、催化重整、延迟焦化） 原油加工及石油制品制造（2511） 乙烯、对二甲苯（PX） 有机化学原料制造（2614） 2 焦化 焦炭 焦炉 炼焦（2521） 3 煤制液体燃料 煤制甲醇 煤气化炉、合成塔 煤制液体燃料生产（2523） 煤制烯烃（乙烯、丙烯） 煤制乙二醇 4 基础化学原料 氯碱（烧碱） 电解槽 无机碱制造（2612） 纯碱 碳化塔 电石（碳化钙） 电石炉 无机盐制造（2613） 黄磷 黄磷制品设备 其他基础化学原料制造（2619） 5 化肥 合成氨、氮肥（尿素） 合成氨装置 氮肥制造（2621） 磷酸一铵、磷酸二铵 氨化装置 磷肥制造（2622） 6 轮胎 斜交胎、子午胎、摩托车胎等轮胎外胎，不包括内胎和轮胎翻新 密炼机、硫化机 轮胎制造（2911） 7 水泥 水泥熟料 水泥窑 水泥制造（3011） 水泥粉磨 水泥磨机、预粉磨主电动机 8 石灰 生石灰、消石灰、水硬石灰 石灰窑 石灰和石膏制造（3012） 9 平板 玻璃 普通平板玻璃、浮法平板玻璃、压延玻璃、不包括光伏压延玻璃、基板玻璃 玻璃熔炉 平板玻璃制造（3041） 10 陶瓷 建筑陶瓷、不包括非经高温烧结的发泡陶瓷板等 辊道和隧道窑 建筑陶瓷制品制造（3071） 卫生陶瓷 隧道窑 卫生陶瓷制品制造（3072） 11 钢铁 炼钢用生铁、熔融还原铁 高炉，氢冶金、Corex、Finex、HIsmelt 还原装置 炼铁（3110） 非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢 转炉、 炼钢（3120） 电弧炉、AOD电炉 12 铸造用生铁 铸造用生铁 高炉 炼铁（3110） 13 铁合金 硅铁、锰铁合金、高碳铬铁、镍铁及其他铁合金产品 矿热炉、电弧炉、高炉 铁合金冶炼（3140） 14 有色 阴极铜、阳极铜、粗铜、电解铜 电解槽 铜冶炼（3211） 粗铅、电解铅、粗锌、电解锌 铅锌冶炼（3212） 电解铝，不包括再生铝 氧化铝 煅烧或焙烧炉 铝冶炼（3213） 15 铸造 黑色金属铸件 电炉等熔炼设备、造型设备 黑色金属铸造（3391） 有色金属铸件 有色金属铸造（3392） 16 煤电 电力（燃煤发电、包括煤矸石发电） 抽凝、纯凝机组 火力发电（4411） 电力和热力（热电联产） 抽凝机组 热电联产（4412） 背压机组 备注：“两高”项目的范围以产品和核心设备界定。 本项目不属于上表涉及的16个行业，不属于“两高”项目。 3、“三线一单”符合性分析 根据《淄博市人民政府关于印发淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淄政字〔2021〕49号）及淄博市生态环境委员会办公室关于印发《淄博市“三线一单”生态环境准入清单（动态更新版）》的通知，落实“三线一单”。 （1）与生态保护红线规划符合性分析 根据《山东省生态保护红线规划（2016~2020年）》（鲁政字[2016]173号），生态保护红线是指依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态系统功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。根据《山东省生态保护红线规划》（2016-2020 年）图集及山东省生态保护红线规划登记表，淄博市张店区内的生态保护红线区有1处，具体见下表。 表1-5 张店区生态保护红线区域情况一览表 生态保护红线区名称 代码 边界描述 面积 生态功能 类型 备注 四宝山以西生物多样性维护生态保护红线区 SD-03-B4-03 龙泉山庄西北、四宝山环山路以南、化工设备厂以东 1.21 km2 水源涵养、生物多样性维护 森林、草地 / 该项目建设地点最近的生态保护红线区为四宝山以西生物多样性维护生态保护红线区，本项目不在生态红线保护区范围内，位于四宝山以西生物多样性维护生态保护红线区的西北方向，距离约10.21km，具体见附图3淄博市省级生态保护红线图，符合山东省生态保护红线规划要求。 （2）与环境质量底线符合性分析 本项目与淄博市“三线一单”环境质量底线管控要求符合性分析详见下表。 表1-6 项目与淄博市“三线一单”环境质量底线管控要求符合性分析一览表 序号 文件名称 规划内容 本项目情况 符合 性 1 淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案 全市水环境质量持续改善，国控、省控、市控断面优良水质比例稳步提升，全面消除劣Ⅴ类水质控制断面，国控断面优良水质比例不低于50%，省控及以上断面优良水质比例不低于30%；县级及以上城市集中式饮用水水源水质全部达到或优于Ⅲ类；建成区黑臭水体全面消除，镇村黑臭水体数量持续减少。 本项目生活污水经化粪池暂存后同生产废水一同进入麦滔污水处理站处理，经处理达标后排入污水管网，进入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进一步处理。 符合 大气环境质量持续改善，全市PM2.5浓度不高于48μg/m3，空气质量优良天数比率不低于70%，臭氧污染得到有效遏制，重度及以上污染天数比率在2020年的基础上持续下降。 本项目营运期废气得到有效控制，废气能够达标排放，对周边环境影响较小。 符合 土壤环境质量稳定改善，农用地、建设用地土壤环境风险防控能力逐步提升。全市受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率分别不低于95%。环境质量改善目标动态衔接“十四五”生态环境质量考核指标，以“十四五”生态环境质量考核指标为准。 本项目不新增占地，不向周边耕地排放污染物，对周边土壤影响较小 符合 本项目所在区域环境质量现状见下表。 表1-7 项目所在区域环境质量现状一览表 项目 环境质量底线 环境空气质量 根据淄博市生态环境局网站公布的《生态淄博建设工作简报（淄简33号）》（2023年第1期）：2022年，全市良好天数236天（国控），同比增加14天。重污染天数6天，同比减少2天。其中，二氧化硫（SO2）14微克/立方米，同比持平；二氧化氮（NO2）33微克/立方米，同比改善5.7%；可吸入颗粒物（PM10）75微克/立方米，同比改善2.6%；细颗粒物（PM2.5）43微克/立方米，同比改善8.5%；一氧化碳（CO）1.3毫克/立方米，同比改善18.8%；臭氧（O3）192微克/立方米，同比恶化4.9%。全市综合指数为4.87，同比改善4.3%。 张店区2022年PM10、PM2.5、O3的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，存在超标现象，项目所在地处于不达标区。 为了不断改善区域环境质量，淄博市采取了一系列大气污染治理措施：通过贯彻落实《关于印发山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）》（鲁环委办【2021】30号）要求，以及关于印发《淄博市新一轮“四减四增”三年行动方案》（淄环委【2022】1号），不断加强环境空气污染治理和环境空气质量考核，确保区域环境空气质量持续改善。 地表水和地下水环境质量 项目周边地表水为猪龙河。本次评价收集了2023年1月～5月猪龙河裕民桥例行监测断面的数据，2023年1月～5月猪龙河裕民桥例行监测断面COD、氨氮、溶解氧、pH能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。 根据淄博市生态环境局网站公布的《淄博市2023年7月集中式生活饮用水水源水质状况报告》：评价区域地下水常规监测项目为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中表1常规指标39项，水质全分析监测项目为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）93项。评价结果为7月份监测的14个集中式饮用水水源常规监测项目全部达标，达标率为100%。其中，3个地表水水源常规监测指标达到或优于《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准和相关标准限值，11个地下水水源常规监测指标达到或优于《地下水质量标准》Ⅲ类标准。 声环境质量 项目周边环境以工厂、居住区等为主，区域噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求（即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。 根据上表，本项目所在区域环境空气质量为不达标区，在落实相关环保措施后项目所在区域环境空气质量将逐渐好转。 本项目运营期主要污染因子为废气、废水、固废、噪声，通过采取有效的污染防治措施后，各污染物均能达标排放；本项目建成后预计不会改变区域原有的环境功能，不突破环境质量底线，符合环境质量底线要求。 （3）与资源利用上线符合性分析 本项目周围配套设施较为完善，用水、用电等公共设施方便；本项目在运营期间，会消耗一定的电能、水资源。项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线。 （4）与生态环境准入清单符合性分析 根据《淄博市“三线一单”生态环境准入清单（动态更新版）》，园区属于淄博科技工业园环境管控单元，环境管控单元编码为ZH37030320013，管控单元分类为重点管控单元，园区在淄博市环境管控单元图位置见附图7，园区与淄博科技工业园环境管控单元管控要求（动态更新版）符合性分析见下表。 表1-8 项目与《淄博市“三线一单”生态环境准入清单（动态更新版）》符合性分析 管控要求 具体规定 项目情况 空间布局约束 1.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。 项目属允许类项目，不属于《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项。 2.强化规划、规划环评引领指导作用，科学规划建设工业园区，优化工业布局，引导符合园区产业定位的工业企业入驻，实现集中供热、供水、供气，实施水资源分类循环利用和水污染集中治理；原则上禁止准入园区规划及规划环评中不允许进入的生产工艺或工业项目。 项目符合园区的规划用地布局，项目符合淄博科技工业园的行业准入清单，不在环境准入负面清单内。 3.大气、安全防护距离内禁止建设商业住宅、医院、学校、养老机构等敏感机构。 项目大气、安全防护距离内无商业住宅、医院、学校、养老机构等敏感机构。 4.原则上不再批准新（扩）建综合性危险废物集中处置项目(集团内部自建配套的危险废物处理设施除外)，不再批准新（扩）建危险废物填埋项目；原则上不再批准新（扩）建废矿物油、废活性炭、废催化剂、有机溶剂、焦油类危险废物利用项目。新建危险废物综合利用项目，应立足于淄博市危险废物利用处置缺口，不再批准新（扩）建以外省、市危险废物为主要原料的利用项目。 项目不涉及 5.按照省市要求，严格控制“两高”项目，新建“两高”项目实行“五个减量替代”。 项目不属于“两高”项目 6.严格控制燃煤项目，所有改建耗煤项目（包括以原煤或焦炭等煤制品为原料或燃料，进行生产加工或燃烧的建设项目）、新增燃煤项目一律实施倍量煤炭减量执行替代，并且排污强度、能效和碳排放水平达到国内先进水平。 项目不涉及 7.园区现有工业项目按照《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021-2023年）》加快新旧动能转换。 项目不涉及 污染物排放管控 1.涉“两高”项目企业应当积极实施节能改造提升，提高能源使用效率，推进节能减排。 项目不涉及 2.落实主要污染物总量替代要求，按照山东省生态环境厅《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》，实施动态管控替代。 项目严格按照山东省生态环境厅《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》，实施动态管控替代。 3.废水应当按照要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。 项目废水均按照要求进行了预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方排放入污水处理厂。 4.禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。 项目废水经市政管网排入光大水务（淄博）水质净化三分厂，未新建入河排污口。 5.工业园区污水集中处理设施应当具备相应的处理能力并正常运行，保证工业园区的外排废水稳定达标，不能稳定达标的，工业园区不得建设新增水污染物排放的项目（污水集中处理设施除外）。 根据在线监测数据，光大水务（淄博）水质净化三分厂外排废水稳定达标。 6.落实园区污染物总量控制制度，保证安全的前提下加强车间、料仓等密闭，负压收集、处置，减少无组织排放。 项目车间密闭，废气负压收集、处置后有组织排放。 7.化工、医药、玻璃、陶瓷、表面涂装、建材、橡胶等严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。 项目建设齐全的环保治理设施，确保污染物稳定达标排放；同时严格执行排污许可制度，做到持证排污。 8.进一步加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、采石取土、养护绿化等活动的扬尘管理。 项目不涉及 环境风险防控 1.紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高的建设项目；现有项目严格落实环评及批复环境风险防控要求。 项目不属于环境风险潜势等级高的建设项目。 2.重点企业应采取防腐防渗等有效措施，建立完善三级防护体系，防止因渗漏污染土壤、地下水以及因事故废水直排污染地表水。 厂区采取了防腐防渗等措施；建立完善的三级防护体系；防止渗漏污染土壤、地下水以及因事故废水直排污染地表水。 3.企业事业单位按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。 项目按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。 4.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可（无废城市建设豁免的除外）、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。 企业已建立危废贮存、申报、转移及处置管理制度，并对危废相应活动进行全程监管和环境安全保障。 5.落实园区规划环评跟踪监测计划，定期开展检测并公开。 项目不涉及 6.强化管理，防范环境突发事件。 企业加强环境管理，严格防范环境突发事件。 资源开发效率要求 1.高污染燃料禁燃区内执行淄博市高污染燃料禁燃区划定文件的管控要求。 项目不涉及 2.严格执行《产业园区水的分类使用及循环利用原则和要求》（GB/T36575-2018）。 企业项目严格执行该要求 3.调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。 项目不涉及 4.定期开展清洁生产审核，推动现有各类产业园区和重点企业生态化、循环化改造。 项目建成后将严格执行清洁生产审核 5.鼓励现有的危险废物集中收集单位与市内综合处置单位以联合经营等方式，作为综合处置单位的收集网点。 项目不涉及 6.鼓励对现有自建危险废物利用处置设施进行提升改造。 项目不涉及 综上，项目建设符合《淄博市“三线一单”生态环境准入清单（动态更新版）》中的淄博市淄博科技工业园生态环境准入清单要求。 通过以上分析，本项目不在生态保护红线内，企业运行不会降低周边环境质量。符合资源利用要求，符合“三线一单”控制要求。 4、相关政策符合性分析 表1-9 本项目建设与相关政策符合性分析 序号 具体政策 项目情况 符合情况 《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》鲁环字[2021]58号 一 认真贯彻执行产业政策 （八）各省级环保部门要落实“三个一批”（淘汰关闭一批、整顿规范一批、完善备案一批）的要求，加大“未批先建”项目管理工作的力度。要定期开展督查检查，确保2016年12月31日前全部完成清理工作；从2017年1月1日起，对“未批先建”项目，要严格依法予以处罚。对“久拖不验”的项目，要研究制定措施予以解决，对造成严重环境污染或生态破坏的项目，要依法予以查处；对拒不执行的要依法施“按日计罚”。 本项目不涉及。 符合 二 强化规划刚性约束 （九）严格建设项目全过程管理。加强对在建和已建重点项目的事中事后监管，严格依法查处和纠正建设项目违法违规行为，督促建设单位认真执行环保“三同时”制度。对建设项目环境保护监督管理信息和处罚信息要及时公开，强化对环保严重失信企业的惩戒机制，建立健全建设单位环保诚信档案和黑名单制度。 本项目将严格按照相关环境管理要求进行。 符合 三 科学把好项目选址关 （十）深化信息公开和公众参与。推动地方政府及有关部门依法公开相关规划和项目选址等信息，在项目前期工作阶段充分听取公众意见。督促建设单位认真履行信息公开主体责任，完整客观地公开建设项目环评和验收信息，依法开展公众参与，建立公众意见收集、采纳和反馈机制。对建设单位在项目环评中未依法公开征求公众意见，或者对意见采纳情况未依法予以说明的，应当责成建设单位改正。 本项目为报告表编制项目，按要求进行公示。 符合 四 严把项目环评审批关 （十一）加强建设项目环境保护相关科普宣传。推动地方政府及有关部门、建设单位创新宣传方式，让建设项目环境保护知识进学校、进社区、进家庭。鼓励建设单位用“请进来、走出去”的方式，让广大人民群众切身感受建设项目环境保护的成功范例，增进了解和信任。对本地区出现的建设项目相关环境敏感突发事件，要协同有关部门主动发声，及时回应社会关切。 本项目将按照上述要求，加强环境保护相关科普宣传工作。 符合 《山东省环境保护条例》（2019年1月1日实施） 一 监督管理 禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地的县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 本项目符合国家和淄博市产业政策 符合 实行排污许可管理制度。纳入排污许可管理目录的排污单位，应当依法申请领取排污许可证。未取得排污许可证的，不得排放污物。 因污染物排放执行的国家或者地方标准、总量控制指标、环境功能区划等发生变化，需要对许可事项进行调整的，生态环境主管部门应当及时对排污许可证载明事项进行变更。 正式投产前及时申请排污许可证 符合 新建、改建、扩建建设项目，应当依法进行环境影响评价。建设项目可能对相邻地区造成重大环境影响的，生态环境主管部门在审批其环境影响评价文件时，应当征求相邻地区同级生态环境主管部门的意见；意见不一致的，由共同的上一级人民政府生态环境主管部门作出处理。 项目依法进行环境影响评价 符合 有下列情形之一的，生态环境主管部门和其他有关部门可以依法对有关设施、设备、物品采取查封、扣押的行政强制措施： （一）违法排放、倾倒、处置有毒有害物的； （二）在饮用水水源一级保护区、自然保护区核心区违法排放、倾倒、处置污染物的； （三）违法排放或者倾倒化工、制药、石化、印染、电镀、造纸、制革等工业污泥的； （四）通过暗管、渗井、渗坑、灌注或者篡改、伪造监测数据，或者不正常运行污染防治设施等逃避监管的方式排放污染物的； （五）发生较大、重大、特别重大突发环境事件或者在重污染天气应急期间，未按照要求实施停产、停排、限产等措施，继续排放污染物的； （六）有关证据可能灭失或者被隐匿的； （七）其他造成或者可能造成严重污染的违法行为。 本项目未有相关违法行为 符合 二 防治污染和其他公害 排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。 实行排污许可管理的排污单位，应当按照排污许可证规定的污染物种类、浓度、排放去向和许可排放量等要求排放污染物。新建、改建、扩建建设项目，应当根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。 环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 排污单位应当按照环境保护设施的设计要求和排污许可证规定的排放要求，制定完善环境保护管理制度和操作规程，并保障环境保护设施正常运行。 排污单位应当根据生产经营和污染防治的需要，建设应急环境保护设施。鼓励排污单位建设污染防治备用设施，在必要时投入使用。 排污单位可以委托具有相应能力的第三方机构运营其环境保护设施或者实施污染治理。委托运营不免除排污单位的责任。 本项目具有合理可行的污染处理设施，遵循“三同时原则”，所有污染物均达标排放。 符合 三 信息公开和公众参与 对依法应当编制环境影响评价报告书的建设项目，建设单位应当按照规定在报批前向社会公开环境影响评价文件，征求公众意见。生态环境主管部门受理环境影响评价文件后，除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的内容外，应当向社会公开。建设单位应当在项目建设过程中向社会公示采取的环境保护措施。 本项目按照相关要求严格执行 符合 四 法律责任 违反本条例规定的行为，法律、行政法规已规定法律责任的，从其规定；法律、行政法规未规定法律责任的，依照本条例规定执行。 项目未有违法违规行为 符合 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019] 53号） 一 全面加强无组织排放控制 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 项目物料储存于密闭车间内，物料储存、输送等均进行了密闭，废气进行收集后，进入水喷淋+干燥除雾+二级活性炭吸附装置、油雾净化器+二级活性炭吸附装置处理后经排气筒达标排放 符合 二 加强设备与场所密闭管理 含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用管道或密闭容器、罐车等；含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 符合 三 提高废气收集率 遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 本项目采用全密闭集气罩的保持微负压状态；采用局部集气罩的距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒 符合 四 推进建设适宜高效的治污设施 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。 企业采用水喷淋+干燥除雾+二级活性炭吸附装置、油雾净化器+二级活性炭吸附装置组合工艺处理，可达标排放 符合 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） 一 VOCs物料储存无组织控制要求 VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs的物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs的物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 项目物料储存于密闭车间内，物料储存、输送等均进行了密闭。 符合 二 工艺工程VOCs无组织排放控制要求 粉状、粒装VOCs物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统。 本项目无粉状、粒装VOCs物料。 符合 《2022年度淄博市挥发性有机物治理和臭氧污染管控方案》（淄环委办〔2022〕12号） 一 提升挥发性有机物企业规范化治理水平 提升综合治理效率。推进使用先进生产工艺，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺设备等，减少工艺过程无组织排放。按照“适宜高效”和“降风增浓”原则，优先对车间内涉挥发性有机物的设备、工序进行密闭，或进行局部废气收集。加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生等要求前提下，采用自动感应门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。 项目挥发性有机物配置合理有效的废气收集治理措施，确保达标排放 符合 加快低挥发性原辅材料替代。要加大低（无）挥发性原辅材料替代政策宣传力度，引导企业优先使用低（无）挥发性涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂（油脂）、清洗剂等原辅材料，进一步提高低（无）挥发性原辅材料使用率。以机械加工、家具制造、包装印刷等行业为重点，鼓励企业开展低（无）挥发性原辅材料生产工艺的升级改造，建设源头替代示范项目，形成示范带动效应。企业应建立规范的原辅材料使用台账，各级监督检查须将企业原辅材料台账及挥发性有机物含量检测报告纳入检查内容。 本项目原料丝印油墨、粘棒胶涉VOCs，因产品质量和工艺要求，需使用油性油墨和油性胶。生产过程中加强了对无组织废气的控制，有机废气经收集后，进入VOCs处理装置处理后实现有组织排放 符合 《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）》 一 淘汰低效落后产能 严格项目准入，高耗能、高排放（以下简称“两高”）项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和污染物排放减量“五个减量”替代。有序推进“两高”项目清理工作，确保“三个坚决”落实到位，未纳入国家规划的炼油、乙烯、对二甲苯、煤制油气项目，一律不得建设。 项目不属于“两高”项目 符合 二 实施VOCs全过程污染防治 实施低VOCs含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用替代。新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含VOCs原辅材料使用的项目，原则上使用低（无）VOCs含量产品。2025年年底前，各市至少建立30个替代试点项目，全省溶剂型工业涂料、溶剂型油墨使用比例分别降低20、15个百分点，溶剂型胶粘剂使用量下降20%。2021年年底前，完成现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率排查工作，对达不到要求的收集、治理设施进行更换或升级改造；组织开展有机废气排放系统旁路摸底排查，取消非必要的旁路，确因安全生产等原因无法取消的，应安装有效的监控装置纳入监管。 本项目原料丝印油墨、粘棒胶涉VOCs，因产品质量和工艺要求，需使用油性油墨和油性胶。生产过程中加强了对无组织废气的控制，有机废气经收集后，进入VOCs处理装置处理后实现有组织排放 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目由来 山东飒露光学科技有限公司成立于2022年09月20日，法人代表王家好，经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表销售；新材料技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；光学仪器销售；电子专用材料销售；光学玻璃销售；电子专用材料研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 光学盖板广泛地应用于各种数字信息系统上，从小型产品如手机、平板计算机、PDA、数码产品、e-Book，到中型产品如车载导航仪、笔记本电脑、游戏机、家用电器、工控仪器，再到大型产品如POS系统、公共查询系统、便携电脑、医疗仪器以及电视新闻节目中常用的触摸式PDP上都可以看到光学玻璃保护盖板产品。盖板玻璃在贴合在触摸屏外表层后，一方面起到保护触摸屏的作用，另一方面可印刷不同颜色、图案、标志物，起到装饰及美化产品的作用。 以手机和平板电脑为代表的消费电子产品逐渐触摸屏化已成为行业发展趋势，电容式触摸屏成为这些产品的标准配置，触控功能在消费电子产品渗透率的进一步提升，将极大推动触摸屏表层盖板玻璃的市场需求。通过减薄、强化、丝印、镀膜等工艺处理后，终端产品的表面盖板玻璃在耐刮花、抗摔抗击、抗指纹、增透防眩等性能上得以大幅提升，同时玻璃的优良质感和手感体验也获得终端用户普遍认可。无疑多点式电容触摸屏将是光学玻璃保护盖板技术的未来一段时间的主流。基于以上乐观的市场状况，公司拟投资35000万元，在山东省淄博市张店区淄博科技工业园纳奇路与上海路交叉口新建年产3000万片光学盖板项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院（2017）第682号《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，该项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39 -81电子元件及电子专用材料制造 398 印刷电路板制造；电子专用材料制造（电子化工材料制造除外）；使用有机溶剂的；有酸洗的”，需编制环境影响报告表。 2、项目概况 项目性质：新建； 项目名称：年产3000万片光学盖板项目； 建设单位：山东飒露光学科技有限公司； 建设地点： 山东省淄博市张店区淄博科技工业园纳奇路与上海路交叉口 （东经：117°59′10.971″北纬：36°52′20.515″），项目所在地理位置详见附图1。根据现场勘察可知，D1车间北侧为山东麦滔科技有限公司，西侧为双创产业园内在建厂房，东侧为海能铁塔制造公司，南侧为淄博轩策有限公司；D3车间北侧为纳奇路，南侧为山东麦滔科技有限公司，西侧为双创产业园在建厂房，东侧为海能铁塔制造公司，项目周边情况详见附图7。 建设内容及规模：本项目租赁双创产业园内D1车间（1-3F）和D3车间（1F）进行生产（D1车间、D3车间均为3层建筑物，D3车间2F和3F闲置），占地19095.04平方米。购置切片机、磨床、开方机、平磨机、清洗机、CNC等设备。项目建成后年产3000万片光学盖板。 项目投资：本项目投资35000万元，其中环保投资为80万元，占总投资0.23%。 3、项目工程组成 本项目工程组成情况见下表。 表2-1 项目组成一览表 项目组成 建设内容 备注 主体工程 D1车间（1F） 占地9547.52m2，建筑面积9547.52m2，层高6m。主要包括精磨、扫光工序，油墨印刷、烘烤、镀膜工序，检验工序，清洗工序，强化工序。 用于生产光学盖板 D1车间（2F） 建筑面积7966.23m2，层高6m。主要包括精磨工序，清洗工序，检验工序，研磨液配制区域。 D1车间（3F） 建筑面积7966.23m2，层高6m。主要包括开料工序，粗磨工序，清洗工序，CNC加工。 D3车间（1F） 占地9547.52m2，建筑面积9547.52m2，层高6m。主要包括磨平面工序，截断工序，拼接工序，磨宽尺寸、长尺寸工序，粘接工序，切片工序，清洗工序，加热分离工序，检验工序。 用于生产微晶玻璃（光学盖板的原材料） 辅助工程 D1车间（1F） 主要包括茶水间、更衣室、风淋室、办公室、会议室，建筑面积共计110m2。 -- D1车间（2F） 主要包括办公室、会议室、后勤房，建筑面积共计95m2。 -- D1车间（3F） 主要包括茶水间、办公室、会议室、后勤房，建筑面积共计100m2。 -- D3车间（1F） 主要包括办公室、变配电室、会议室，建筑面积共计145m2。 -- 储运工程 D1车间（1F） 主要包括一般固废暂存间、危废暂存间、仓库、备件室，建筑面积共计110m2。 -- D1车间（2F） 主要包括物料室，建筑面积共计60m2。 -- D1车间（3F） 主要包括物料室、仓库，建筑面积共计65m2。 -- D3车间（1F） 主要包括仓库，建筑面积共计80m2。 -- 公用工程 供水 项目用水量为8282.33m3/a，由当地供水管网提供。 -- 排水 项目采用雨污分流制排水系统，本项目排水主要为职工生活污水和研磨废水、扫光废水、纯水制备废水、去盐浸泡废水、超声清洗废水。 -- 供电 项目耗电主要为生产用电，年用电量120万kW·h，项目用电由当地供电所提供。 -- 环保工程 废气处理措施 D3车间使用切削液产生的油雾（VOCs）经管道收集后进入油雾净化器+二级活性炭吸附处理，由25米高排气筒（DA002）排放；拼接工序、粘接工序、加热分离工序产生的VOCs、臭气浓度经集气罩收集后进入水喷淋+干燥除雾+二级活性炭吸附处理，由25米高排气筒（DA002）排放。 D1车间使用切削液产生的油雾（VOCs）经集气罩收集后进入油雾净化器+二级活性炭吸附处理，由25米高排气筒（DA001）排放；精磨工序、扫光工序研磨粉投加产生的颗粒物经集气罩收集后进入布袋除尘器处理，由25米高排气筒（DA003）排放；油墨印刷、烘烤工序产生的VOCs、臭气浓度与网版清洁产生的VOCs、退墨工序产生的VOCs经集气罩收集后进入水喷淋+干燥除雾+二级活性炭吸附处理，由25米高排气筒（DA001）排放。 新建 废水处理措施 生活污水经化粪池暂存后同生产废水一同进入麦滔污水处理站处理，经处理达标后排入污水管网，进入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进一步处理。 新建 固废处理措施 生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清运；废边角料、废环氧板、废磨皮、废毛刷、不合格品、废RO膜暂存于一般工业固废暂存间，由厂家定期回收；布袋除尘器收集的粉尘定期回用于生产；沾染切削液的废砂轮、废金刚线、废研磨垫、废环氧板、含切削液废渣、废硝酸钾、废网版、废油墨、废抹布、退墨废液、废包装物、废机油/润滑油、废活性炭、油雾净化废液、喷淋废液暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位处置。 新建 噪声治理措施 建筑物隔声、基础隔声、减震，设置吸声材料 新建 4、主要产品方案 本项目产品方案见下表。 表2-2 项目产品方案一览表 序号 名称 年产量 备注1 备注2 1 微晶玻璃 1500万片 产品规格主要为4寸、4.7寸、5寸、5.5寸，平均重量约40g 自用，仅用于后续D1车间生产光学盖板的原材料，不外售 2 光学盖板 3000万片 产品规格2.5D/3D - 2.5D玻璃是在玻璃的中心有一个平面的区域，然后在平面玻璃的基础上对边缘进行了弧度处理。2.5D屏幕指的是屏幕保护玻璃的弧度，也即整个表面都具备弧度的屏幕。 3D玻璃无论是中间还是边缘都采用弧形设计。3D玻璃具备的优点是轻薄、透明洁净、抗指纹、防眩光、坚硬、耐刮伤、耐候性佳等，可型塑做出3D多形状外观具有产品特殊设计新颖性与质感佳，又可增加弧形边缘触控功能带来出色的触控手感，还可完善出更好的握感体验。 5、主要设备 本项目主要设备见下表。 表2-3 项目设备清单一览表 序号 设备名称 规格型号 数量（台/套） 安装位置 D3车间生产设备（生产微晶玻璃） 1 切片机 QDA00100 45kw 100 D3 1F 2 磨床 LM40 55kw 30 D3 1F 3 截断机 JD10 3.6KW 10 D3 1F 4 加热台 3m2 1 D3 1F 5 开方机 KF2 40kw 2 D3 1F 6 清洗机 Q4 25KW 4 D3 1F 7 在线回收 H1 100KW 1 D3 1F，用于回收切削液，切削液循环使用，定期集中更换 8 冰机 300RT 150kw 3 D3楼顶，用于制冷水，间接冷却设备轴承、切削液等 9 空压机 200 2 D3 1F 10 水喷淋+干燥除雾+二级活性炭吸附装置 - 1 D3外 11 油雾净化器+二级活性炭吸附装置 - 1 D3外 D1车间生产设备 1 平磨机 YJ-13B（7KW） 600 D1 1F 2F 3F 2 清洗机 SE-110216（50KW） 15 D1 1F 2F 3 F-CNC D14MIA（5KW） 230 D1 3F 4 CNC DX50A（4KW） 250 D1 3F 5 开料机 5 2 D1 3F 6 掰片机 3 1 D1 3F 7 三吨双缸强化炉 200 1 D1 2F 3F 8 一吨单缸强化炉 70 1 D1 2F 3F 9 丝印机 72 28 D1 1F 10 隧道炉 720 24 D1 1F 11 镀膜机/正面 160 2 D1 1F 12 镀膜机/正面 200 2 D1 1F 13 真空镀膜机 60 1 D1 1F 14 精密二次元 - 10 D1 1F，用于出货检验 15 离心机 - 20 D1 1F 2F 3F 16 水喷淋+干燥除雾+二级活性炭吸附装置 - 1 D1外 17 油雾净化器+二级活性炭吸附装置 - 1 D1 3F 18 布袋除尘器 - 1 D1 2F 19 空压机 200 3 D1 1F 20 纯水机 30 1 制纯水能力2t/h，D1 1F 21 真空泵 30 10 D1 1F 6、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。 表2-4 项目原辅材料用量一览表 序号 原料名称 年消耗量 单位 备注 D3车间（生产微晶玻璃） 1 微晶砖块 15万 块 尺寸350×170×26mm，重量4kg，一块微晶砖块大约可生产100片微晶玻璃 2 金刚线 175000 km 外购 3 切削液 100 t 外购，25kg/桶 4 粘棒胶 2.8 t 外购 5 砂轮 300 片 外购 6 活性炭 4.84 t 外购 D1车间 1 微晶玻璃 1500万 片 由D3车间生产 2 大块微晶玻璃 15万 块 外购 3 切削液 50 t 外购，25kg/桶 4 砂轮 40000 片 外购 5 研磨垫 1500 片 外购，平磨机使用 6 环氧板 800000 片 外购，平磨机使用 7 磨皮 7000 片 外购，平磨机使用 8 毛刷 100 个 外购，平磨机使用 9 研磨粉 250 t 外购，25kg/袋（里面是塑料袋，外面是编织袋），平磨机使用 10 清洗剂 75 t 外购，25kg/桶，清洗机使用 11 PE保护膜 35000 卷 外购 12 泡棉 10000 片 外购 13 纸箱 60000 片 外购 14 硝酸钾 6 t 外购，袋装 15 丝印油墨 3 t 外购桶装，单片光学盖板生产使用0.1g丝印油墨，3000万片光学盖板生产丝印油墨用量为3000kg。 16 固化剂 0.5 t 外购，桶装 17 退墨剂 1 t 外购，桶装 18 靶材 2.8 t 外购硅靶，成分二氧化硅，固态。1根硅靶重量12.5kg，可以生产13.5万片光学盖板。3000万片光学盖板需消耗约223根硅靶，重量约2800kg。 19 氩气 0.1 t 外购，瓶装 20 氧气 0.1 t 外购，瓶装 21 网版 22464 张 外购，带有图案 22 洗网水 0.05 t 外购，桶装 23 机油/润滑油 1 t 外购，桶装 24 活性炭 3.48 t 外购 能源 1 水 8282.33 m3 由当地供水管网供应 2 电 120万 kw·h 由当地供电管网供应 表2-5 项目主要原辅材料及理化性质一览表 序号 名称 理化性质 1 切削液 淡黄色透明液体，混合物，相对密度（15℃）1.02，闪点>200℃，沸点>100℃，蒸气压力（20℃）<0.013kPa，pH值7.8，可溶于水。 2 研磨粉 研磨粉即稀土扫光粉，同义名称氧化铈抛光粉，一种以氧化铈为主体成分用于提高制品或零部件表面光洁度的混合稀土氧化物的粉末。白色无定型粉末，无毒，不燃烧，微溶于水，密度 7.13g/cm³。化学性质稳定。不易燃、不易爆；稀土总含量 92%；氧化铈占稀土总量 65%。 3 清洗剂 外观：无色或淡黄色液体。气 味：轻微，物理稳定性，（5±2℃）： 稳定；密度，g/cm3(20±1℃)：1.20±0.2易溶于水；主要成分为环保表面活性剂20%、络合剂乙二胺四乙酸四钠15.5%、碱性助剂氢氧化钠2.5%、渗透剂烷基磺酸钠5%，缓蚀剂硅酸钠2%，水55%。 4 硝酸钾 硝酸钾俗称火硝或土硝。相对分子质量为 101.10。为无色透明斜方晶体或菱形晶体或白色粉末，无味、易溶于水，不溶于无水乙醇、乙醚。在空气中吸湿微小，不易结块。相对密度为 2.019（16°C），熔点为 334°C，易溶于水，溶解度随温度升高而迅速增大。急性毒性：LD50：3750 mg/kg(大鼠经口)。健康危害： 吸入本品粉尘或雾，对呼吸道有刺激性，高浓度吸入可引起肺水肿。大量接触可使高铁血红蛋白形成，影响血液携氧能力，出现头痛、头晕、紫绀、恶心、呕吐。重者引起呼吸紊乱、虚脱、甚至死亡。强烈刺激皮肤和眼睛甚至造成灼伤。皮肤反复接触引起皮肤干燥、皲裂和皮疹。 5 退墨剂 退墨剂主要成分为氢氧化钠5%、次氯酸钠20%、丙二醇3%、水杨酸钠10%、水62%。主要应用于各类光学盖板丝印后的不良品退墨、脱除。 表2-6 切削液主要成分一览表 主要成分 所占比例(%) 水溶性聚醚 30 三乙醇胺 2 烷基聚氧乙烯醚 5 聚二甲基硅氧烷 2 去离子水 61 表2-7 丝印油墨主要成分一览表 主要成分 所占比例(%) 本项目取值(%) 丙烯酸树脂 23-28 25 颜料 20-25 25 有机硅 23-28 25 乙酸乙酯 20-25 25 表2-8 固化剂主要成分一览表 主要成分 所占比例(%) 本项目取值(%) 乙酸乙酯 35-50 50 六亚甲基二异氰酸酯 5-10 10 丙烯酸树脂 35-50 40 表2-9 粘棒胶主要成分一览表 主要成分 所占比例(%) 甲基丙烯酸 50 丙烯酸树脂 30 乙二胺四乙酸四钠 20 表2-10 洗网水主要成分一览表 主要成分 所占比例(%) 乙酸乙酯 40% 丙酮 5% 乙醇 20% 丁醇 35% 7、水平衡分析 （1）给水 1）生活用水 本项目劳动定员共计650人，根据《建筑给水排水设计标准》(GB 50015-2019)，职工生活用水定额按照30L/人·d计算，本项目年工作时间为300天，则项目生活用水量为5850m3/a，全部采用新鲜水。 2）生产用水 本项目生产用水主要为切削液调和用水、精磨、扫光用水、纯水制备用水（D3车间和D1车间超声波清洗工序使用纯水）、去盐浸泡用水、冰机制冷水补水、水喷淋用水。 ①切削液调和用水：生产过程中，切削液需要用水调和使用，切削液和水的比例是1:10，D1车间和D3车间切削液的用量共计150t/a，则切削液调和用水量为1500m3/a。 ②精磨、扫光用水：本项目使用研磨粉对玻璃盖板表面研磨、扫光，研磨粉主要成分为氧化铈，不溶于水，研磨、扫光过程加入新鲜水配合使用，新鲜水使用量约为200m3/a。 ③纯水制备用水：本项目使用超声清洗机对半成品进行清洗，使用纯水作为清洗用水，纯水使用量为400m3/a（其中D1车间使用量为350m3/a，D3车间使用量为50m3/a），项目拟采用反渗透（RO）过滤系统，其原理是原水在高压力的作用下通过反渗透膜，水中的溶剂由高浓度向低浓度扩散从而达到分离、提纯、浓缩的目的，反渗透可以去除水中的细菌、病毒、胶体、有机物和98%以上的溶解性盐类。纯水制备率为75%，即纯水和废水的比例一般在75：25，则纯水制备过程新鲜水用水量约为533.33m3/a。 ④去盐浸泡用水：本项目玻璃在经硝酸钾加硬钢化处理后，转入水槽浸泡，浸泡过程新鲜水用水量为150m3/a。 ⑤冰机制冷水补水：本项目使用的设备轴承、切削液需使用冰水间接冷却降温，冰水由冰机制备，冰水循环使用，定期补充蒸发损耗部分，冰机制冷水补水约为5m3/a。 ⑥水喷淋用水：废气处理装置中喷淋塔每年需用水44m3，其中蒸发损耗20m3。喷淋塔中循环水每三个月更换一次，一次更换量为3m3，本项目设置2个喷淋塔，喷淋废液产生量约24t/a，按危险废物处置。 综上，本项目新鲜水总用量为8282.33m3/a。 （2）排水 本项目排水系统采用雨污分流制。该项目产生的废水主要生活污水、研磨废水、扫光废水、纯水制备废水、去盐浸泡废水、超声清洗废水。 ①生活污水：生活污水产生量按照用水量的80%计算，产生量为4680m3/a。生活污水经化粪池暂存后排入麦滔污水处理站处理，经处理达标后排入污水管网，进入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂处理。 ②含切削液废渣：切削液调和用水部分蒸发损耗，部分进入废切削液，蒸发损耗量占调和切削液的80%，剩余20%进入含切削液废渣作为危废处理。 ③研磨废水、扫光废水：精磨过程、扫光过程加入新鲜水配合使用，新鲜水使用量为200m3/a，使用过程蒸发损耗以20%计，则研磨废水和扫光废水产生量为160m3/a。研磨废水和扫光废水排入麦滔污水处理站处理，经处理达标后排入污水管网，进入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂处理。 ④纯水制备废水：本项目拟采用反渗透（RO）过滤系统制取纯水，纯水制备率为75%，制备过程产生浓盐水，纯水使用量为400m3/a，则纯水制备废水产生量为133.33m3/a。纯水制备废水排入麦滔污水处理站处理，经处理达标后排入污水管网，进入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂处理。 ⑤去盐浸泡废水：本项目去盐浸泡用水中硝酸钾达到一定浓度时不再重复使用，浸泡水槽容积为2.5m3，每年约更换60次，因使用过程产生一定损耗，使用过程蒸发损耗约20%，每次更换水量为2m3，则去盐浸泡废水产生量为120m3/a。去盐浸泡废水排入麦滔污水处理站处理，经处理达标后排入污水管网，进入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂处理。 ⑥超声清洗废水：D1车间、D3车间超声清洗纯水使用量共计400m3/a，清洗过程蒸发损耗以20%计，则超声清洗废水产生量为320m3/a。超声清洗废水排入麦滔污水处理站处理，经处理达标后排入污水管网，进入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂处理。 ⑦水喷淋废液：本项目水喷淋水循环使用，定期排放，排放废液作为危险废物处置。 综上，本项目外排废水产生量为5413.33m3/a，其中生活污水4680m3/a，生产废水733.33m3/a。废水产生情况详见下表： 表2-11 项目用水和废水基本情况一览表 序号 用水工序名称 用水量 （m3/a） 废水名称 产生量（m3/a） 排放去向 1 职工生活 5850 生活污水 4680 经化粪池暂存后排入麦滔污水处理站处理，经处理达标后排入污水管网，进入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂处理 2 精磨工序、扫光工序 200 研磨废水、扫光废水 160 排入麦滔污水处理站处理，经处理达标后排入污水管网，进入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂处理 3 纯水制备 533.33 纯水制备废水 133.33 5 超声波清洗 超声清洗废水 320 4 去盐浸泡工序 150 去盐浸泡废水 120 合计 6733.33 - 5413.33 - 图2-1 本项目水平衡图（单位：m3/a） 8、职工人数及生产制度 D1车间劳动定员440人，全年运营300天，两班制（每班10h），生产6000h。 D3车间劳动定员210人，全年运营300天，其中180个生产人员两班制（每班12h），30个管理人员白班制，生产7200h。 9、厂区平面布置 本项目租赁双创产业园中现有建筑物D1车间、D3车间进行生产建设。D1车间位于双创产业园的东南角，用于生产光学盖板；D3车间位于双创产业园的东北角，用于生产微晶玻璃（光学盖板的原材料）功能分区明确、流线组织合理，便于组织生产和管理。厂区平面布置图详见附图5。 该项目总平面设计在满足生产、消防和管理要求的前提下，本着集约用地、节约用地精神及提高土地使用效率的原则，各项用地指标符合国家关于集约和有效使用土地的政策要求。 综上所述，该项目平面布置是合理的。 10、环保投资 本项目总投资35000万元人民币，其中环保投资80万元，占总投资的0.23%，主要用于运营期废气治理、噪声治理、废水处理、固体废物处理等。项目环保投资情况见下表： 表2-12 项目环保投资一览表 项 目 环保措施 数量 投资（万元） 废气治理 废气收集管道、水喷淋+干燥除雾+二级活性炭吸附装置、排气筒 2套 30 油雾净化器+二级活性炭吸附装置、排气筒 2套 15 布袋除尘器、排气筒 1套 5 废水治理 化粪池 1个 2 污水收集系统、污水管线 1套 9 噪声治理 减震垫、隔声罩、消声 -- 10 固废 一般工业固废暂存间 1间 1 危废暂存间 1间 8 合计 -- 80 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期： 本项目利用现有车间进行建设，施工期仅设备安装及调试，对周围环境影响很小，不具体分析。 （二）营运期： 1、微晶玻璃工艺过程简述如下： 图2-2 微晶玻璃工艺流程及产污环节图 （1）尺寸、外观检验：人工对微晶砖块原材料进行尺寸、外观抽检，若有不合格的原材料直接退回供应商。 （2）磨平面：利用磨床上的砂轮对微晶砖块面型进行修平，此工序使用切削液和水进行润滑及冷却，为湿式加工，无粉尘产生。切削液利用在线回收的压滤原理将颗粒与液体分离，液体循环使用，定期集中更换。 该工序切削液使用过程中与高速旋转的工件激烈撞击和高温蒸发后，会形成切削液油雾（VOCs）G1，生产过程会产生S1废砂轮、S2含切削液废渣及设备噪声。 （3）截断：将修平的微晶砖块利用截断机/开方机中的金刚线截断成小方块，此工序使用切削液和水进行润滑及冷却微晶砖块、金刚线，为湿式加工，无粉尘产生。切削液利用在线回收的压滤原理将颗粒与液体分离，液体循环使用，定期集中更换。 该工序主要产污为G1切削液油雾、S2含切削液废渣、S3废金刚线及设备噪声。 （4）拼接：人工利用粘棒胶在拼接工作台上对截断后的小方块进行拼接，拼接成大块料，拼接后在拼接工作台上自然晾干。 该工序主要产污为粘棒胶在使用过程中会释放少量的有机废气和臭气浓度G2（粘棒胶中甲基丙烯酸有刺激性气味）。 （5）磨宽尺寸、长尺寸：对拼接晾干后的大块，利用磨床上的砂轮对宽度、长度进行修整，达到客户图纸上的尺寸要求。此工序使用切削液和水进行润滑及冷却微晶砖块、砂轮，为湿式加工，无粉尘产生。切削液利用在线回收的压滤原理将颗粒与液体分离，液体循环使用，定期集中更换。 该工序主要产污为G1切削液油雾、S2含切削液废渣、S3废金刚线及设备噪声。 （6）尺寸检验：人工对加工完毕的大块料进行尺寸检验。 （7）粘接至晶托：人工利用粘棒胶将大块料粘接至晶托（晶托循环使用，不需要清洗）。 工序主要产污为粘棒胶在使用过程中会释放少量的有机废气和臭气浓度G3（粘棒胶中甲基丙烯酸有刺激性气味）。 （8）切片：粘接完毕的微晶砖块利用切片机中金刚线切片，此工序使用切削液和水进行润滑及冷却切片、金刚线，为湿式加工，无粉尘产生。 该工序主要产污为G1切削液油雾、S2含切削液废渣、S3废金刚线及设备噪声。 （9）超声波清洗：对切片利用清洗机进行超声波清洗。 该工序主要产污为W1清洗废水及设备噪声。 （10）加热分离：清洗完毕后，人工将半成品放至加热台上（电加热）使切片与晶托加热分离，温度为150℃。 该工序分离加热时，附着的粘棒胶会释放少量的有机废气和臭气浓度G4（粘棒胶中甲基丙烯酸有刺激性气味）。 （11）尺寸、厚度、外观检验、包装、入库待用：对加工完毕的微晶玻璃进行尺寸、厚度、外观检验，检验合格后包装、入库待用。 2、光学盖板工艺过程简述如下： 图2-3 光学盖板工艺流程及产污环节图 （1）开料：大块微晶玻璃利用开料机按照标准尺寸切出一条刀痕，再利用掰片机掰开，该工序不产生粉尘。 该工序主要产污为S4废边角料及设备噪声。 （2）CNC加工、磨边：将微晶玻璃放入CNC机床中进行雕刻，雕刻出外形、孔槽等完成开孔；磨边是对外形及各类孔槽进行精磨，使切断面精细化。开孔、磨边均在 CNC 机床内加工进行，加工过程使用切削液进行润滑及冷却，切削液利用离心机的离心力将颗粒与液体分离，液体循环使用，定期集中更换。此工序为湿式加工，无粉尘产生。 该工序切削液使用过程中与高速旋转的工件激烈撞击和高温蒸发后，会形成切削液油雾（VOCs）G1，生产过程会产生S1废砂轮、S2含切削液废渣及设备噪声。 （3）粗磨：使用平磨机对微晶玻璃整个表面进行研磨抛光处理。利用环氧板将微晶玻璃夹住，研磨垫贴在平磨机上下盘面上，通过上下盘转动，对整个玻璃表面进行研磨加工。粗磨过程使用切削液和水进行润滑及冷却微晶玻璃、研磨垫、环氧板为湿式加工，无粉尘产生。 该工序主要产污为G1切削液油雾、S2含切削液废渣、S5废研磨垫、S6废环氧板及设备噪声。 （4）精磨：使用平磨机对微晶玻璃整个表面进行研磨抛光处理，使其表面光亮。平磨机内加入配制好的研磨液（研磨粉和水），利用环氧板将微晶玻璃夹住，磨皮贴在平磨机上下盘面上，通过上下盘转动，对整个玻璃表面进行研磨加工。研磨粉通过为机器自循环使用，浓度低时继续添加磨粉使浓度达到使用条件。清机等异常情况产生的废水，经过水槽和压滤机集中过滤，过滤系统收集的研磨物料主要为研磨粉和玻璃粉的混合物，可重复使用不影响产品的研磨效果，废水经过滤后为清水，排入麦滔污水处理站。精磨过程为湿式加工，无粉尘产生。 该工序袋装研磨粉人工配料投加过程会产生一定量的粉尘G5（在研磨液配料区，人工将袋装研磨粉倒入配制罐中），生产过程会产生S7废磨皮、S6废环氧板、W2研磨废水及设备噪声。 （5）扫光：使用平磨机对微晶玻璃边缘进行扫光。平磨机内加入配制好的研磨液（研磨粉和水），利用环氧板将微晶玻璃夹住，毛刷固定在平磨机上下盘上，通过上下盘转动，对玻璃边缘进行扫光，扫光废水同研磨废水处理。扫光过程为湿式加工，无粉尘产生。 该工序研磨粉投加过程会产生一定量的粉尘G5（在研磨液配料区），生产过程会产生S8废毛刷、S6废环氧板、W3扫光废水及设备噪声。 （6）超声波清洗：利用清洗机的空化效应并结合清洗剂的除污作用使玻璃表面达到洁净要求。 该工序主要产污为W4清洗废水及设备噪声。 （7）强化（钢化、去盐浸泡）：强化炉采用电加热。首先将玻璃一层层、一片片的放入预热炉（强化炉自带）内进行预热，然后通过人工转移的方式将玻璃转移浸入到硬化炉（强化炉自带）内的熔融硝酸钾（熔点334℃，分解温度为400℃）中，用硝酸钾里面的钾离子置换玻璃里面的钠离子，当硝酸钾中钠离子达到一定的浓度后则需要更换。钢化过程（温度控制在380℃）硝酸钾不挥发，也无保护气，无废气产生。玻璃片材恒温浸泡4小时后取出并自然冷却。自然冷却后浸泡在不锈钢洗槽（内置新鲜水）中去掉表面的残留物。 该工序主要产污为S9废硝酸钾、W5去盐浸泡废水。 （8）超声波清洗：去盐浸泡后再使用超声波清洗机对玻片进行清洗。 该工序主要产污为W6清洗废水。 （9）检验：通过人工及专业设备对强化后的玻璃进行检验，检验范围包括外观、应力等，确定其是否符合标准。合格品进入印刷工序，不合格品作为一般固废处置。 该工序主要产污为S10不合格品。 （10）油墨印刷、烘烤：利用丝印机并通过外购带有图案的网板对玻璃表面进行油墨印刷（油墨与固化剂混合使用），印刷后的玻璃经过隧道炉的烘道（电加热）对其进行烘烤，以固化油墨，使油墨附着在玻璃表面从而实现成品要求的外观效果。丝印的主要目的是使油墨在玻璃表面呈现不同颜色、不同形状、图案的工艺效果，烘烤温度约120~150℃。该建设项目利用板材将油墨印刷、烘烤区域隔离成密闭车间以提高废气收集效率，满足生产设备放置需求，并在设备进料、出料口上方布置集气罩，车间外设置吸风管道连接至废气处理设备。 该工序使用的丝印油墨和固化剂在印刷、烘烤过程中会挥发出一定量的有机废气和臭气浓度G6（固化剂中六亚甲基二异氰酸酯有强烈刺激性气味），生产过程会产生S11废网版、S12废油墨。 （11）网版清洁：网版日常清洁使用沾有洗网水的抹布进行清洁，清洁过程中洗网水全部挥发，无相关废液产生。 该工序使用的洗网水全部挥发，产生有机废气G7，网版清洁过程会产生S13废抹布。 （12）超声波清洗：经油墨印刷+烘烤完成的半成品，转入超声波清洗机进行清洗。清洗用水每天外排一次，经烘烤完成的玻璃片，油墨已完全固化在玻璃表面，不会被超声清洗去除，超声清洗目的主要清洗掉玻璃在中转运时沉积灰尘，为镀膜工序做前处理，可使镀膜得到更好的均一性。 该工序主要产污为W7清洗废水。 （13）镀膜：本项目使用真空镀膜机对玻璃表面镀膜。首先抽真空，然后填充氧气、氩气，无废气、废水、固废产生。 工作原理：惰性气体（本项目使用氩气）在低压强下受电场的作用产生辉光放电，形成的离子轰击阴极表面产生溅射现象，溅射出的靶原子（本项目使用靶材为SiO2）沉积在玻璃基片上就形成薄膜。当在放电气氛中充入活性气体时，溅射出的靶原子在到达基片时与活性气体反应而形成化合物膜。 （13）超声波清洗：镀膜完成的半成品，转入超声波清洗机对玻片进行清洗。 该工序主要产污为W8清洗废水。 （14）出货检验、贴合覆膜、包装：参考FQC成品检验标准通过人工对光学盖板产品进行外观检验，确定其是否符合标准。产品外观不合格品导入退墨清洗工序（若产品不合格，则将不合格品浸泡在退墨剂槽中去掉印刷的标示，然后进行超声波清洗，去掉表面的残留物后重新进行油墨印刷和烘烤工序至检查合格），合格品经贴合覆膜、包装后入库待售。 该工序使用的退墨剂使用过程会产生一定量的有机废气G9，生产过程会产生S14退墨废液、W9清洗废水。 3、废气排放流向图 表2-12 项目污染物产生排放情况一览表 类别 产生环节 编号 污染因子 治理措施 废气 D3车间 磨平面工序、截断工序、磨宽尺寸、长尺寸工序、切片工序（使用切削液） G1 油雾（VOCs） 经集气罩收集后进入油雾净化器+二级活性炭吸附处理，由25米高排气筒（DA002）排放 拼接工序 G2 VOCs、臭气浓度 经集气罩收集后进入水喷淋+干燥除雾+二级活性炭吸附处理，由25米高排气筒（DA002）排放 粘接工序 G3 加热分离工序 G4 D1车间 CNC加工工序、磨边工序、粗磨工序（使用切削液） G1 油雾（VOCs） 经集气罩收集后进入油雾净化器+二级活性炭处理，处理，由25米高排气筒（DA001）排放 精磨工序、扫光工序（研磨粉投加） G5 颗粒物 经集气罩收集后进入布袋除尘器处理，由25米高排气筒（DA003）排放 油墨印刷、烘烤工序 G6 VOCs、臭气浓度 经集气罩收集后进入水喷淋+干燥除雾+二级活性炭吸附处理，由25米高排气筒（DA001）排放 网版清洁工序 G7 VOCs 退墨工序 G8 VOCs 废水 生活污水 - COD、BOD5、SS、NH3-N 经化粪池暂存后排入麦滔污水处理站处理，经处理达标后排入污水管网，进入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂处理 D3车间 切片后超声波清洗工序 W1 pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类 排入麦滔污水处理站处理，经处理达标后排入污水管网，进入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂处理 D1车间 精磨工序 W2 pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类 排入麦滔污水处理站处理，经处理达标后排入污水管网，进入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂处理 扫光工序 W3 扫光后超声波清洗工序 W4 pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、LAS、石油类 去盐浸泡工序 W5 pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、全盐量 去盐浸泡后超声波清洗工序 W6 油墨印刷、烘烤后超声波清洗工序 W7 pH、COD、BOD5、SS、NH3-N 镀膜后超声波清洗工序 W8 退墨后超声波清洗工序 W9 pH、COD、BOD5、SS、NH3-N 纯水制备 - COD、全盐量 固废 职工生活 - 生活垃圾 集中收集后，由环卫部门统一清运 D3车间 磨平面工序、磨宽尺寸工序、磨长尺寸工序 S1 废砂轮（沾染切削液） 定期由有资质单位处置 磨平面工序、截断工序、磨宽尺寸工序、磨长尺寸工序、切片工序 S2 含切削液废渣 定期由有资质单位处置 截断工序、切片工序 S3 废金刚线（沾染切削液） 定期由有资质单位处置 D1车间 开料工序 S4 废边角料 暂存于一般工业固废暂存间，由厂家定期回收 CNC加工工序、磨边工序、粗磨工序 S2 含切削液废渣 定期由有资质单位处置 CNC加工工序、磨边工序 S1 废砂轮（沾染切削液） 定期由有资质单位处置 粗磨工序 S5 废研磨垫（沾染切削液） 定期由有资质单位处置 粗磨工序、精磨工序、扫光工序 S6 废环氧板（粗磨工序的沾染切削液） 粗磨工序产生的废环氧板定期由有资质单位处置；精磨工序、扫光工序产生的废环氧板暂存于一般工业固废暂存间，由厂家定期回收 精磨工序 S7 废磨皮 暂存于一般工业固废暂存间，由厂家定期回收 扫光工序 S8 废毛刷 强化工序 S9 废硝酸钾 定期由有资质单位处置 检验工序 S10 不合格品 暂存于一般工业固废暂存间，由厂家定期回收 油墨印刷工序 S11 废网版 定期由有资质单位处置 S12 废油墨 网版清洁工序 S13 废抹布 退墨工序 S14 退墨废液 原辅材料拆封使用过程 - 废包装物（包括废切削液桶、废清洗剂桶、废丝印油墨桶、废固化剂桶、废退墨剂桶、废洗网水桶、废机油/润滑油桶、废化学品包装袋） 定期由有资质单位处置 设备保养维护 - 废机油/润滑油 定期由有资质单位处置 废气处理工序 - 废活性炭 定期由有资质单位处置 - 油雾净化废液 定期由有资质单位处置 - 喷淋废液 定期由有资质单位处置 - 布袋除尘器收集的粉尘 回用于生产 纯水制备工序 - 废RO膜 暂存于一般工业固废暂存间，由厂家定期回收 噪声 设备运行 - 噪声 基础减振、隔声 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁厂房进行设备安装及生产，现厂房空置未进行建设，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 1、环境空气 ①常规污染物 根据淄博市生态环境局网站发布的《生态淄博建设工作简报》（2023年1月17日），2022年，全市良好天数236天（国控），同比增加14天。重污染天数6天，同比减少2天。其中，二氧化硫（SO2）14微克/立方米，同比持平；二氧化氮（NO2）33微克/立方米，同比改善5.7%；可吸入颗粒物（PM10）75微克/立方米，同比改善2.6%；细颗粒物（PM2.5）43微克/立方米，同比改善8.5%；一氧化碳（CO）1.3毫克/立方米，同比改善18.8%；臭氧（O3）192微克/立方米，同比恶化4.9%。全市综合指数为4.87，同比改善4.3%。 项目所在区域空气质量见下表 表3-1 张店区 2022年度环境质量情况 污染物 单位 年评价指标 现状浓度 评价标准 占标率 达标 情况 SO2 μg/m3 年平均质量浓度 14 60 23.33 达标 NO2 μg/m3 年平均质量浓度 37 40 92.5 达标 PM10 μg/m3 年平均质量浓度 77 70 110 超标 PM2.5 μg/m3 年平均质量浓度 43 35 122.86 超标 CO mg/m3 95%保证率日平均浓度 1.3 4 32.5 达标 O3 μg/m3 90%保证率日最大8h滑动平均浓度 195 160 121.88 超标 张店区2022年PM10、PM2.5、O3的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，存在超标现象，项目所在地处于不达标区。 ②特征污染物 项目排放的特征污染物主要是VOCs、臭气浓度，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》、《建设项目环境影响报告表内容、格式及编制技术指南常见问题解答》，项目排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据。其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-97）、《前苏联居住区标准》（CH245-71）、《环境影响评价技术导则 制药建设项目》（HJ611-2011）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。 项目涉及的VOCs（非甲烷总烃）、臭气浓度目前没有国家、地方环境空气质量标准，因此，项目不需补充监测数据。 为了不断改善区域环境质量，淄博市采取了一系列大气污染治理措施：通过贯彻落实《关于印发山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）》（鲁环委办【2021】30号）要求，以及关于印发《淄博市新一轮“四减四增”三年行动方案》（淄环委【2022】1号），不断加强环境空气污染治理和环境空气质量考核，确保区域环境空气质量持续改善。 2、地表水环境 该项目所在区域最近的地表水河流为猪龙河，本次评价收集了2023年1月~5月猪龙河裕民桥例行监测断面的数据，见下表。 表3-2 猪龙河裕民桥断面例行监测数据一览表 监测时间 猪龙河裕民桥 COD(mg/L) 氨氮(mg/L) 溶解氧(mg/L) pH 2023.1 11.1 0.563 10.1 8.23 2023.2 15.1 0.7 8.43 8.04 2023.3 14.9 0.851 4.9 8.23 2023.4 18 1.36 6.72 8.36 2023.5 15.9 1.07 7.78 7.72 标准值 ≤40 ≤2.0 ≥2 6-9 由上表可知，2023年1月~5月猪龙河裕民桥例行监测断面COD、氨氮、溶解氧、pH能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。 3、声环境 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），项目所在区域为2类声环境标准功能区。项目周边50米范围内不存在声环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，无需进行声环境现状检测。区域噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求（即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。 4、生态环境 本项目在淄博科技工业园的双创产业园现有车间内建设，不新增用地。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，产业园区内建设项目无需进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境 本项目生活污水经化粪池暂存后同生产废水一同进入麦滔污水处理站处理，经处理达标后排入污水管网，进入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进一步处理。生产厂房区域地面均进行防渗处理。项目正常运营情况下，不存在污染土壤及地下水环境的途径，故不开展地下水、土壤调查。 6、电磁辐射 本项目无电磁辐射影响。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 本项目厂区附近无名胜古迹和重点文物保护对象，附近无珍稀动植物资源，根据现场踏勘情况，项目环境保护目标见表，项目周边敏感目标分布图见附图8。 表3-3 项目环境保护目标一览表 保护类别 保护目标 方位 厂界距离（m） 保护级别 大气环境 西吕村 N 83 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准 启明星幼稚园 E 338 幸福家园 W 482 于营村 SSW 487 声环境 项目50m范围内无声环境敏感目标 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 地下水环境 项目厂界500m范围内无地下水集中饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 生态环境 项目利用现有车间，不新增占地 / 地表水环境 猪龙河 W 430 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 废气 （1）有组织 1）本项目D3车间磨平面工序、截断工序、磨宽尺寸、长尺寸工序、切片工序使用切削液产生的油雾（VOCs）和拼接工序、粘接工序、加热分离工序产生的VOCs有组织排放执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2019）表2中排放限值（最高允许排放速率2kg/h、最高允许排放浓度50mg/m3、25m排气筒）。 臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值（6000（无量纲）、25m排气筒）。 2）D1车间CNC加工工序、磨边工序、粗磨工序使用切削液产生的油雾（VOCs）有组织排放执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2019）表2中排放限值（最高允许排放速率2kg/h、最高允许排放浓度50mg/m3、25m排气筒）；油墨印刷、烘烤工序产生的VOCs，网版清洁产生的VOCs，退墨工序产生的VOCs有组织排放执行《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4 -2017）表2印刷生产活动排气筒挥发性有机物排放限值（最高允许排放速率1.5kg/h、最高允许排放浓度50mg/m3、25m排气筒）。 使用切削液产生的油雾（VOCs）经集气罩收集后进入油雾净化器处理，油墨印刷、烘烤工序产生的VOCs、网版清洁产生的VOCs、退墨工序产生的VOCs经集气罩收集后进入二级活性炭吸附处理，处理后的废气由同一根25米高排气筒（DA001）排放。两者同一根排气筒排放时取严，即本项目DA001排气筒执行《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4 -2017）表2印刷生产活动排气筒挥发性有机物排放限值（最高允许排放速率1.5kg/h、最高允许排放浓度50mg/m3、25m排气筒）。 颗粒物有组织排放执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值：颗粒物10mg/m3。 臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值（6000（无量纲）、25m排气筒）。 表3-4 有组织废气排放标准 排气筒编号 项目 标准限值 执行标准 速率 浓度 排气筒高度 DA002 VOCs 2kg/h 50mg/m3 25m 《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2019）表2中排放限值 臭气浓度 - 6000（无量纲） 25m 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值 DA001 VOCs 1.5kg/h 50mg/m3 25m 《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4 -2017）表2印刷生产活动排气筒挥发性有机物排放限值 臭气浓度 - 6000（无量纲） 25m 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值 DA003 颗粒物 - 10mg/m3 25m 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值 （2）无组织 本项目营运期厂界VOCs无组织排放执行《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4 -2017）表3厂界无组织监控点挥发性有机物浓度限值（VOCs2.0mg/m3）及《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2019）表3厂界监控点浓度限值（VOCs2.0mg/m3）。 厂区内VOCs无组织执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表1浓度限值。 表3-5 厂区内无组织VOCs排放标准（mg/m3） 污染物项目 排放限值 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC 10 6 监控点处1h平均浓度值 在车间外设置监控点 30 20 监控点处任意一次浓度值 颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值要求（其他颗粒物1.0mg/m3）。 臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值：20（无量纲）。 表3-6 无组织废气排放标准 厂界 项目 浓度限值 执行标准 VOCs 2.0mg/m3 《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4 -2017）表3厂界无组织监控点挥发性有机物浓度限值（VOCs2.0mg/m3）及《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2019）表3厂界监控点浓度限值（VOCs2.0mg/m3） 颗粒物 1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值 臭气浓度 20（无量纲） 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值 2、噪声 本项目营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，详见下表。 表3-7 项目噪声标准执行情况一览表 标准 昼间dB(A) 夜间dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类 60 50 3、废水 本项目废水排放按《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《流域水污染物综合排放标准 第3部分：小清河流域》（DB37/3416.3-2018）及光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进水水质要求取严之后的标准排入市政污水管网。具体数值见下表： 表3-8 项目废水排放执行情况一览表 单位：mg/L 序号 项目 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 《流域水污染物综合排放标准 第3部分：小清河流域》（DB37/3416.3-2018）中全盐量指标 光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进水水质要求 项目废水排放标准 1 pH 6-9 2 COD 500 - 300 300 3 BOD5 300 4 SS 400 - - 400 5 NH3-N - - 20 20 6 全盐量 - 1600 - 1600 7 LAS 20 - - 20 8 石油类 20 - - 20 4、固体废物 一般工业固废执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第四十三号）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求，《一般工业固体废物管理台账指定指南》（试行）要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目废水主要为职工生活污水和生产废水。生活污水经化粪池暂存后同生产废水一同进入麦滔污水处理站处理，经处理达标后排入污水管网，进入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进一步处理。不需单独申请总量指标。 本项目废气排放总量为：颗粒物0.011t/a，VOCs0.748t/a； 根据《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指 标核算及管理办法的通知》(鲁环发(2019]132号)：上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市，相关污染物应按照建设项目所需替代的污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度达到超低排放标准的进行等量替代）。 综上所述，本项目倍量替代总量为：颗粒物0.022t/a、VOCs1.496t/a。 |

# 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有车间进行建设，施工期仅设备安装及调试，对周围环境影响很小，不具体分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、D3车间 D3车间废气主要为磨平面工序、截断工序、磨宽尺寸、长尺寸工序、切片工序使用切削液产生的油雾（VOCs）；拼接工序、粘接工序、加热分离工序产生的VOCs。 使用切削液产生的油雾（VOCs）经管道收集后进入油雾净化器+二级活性炭吸附处理，由25米高排气筒（DA002）排放；拼接工序、粘接工序、加热分离工序产生的VOCs、臭气浓度经集气罩收集后进入水喷淋+干燥除雾+二级活性炭吸附处理，由25米高排气筒（DA002）排放。 废气处理设施风量： 1）油雾净化器+二级活性炭吸附装置（位于D3车间外） 磨床、截断机、开方机、切片机等设备使用过程是关闭的，物料在关闭的设备内进行加工，设备在使用前后需要开启，设备连接处会存在一条缝隙，非密闭。本项目拟在设备上方设置专门的废气管道用于收集切削液产生的油雾（VOCs）。 根据《大气污染控制工程》第五节集气罩的设计方法中密闭罩的设计：按开口或缝隙处空气的吸入速度v0计算，当已知开口或缝隙的总面积F0（m2）和开口缝隙处空气吸入速度v0 （m/s）时，即可按下式计算： Q=F0v0 （m3/s） 考虑到减少因排风带走过多的物料并保证控制效果。一般取v0=0.5-1.5m/s。 本项目磨床缝隙（30台）：0.025m2×30台，截断机缝隙（10台）：0.01m2×10台，开方机缝隙（2台）：0.01m2×2台，切片机缝隙（100台）：0.01m2×100台。经计算，缝隙的总面积共计1.87m2。 缝隙处空气吸入速度v0取1.0m/s。 经计算集气罩的风量为6732m3/h。 综上，考虑各弯管处压力损失，风机风量选取废气风量的110%~120%，油雾净化器+二级活性炭吸附装置配套风机风量取7500m3/h。 2）水喷淋+干燥除雾+二级活性炭吸附装置（位于D3车间外） 项目拟在拼接工作台（同时用作粘接工作台）、加热台上方安装上吸风式集气罩收集拼接工序、粘接工序、加热分离工序产生的VOCs、臭气浓度。 对应的吸风集气罩的尺寸分别为：拼接工作台（1个）：3m×1m，加热台（1个）：3m×1m。对应的风机风量按照《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）的计算公式： Q——集气罩的风量，单位为m3/h； F——集气罩口的面积，单位为m2，本项目为6m2； ——集气罩口的平均风速，单位为m/s，本项目取0.35m/s； 经计算集气罩的风量为7560m3/h。 综上，考虑各弯管处压力损失，风机风量选取废气风量的110%~120%，水喷淋+干燥除雾+二级活性炭吸附装置配套风机风量取8500m3/h。 DA002排气筒总风量： 油雾净化器+二级活性炭吸附装置和水喷淋+干燥除雾+二级活性炭吸附装置处理后的废气经同一根排气筒（DA002）排放，故DA002排气筒总风量为16000m3/h。 2、D1车间 D1车间废气主要为CNC加工工序、磨边工序、粗磨工序使用切削液产生的油雾（VOCs）；精磨工序、扫光工序研磨粉投加产生的颗粒物；油墨印刷、烘烤工序产生的VOCs、臭气浓度；网版清洁产生的VOCs；退墨工序产生的VOCs。 使用切削液产生的油雾（VOCs）经集气罩收集后进入油雾净化器+二级活性炭吸附处理，由25米高排气筒（DA001）排放；精磨工序、扫光工序研磨粉投加产生的颗粒物经集气罩收集后进入布袋除尘器处理，由25米高排气筒（DA003）排放；油墨印刷、烘烤工序产生的VOCs、臭气浓度与网版清洁产生的VOCs、退墨工序产生的VOCs经集气罩收集后进入水喷淋+干燥除雾+二级活性炭吸附处理，由25米高排气筒（DA001）排放。 废气处理设施风量： 1）油雾净化器+二级活性炭吸附装置（位于D1车间3F） CNC机床、平磨机使用过程是少部分敞开的，项目拟在CNC机床、粗磨工序使用的平磨机敞口上方安装上吸风式集气罩收集切削液产生的油雾（VOCs）。 对应的吸风集气罩的尺寸分别为：CNC机床（480台）：0.05m2×480台，平磨机（共600台，粗磨工序使用50台，其余550台为精磨、扫光工序使用）：0.2m2×50台。对应的风机风量按照《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）的计算公式： Q——集气罩的风量，单位为m3/h； F——集气罩口的面积，单位为m2，本项目为34m2； ——集气罩口的平均风速，单位为m/s，本项目取0.35m/s； 经计算集气罩的风量为42840m3/h。 综上，考虑各弯管处压力损失，风机风量选取废气风量的110%~120%，油雾净化器+二级活性炭吸附装置配套风机风量取48000m3/h。 2）布袋除尘器（位于D1车间2F） 精磨工序、扫光工序使用的研磨液（研磨粉加水）在D1车间2F配制，项目拟在研磨液配制罐敞口上方安装上吸风式集气罩收集研磨粉投加产生的粉尘。 对应的吸风集气罩的尺寸为：2个研磨液配制罐敞口面积：2m2。对应的风机风量按照《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）的计算公式： Q——集气罩的风量，单位为m3/h； F——集气罩口的面积，单位为m2，本项目为2m2； ——集气罩口的平均风速，单位为m/s，本项目取0.35m/s； 经计算集气罩的风量为2520m3/h。 综上，考虑各弯管处压力损失，风机风量选取废气风量的110%~120%，布袋除尘器配套风机风量取2800m3/h。 3）水喷淋+干燥除雾+二级活性炭吸附装置（位于D1车间外） 项目拟在丝印机上方，隧道炉进料口、出料口上方，退墨剂槽上方安装上吸风式集气罩收集油墨印刷、烘烤工序产生的VOCs、臭气浓度与网版清洁产生的VOCs、退墨工序产生的VOCs。 对应的吸风集气罩的尺寸分别为：丝印机（28台）：0.49m2×28台，隧道炉（24台）：进口0.05m2×24台和出口0.05m2×24台，退墨剂槽：1m×1m。对应的风机风量按照《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）的计算公式： Q——集气罩的风量，单位为m3/h； F——集气罩口的面积，单位为m2，本项目为17.12m2； ——集气罩口的平均风速，单位为m/s，本项目取0.35m/s； 经计算集气罩的风量为21571.2m3/h。 综上，考虑各弯管处压力损失，风机风量选取废气风量的110%~120%，水喷淋+干燥除雾+二级活性炭吸附装置配套风机风量取24000m3/h。 DA001排气筒总风量： 油雾净化器+二级活性炭吸附装置和水喷淋+干燥除雾+二级活性炭吸附装置处理后的废气经同一根排气筒（DA001）排放，故DA001排气筒总风量为72000m3/h。 |

|  | 项目废气产排情况如下表所示： 表4-1 有组织废气污染物排放源强核算结果一览表 产污环节 污染物种类 污染物产生情况 治理设施 污染物排放情况 排放口 排放标准 是否达标 产生量t/a 产生速率kg/h 产生浓度mg/m3 收集效率% 治理设施 处理效率% 是否为可行技术 排放量t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 编号 名称 类型 地理坐标 高度m 出口内径m 风量m3/h 排气温度℃ 年排放时数/h 浓度限值mg/m3 速率限值kg/h D3车间 使用切削液工序 油雾（VOCs） 1.96 0.27 36.3 98 油雾净化器+二级活性炭吸附装置 94 是 0.219 0.03 1.9 DA002 D3车间排气筒 一般排放口 东经117.986574392，北纬36.870489990 25 0.6 16000 常温 7200 50 2 是 拼接工序、粘接工序、加热分离工序 VOCs 1.26 0.175 20.59 90 水喷淋+干燥除雾+二级活性炭吸附处理装置 92 是 臭气浓度 - - - 90 - 是 - - - 6000（无量纲） - D1车间 使用切削液工序 油雾（VOCs） 0.9 0.15 3.125 90 油雾净化器+二级活性炭吸附装置 94 是 0.136 0.009 1.24 DA001 D1车间排气筒 一般排放口 东经117.986684363，北纬36.872056400 25 1.3 72000 常温 6000 50 1.5 是 油墨印刷、烘烤工序 VOCs 0.945 0.16 6.67 90 水喷淋+干燥除雾+二级活性炭吸附处理装置 92 是 0.013 5900 网版清洁 VOCs 0.045 0.9 37.5 90 0.08 50 退墨工序 VOCs 0.027 0.54 22.5 90 0.04 50 油墨印刷、烘烤工序 臭气浓度 - - - 90 - 是 - - - 5900 6000（无量纲） - 研磨粉投加 颗粒物 0.09 0.6 214.29 90 布袋除尘器 99 是 0.001 0.007 2.38 DA003 D1车间排气筒 一般排放口 东经117.9853706，北纬36.8702889 25 0.3 2800 常温 150 10 - 是 表4-2 无组织废气污染物排放情况一览表 面源名称 面源中心坐标 面源海拔高度/m 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放量（t/a） VOCs 颗粒物 D3车间 E117.985757° N36.872151° 26.874 6 7200 正常 0.18 - D1车间 E117.985682° N36.870573° 26.874 18 6000 正常 0.213 0.01 |
| --- | --- |

|  | 废气源强核算说明 本次环评废气产生源强依据如下： 表4-3 废气产生源强计算依据 工序 污染物 产污系数 工时 来源 D3车间 磨平面工序、截断工序、磨宽尺寸、长尺寸工序、切片工序 油雾（VOCs） 2%切削液 7200h 切削液成分一览表 拼接工序、粘接工序、加热分离工序 VOCs 50%粘棒胶 粘棒胶成分一览表 D1车间 CNC加工工序、磨边工序、粗磨工序 油雾（VOCs） 2%切削液 6000h 切削液成分一览表 油墨印刷、烘烤工序、 VOCs 25%丝印油墨、60%固化剂、 5900h 丝印油墨、固化剂成分一览表 网版清洁 VOCs 100%洗网水 50h 洗网水成分一览表 退墨工序 VOCs 3%退墨剂 50h 退墨剂成分一览表 研磨粉投加工序 颗粒物 0.4‰研磨粉 150h 《环境影响评价使用技术指南》（李爱贞主编）P24“四、无组织排放源强的确定”中推荐的经验系数 1、有组织废气 （1）D3车间 ①使用切削液产生的油雾（VOCs） 本项目生产微晶玻璃过程中需使用切削液，切削液在使用过程中与高速旋转的工件激烈撞击和高温蒸发后，会形成油雾（VOCs）。根据主要成分一览表，切削液挥发份含量按2%计， 切削液使用量为100t/a，则油雾（VOCs）产生量为2t/a。切削液使用过程设备封闭，设备上方设有排气口，拟在排气口安装密闭收集管道连接至油雾净化器。 磨平面工序、截断工序、磨宽尺寸、长尺寸工序、切片工序年运行7200h，密闭收集管道收集效率为98%，油雾净化器+二级活性炭吸附装置处理效率为94%，风机风量为7500m3/h。经计算，油雾（VOCs）有组织产生量1.96t/a，产生速率为0.27kg/h，产生浓度为36.3mg/m3；有组织排放量为0.118t/a。 ②拼接工序、粘接工序、加热分离工序产生的VOCs、臭气浓度 拼接、粘接均在常温下进行，后经过自然晾干，仅有极少量挥发，加热分离工序温度为150℃。根据主要成分一览表，粘棒胶挥发份含量按50%计，本项目粘棒胶使用量为2.8t/a，则VOCs产生量为1.4t/a。拼接工序、粘接工序、加热分离工序上方布置集气罩，车间外设置吸风管道连接至水喷淋+干燥除雾+二级活性炭吸附装置。 拼接工序、粘接工序、加热分离工序年运行7200h，集气罩收集效率为90%，水喷淋+干燥除雾+二级活性炭吸附装置处理效率为92%，风机风量为8500m3/h。经计算，VOCs有组织产生量1.26t/a，产生速率为0.175kg/h，产生浓度为20.59mg/m3；有组织排放量为0.101t/a。 使用切削液产生的油雾（VOCs）与拼接工序、粘接工序、加热分离工序产生的VOCs最终经同一根25米高排气筒（DA002）排放，风机风量共计16000m3/h。VOCs有组织排放量共计0.219t/a，排放速率为0.03kg/h，排放浓度为1.9mg/m3。 满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2019）表2中排放限值（最高允许排放速率2kg/h、最高允许排放浓度50mg/m3、25m排气筒）。 本项目使用的粘棒胶中甲基丙烯酸有刺激性气味，产生量较少，经水喷淋+干燥除雾+二级活性炭吸附装置处理后，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值（6000（无量纲）、25m排气筒）。 （2）D1车间 ①使用切削液产生的油雾（VOCs） 本项目生产光学盖板过程中需使用切削液，切削液在使用过程中与高速旋转的工件激烈撞击和高温蒸发后，会形成油雾（VOCs）。根据主要成分一览表，切削液挥发份含量按2%计， 切削液使用量为50t/a，则油雾（VOCs）产生量为1t/a。使用切削液的工序上方布置集气罩，车间设置吸风管道连接至油雾净化器+二级活性炭吸附装置。 CNC加工工序、磨边工序、粗磨工序年运行6000h，集气罩收集效率为90%，油雾净化器+二级活性炭吸附装置处理效率为94%，风机风量为48000m3/h。经计算，油雾（VOCs）有组织产生量为0.9t/a，产生速率为0.15kg/h，产生浓度为3.125mg/m3；有组织排放量为0.054t/a。 ②油墨印刷、烘烤工序产生的VOCs、臭气浓度，网版清洁产生的VOCs，退墨工序产生的VOCs 本项目使用丝印油墨、固化剂作为印刷原料，使用洗网水进行网版清洁，使用退墨剂进行退墨，根据主要成分一览表，油墨中挥发份含量按25%计，固化剂中挥发份含量按60%计，洗网水中挥发份含量按100%计，退墨剂中挥发份含量按3%计。本项目油墨使用量为3 t/a，固化剂0.5 t/a，洗网水0.05 t/a，退墨剂1 t/a，因此，按照挥发份全部挥发计算，项目油墨印刷、烘烤工序VOCs产生量为1.05 t/a，网版清洁VOCs产生量为0.05 t/a，退墨工序VOCs产生量为0.03 t/a。本项目采用丝印机、电热隧道炉烘烤实现玻璃表面印刷及表干，为保证产品印刷效果，丝印机、电加热隧道炉间隔布置，即采用油墨印刷+烘烤的步骤依次进行的方式，本项目拟在丝印机上方、隧道炉进料口、出料口上方均布置集气罩，在退墨剂槽上方布置集气罩，车间外设置吸风管道连接至水喷淋+干燥除雾+二级活性炭吸附装置。 油墨印刷、烘烤工序年运行5900h，网版清洁年运行50h（油墨印刷、烘烤工序与网版清洁不同时进行），退墨工序年运行50h，集气罩收集效率为90%，水喷淋+干燥除雾+二级活性炭吸附装置处理效率为92%，风机风量为24000m3/h。经计算，油墨印刷、烘烤工序，网版清洁，退墨工序VOCs有组织产生量分别为0.945t/a、0.045t/a、0.027t/a，产生速率分别为0.16kg/h、0.9kg/h、0.54kg/h，产生浓度分别为6.67mg/m3、37.5mg/m3、22.5mg/m3；有组织排放量分别为0.076t/a、0.004t/a、0.002t/a。 使用切削液产生的油雾（VOCs）与油墨印刷、烘烤工序、网版清洁、退墨工序产生的VOCs最终经同一根25米高排气筒（DA001）排放，风机风量共计72000m3/h。使用切削液，油墨印刷、烘烤工序，网版清洁，退墨工序VOCs有组织排放量共计0.136t/a，排放速率分别为0.009kg/h、0.013kg/h、0.08kg/h、0.04kg/h，故DA001最大排放速率为0.089kg/h，最大排放浓度为1.24mg/m3。 VOCs有组织排放速率和浓度满足《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4 -2017）表2印刷生产活动排气筒挥发性有机物排放限值（最高允许排放速率1.5kg/h、最高允许排放浓度50mg/m3、25m排气筒）。 本项目使用的固化剂中六亚甲基二异氰酸酯有强烈刺激性气味，产生量较少，经水喷淋+干燥除雾+二级活性炭吸附装置处理后，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值（6000（无量纲）、25m排气筒）。 ③研磨粉投加产生的粉尘 精磨工序、扫光工序使用的研磨液（研磨粉加水）在D1车间2F配制，研磨粉向配制罐投加时产生一定量的粉尘。根据《环境影响评价使用技术指南》（李爱贞主编）P24“四、无组织排放源强的确定”中推荐的经验系数，投料粉尘产生量按照原辅料用量的0.1%~0.4‰计，本次环评按0.4‰计，本项目研磨粉用量为250t/a，则研磨粉投加过程颗粒物产生量为0.1t/a。研磨液配制罐敞口上方布置集气罩，车间设置吸风管道连接至布袋除尘器，最终经同一根25米高排气筒（DA003）排放， 研磨粉投加按年工作300天，每天投加0.5h计算（研磨粉每天配制2次，约33袋），集气罩收集效率为90%，布袋除尘器处理效率为99%，风机风量为2800m3/h。经计算，颗粒物有组织产生量为0.09t/a，产生速率为0.6kg/h，产生浓度为214.29mg/m3；有组织排放量为0.001t/a，排放速率为0.007kg/h，排放浓度为2.38mg/m3。 满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值：颗粒物10mg/m3。 2、无组织废气 （1）D3车间 ①使用切削液工序未收集的油雾（VOCs） 使用切削液工序油雾（VOCs）产生量共计2t/a，管道收集效率为98%，则有2%未被收集，为无组织排放，无组织排放量为0.04t/a。年工作7200h，则无组织排放速率为0.01kg/h。 ②拼接工序、粘接工序、加热分离工序未收集的VOCs、臭气浓度 拼接工序、粘接工序、加热分离工序VOCs产生量为1.4t/a，集气罩收集效率为90%，则有10%未被收集，为无组织排放，无组织排放量为0.14t/a。年工作7200h，则无组织排放速率为0.02kg/h。 经估算模式预测计算，VOCs最大落地浓度为0.251mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2019）表3厂界监控点浓度限值（VOCs2.0mg/m3）。 粘棒胶中的刺激性气味经集气罩收集处理，无组织逸散的量较少，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值：20（无量纲）。 （2）D1车间 ①使用切削液工序未收集的油雾（VOCs） 使用切削液工序油雾（VOCs）产生量共计1t/a，集气罩收集效率为90%，则有10%未被收集，为无组织排放，无组织排放量为0.1t/a。年工作6000h，则无组织排放速率为0.02kg/h。 ②油墨印刷、烘烤工序未收集的VOCs、臭气浓度，网版清洁未收集的VOCs，退墨工序未收集的VOCs 油墨印刷、烘烤工序VOCs产生量为1.05 t/a，网版清洁VOCs产生量为0.05 t/a，退墨工序VOCs产生量为0.03 t/a。集气罩收集效率为90%，则有10%未被收集，为无组织排放，无组织排放量分别为0.105 t/a、0.005 t/a、0.003 t/a。年工作时间分别为5900h、50h、50h，则无组织排放速率分别为0.018 kg/h、0.1kg/h、0.06 kg/h。 经估算模式预测计算，VOCs最大落地浓度为0.6251mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4 -2017）表3厂界无组织监控点挥发性有机物浓度限值（VOCs2.0mg/m3）及《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2019）表2厂界监控点浓度限值（VOCs2.0mg/m3）。 固化剂中的刺激性气味经集气罩收集处理，无组织逸散的量较少，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值：20（无量纲）。 ③研磨粉投加工序未收集的颗粒物 研磨粉投加工序颗粒物产生量为0.1t/a，集气罩收集效率为90%，则有10%未被收集，为无组织排放，无组织排放量为0.01t/a。年工作150h，则无组织排放速率为0.067kg/h。 经估算模式预测计算，颗粒物最大落地浓度为0.0528mg/m3，满足无组织颗粒物《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值要求（其他颗粒物1.0mg/m3）。 综上所述，采取上述污染防治措施后，本项目运营期废气对周围大气环境影响较小。 表4-4 全厂大气污染物排放情况汇总 污染物 排放量（t/a） DA002 VOCs 0.219 DA001 VOCs 0.136 DA003 颗粒物 0.001 无组织 VOCs 0.393 颗粒物 0.01 合计 VOCs 0.748 颗粒物 0.011 3、污染防治措施可行性及达标分析 （1）水喷淋：利用雾化器将液体充分细化，大大提高气液接触面积。水雾喷洒废气，将废气中的水溶性或大颗粒成分沉降下来，达到污染物与洁净气体分离的目的。其优点是水资源易得，同时经过沉淀后可回用，最大限度降低水资源的浪费，水喷淋还能起到很好的降温作用。 （2）干燥除雾：由风机将湿润空气抽入机内，经过热互换器，此时空气中的水分子冷凝成水珠，然后再通过内部循环，排出比较干燥的空气。 （3）二级活性炭吸附装置：活性炭的多孔结构提供了大量的表面积，从而使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就像磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力。活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将介质中的杂质吸引到孔径中的目的。 活性炭吸附法是最早的去除有机废气的方法，适用于低浓度废气处理用活性炭作为吸附剂，把废气中的有机物吸附到固相表面进行吸附浓缩，从而达到净化废气的方法。本项目采用蜂窝活性炭作吸附介质，比表面积大于700m2/g，通孔阻力小，动态吸附容量可达50%。为保证活性炭活性，需及时更换，为保证活性炭吸附效率，本项目采用碘值不小于800mg/g的活性炭并根据吸附情况定期更换，该设备使用效果良好，安全稳定。在保证更换频次，及时更换活性炭的情况下，可保证其净化效率。 （4）油雾净化器：油雾微粒在风机的作用下吸入管道，进入油雾净化器的净化分离均衡装置，采用重力惯性净化技术，油雾微粒在油雾净化器内风轮的作用下发生碰撞，微小的颗粒集合成能被控制的较大颗粒，在高效吸雾材料的阻挡下被拦截下来，进而滴落下来集中进入油雾净化器的储液槽，而较小的油雾颗粒则被第二层高效吸雾材料拦截下来，也流入储液槽，最终排出洁净的空气。 根据《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》（鲁环发【2019】146号），推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。本项目采用成熟处理工艺，设置水喷淋+干燥除雾+二级活性炭吸附装置组合使用处理VOCs，设置油雾净化器+二级活性炭吸附装置处理油雾（VOCs），均为《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031—2019）表2-3电子元件制造排污单位废气产污环节、污染物项目、排放形式及污染防治设施一览表中所列可行技术。 （5）布袋除尘器：布袋除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。 综上所述，项目采取的废气治理措施为符合相关技术规范规定的可行技术。 4、非正常工况排放及预防措施 本项目设计采用的生产工艺属于国内较先进、成熟的生产工艺。根据该项目实际情况，结合国内同类项目的运行情况，确定以下非正常状况： 1）停电或设备故障 在生产过程中，停电或某一设备发生故障，可导致整个工序临时停工。在临时停工过程中，各设备停止运行，待故障排除后，恢复正常生产。因此，停电或某一设备发生故障等非正常工况对项目生产影响及周围环境影响很小。 2）环保设施发生故障 环保措施出现故障时，会使污染物处理效率下降或者根本得不到处理而排入环境中，增加污染物排放量及对外环境的影响。 表4-5 项目非正常工况下废气污染物排放情况 工序 事故 类型 污染物 排放情况 排放标准 达标情况 发生频次 持续时间 最终去向 浓度mg/m3 速率kg/h 浓度mg/m3 速率kg/h DA002 环保设备器故障 VOCs 27.95 0.447 60 6 达标 一年一次 1h 由各排气筒排入大气环境 DA001 VOCs 31.8 1.59 50 1.5 达标 DA003 颗粒物 214.29 0.6 10 - 超标 本项目废气处理措施非正常工况下，DA001、DA002虽然均排放标准限值要求，但是增加了污染物排放量。DA003排放的颗粒物超标排放对环境影响较大。 针对非正常工况，企业应定期对废气净化设施进行检查，确保其正常工作状态；设置专人负责，保证正常去除效率。检查、核查等工作做好记录，一旦发现问题，应立即停止生产工序，待净化设施等恢复正常工作并具有稳定废气去除效率后，开工生产，杜绝废气排放事故发生。加强企业的运行管理，设立专门人员负责厂内环保设施管理、监测等工作。 5、废气污染物检测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819—2017）、《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ1253—2022）、《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ1246—2022）、《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031—2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066—2019）中相关监测要求，本项目大气污染源监测计划见下表。 表4-6 废气监测方案一览表 排放形式 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 有组织 DA002 VOCs 在线 《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2019） 臭气浓度 半年一次 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） DA001 VOCs 在线 《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4 -2017） 臭气浓度 半年一次 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） DA003 颗粒物 半年一次 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019） 无组织 厂界 颗粒物 半年一次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） VOCs 半年一次 《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4 -2017）及《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2019） 臭气浓度 半年一次 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 备注：根据山东省生态环境厅关于印发山东省重点排污单位名录制定和污染源自动监测安装联网管理规定的通知（鲁环发[ 2019]124号）中第三条（九）排气筒VOCs排放速率（包括等效排气筒等效排放速率）大于0.5千克/小时或者排气量大于10000立方米/小时的固定排放源为大气环境重点排污单位，需安装在线检测。 废水 1、废水源强 该项目产生的废水主要生活污水、研磨废水、扫光废水、纯水制备废水、去盐浸泡废水、超声清洗废水，其中超声波清洗废水包括切片后超声波清洗、扫光后超声波清洗、去盐浸泡后超声波清洗、油墨印刷和烘烤后超声波清洗、镀膜后超声波清洗、退墨后超声波清洗。根据企业提供的废水基本资料，并参考同类型企业的源强，本项目产生废水的源强基本情况如下： 表4-7 项目废水源强基本情况一览表 废水种类 产生量（m3/a） 主要污染因子 产生浓度（mg/L） 产生量（t/a） 生活污水 4680 CODCr 350 1.638 BOD5 250 1.17 SS 300 1.404 NH3-N 30 0.1404 切片后超声波清洗 63 pH 6-9 - COD 1500 0.0945 BOD5 1000 0.063 SS 200 0.0126 NH3-N 25 0.002 石油类 100 0.0063 研磨废水、扫光废水 160 pH 6-9 - CODCr 800 0.128 BOD5 500 0.08 SS 800 0.128 NH3-N 20 0.0032 石油类 50 0.008 扫光后超声波清洗 63 pH 10 - COD 6000 0.378 BOD5 2000 0.126 SS 500 0.0315 NH3-N 25 0.0016 LAS 30 0.002 石油类 30 0.002 去盐浸泡废水 120 pH 6-9 - COD 100 0.012 BOD5 50 0.006 SS 50 0.006 NH3-N 200 0.024 全盐量 2000 0.24 去盐浸泡后超声波清洗 63 pH 6-9 - COD 50 0.0032 BOD5 15 0.001 SS 30 0.0019 NH3-N 30 0.0019 全盐量 1200 0.0756 油墨印刷、烘烤后超声波清洗 63 pH 6-9 - COD 100 0.0063 BOD5 50 0.0032 SS 100 0.0063 NH3-N 15 0.001 镀膜后超声波清洗 63 pH 6-9 - COD 100 0.0063 BOD5 50 0.0032 SS 100 0.0063 NH3-N 15 0.001 退墨后超声波清洗 5 pH 12 - COD 6000 0.03 BOD5 3500 0.0175 SS 200 0.001 NH3-N 20 0.0001 纯水制备废水 133.33 CODCr 30 0.004 BOD5 15 0.002 SS 20 0.0027 全盐量 1500 0.2 表4-8 生活污水、生产废水水质混合情况一览表 废水种类 废水量（m3/a） pH CODcr（mg/L） BOD5（mg/L） SS （mg/L） NH3-N（mg/L） 全盐量（mg/L） LAS（mg/L） 石油类（mg/L） 生活污水、生产废水 5413.33 6-9 424.92 271.87 295.45 32.26 95.25 0.35 2.99 2、废水处理情况 本项目租赁双创产业园内闲置厂房进行生产，生活污水、生产废水进入麦滔污水处理站进行处理（污水处理协议见附件9），经处理达标后排入污水管网，进入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂处理。 3、依托麦滔污水处理站可行性分析 ①麦滔污水处理站基本情况 麦滔污水处理站由山东麦滔科技有限公司建设，山东麦滔科技有限公司已于2023年1月17日取得淄博市生态环境局张店分局的审批意见（张环审[2023]01号），预计2024年5月开始运行。 麦滔污水处理站位于本项目两座车间之间，为地埋式，采用“调节池+混合絮凝+沉淀+水解+接触氧化+沉淀+高级氧化”组合工艺处理项目废水。参照山东麦滔科技有限公司环评文件，山东麦滔科技有限公司废水产生量为59.59m3/d，污水处理站设计处理能力为400m3/d，若山东麦滔科技有限公司正常运行，可剩余处理能力为340.41m3/d，满足本项目18.04m3/d的处理需求。 废水收集后经格栅渠初步去除杂物进入综合调节池，调节pH值，进入混合絮凝池经破乳絮凝后，进入沉淀池沉淀。随后进入水解酸化池经水解酸化，将水中大分子难降解的有机物转化为小分子易降解的有机物，进入接触氧化池，通过生物接触氧化法进行好氧生化处理，随后进入二沉池沉淀。废水进入高级氧化池，添加氧化试剂，和废水中的有机物质进行反应，最后进入排放水池排入市政管网。处理后的废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《流域水污染物综合排放标准 第3部分：小清河流域》（DB37/3416.3-2018）及光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进水水质要求，后经污水管网最终进入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进一步处理。 图4-1 麦滔污水处理站处理工艺流程图 表4-9 麦滔污水处理站设计进出水水质信息表 麦滔污水处理站 指标 pH CODcr（mg/L） BOD5（mg/L） SS （mg/L） NH3-N（mg/L） 全盐量（mg/L） LAS（mg/L） 石油类（mg/L） 进水 6-9 1000 800 800 100 1600 20 30 出水需满足的水质标准要求（GB8978-1996、DB37/3416.3-2018、光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进水水质要求） 6-9 300 300 400 20 1600 20 20 表4-10 污水处理站各工段污染物预计去除效果 工段名称 污染物 / pH COD BOD5 SS NH3-N 全盐量 LAS 石油类 混凝沉淀 进水浓度（mg/L） 6-9 424.92 271.87 295.45 32.26 95.25 0.35 2.99 出水浓度（mg/L） 6-9 424.92 271.87 59.09 25.808 95.25 0.35 2.99 去除率 - - - 80% 20% - - - 水解酸化 进水浓度（mg/L） 6-9 424.92 271.87 59.09 25.808 95.25 0.35 2.99 出水浓度（mg/L） 6-9 339.94 217.496 53.181 18.07 95.25 0.35 2.691 去除率 - 20% 20% 10% 30% - - 10% 接触氧化、沉淀 进水浓度（mg/L） 6-9 339.94 217.496 53.181 18.07 95.25 0.35 2.691 出水浓度（mg/L） 6-9 67.99 43.5 31.91 7.23 95.25 0.35 2.422 去除率 - 80% 80% 40% 60% - - 10% 高级氧化 进水浓度（mg/L） 6-9 67.99 43.5 31.91 7.23 95.25 0.35 2.422 出水浓度（mg/L） 6-9 54.39 34.8 31.91 6.5 95.25 0.35 2.422 去除率 - 20% 20% - 10% - - - GB8978-1996、DB37/3416.3-2018、光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进水水质要求 6-9 300 300 400 20 1600 20 20 ②依托可行性 本项目预计2024年10月开始投产运行，污水处理站预计2024年5月开始运行，污水处理站运行之前本项目不得投产运行；本项目废水产生量为5413.33m3/a（18.04m3/d），污水处理站的设计处理能力400m3/d，可满足本项目废水水量的处理要求。本项目废水水质较为简单，污染负荷较小，经过上文分析，污水处理站可以处理本项目的废水；本项目厂房外布设有污水管网，项目产生的废水可以通过污水管网排入污水处理站仅处理。处理后的废水可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《流域水污染物综合排放标准 第3部分：小清河流域》（DB37/3416.3-2018）中全盐量指标、光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进水水质要求后排入市政污水管网。 4、依托污水处理厂可行性 ①污水处理厂基本情况 光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂位于淄博高新区果里大道以南、G205 国道以北、猪龙河以东，设计总处理规模为30万m3/d，分两期建设，主要接纳淄博高新区、桓台经济开发区生产废水、生活污水等。一期工程总投资人民币1.5亿元，占地面积150亩，处理规模为10万m3/d，于2007年9月正式投入运行，并于2018年12月实施了提标改造，技改后污水处理工艺为“预处理+A2O+芬顿氧化+絮凝沉淀+V 型滤池+接触消毒”，出水TN、SS 、粪大肠菌群指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准外，其他主要指标pH、COD、BOD5、氨氮、总磷满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类水体水质限值，色度指标满足《光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂提标改造项目环境影响报告书》及其审批意见要求（色度限值为10），经处理达标后外排入东猪龙河，入河排污口编号370301002，地理位置：淄博高新区罗斜村，经纬度坐标为：东经118°2’48″、北纬36°54’43″。根据发展规划，污水处理厂将于2025年启动二期20万m3/d工程建设。 污水处理工艺流程见下图。 图4-2 污水处理厂废水处理工艺流程图 根据收集的近一年的污水处理厂在线监测数据，污水处理厂能够稳定达标排放。 表4-11 污水处理厂在线监测数据 时间 化学需氧量(mg/L) 氨氮(mg/L) 2022-11 14.1 0.1 2022-12 19.4 0.2 2023-01 17 - 2023-02 18.5 - 2023-03 22.5 0.1 2023-04 22 0.1 2023-05 20.8 0.1 2023-06 21.3 0.1 2023-07 19.5 - 2023-08 14.8 0.1 2023-09 18.4 0.1 2023-10 23.7 - 标准值 30 1.5 ②依托可行性 项目厂区位于光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂的收集范围，废水水质简单，经过处理后可以满足污水处理厂的进水要求，不会对污水处理厂的工艺负荷造成冲击。光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂设计处理水量为10万m3/d，目前处理水量约为9万m3/d，拟建项目废水排放量为18.04m3/d，完全可以接纳本项目外排废水。 综上所述，项目对周边地表水影响较小。 4、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819—2017）、《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ1253—2022）、《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031—2019）中相关监测要求，本项目废水污染源监测计划见下表。 表4-12 废水污染源监测计划一览表 产污环节 监测位置 监测项目 监测 频次 生活污水、生产废水 本项目D1车间、D3车间废水收集后总排口（排入麦滔污水处理站） 流量、pH、COD、BOD5、氨氮、SS、全盐量、LAS、石油类 每年1次 三、噪声 本项目噪声主要为生产设备产生的噪声，噪声源调查清单见下表。 表4-13 工业企业噪声源请调查清单（室内声源） 建筑物名称 名称 型号 数量(套） 单台设备声源源强dB(A) 声源控制措施 空间相对位置 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 运行时段 建筑插入损失/dB(A) 建筑物外噪声 X Y Z 声压级/dB(A) 建筑物外距离（m） D1车间 平磨机 YJ-13B（7KW） 200 85 低噪声设备、减振、隔声 13 13 1 13 72.9 0:00~20:00 20 52.9 1 平磨机 YJ-13B（7KW） 350 85 13 13 7 13 72.9 20 52.9 1 平磨机 YJ-13B（7KW） 50 85 13 13 13 13 72.9 20 52.9 1 清洗机 SE-110216（50KW） 15 80 84 15 14 15 66.0 20 46.0 1 F-CNC D14MIA（5KW） 230 85 42 10 14 10 72.9 20 52.9 1 CNC DX50A（4KW） 250 85 90 10 14 10 72.9 20 52.9 1 开料机 5 2 85 1 2 14 29 72.9 25 47.9 1 掰片机 3 1 85 1 2 14 25 72.9 25 47.9 1 三吨双缸强化炉 200 1 75 27 50 4 27 68.4 20 48.4 1 一吨单缸强化炉 70 1 75 29 50 4 29 68.4 20 48.4 1 丝印机 72 28 80 20 50 1.5 20 61.9 20 41.9 1 隧道炉 720 24 75 20 50 3 20 68.4 20 48.4 1 镀膜机/正面 160 2 80 13 50 1.5 13 61.9 20 41.9 1 镀膜机/正面 200 2 80 13 50 1.5 13 61.9 20 41.9 1 真空镀膜机 60 1 80 13 50 1.5 13 61.9 20 41.9 1 离心机 - 6 75 15 15 1 34 68.4 20 48.4 1 离心机 - 7 75 25 10 7 18 68.4 20 48.4 1 离心机 - 7 75 10 2 13 30 68.4 20 48.4 1 油雾净化器+二级活性炭吸附装置 - 1 80 75 45 13 5 61.9 20 41.9 1 布袋除尘器 - 1 80 25 10 7 40 61.9 20 41.9 1 空压机 200 3 85 100 5 1.5 5 72.9 25 47.9 1 纯水机 30 1 80 95 45 1 45 61.9 20 41.9 1 真空泵 30 10 85 90 40 1 40 72.9 25 47.9 1 D3车间 切片机 QDA00100 45kw 100 85 20 5 1 5 72.9 0:00~24:00 20 52.9 1 磨床 LM40 55kw 30 85 20 5 1 5 72.9 20 52.9 1 截断机 JD10 3.6KW 10 85 1 1 2 1 72.9 25 47.9 1 开方机 KF2 40kw 2 85 5 5 1.5 5 72.9 20 52.9 1 清洗机 Q4 25KW 4 80 5 5 1.5 5 61.9 20 41.9 1 空压机 200 2 85 80 10 1.5 5 72.9 25 47.9 1 表4-14 项目噪声源调查清单（室外声源） 序号 声源名称 型号 空间相对位置 声源 源强 声源控制措施 运行时段 X Y Z 1 D3车间水喷淋+干燥除雾+二级活性炭吸附装置 / 160 27 1 80 低噪声设备；减振；隔声；消音软连接；在风机的进出口处、管道连接处等位置，采用吸音材料或隔音材料进行包覆 0:00~24:00 2 D3车间油雾净化器+二级活性炭吸附装置 / 160 35 1 80 3 D1车间水喷淋+干燥除雾+二级活性炭吸附装置 / 160 200 1 80 0:00~20:00 （1）噪声影响预测分析 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本次预测计算式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B（规范性附录）中“B.1 工业噪声预测计算模型”。 ①室内声源 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为LDA001和LDA002。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下公式似求出： 式中：LDA001——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； LDA002——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 图4-3 室内声源等效为室外声源图例 ②室外声源 基准预测点噪声级叠加公式： 式中：Lpe—叠加后总声级，dB(A)； LPi—i声源至基准预测点的声级，dB(A)； n—噪声源数目。 用上述公示计算出各噪声源点至基准预测点的总声级，然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。 计算预测点的声级： Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方 向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 （2）预测结果和分析 根据项目主要噪声源的位置，利用以上预测模式和参数计算确定了各主要噪声源对各厂界外1m处的噪声贡献情况。主要噪声源对各厂界的噪声预测结果与达标分析见下表。 表4-15 项目主要噪声源对各车间边界噪声贡献值一览表 生产区 东边界dB(A) 南边界dB(A) 西边界dB(A) 北边界dB(A) 达标情况 D1车间 47.5 41.8 46.5 45.5 达标 D3车间 48.9 43.6 47.5 42.9 达标 根据预测，本项目采取降噪、减振措施后，再经距离衰减，厂界昼间、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区噪声排放限值（昼间：60dB（A）、夜间：50dB（A））。 （3）噪声防治措施 ①在保证工艺生产的同时注意选用低噪声的设备。 ②对振动较大的设备考虑设备基础的隔振、减振。 ③利用建（构）筑物隔声降噪。 另外，为保证项目建成后噪声达标排放，应增加以下防治措施： ①车间内装隔声门窗； ②合理布局：要求将噪声较高设备布设在生产车间中部； 综上所示，项目运营后对周围声环境影响较小。 表4-16 噪声自行监测计划 污染源 监测点位 监测指标 监测频次 监测依据 噪声 D1车间、D3车间边界 昼间和夜间Leq、夜间频发、偶发噪声Lmax 1次/季度 按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ301-2023）的有关规定进行。 四、固体废物 本项目产生的固体废弃物主要为职工生活垃圾，一般工业固体废物主要包括废边角料、废环氧板、废磨皮、废毛刷、不合格品、废RO膜、布袋除尘器收集的粉尘；危险废物主要包括沾染切削液的废砂轮、废金刚线、废研磨垫、废环氧板、含切削液废渣、废硝酸钾、废网版、废油墨、废抹布、退墨废液、废包装物、废机油/润滑油、废活性炭、油雾净化废液、喷淋废液。 1、职工生活 生活垃圾：本项目劳动定员650人， 年工作时间为300d，生活垃圾产生量按0.5kg/人.d 计， 则项目产生的生活垃圾总量为97.5t/a，集中收集后，由环卫部门统一清运。 2、一般工业固体废物 ①废边角料：大块微晶玻璃开料工序会产生废边角料约0.5t/a，暂存于一般工业固废暂存间，由厂家定期回收。 ②废环氧板：精磨工序、扫光工序年使用环氧板250000片，使用后因磨损需定期更换，废环氧板产生量为1t/a，暂存于一般工业固废暂存间，由厂家定期回收。 ③废磨皮：精磨工序年使用磨皮7000片，使用后因磨损需定期更换，废磨皮产生量为0.8t/a，暂存于一般工业固废暂存间，由厂家定期回收。 ④废毛刷：扫光工序年使用毛刷100个，使用后的毛刷因磨损需定期更换，故废毛刷产生量为100个/a（约0.5t/a），暂存于一般工业固废暂存间，由厂家定期回收。 ⑤不合格品：本项目不合格品产生量约0.5t/a，暂存于一般工业固废暂存间，由厂家定期回收。 ⑥废RO膜：本项目软化水制备系统的RO膜每3月更换一次，废RO膜产生量约为0.05t/a，暂存于一般工业固废暂存间，由厂家定期回收。 ⑦布袋除尘器收集的粉尘：研磨粉投加产生的粉尘由布袋除尘器收集处理，收集的粉尘量为2.23t/a，定期回用于生产。 3、危险废物 ①沾染切削液的废砂轮、废金刚线、废研磨垫、废环氧板（HW49，废物代码900-041-49）： 本项目使用砂轮、金刚线、研磨垫、粗磨工序的环氧板会沾染一定量的切削液，年使用砂轮40000片、金刚线175000km、研磨垫1500片、粗磨工序环氧板550000片，使用后的砂轮、金刚线、研磨垫、环氧板因磨损需定期更换，故沾染切削液的废砂轮、废金刚线、废研磨垫、废环氧板产生量为6t/a，用加厚塑料袋包装好，暂存于危废暂存间，定期由有资质单位处置。 ②含切削液废渣（HW49，废物代码900-041-49）：本项目切削液循环使用过程中经过滤出来的捞渣，主要为含切削液的玻璃碎屑，约332t/a（含水率为99.4%）。含切削液废渣收集至密封桶内，暂存于危废暂存间，定期由有资质单位处置。 ③废硝酸钾（HW49，废物代码900-999-49）：本项目玻璃钢化采用浸泡在熔融态硝酸钾中化学钢化，用硝酸钾里面的钾离子置换玻璃里面的钠离子，当硝酸钾中钠离子达到一定的浓度后则需要更换。硝酸钾使用量为6t/a，玻璃会带走部分硝酸钾进入去盐浸跑工序，则废硝酸钾产生量为5t/a。废硝酸钾用加厚塑料袋包装好，暂存于危废暂存间，定期由有资质单位处置。 ④废网版（HW12，废物代码900-253-12）：本项目油墨印刷工序使用的网版定期用洗网水清洁，网版使用一段时间后会因印刷效果不佳需定期更换，产生的废网版约为1.2 t/a。废网版用加厚塑料袋包装好，暂存于危废暂存间，定期由有资质单位处置。 ⑤废油墨（HW12，废物代码900-253-12）：本项目油墨印刷工序使用的油墨寿命为4h，若往设备中加的量过多，未使用完则报废成为废油墨，废油墨产生量约为0.01 t/a。废油墨收集至密封桶内，暂存于危废暂存间，定期由有资质单位处置。 ⑥废抹布（HW49，废物代码900-041-49）：本项目油墨印刷工序使用的网版定期用抹布蘸取洗网水进行清洁，此过程会产生沾染洗网水和油墨的废抹布，废抹布产生量约为0.02 t/a。 废抹布用加厚塑料袋包装好，暂存于危废暂存间，定期由有资质单位处置。 ⑦退墨废液（HW12，废物代码900-256-12）：本项目使用退墨剂去掉印刷的标示，使用酸、碱或有机溶剂清洗容器设备过程中剥离下的废油漆、废染料、废涂料，属于危险废物。退墨剂用量为1t/a，使用过程挥发0.03t/a，则退墨废液产生量为0.97t/a。退墨废液收集至密封桶内，暂存于危废暂存间，定期由有资质单位处置。 ⑧废包装物（HW49，废物代码900-041-49）：本项目使用的切削液、清洗剂、丝印油墨、固化剂、退墨剂、洗网水、机油/润滑油均为桶装，硝酸钾为袋装，使用后会产生一定量废桶、废包装袋，产生量约为 0.5t/a。废桶、废包装袋暂存于危废暂存间，定期由有资质单位处置。 ⑨废机油/润滑油（HW08，废物代码900-249-08）：本项目设备保养维护使用机油/润滑油1t/a，废机油/润滑油产生量为年用量的10%，则废机油/润滑油产生量为0.1t/a。废机油/润滑油收集至密封桶内，暂存于危废暂存间，定期由有资质单位处置。 ⑩废活性炭（HW49，废物代码900-039-49）：根据杨芬、刘品华《活性炭纤维在挥发性有机废气处理中应用》的试验结果表明，每公斤活性炭可吸附0.22-0.25kg的有机废气，本次环评取吸附量为0.25kg/kg-活性炭。本项目D3车间活性炭VOCs去除量约为1.21t/a，即活性炭用量为4.84t/a，二级活性炭装置一次填充量为0.9t，则活性炭需要每年更换6次，废活性炭产生量为6.61t/a；本项目D1车间活性炭VOCs去除量约为0.87t/a，即活性炭用量为3.48t/a，二级活性炭装置一次填充量为0.6t，则活性炭需要每年更换6次，废活性炭产生量为4.47t/a。两车间废活性炭产生量共计11.08t/a，废活性炭用加厚塑料袋包装好，暂存于危废暂存间，定期由有资质单位处置。 ⑪油雾净化废液（HW09，废物代码900-006-09）：本项目使用切削液的工序产生油雾（VOCs），油雾微粒在油雾净化器内风轮的作用下发生碰撞，微小的颗粒集合成能被控制的较大颗粒，在高效吸雾材料的阻挡下被拦截下来成为废液。本项目油雾（VOCs）去除量约为0.323t/a。油雾净化废液收集至密封桶内，暂存于危废暂存间，定期由有资质单位处置。 ⑫喷淋废液（HW49，废物代码900-047-49）：喷淋塔中循环水每三个月更换一次，一次更换量为3m3，本项目设置2个喷淋塔，则喷淋废液产生量为24t/a。喷淋废液收集至密封桶内，暂存于危废暂存间，定期由有资质单位处置。 本项目固体废物产生及处置情况请见下表。 表4-17 项目固体废物产生及处置情况一览表 序号 固废种类 代码 产生 环节 产生量t/a 固废性质 处置措施 1 生活垃圾 - 职工生活 97.5 生活垃圾 集中收集后，环卫部门统一清运 2 废边角料 - 开料工序 0.5 一般工业固体废物 暂存于一般工业固废暂存间，由厂家定期回收 3 废环氧板 - 精磨工序、扫光工序 1 4 废磨皮 - 精磨工序 0.8 5 废毛刷 - 扫光工序 0.5 6 不合格品 - 检验工序 0.5 7 废RO膜 - 纯水制备工序 0.05 8 布袋除尘器收集的粉尘 废气处理工序 2.23 定期回用于生产 9 沾染切削液的废砂轮、废金刚线、废研磨垫、废环氧板 900-041-49 磨平面工序、磨宽尺寸工序、磨长尺寸工序、截断工序、切片工序、CNC加工工序、磨边工序、粗磨工序 6 危险废物 定期由有资质单位处置 10 含切削液废渣 900-041-49 332 11 废硝酸钾 900-999-49 强化工序 5 12 废网版 900-253-12 油墨印刷工序 1.2 13 废油墨 900-253-12 油墨印刷工序 0.01 14 废抹布 900-041-49 网版清洁工序 0.02 15 退墨废液 900-256-12 退墨工序 0.97 16 废包装物 900-041-49 原辅材料包装使用过程 0.5 17 废机油/润滑油 900-249-08 设备保养维护 0.1 18 废活性炭 900-039-49 废气处理工序 11.08 19 油雾净化废液 900-006-09 0.323 20 喷淋废液 900-047-49 24 表4-18 项目危险废物汇总一览表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 沾染切削液的废砂轮、废金刚线、废研磨垫、废环氧板 HW49 900-041-49 6 磨平面工序、磨宽尺寸工序、磨长尺寸工序、截断工序、切片工序、CNC加工工序、磨边工序、粗磨工序 固态 切削液、砂轮、金刚线、研磨垫、环氧板 切削液 1周 T/In 定期由有资质单位处置 2 含切削液废渣 HW49 900-041-49 332 液态、固态 切削液、玻璃粉 切削液 1周 T 3 废硝酸钾 HW49 900-999-49 5 强化工序 固态 硝酸钾 硝酸钾 2个月 T/C/I/R 4 废网版 HW12 900-253-12 1.2 油墨印刷工序 固态 网版、油墨 油墨 1个月 T，I 5 废油墨 HW12 900-253-12 0.01 油墨印刷工序 液态 油墨 油墨 每天 T，I 6 废抹布 HW49 900-041-49 0.02 网版清洁工序 固态 油墨、洗网水、布料 油墨、洗网水 1个月 T/In 7 退墨废液 HW12 900-256-12 0.97 退墨工序 液态 油墨 油墨 半年 T，I，C 8 废包装物 HW49 900-041-49 0.5 原辅材料包装使用过程 固态 化学品 化学品 每天 T/In 9 废机油/润滑油 HW08 900-249-08 0.1 生产过程 液态 机油/润滑油 矿物油 1个月 T，I 10 废活性炭 HW49 900-039-49 11.08 废气处理工序 固态 活性炭 有机废气 1个月 T 11 油雾净化废液 HW09 900-006-09 0.323 液态 切削液、水 切削液 不定期 T 12 喷淋废液 HW49 900-047-49 24 液态 有机物、水 有机物 3个月 T/C/I/R 表4-19 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表 序号 贮存场所（设施） 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积（m2） 贮存方式 贮存 能力（t/a） 贮存 周期 1 危废间 沾染切削液的废砂轮、废金刚线、废研磨垫、废环氧板 HW49 900-041-49 车间内 50 密封袋 10 2个月 2 含切削液废渣 HW49 900-041-49 密封桶 30 1个月 3 废硝酸钾 HW49 900-999-49 密封袋 10 1年 4 废网版 HW12 900-253-12 密封袋 2 5 废油墨 HW12 900-253-12 密封桶 0.5 6 废抹布 HW49 900-041-49 密封袋 2 7 退墨废液 HW12 900-256-12 密封桶 2 8 废包装物 HW49 900-041-49 - 1 9 废机油/润滑油 HW08 900-249-08 密封桶 0.5 10 废活性炭 HW49 900-039-49 密封袋 10 2个月 11 油雾净化废液 HW09 900-006-09 密封桶 1 1年 12 喷淋废液 HW49 900-047-49 密封桶 10 （1）生活垃圾 集中收集至厂区内垃圾桶内，由环卫部门统一清运。 （2）一般工业固体废物 对于一般工业固体废物，暂存过程中根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第四十三号）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求及相关国家、地方法律法规，提出以下环境管理措施： ①应防止雨水径流进入贮存、处置场内； ②加强监督管理，贮存、处置应按GB15562.2设置环境保护图形标志； ③对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。 ④加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点，固废暂存区不得露天储存，应置于车间内。 （3）危险废物 本项目危废间位于D1车间1F，面积50m2。为保证固体废物暂存场内暂存的危险废物不对环境产生污染，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮运、运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关国家及地方法律法规。提出以下环境管理措施： ①贮存场所 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ②运输过程 本项目危险废物产生及贮存场、运输通道均已采取硬化和防腐防渗措施，因此危险废物从产生工艺环节运输到暂存场所的过程中产生散落和泄漏均会将影响控制在厂区内，不会对周边环境敏感点及地下水环境产生不利影响。 ③委托利用或者处置 企业需建立完善危险废物管理台账，如实记录危险废物贮存、利用、处置相关情况，制定危险废物管理计划并报环保局备案，如实申报危险废物种类、产生量、流向、贮存、处置等有关情况。 危险废物委托必须委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，签订委托处理协议，危险废物转移严格按照《危险废物转移管理办法》中规定进行。 本项目危险废物均委托有资质的单位进行处置，不会产生显著的环境影响。 总之，本项目实施后对固体废物的处置应本着减量化、资源化、无害化的原则，进行妥善处理，预计可以避免对环境造成二次污染，不会对环境造成不利影响。 表4-20 监测计划一览表 环境要素 监测位置 监测项目 监测频次 固废 统计各类固废量 产生量、贮存状况、处置去向 每季度统计一次 五、运营期地下水和土壤环境影响分析和保护措施 （1）污染源、类型 本项目废水主要为生活污水和生产废水。生活污水经化粪池暂存后排入麦滔污水处理站处理，经处理达标后排入污水管网，进入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂处理；生产废水排入麦滔污水处理站处理，经处理达标后排入污水管网，进入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂处理。在做好厂区化粪池、污水管道基础防渗及日常维护的基础上，对地下水、土壤污染较小。 （2）分区防控措施 地下水、土壤保护与污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。工程生产运行过程中要建立健全地下水保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要监测制度，一旦发现地下水遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。主要采取以下措施： ①源头控制措施 建设单位应加强常巡查，杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生，尤其要对车间进行严格的防渗处理，从源头上防止污水进入地下水含水层。 ②分区防治措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），结合地下水环境影响评价结果，对工程设计或可行性研究报告提出的地下水污染防控方案提出优化调整的建议，给出不同分区的具体防渗技术要求。 根据项目区可能泄漏至地面区域、污染物的性质和建筑物的构筑方式，结合拟建项目总平面布置情况，将项目场地分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。 项目分区情况见下表。 表4-21 项目厂区防渗分区一览表 防渗划分 防渗区域 防渗要求 重点防渗 化粪池、危废间、生产区、污水管道 防渗层应为至少6m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他材料，渗透系数≤10-10cm/s 一般防渗 仓库、一般固废暂存间 防渗性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能 简单防渗 办公区 一般水泥硬化 （3）跟踪监测要求 本项目不开采地下水，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水类别属于Ⅲ类，周围地下水环境不敏感，在厂区下游设置1个跟踪监测点。监测因子为水位、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、细菌总数、石油类、阴离子表面活性剂。 本项目为电子元件及电子专用材料制造，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于其他行业，项目类别为Ⅳ类，不需开展土壤环境影响评价，不需设置土壤跟踪监测点。 综上所述，本项目严格落实防渗措施后，项目对周围地下水、土壤环境影响较小。 六、生态环境影响分析 本项目位于山东省淄博市张店区淄博科技工业园纳奇路与上海路交叉口，位于淄博科技工业园内，利用现有已建成车间进行生产，不新增用地，且用地范围内无生态环境保护目标，对周边生态基本无影响，本评价不再开展生态环境影响分析。 七、环境风险评价 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （1）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≧1时，将Q值划分为：（1）1≦Q<10；（2）10≦Q<100；（3）Q≧100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录C要求，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录B要求，本项目Q值计算见下表。 表4-22 最大危险物质分布及存在数量一览表 时期 危险物质 存储设施名称 最大储存量 临界量 Q qi（t） Qi（t） 营运期 机油/润滑油 仓库 0.5 2500 0.0002 废机油/润滑油 危废暂存间 0.1 2500 0.00004 硝酸钾 仓库 3 1000 0.003 固化剂（含乙酸乙酯）、丝印油墨（含乙酸乙酯）、洗网水（含乙酸乙酯） 仓库 0.32 10 0.032 洗网水（含丙酮） 仓库 0.0025 10 0.00025 洗网水（含乙醇） 仓库 0.01 500 0.00002 洗网水（含丁醇） 仓库 0.0175 10 0.00175 Q值合计 0.03726 备注：（1）固化剂最大储存量为0.1t，乙酸乙酯含量为50%；丝印油墨最大储存量为1t，乙酸乙酯含量为25%；洗网水最大储存量为0.05t，乙酸乙酯含量为40%。 洗网水最大储存量为0.05t，丙酮含量为5%。 洗网水最大储存量为0.05t，乙醇含量为20%。 （4）洗网水最大储存量为0.05t，丁醇含量为35%。 从上表可以看出，本项目危险物质数量与临界量比值Qmax为0.03726＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录C要求，当Qmax＜1，则直接判定该项目环境风险潜势为I。 综上可知，本项目不属于《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目，可不开展专项评价。 （3）环境风险物质及风险源分布情况 风险识别范围包括生产过程所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。 物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。 风险类型：根据有毒有害物质放散起因，分为火灾、爆炸和泄漏三种类型。 本项目涉及的风险物质为机油/润滑油、废机油/润滑油、固化剂、洗网水，生产设施风险识别： 机油/润滑油设备维护添加，废机油/润滑油设备维护替换，固化剂、洗网水运输、保存过程中，由于操作不当，储存容器倾倒、跌落，受到碰撞等破损，导则泄漏，机油/润滑油遇明火引发火灾。 项目使用的切削液、清洗剂、丝印油墨、固化剂、退墨剂、洗网水等液态原料泄漏，若处理不当会造成土壤、地下水污染。 项目的生产过程中潜在的事故类型见下表。 表4-24 项目生产过程中潜在环境风险事故类型 生产过程 危险物质 发生形式 产生原因 可能后果 设备维护 机油/润滑油、废机油/润滑油 泄漏、火灾 收集不当，储存容器倾倒、跌落，受到碰撞等破损 泄漏，遇明火引发火灾 生产过程 切削液、清洗剂、丝印油墨、固化剂、退墨剂、洗网水等液态原料 泄漏 储存容器倾倒、跌落，受到碰撞等破损 泄漏 环保设备 VOCs、颗粒物 设备故障 环保设备故障 废气超标排放对大气环境造成污染 （4）可能影响的途径 项目在发生火灾事故时辐射热、着火物质、燃烧不完全产生的有毒有害气体会对厂内工作人员和厂外环境敏感目标造成伤害，对人员健康和财产带来危害和损失。火灾伴生/次生的大气污染排放及污染治理设施非正常运行导致废气中各污染物排放浓度短期内大幅升高，将对周围大气环境和敏感目标造成一定程度影响。泄漏的机油/润滑油、废机油/润滑油、废油墨、退墨废液、切削液、清洗剂、丝印油墨、固化剂、退墨剂、洗网水等收集不及时，收集不当，一旦流出车间、厂界，下渗则可能对厂区周边土壤、地下水造成污染。 （5）风险防范措施 环境风险是由产生和控制风险的所有因素构成的系统性突发事件，突发性污染事故过程是由几个连续发展阶段构成：初因事件(系统故障、操作失误)—污染物溢出—向环境释放、迁移—暴露—危害，其性质复杂、形式多样、发生突然、危害严重、处理困难。 本项目制定环境风险防范措施如下： 1）在总图布置中，考虑各建筑物的防火间距，安全疏散以及自然条件等方面的问题，确保其符合国家的有关规定。完善相关消防设施，严格划分生产区和储存区。企业按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2018）和《工业企业总平面布置设计规范》（GB51087-2012）等规范要求进行设计。 2）本项目使用的切削液、丝印油墨、固化剂等液态原料存放，危废间危废的存放，下面设置防泄漏托盘。 3）PE保护膜、纸箱等易燃物质，远离热源存放。 4）定期对职工进行安全防火和环保教育，提高操作工人的技术水平和责任感，降低误操作事故引发的环境风险。 5）加强设备等的日常巡视与管理维护，记录各种设备的运行情况，备齐易损件的备件，发现问题及时处理。 6）消防设备应该放置在厂区生产及其他各角落，车间应多放置，灭火器和消防沙及移动的小型灭火设备配备要齐全。 7）液态物料转运时，要轻装轻卸，防止容器损坏泄漏。 8）为了防止火灾，公司必须在车间等外设警示牌，禁止吸烟，严禁烟火。建立完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。 （6）风险事故应急预案 本次评价以《建设项目环境风险评估技术导则》（HJ169-2018）为指导，制定出本项目的环境应急预案。本项目风险应急预案基本内容见下表。 表4-25 应急预案基本内容 序号 项目 内容及要求 1 应急计划区 危险目标：仓库、生产车间危废暂存间 2 应急组织机构、人员 工厂、地区应急组织机构、人员 3 预案分级响应条件 规定预案的级别及分级响应程序 4 应急救援保障 应急设施，设备与器材等 5 报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 6 应急环境检测、抢险、救援及控制措施 由专业队伍负责对事故现场进行侦察检测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 7 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 8 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 9 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 10 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 11 公众教育和信息 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 采取如上措施后，项目发生事故的可能性将大大降低。即使发生火灾等事故，也可利用配备的灭火器、消防砂等应急救援物资，及时有效地控制火灾的蔓延，将损失控制在较小的范围内，对厂区外周围环境不会产生大的影响。 八、电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，本评价不再开展电磁环境影响分析。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA002 | 油雾（VOCs） | 经管道收集后进入油雾净化器+二级活性炭吸附处理，由25米高排气筒（DA002）排放 | VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2019）；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  |  | VOCs、臭气浓度 | 经集气罩收集后进入水喷淋+干燥除雾+二级活性炭吸附处理，由25米高排气筒（DA002）排放 |  |
|  | DA001 | 油雾（VOCs） | 经集气罩收集后进入油雾净化器+二级活性炭吸附处理，由25米高排气筒（DA001）排放 | VOCs《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4 -2017）；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  |  | VOCs、臭气浓度 | 经集气罩收集后进入水喷淋+干燥除雾+二级活性炭吸附处理，由25米高排气筒（DA001）排放 |  |
|  | DA003 | 颗粒物 | 集气罩收集后进入布袋除尘器处理，由25米高排气筒（DA003）排放 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019） |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 生产车间密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | VOCs | 生产车间密闭 | 《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4 -2017）及《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》 |
|  |  | 臭气浓度 | 生产车间密闭 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 经化粪池暂存后进入麦滔污水处理站处理，经处理达标后排入污水管网，进入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进一步处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《流域水污染物综合排放标准 第3部分：小清河流域》（DB37/3416.3-2018）及光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进水水质要求取严之后的标准 |
|  | 生产废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、全盐量、LAS | 进入麦滔污水处理站处理，经处理达标后排入污水管网，进入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进一步处理 |  |
| 声环境 | 机械设备 | 噪声 | 采取各种隔声、减振措施 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（60dB（A）） |
| 电磁辐射 | 项目不涉及电磁辐射影响 |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后，由环卫部门统一清运 | / |
|  | 开料工序 | 废边角料 | 暂存于一般工业固废暂存间，由厂家定期回收 | 一般固废满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第四十三号）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求，《一般工业固体废物管理台账指定指南》（试行）要求；危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求。 |
|  | 精磨工序、扫光工序 | 废环氧板 |  |  |
|  | 精磨工序 | 废磨皮 |  |  |
|  | 扫光工序 | 废毛刷 |  |  |
|  | 检验工序 | 不合格品 |  |  |
|  | 纯水制备工序 | 废RO膜 |  |  |
|  | 废气处理工序 | 布袋除尘器收集的粉尘 | 回用于生产 |  |
|  | 磨平面工序、磨宽尺寸工序、磨长尺寸工序、截断工序、切片工序、CNC加工工序、磨边工序、粗磨工序 | 沾染切削液的废砂轮、废金刚线、废研磨垫、废环氧板 | 定期由有资质单位处置 |  |
|  | 磨平面工序、截断工序、磨宽尺寸工序、磨长尺寸工序、切片工序、CNC加工工序、磨边工序、粗磨工序 | 含切削液废渣 |  |  |
|  | 强化工序 | 废硝酸钾 |  |  |
|  | 油墨印刷工序 | 废网版 |  |  |
|  | 油墨印刷工序 | 废油墨 |  |  |
|  | 网版清洁工序 | 废抹布 |  |  |
|  | 退墨工序 | 退墨废液 |  |  |
|  | 原辅材料拆封使用过程 | 废包装物 |  |  |
|  | 设备保养维护 | 废机油/润滑油 |  |  |
|  | 废气处理工序 | 废活性炭、油雾净化废液、喷淋废液 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①源头控制：建设单位应加强常巡查，杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生。 ②分区防治：将项目场地分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。 |
| 生态保护措施 | 加强厂区绿化，建设整洁、优美的厂区 |
| 环境 风险 防范 措施 | 1）加强日常巡检工作，定期对环保设备进行检修，及时发现、处理故障，严格落实各项安全与环保措施，防止事故造成的环境污染。 2）加强管理，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度。 3）严格执行劳动部《生产设备安全卫生设计总则》等有关法规。 4）操作人员必须经过专门培训，做到持证上岗，并且严格遵守操作规程。 5）各种生产设备应定期检修保养，确保设备正常运行。 6）对安全及环保管理人员进行安全与环保知识培训，熟悉国家安全生产方针、政策、法规、标准，增强安全意识和法制观念，掌握安全卫生基本知识，具有一定的安全管理和决策能力。 |
| 其他 环境 管理 要求 | 1、管理制度 为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，配备专职环保人员1名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。 2、建设项目竣工环境保护验收 根据《建设项目环境保护管理条例》要求，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设 项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定 需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。编制环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 表5-1 环境保护“三同时”验收一览表 项目 污染源 污染物种类 治理措施 验收指标 验收标准 废气 有组织排放 DA002 油雾（VOCs） 经管道收集后进入油雾净化器+二级活性炭吸附处理，由25米高排气筒（DA002）排放 VOCs排放速率2kg/h、排放浓度50mg/m3；臭气浓度：6000（无量纲） VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2019）；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） VOCs、臭气浓度 经集气罩收集后进入水喷淋+干燥除雾+二级活性炭吸附处理，由25米高排气筒（DA002）排放 DA001 油雾（VOCs） 经集气罩收集后进入油雾净化器+二级活性炭吸附处理，由25米高排气筒（DA001）排放 VOCs排放速率1.5kg/h、排放浓度50mg/m3；臭气浓度：6000（无量纲） VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4 -2017）；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） VOCs、臭气浓度 经集气罩收集后进入水喷淋+干燥除雾+二级活性炭吸附处理，由25米高排气筒（DA001）排放 无组织 厂界 颗粒物 车间密闭 1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） VOCs 车间密闭 2.0mg/m3 《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4 -2017）及《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》 臭气浓度 车间密闭 20（无量纲） 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 废水 生活污水 pH、COD、BOD5、SS、NH3-N 经化粪池暂存后进入麦滔污水处理站处理，经处理达标后排入污水管网，进入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进一步处理 pH：6-9、COD：300mg/L、BOD5：300mg/L、SS：400mg/L、NH3-N：20mg/L、全盐量：1600mg/L、LAS：20mg/L、石油类：20mg/L 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《流域水污染物综合排放标准 第3部分：小清河流域》（DB37/3416.3-2018）及光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进水水质要求取严之后的标准 生产废水 pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、全盐量、LAS 进入麦滔污水处理站处理，经处理达标后排入污水管网，进入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进一步处理 噪声 机械设备 噪声 选用低噪声设 备，基础减振、 车间安装隔 声、隔音门窗 昼间≤60dB （A）；夜间≤50dB （A） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区噪声排放限值 固体废物 职工生活垃圾 集中收集后，由环卫部门统一清运 / / 一般工业固体废物 废边角料 暂存于一般工业固废暂存间，由厂家定期回收 / 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第四十三号）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求，《一般工业固体废物管理台账指定指南》（试行）要求 废环氧板 / 废磨皮 / 废毛刷 / 不合格品 / 废RO膜 / 布袋除尘器收集的粉尘 回用于生产 / 危险废物 沾染切削液的废砂轮、废金刚线、废研磨垫、废环氧板 委托有资质单位处置 / 危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求 含切削液废渣 / 废硝酸钾 / 废网版 / 废油墨 / 废抹布 / 退墨废液 / 废包装物 / 废机油/润滑油 / 废活性炭 / 油雾净化废液 / 喷淋废液 / 其他 防渗措施 重点污染防治区的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-10cm/s的黏土层的防渗性能；一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s黏土层的防渗性能； 定期由环卫部门清运 3、排放口信息化、规范化 根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》环发[1999]24号和《排放口规范化整治技术》环发[1999]24号文等规定的要求，一切新建、扩建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物排放口必须规范化，而且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。 ①项目产生的固体废物在厂内暂存期间要设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场地需采取防扬散、防流失措施，并应在存放场地设置环保标志牌。 ②主要固定噪声源附近应设置环境保护图形标志牌。 本项目建成后，应将上述所有污染排放口名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。 在废气排放口、噪声排放源、一般固体废物处置场、危废暂存间应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形符号见下表。 表5-2 环境保护图形符号一览表 序号 提示图形符号 警告图形符号 名称 功能 1 废气排放口 表示废气向大气环境排放 2 噪声排放源 表示噪声向外 环境排放 3 一般固体废物 表示一般固体废物贮存、处置场 4 -- 危险废物 表示危险废物贮存、处置场 4、排污申报 本项目为山东飒露光学科技有限公司年产3000万片光学盖板项目，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）可知，本项目属于“三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业39-89，电子元件及电子专用材料制造398 ”中的“其他”，应执行登记管理，本项目建成后及时排污登记。 5、环境管理台账 企业应按照行业排污许可管理要求制度管理管理台账，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责，台账保存期限不得少于五年。 6、环保信息公开 要求根据《企业事业单位环境信息公开办法》(环境保护部令第31号)，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作，排污单位应当公开以下信息： （1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； （2）排污信息，包括主要污染物及其他污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； （3）防治污染设施的建设和运行情况； （4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； （5）其他应当公开的环境信息； 列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。 建设单位应按照上述要求公开建设项目的相关信息，采取的信息公开途径可包括：①公告或者公开发行的信息专刊；②广播、电视等新闻媒体；③信息公开服务、监督热线电话；④本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式。 |

# 六、结论

本项目为山东飒露光学科技有限公司年产3000万片光学盖板项目，项目建设符合国家、地方产业政策、城市建设总体规划和相关环保政策要求；项目用地属于工业用地，项目选址符合用地要求；本项目工艺设计合理，采取有效的环保治理、风险防范措施后，满足稳定达标排放等环境管理要求，对周围环境影响较小。在落实本报告表中提出的各项污染防治措施、风险防范措施前提下，从环保角度分析，本项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）（t/a）① | 现有工程 许可排放量 （t/a）② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）（t/a）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）（t/a）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）（t/a）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）（t/a）⑥ | 变化量 （t/a）⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.011 | / | 0.011 | +0.011 |
|  | VOCs | / | / | / | 0.748 | / | 0.748 | +0.748 |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.2944 | / | 0.2944（内控） | +0.2944（内控） |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.1884 | / | 0.1884（内控） | +0.1884（内控） |
|  | SS | / | / | / | 0.1727 | / | 0.1727（内控） | +0.1727（内控） |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0352 | / | 0.0352（内控） | +0.0352（内控） |
|  | 全盐量 | / | / | / | 0.5156 | / | 0.5156（内控） | +0.5156（内控） |
|  | LAS | / | / | / | 0.0019 | / | 0.0019（内控） | +0.0019（内控） |
|  | 石油类 | / | / | / | 0.0131 | / | 0.0131（内控） | +0.0131（内控） |
| 固废 | 生活垃圾 | / | / | / | 97.5 | / | 97.5 | +97.5 |
|  | 废边角料 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 废环氧板 | / | / | / | 1 | / | 1 | +1 |
|  | 废磨皮 | / | / | / | 0.8 | / | 0.8 | +0.8 |
|  | 废毛刷 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 不合格品 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 废RO膜 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 布袋除尘器收集的粉尘 | / | / | / | 2.23 | / | 2.23 | +2.23 |
|  | 沾染切削液的废砂轮、废金刚线、废研磨垫、废环氧板 | / | / | / | 6 | / | 6 | +6 |
|  | 含切削液废渣 | / | / | / | 332 | / | 332 | +332 |
|  | 废硝酸钾 | / | / | / | 5 | / | 5 | +5 |
|  | 废网版 | / | / | / | 1.2 | / | 1.2 | +1.2 |
|  | 废油墨 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 废抹布 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |
|  | 退墨废液 | / | / | / | 0.97 | / | 0.97 | +0.97 |
|  | 废包装物 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 废机油/润滑油 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 11.08 | / | 11.08 | +11.08 |
|  | 油雾净化废液 | / | / | / | 0.323 | / | 0.323 | +0.323 |
|  | 喷淋废液 | / | / | / | 24 | / | 24 | +24 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①