# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：淄博爱涂生医疗科技有限公司含硅抑菌消毒

产品生产项目

建设单位（盖章）：   淄博爱涂生医疗科技有限公司

编制日期：              2023年12月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 淄博爱涂生医疗科技有限公司含硅抑菌消毒产品生产项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2312-370303-89-01-830060 |
| 建设单位联系人 | 王凯 | 联系方式 | 13953378655 |
| 建设地点 | 山东省淄博市张店区房镇镇三赢路5号院8号厂房一层 |
| 地理坐标 | （118度0分24.991秒，36度51分54.297秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2770 卫生材料及医药用品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十四、医药制造业27 49卫生材料及医药用品制造277 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2312-370303-89-01-830060 |
| 总投资（万元） | 35000 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 0.04 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地面积（m2） | 730 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：淄博科技工业园规划 审批机关：淄博市人民政府 审批文件名称及文号：《淄博市人民政府关于淄博科技工业园规划的批复》（淄政字[2002]202号） |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《淄博科技工业园环境影响报告书》《淄博科技工业园环境影响跟踪评价报告书》 审查机关：淄博市环境保护局 审查文件名称及文号：《淄博科技工业园环境影响报告书》（淄环审[2007]45号）；《淄博科技工业园环境影响跟踪评价报告书》（淄环审[2018]34号） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性 本项目位于山东省淄博市张店区房镇镇三赢路5号院8号厂房一层。根据淄博科技工业园土地利用规划图，项目用地类型为工业用地，符合淄博科技工业园土地利用规划要求。 本项目与淄博科技工业园土地利用规划图位置关系见附图6。 2、规划环评及审查意见符合性 该项目属于卫生材料及医药用品制造，根据淄博科技工业园区准入、禁入及负面清单一览表，不属于禁入及负面清单的内容，为园区允许进入的行业；故项目建设符合淄博科技工业园规划环评要求。 表1-1淄博科技工业园准入、禁入及负面清单一览表 清单要求 准入 入园企业应为《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订）以及《外商投资产业指导目录（2012）》中鼓励类产业和允许类产业； 符合中华人民共和国公布的《国家重点行业清洁生产技术导向目录》（第一、二、三批）清洁生产技术要求的行业企业，清洁生产水平至少为同行业国内先进水平； 用水应符合《节水型城市目标导则》和《节水型企业（单位）目标导则》要求 符合“循环经济”理念，有助于形成园区内部循环经济产业链 无固体废物产生或固体废物产生量少且固废综合利用率较高，有助于各类废物资源化； 以工业园内各企业的产品或中间产品为主要原料有利于延长工业园产业链的项目 为工业园内各企业配套服务的能源利用率高、投入少、产出高的项目 土地集约利用度高的项目 禁入 原料、产品或生产过程中涉及的污染物种类多、数量大或毒性大、难以在环境中降解； 可能造成生态系统结构重大变化、重要生态功能改变、或生物多样性明显减少的项目 与主导产业链关联性不强的企业 生产工艺、生产能力落后的项目 能耗、水耗大且污染较为严重的项目 鉴于工业园大气、水环境容量有限，建设范围内还应禁止引进下列各行业的建设项目：①工业固废或危险废物产生量大，且不能有效综合利用或进行安全处理的项目；②万元工业产值耗水量大，且无法通过工业园内总量平衡解决的项目。 负面清单 《关于下发市级审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015年本）、环评负面清单、“先批后审”项目目录的通知》（淄环函[2015]138号）中所提出的负面清单； 生物制药中原料药和发酵原料的生产项目 钢铁、化工等污染大的外向型出口加工行业 危险废物和医疗废物集中处置、不符合淄博市产业政策、行业规划、污染物不能达标排放、无主要污染物排放总量指标的建设项目； 污染较严重的电镀、皮革、化工、建材、印染、石油加工及炼焦、化学原料及化学制品制造项目等 新材料：除新型工程塑料、塑料合金、复合材料、新型农用塑料、高端金属材料之外的项目 制浆造纸业； 食品制造业（污水难处理的） 根据《淄博科技工业园环境影响跟踪评价报告书》的审查意见：科技工业园规划范围为济青高速路以北、张田路西侧、东临高新区、西邻桓台县周家镇，规划面积7.35平方公里，其中规划建设用地6.599平方公里；园区产业发展定位主要为机械电子、生物制药、新材料、外向型出品加工为主的高新技术产业；科技工业园废水经厂内污水处理站处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级要求后排入光大水务淄博有限公司水质净化三分厂处理。 本项目位于山东省淄博市张店区房镇镇三赢路5号院8号厂房一层，位于规划的园区范围内；该项目为卫生材料及医药用品制造，属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》（2021年修订）允许建设类别，固体废物产生量少，不属于园区禁入及负面清单的内容，有助于形成园区内部循环经济产业链，符合园区产业定位。 本项目废水经厂区经污水管网排入光大水务淄博有限公司水质净化三分厂处理。同时审查意见中要求，对不符合《淄博市城市总体规划（2011~2020）年-张店城区用地规划图》的区域不能作为建设用地规划，开发建设不得占用基本农田保护区。根据附图6以及附图7，本项目用地符合张店城区总体规划以及科技工业园用地规划的要求，项目用地为工业用地。 综上分析，项目建设符合园区规划环评以及规划环评审查意见要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、项目与产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2024年本）可知，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类的范畴，属于允许建设项目。根据《促进产业结构调整暂行规定》，项目属于允许类。项目不在《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的限制、禁止用地项目目录之列；且项目工艺装备和产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列。因此，本项目符合国家产业政策。 本项目所用设备、生产工艺不属于淄博市《全市重点淘汰的落后工艺技术、装备及产品目录》中落后的工艺技术、装备及产品项目，不属于淄博市人民政府办公厅发布的《关于印发淄博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》（淄政办发〔2011〕35号）中鼓励类、限制类和淘汰类之列，故本项目属允许建设项目，符合淄博市的产业政策。根据《关于“两高”项目管理有关事项的通知》（鲁发改工业〔2022〕255号）以及《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》（鲁发改工业〔2023〕34号），本项目不属于“两高”项目。 2、用地符合性分析 本项目建设地点位于山东省淄博市张店区房镇镇三赢路5号院8号厂房一层，不新征土地，不新建厂房。项目租赁闲置车间进行建设，用地性质为工业用地。根据项目与园区土地利用规划位置关系图（附图6），本项目选址为工业用地。根据《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本），本项目用地不属于限制用地和禁止用地范围。本项目符合园区发展定位。项目已取得山东省建设项目备案证明，备案文号：2312-370303-89-01-830060。项目地理位置图详见附图1，项目周边关系图详见附图2。 3、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线及一般生态空间 根据《山东省生态保护红线规划》（2016-2020年）和《淄博市生态保护红线规划（2016-2020年）》，经与国家、省、市各类规划充分衔接，淄博市共划定了29个生态保护红线区，总面积为1283.6km2，约占全市总面积的21.5%。其中张店区共有4处生态保护红线区，详见下表。 表1-2张店区生态保护红线区具体范围一览表 生态保护红线区名称 代码 边界描述 面积km2 生态功能 类型 四宝山以西生物多样性维护生态保护红线区 SD-03-B4-03 龙泉山庄西北、四宝山环山路以南、化工设备厂以东。 1.21 生物多样性维护、水源涵养 森林、草地 本项目位于山东省淄博市张店区房镇镇三赢路5号院8号厂房一层，中心坐标为118度0分24.991秒，36度51分54.297秒，根据附图3本项目与淄博市生态红线分布关系图，距离本项目最近的生态红线保护区为四宝山以西生物多样性维护生态保护红线区，位于本项目东南侧约9.5km处。本项目不在生态红线范围内，选址未涉及生态保护红线。 本项目位于山东省淄博市张店区房镇镇三赢路5号院8号厂房一层，根据当地“三区三线”范围查询，企业所在位置位于城镇开发边界以内，不属于永久基本农田以及生态保护红线内。 根据《淄博市人民政府关于印发淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淄政字〔2021〕49 号）中“淄博市环境管控单元图”，本项目位于重点管控单元，具体见附图8。 与重点管控单元的符合性见下表： 表1-3 建设项目与重点管控单元符合性分析 项目 重点管控单元要求 本项目情况 符合性 空间布局管控要求 优化完善区域产业布局，合理布局各类工业项目。坚决淘汰落后产能，聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”低效落后产能，进一步健全并严格落实环保、安全、技术、能耗、效益标准，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。 坚决改造提升传统产业，聚焦“四强”产业，实施产业攀登计划，加快传统产业绿色化升级改造，形成高端引领、链条完整、生态完善、效益显著的产业发展格局。在满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，实行工业项目进工业园区或聚集区，集约高效发展。 从严审批“两高”建设项目，严格落实产能、煤炭、能耗等置换要求；加快推进“散乱污”企业搬迁入园或关闭退出。 本项目位于淄博科技工业园内，布局合理，不属于落后产能； 本项目位于淄博科技工业园内，严格执行各项要求； 3、本项目不涉及。 符合 污染物排放管控要求 落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 严格执行国家及省相关排放标准，新建工业项目污染物排放水平达到同行业国内先进水平，对主要污染物排放指标实施总量等量或倍量置换。 加快污水收集处理设施建设与提质增效，逐步完善城乡污水管网，实施雨污分流改造。加强挥发性有机物、臭气异味防治和餐饮油烟治理，严格施工扬尘监管。 加强土壤和地下水污染防治与修复。 本项目不涉及废气排放，无需申请废气总量，本项目废水经污水管网排入光大水务淄博有限公司水质净化三分厂处理，废水总量纳入光大水务淄博有限公司水质净化三分厂指标中，无需申请CODcr及氨氮总量； 2、本项目严格执行相关排放标准，不涉及污染物总量申请； 3、本项目废水经污水管网排入光大水务淄博有限公司水质净化三分厂处理；本项目不涉及挥发性有机物、臭气异味防治和餐饮油烟治理，项目租赁现有厂房进行生产，施工期扬尘较小； 4、本项目不涉及。 符合 环境风险防控要求 1、加强风险防控体系建设，强化工业园区和聚集区内企业环境风险防范设施建设和正常运行监管，加强重点环境风险监控企业应急预案制定，建立企业隐患排查整治常态化监管机制。 1、本项目按要求加强风险防控体系建设，所有环境风险防范设施正常运行，企业承诺按要求编制应急预案，并进行隐患排查整治常态化监管机制。 符合 能源资源利用要求 推进工业园区和聚集区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，鼓励使用清洁能源，提高资源能源利用效率。 禁燃区内禁止新、改、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。 推广使用清洁能源车。因地制宜推进冬季清洁取暖。 本项目位于淄博科技工业园内，使用清洁能源进行生产，对资源利用效率较高； 本项目不涉及； 本项目使用清洁能源。 符合 （2）资源利用上线 本项目所用资源主要为水、电，依托现有供水、供电管网。项目用水由园区自来水管网供给，年新增用水量为1285.7m3/a；供电由园区网统一供给，年新增用电量36万kW•h。厂区内配套设施较为完善，所用资源主要为水、电等清洁能源，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、用品选用管理和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （3）环境质量底线 项目周边环境空气质量不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单的二级标准要求；项目区域环境噪声质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求；本项目区域地表水体主要为猪龙河，水质满足《地表水环境质量标准》（GB3828-2002）Ⅲ类标准要求；项目区域地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求。本项目废气、废水和噪声经治理后对环境污染较小，固废可做到无害化处置。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 （4）环境准入负面清单 根据淄博市生态环境委员会办公室关于印发《淄博市“三线一单”生态环境准入清单》（动态更新版）要求，本项目位于重点管控单元，本项目与淄博市“三线一单”生态环境准入清单符合性分析如下： 表1-4与《淄博市“三线一单”生态环境准入清单》（动态更新版）符合性分析 项目 重点管控单元要求 本项目情况 符合性 空间布局约束 1.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。 2.按《土壤污染防治行动计划》的要求管理：严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 3.按《山东省水利厅关于公布我省地下水限采区和禁采区的通知》要求，执行超采区管控要求。 4.大气布局敏感区从严控制新建、扩建排放大气污染物的工业项目；科学合理规划布局商业、居住并严格执行。 5.污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的项目不得建设。 6.新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业聚集区。 7.按照省市要求，严格控制“两高”项目，新建“两高”项目实行“五个减量替代”。 1、本项目不属于国家限制或禁止建设项目，属于允许建设项目； 2、本项目不涉及优先保护类耕地，不涉及永久农田。 3、本项目不涉及； 4、本项目不涉及废气排放，位于淄博科技工业园内，布局合理； 5、本项目位于淄博科技工业园内，污水处理设施健全，园区污水管网已覆盖； 6、本项目位于工业园区。 7、本项目不属于“两高”项目。 符合 污染物排放管控 1.涉“两高”项目企业应当积极实施节能改造提升，提高能源使用效率，推进节能减排。 2.落实主要污染物总量替代要求，按照山东省生态环境厅《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》，实施动态管控替代。 3.废水应当按照要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。 4.禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。 5.化工、铸造等严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。 6.加强机动车排气污染治理。 7.加快实施城中村、老旧城区、城乡结合部污水收集和雨污管网分流改造，基本实现城市建成区污水全收集、全处理。 8.进一步加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、采石取土、养护绿化等活动的扬尘管理。 9.加强餐饮服务业燃料烟气及油烟防治，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护。 1、本项目不属于“两高”项目； 2、本项目不涉及污染物总量申请； 3、本项目废水经污水管网排入光大水务淄博有限公司水质净化三分厂处理达标后排放； 本项目无废水直排； 本项目不涉及； 本项目不涉及； 7、本项目不涉及； 8、本项目按照要求进行扬尘管理； 9、本项目不涉及。 符合 环境风险防控 1.紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高的建设项目；现有项目严格落实环评及批复环境风险防控要求。 2.重点企业应采取防腐防渗等有效措施，建立完善三级防护体系，防止因渗漏污染土壤、地下水以及因事故废水直排污染地表水。 3.企业事业单位按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。 4.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可（无废城市建设豁免的除外）、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。 5.按照省市要求，做好清洁取暖改造工作。 1、本项目不涉及； 2、本项目不涉及； 3、本项目严格按照要求进行应急预案编制及演练； 4、本项目已按要求建立相关管理制度，并对危废相应活动进行全程监管，保障环境安全； 5、本项目采用清洁能源取暖。 符合 资源开发效率要求 1.高污染燃料禁燃区内执行淄博市高污染燃料禁燃区划定文件的管控要求。 2.强化节水措施，提高水资源使用效率。 3.未经许可不得开采地下水，执行浅层地下水限采区管理规定。 4.提升土地集约化水平。 5.优化调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。 1、本项目不涉及高污染燃料； 2、本项目水资源使用率较高； 3、本项目不涉及； 4、本项目在现有厂区内建设，土地利用率较高； 5、本项目使用清洁能源。 符合 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 4、与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字〔2021〕58号）的符合性分析。 表1-5项目与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字〔2021〕58号）的符合性分析 序号 关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知（鲁环字〔2021〕58号） 项目符合情况 符合情况 一 认真 贯彻执行产业政策。新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后 设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。各级立项部门在为企业办理手续时，要认真对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（如有更新，以更新后文件为准），对鼓励类项目，按照有关规定审批、核准或备案；对限制类项目，禁止新建，现有生产能力允许在一定期限内改造升级；对淘汰类项目，市场主体不得 入，行政机关不予审批。 项目工艺、设备不属于国家公布的淘汰工艺和落后设备；项目不属于耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目；本项目未列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许建设项目。 符合 二 强化规划刚性约束。新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。按照“布局集中、用地集约、产业集聚、空间优化”的原则，高标准制定产业发展规划，明确主导产业、布局和产业发 展方向，引导企业规范化、规模化、集约化发展。 项目位于淄博科技工业园，利用现有厂房进行生产，符合园区总体规划。 符合 三 科学把好项目选址关。新 有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展。 符合 四 严把项目环评审批关。新上项 目必须严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线一单”生态环境分区管控要求。强化替代约束，涉及主要污染物排放的， 须落实区域污染物排放替代，确保增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费减量替代， 则各级环评审批部门一律不予审批通过。 距离本项目最近的生态保护红线区为四宝山以西生物多样性维护生态保护红线区，项目不在生态保护红线区，不涉及占用或穿越生态保护红线。选址符合山东省生态保护红线规划和淄博市生态保护红线规划要求。 符合 五 强化日常监管执法。持续加大对违反产业政策、规划 准入规定等违法违规建设行为的查处力度，坚决遏制“未批先建”等违法行为。畅通群众举报投诉渠道，对“散乱污”项目做到早发现、早应对、早处置 ，严防死灰复燃。 项目不属于“未批先建”，无违法违规建设行为，对于“散乱污”企业承诺做到早发现、早应对、早处置 ，严防死灰复燃。 符合 由上表可见，项目的建设符合《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字〔2021〕58号）的要求。 5、与《山东省环境保护条例》的符合性分析 本项目与《山东省环境保护条例》的符合性分析见下表。 表1-6项目与《山东省环境保护条例》的符合性分析 山东省环境保护条例要求 本项目情况 符合性 第十五禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地的县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 本项目不属于以上行业范畴。 符合 第十七条实行排污许可管理制度。纳入排污许可管理目录的排污单位，应当依法申请领取排污许可证。未取得排污许可证的，不得排放污染物。 企业按照《固定源排污许可分类管理名录》（2019年版）要求申报排污许可，承诺在项目建成产生实际排污前取得排污许可。 符合 第十九条有下列情形之一的，省、设区的市人民政府生态环境主管部门应当暂停审批该区域新增重点污染物排放总量的建设项目的环境影响评价文件： （一）重点污染物排放量超过总量控制指标，或者未完成国家确定的重点重金属污染物排放量控制目标的； （二）未完成淘汰严重污染环境的生产工艺、设备和产品任务的； （三）生态破坏严重，未完成污染治理任务或者生态恢复任务的； （四）未完成环境质量改善目标的； （五）产业园区配套的环境基础法律法规的； （六）法律、法规和国家规定的其他情形。 符合生态环境保护规划且涉及民生的重大基础设施项目和环境污染治理项目，不受前款规定的限制。 本项目不涉及申请总量控制指标。 符合 第四十四条各级人民政府及其有关部门、园区管理机构应当做好环境基础设施规划，配套建设污水处理设施及配套管网、固体废物的收集处置设施、危险废物集中处置设施以及其他环境基础设施，建立环境基础设施的运行、维护制度，并保障其正常运行。 县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 本项目位于淄博科技工业园内，相应污染物处理措施正常运行。 符合 第四十五条排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。 企业按要求采取相应环保措施，对环境影响较小。 符合 第四十六条新建、改建、扩建建设项目，应当根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 企业按照条例要求执行，严格执行三同时要求。 符合 第四十七条排污单位应当按照环境保护设施的设计要求和排污许可证规定的排放要求，制定完善环境保护管理制度和操作规程，并保障环境保护设施正常运行。 企业严格按照环保条例要求执行。 符合 第五十条排污单位应当按照国家和省有关规定建立环境管理台账，记录污染治理设施运行管理、危险废物产生与处置情况、监测记录以及其他环境管理等信息，并对台账的真实性和完整性负责。台账的保存期限不得少于三年，法律法规另有规定的除外。 企业严格按照环保条例要求建立环境管理台账。 符合 由上表可见，项目的建设符合《山东省环境保护条例》的要求。 6、与《山东省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 表1-7与《山东省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析表 文件要求 本项目情况 符合性 坚决淘汰落后动能。严格落实《产业结构调整指导目录》加快推动“淘汰类”生产工艺和产品退出。精准聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等8个重点行业，加快淘汰低效落后动能。进一步健全并严格落实环保、安全、技术、能耗、效益标准，各市制定具体措施，重点围绕再生橡胶、废旧塑料再生、砖瓦、石灰、石膏等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务，推动低效落后产能退出。 本项目不属于《产业结构调整指导目录》中的“淘汰类”，不属于8个重点行业。 符合 着力提高工业园区绿色化水平。提高铸造、有色、化工、砖瓦、玻璃、耐火材料、陶瓷、制革、印染等行业的园区集聚水平，深入推进园区循环化改造。 本项目位于淄博科技工业园内。 符合 优化能源供给结构。积极推进能源生产和消费革命，加快构建清洁低碳安全高效能源体系，推进能源低碳化转型。严控化石能源消费总量，推动煤炭等化石能源清洁高效利用。实施可再生能源替代行动，加快推进风电、光伏、生物质等可再生能源发展。 本项目使用的能源为电。 符合 实施重点行业NOx等污染物深度治理。持续推进钢铁行业超低排放改造，开展焦化、水泥行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理。加强燃煤机组、锅炉、钢铁污染治理设施运行管控，确保按照超低排放要求稳定运行。 本项目不涉及NOx。 符合 由上表可见，项目的建设符合《山东省“十四五”生态环境保护规划》的要求。 7、项目与山东省2021-2025年《深入打好蓝天保卫战行动计划》《深入打好碧水保卫战行动计划》《深入打好净土保卫战行动计划》（鲁环委办〔2021〕30号）符合性分析 表1-8与鲁环委办〔2021〕30号符合性分析 文件名称 文件要求 本项目情况 符合性分析 《深入打好蓝天保卫战行动计划》 淘汰低效落后产能。聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照《产业结构调整指导目录》，对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品全部淘汰出清。各市聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。 本项目不属于重点行业。 符合 压减煤炭消费量。持续压减煤炭消费总量，制定碳达峰方案，推动钢铁、建材、有色、电力等重点行业率先达峰。加快能源低碳转型，实施可再生能源倍增行动。大力推进集中供热和余热利用，淘汰集中供热范围内的燃煤锅炉和散煤。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用工厂余热、电厂热力、清洁能源等进行替代。 本项目不使用煤炭；符合文件要求。 符合 优化货物运输方式。优化交通运输结构，大力发展铁港联运，基本形成大宗货物和集装箱中长距离运输以铁路、水路或管道为主的格局。PM2.5和O3未达标的城市，新、改、扩建项目涉及大宗物料运输的，应采用清洁运输方式。 本项目不涉及大宗物料运输，日常物料运输采用清洁运输方式。 符合 实施VOCs全过程污染防治。实施低VOCs含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用替代。新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含VOCs原辅材料使用的项目，原则上使用低（无）VOCs含量产品。 本项目不涉及。 符合 强化工业源NOx深度治理。严格治理设施运行监管，燃煤机组、锅炉、钢铁企业污染排放稳定达到超低排放要求。实施玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理，确保各类大气污染物稳定达标排放。 本项目不产生NOx；符合。 符合 《深入打好碧水保卫战行动计划》 聚焦汇入南四湖、东平湖等重点湖库以及莱州湾、丁字湾、胶州湾等重点海湾的河流，开展涉氮涉磷等重点行业污染治理。开展硫酸盐、氟化物等特征污染物治理，2021年8月底前，梳理形成全省硫酸盐与氟化物浓度较高河流（河段）清单，提升汇水范围内涉硫涉氟工业企业特征污染物治理能力。南四湖流域以5条硫酸盐浓度和2条氟化物浓度较高的河流为重点，实施流域内造纸、化工、玻璃、煤矿等行业的涉硫涉氟工矿企业特征污染物治理。 本项目不涉及。 符合 《深入打好净土保卫战行动计划》 依法严格执行农用地分类管理制度，将符合条件的重点保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保土壤环境质量不下降。安全利用类耕地要因地制宜制定实施安全利用方案，按年度总结评估。 本项目用地为工业用地；符合文件要求。 符合 由上表可见，项目的建设符合鲁环委办〔2021〕30号的要求。 综上所述，本项目符合国家产业政策，符合山东省相关文件要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目简介 淄博爱涂生医疗科技有限公司成立于2023年11月15日，注册地位于山东省淄博市张店区房镇镇三赢路5号院8号厂房一层，法定代表人为王凯，公司主营业务包括一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发；消毒剂销售（不含危险化学品）；许可项目：第二类医疗器械生产；消毒剂生产（不含危险化学品）等。 为满足公司生产发展的需求，淄博爱涂生医疗科技有限公司拟投资35000万元，建设淄博爱涂生医疗科技有限公司含硅抑菌消毒产品生产项目（以下简称本项目）。本项目位于山东省淄博市张店区房镇镇三赢路5号院8号厂房一层，不新征土地，不新建厂房。项目租赁现有厂房进行建设，用地性质为工业用地。 根据企业设计，与前期立项内容对比，本项目实际不分期建设，不再设置切膜机及热缩膜机，实际占地面积730平方米，购置乳化机、灌装机、皮带机、搓盖机、打包机、净水机等国产主要生产及配套设备20台（套），供水、供电等公用设施利用现有。项目建成后，年产含硅消毒产品500吨。 二、项目工程组成 本项目利用现有厂房作为生产车间，总占地面积为730m2。项目按主体工程、公用工程、环保工程进行分类，分类如下表所示： 表2-1 项目组成一览表 工程组成 工程名称 工程内容 备注 主体工程 灌装车间 钢结构，建筑面积为375m2，配备加热罐、乳化机、灌装机、皮带机、搓盖机等生产设备。 租赁现有 质检室 钢结构，建筑面积为150m2，用于产品三氯生浓度检验等质量检验 改建 公用工程 供电系统 由园区供电系统提供 依托现有 供水系统 由园区自来水管网供给 储运工程 仓库#1 位于灌装车间内部，用于原料暂存，建筑面积约为15m2 改建 仓库#2 位于厂区南侧，用于日常存储原料，建筑面积约为72m2 改建 仓库#3 位于厂区南侧，用于存储包装材料，建筑面积约为72m2 改建 仓库#4 位于厂区南侧，用于存储标签，建筑面积约为14m2 改建 环保工程 废水 本项目废水主要为生活污水和生产用水，经污水管网排入光大水务淄博有限公司水质净化三分厂处理达标后排放。 新增 废气 无 / 固废 厂区内设置生活垃圾箱、一般固废暂存间，严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关标准要求进行管理。 新增 噪声 项目噪声主要来源于乳化机、灌装机、皮带机、搓盖机、打包机等机械设备运行时产生的噪声，项目需加强设备保养，合理操作，设置基础减振等，减少噪声对环境的影响 新增 三、主要经济技术指标表 表2-2 本项目主要经济技术指标表 序号 指标 单位 数量 备注 一 建设规模 1 含硅消毒产品 t/a 500 / 2 年生产天数 d/a 300 8小时 3 劳动定员 人 10 / 二 主要经济指标 4 项目总投资 万元 35000 企业自筹 5 环保投资 万元 15 / 四、产品方案： 项目产品方案见下表： 表2-3 项目产品方案一览表 产品名称 单位 产量 产品规格 含硅消毒产品 t/a 500 用于医疗卫生检验过程消毒，产品质量执行企业标准，产品规格为20mL、30mL、50mL、100mL瓶装 五、主要工艺设备 主要设备如下： 表2-4 主要设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 备注 1 加热罐 套 4 200L 2 乳化机 套 4 200L 3 灌装机 套 4 自带皮带机、搓盖机 4 打包机 台 4 / 5 激光打码机 套 3 / 6 净水机RO二级反渗透 套 1 制水能力约为5m3/h 六、原料及动力消耗 项目原辅材料及能耗见下表： 表2-5 原辅材料及能耗表 名称 单位 用量 备注 主要原辅料 三氯生 吨 2.2 外购，1kg袋装 硅酸 吨 2.2 外购，5kg瓶装 包装瓶 吨 0.5 外购，规格为20mL、30mL、50mL、100mL 能耗 水 m3/a 1285.7 由园区自来水管网供给 电 万kW•h/a 36 由园区供电电网统一供给 表2-6 原辅材料理化性质 名称 理化性质 三氯生 化学名称为5-氯-2-（2',4'-二氯苯氧基）苯酚，化学式为C12H7Cl3O2，是一种有机化合物，熔点为56-60℃，沸点为302.6-386.6℃。为微具芳香的高纯度白色结晶性粉末；微溶于水，在稀碱中溶解度适中，在很多有机溶剂中都有较高的溶解度，在水溶性溶剂或表面活性剂中溶解后可制成透明的浓缩液体产品；具有优异的贮存稳定性，280-290℃以下不会迅速分解；200℃加热14小时，仅有2%活性物质分解，甚至在长时间紫外光照射下，仅有轻微分解。其溶液对酸、碱具稳定性。具很低的挥发性，微具芳香味，外观为白色至灰白色粉末状，微溶于水。 三氯生是广谱抗菌剂，高效，安全，广泛用于化妆品，洗涤剂，医疗消毒及卫生保健产品的活性成分，它在环境中可以迅速分解代谢，通常不会造成环境问题。 硅酸 硅酸为玻璃状无色透明的无定形颗粒，相对密度为2.1～2.3，难溶于水和醇。硅酸有多种分子构成，如二硅酸（H2Si2O5）、偏硅酸、原硅酸（Si(OH)4或H4SiO4）等，一般使用的硅酸为稳定的偏硅酸H2SiO3。 七、公用工程 1、给水 本项目用水由园区自来水管网提供，主要为职工生活用水和生产用水，水质和水量均能满足项目需求。 （1）职工生活用水：项目年工作时间300天，劳动定员10人，无食宿，仅工作时间在场，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019），生活用水量按照每人每天50L计，则职工生活用水量为150m3/a。 （2）生产用水 项目生产过程需采用纯水及新鲜水，使用量及环节如下： ①调配用水 根据建设单位提供资料，生产过程中调配需要采用纯水进行调配，用于含硅消毒产品的成分含量，调配过程纯水用水量为495m3//a。 ②纯水设备反冲洗纯水用水 项目购置纯水制备设施一套，纯水制备工艺为RO反渗透法，主要目的是去除自来水中的悬浮物、胶体颗粒、有机物等杂质。为保证纯水制备质量，一级反渗透装置均需使用纯水进行反冲洗，平均10d反冲洗一次，年冲洗次数按30次计；根据同类型企业统计，渗透膜反冲洗用水约10m3/次，反冲洗过程纯水用量约为300m3/a。 综上所述，项目生产过程中，纯水使用量约为795m3/a，采用RO渗透膜制备纯水效率约为70%，因此项目纯水制备过程需要新鲜水量约为1135.7m3/a，项目职工生活用水量为150m3/a，则本项目年用水量为1285.7m3/a。 2、排水 本项目排水采用雨、污分流制，雨水经汇水沟渠就近排入雨水管网。 本项目产生废水主要为职工生活污水，生活污水产生量按照其用水量的80%计算，则本项目生活污水产生量为120m3/a。 ①纯水制备废水：项目纯水制备过程中浓水产生量约为30%，项目制备纯水795m3/a，则浓水产生量约为340.7m3/a。 ②纯水设备反冲洗废水：反冲洗废水排水量按用水量的80%计，则项目纯水设备反冲洗水排放量为240m3/a 综上，本项目年排水量为700.7m3/a，经污水管网排入光大水务淄博有限公司水质净化三分厂处理达标后排放，对周围环境影响较小。 图2-1 本项目水平衡图 单位：m3/a 供电：本项目年用电量36万kWh，供电由园区电网供给。 八、职工人数及工作制度 本项目劳动定员10人，采用白工作制，工作时间为8小时，年工作天数为300天。 九、平面布置合理性分析 ①总平面布置的要求 功能分区，系统分明，布置整齐，在适用、经济的前提下注意美观； 生产系统、辅助生产系统和运输系统的布置科学合理，路径短捷，方便作业，尽量避免物流与人流相互交叉、往复迂回； 建筑系数科学合理，根据设计规范确定各建筑物、构筑物间的距离，保证生产运营和消防安全； 根据厂址的风向、地形、地势特点及地质条件，因地制宜。 ②总平面布置的内容 项目总占地面积为730m2，厂区大门临近道路，方便运输，车间内部布局紧凑，各设备布局符合生产工艺顺序。项目整体布局紧凑合理，顺应装运流程，便于产品的运输及日常管理。 综上所述，本项目总图布置基本合理。项目平面布置图详见附图4。 十、环保投资一览表 表2-7 项目环保投资一览表 序号 类型 具体措施 投资额（万元） 1 固废 设置一般固废区，签订废物处置协议 5 2 噪声 基础减震、设备隔声 10 合计 15 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程 1、 施工期 本项目利用现有厂房进行生产。施工期主要为设备的安装和调试。本项目外购设备仅在生产车间内进行安装，无需切割、焊接等工序。项目厂房地面已经硬化，因此项目无土建施工，无动工，且施工期比较短。本项目施工期主要环境影响是设备的安装和调试噪声和设备安装人员产生的生活污水和生活垃圾，流程及产污示意图见下图： 图2-2 施工期工艺流程及产污节点图 营运期 图2-3 生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 原料配比：外购符合要求的三氯生、硅酸原料，按照生产需求分别计量配比。 加水搅拌：原料按照生产比例人工打开原料包装，缓慢投入加热罐中，进行电加热，加热温度约为40℃，加热时间约30分钟，促进物料溶解，物料初溶解后加入乳化机搅拌均匀。项目投料过程采用人工投料，在加热罐底部缓慢放入物料，严格控制投料速度，防止有粉末溢出，因此投料过程中无粉尘产生。 储存灌装：将混合好的液体通过灌装机灌装至外购的包装瓶中，并使用自带搓盖机封口，通过皮带机输送至打包机。 打码包装：采用激光打码机、打包机等设备对包装容器进行打码包装。 检验入库：检验后成品入库存放。 产污环节 本项目营运期产生的污染物包括废水、噪声、废气及固体废物。 （1）废水 本项目产生的废水为生活污水和纯水制备废水、纯水设备反冲洗废水。 （2）废气 本项目生产过程中无废气产生。 （3）噪声 本项目噪声主要为机械设备运行时产生的噪声。 （4）固体废物 本项目产生的固体废物包括生活垃圾、废包装袋、废反渗透膜。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁现有闲置厂区进行建设，无原有问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 根据淄博市生态环境局2023年公布的《生态淄博建设工作简报》（2023年第1期），2022年，全市良好天数 236 天（国控），同比增加 14 天。重污染天数 6 天，同比减少 2 天。其中，其中，二氧化硫（SO2）14微克/立方米，同比持平；二氧化氮（NO2）33微克/立方米，同比改善5.7%；可吸入颗粒物（PM10）75微克/立方米，同比改善2.6%；细颗粒物（PM2.5）43微克/立方米，同比改善8.5%；一氧化碳（CO）1.3毫克/立方米，同比改善18.8%；臭氧（O3）192微克/立方米，同比恶化4.9%。全市综合指数为4.87，同比改善4.3%。 项目所在区域环境空气质量进行达标判断，数据统计及评价情况见表3-1。 表3-1 2022年项目区域空气质量现状评价结果一览表 污染物 单位 年评价指标 现状浓度 评价标准 占标率% 达标情况 SO2 μg/m3 年平均质量浓度 21 60 35 达标 NO2 μg/m3 年平均质量浓度 53 40 132.5 超标 PM10 μg/m3 年平均质量浓度 114 70 162.9 超标 PM2.5 μg/m3 年平均质量浓度 69 35 197.1 超标 CO mg/m3 95%保证率日平均浓度 1.4 4 35 达标 O3 μg/m3 90%保证率日最大8h滑动平均浓度 60 160 37.5 达标 根据上表，NO2、PM10、PM2.5不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级年均值标准。根据《淄博市“十四五”生态环境保护规划》（淄政字〔2021〕107号），淄博市将开展一系列大气污染治理工程改善区域环境，推动NOx深度治理工程、VOCs综合治理工程、O3和PM2.5协同管控体系，到2025年，PM2.5浓度达到全省中游水平，空气质量优良率达到全省中游水平，综合指数排名摆脱全国后20名、全省后3名。区域环境空气质量将持续改善。 二、声环境质量现状 项目所在区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。厂界50m范围内无声环境敏感点，区域周边无明显噪声源，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 三、地表水环境质量现状 根据项目地理位置可知，该区域地表水为猪龙河，该段功能区划分为地表水Ⅲ类。根据淄博市生态环境局公布的2022年1-11月份全市地表水环境质量状况数据可知，张店区猪龙河裕民路桥站点监测断面水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 四、地下水、土壤环境质量现状 本项目废水经污水管网排入光大水务淄博有限公司水质净化三分厂处理达标后排放，对周围环境影响较小，可不开展地下水环境质量现状调查。本项目无大气污染物排放，不涉及重金属和持久性有机物排放，无需开展土壤现状调查。 五、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，不需对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 六、 生态环境 项目利用现有厂房，不新征占地，用地范围内无生态环境保护目标，生态环境质量一般，不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 环境空气重点保护目标为项目厂界外500米范围内的居住区；地表水主要保护目标为猪龙河，项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目厂界外50米范围内不存在声环境保护目标。项目周边主要环境保护目标见下表，周围环境保护目标图详见附图5。 表3-2 主要环境保护目标一览表 影响要素 主要保护目标 方位、距离 保护级别 环境空气 香溪新城 E，420m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准 曹营村 N，430m 声环境 -- -- 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准 地表水 猪龙河 E、2350m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 地下水 厂界周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废气排放标准 本项目无废气排放。 二、噪声排放标准 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-3 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 级别 等效声级 昼间 夜间 2 dB（A） 60 50 废水排放标准 运营期生活污水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B类标准。 表3-4 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) 执行标准 pH值 CODcr BOD5 SS 氨氮 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B等级标准 6.0-9.0 500 350 400 45 本次环评要求项目运营期含盐废水排放参照执行《流域水污染物综合排放标准第3部分：小清河流域》（DB37/3416.3-2018）一般保护区要求（全盐量1600mg/L） 四、固体废物排放标准 项目一般固体废物处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）要求，暂存区防渗要求参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目无废气外排，项目废水主要为职工生活污水和生产废水，经污水管网排入光大水务淄博有限公司水质净化三分厂处理达标后排放，废水污染物总量计入光大水务（淄博）有限公司三分厂，本项目无需申请废气、废水污染物总量指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有厂房进行生产。施工期主要为设备的安装和调试。本项目外购设备仅在生产车间内进行安装，无需切割、焊接、刷漆等工序。项目厂房地面已经硬化，因此项目无土建施工，无动工，且施工期比较短。本项目施工期主要环境影响是设备的安装和调试噪声和设备安装人员产生的生活污水和生活垃圾，因此本次环评对施工期环境影响分析如下。 一、施工大气污染控制措施 本项目施工期主要是设备的安装、调试，不需要土建施工，且本项目施工期设备安装，无需焊接、切割，因此不会对大气环境造成影响。 二、施工噪声污染控制措施 施工噪声来源于设备的安装，主要指一些零星的敲打声、撞击声等，多为瞬时噪声，且噪声值较小；由于设备的安装在生产车间内进行，经厂房隔音后对项目周边声环境影响较小。 三、施工期废水污染防治措施 本项目施工期废水主要是设备安装人员的生活污水，经污水管网排入光大水务淄博有限公司水质净化三分厂处理达标后排放，因此对周边水体环境无影响。 四、施工期固体废物污染防治措施 本项目施工期主要是设备的安装、调试，设备安装人员的生活垃圾收集到指定的垃圾箱（桶）内，由当地环卫部门统一清运、处理，不会对周边环境造成影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、环境空气影响和保护措施分析 本项目无废气产生。 二、地表水环境影响和保护措施分析 （1）本项目产生的废水主要为职工生活污水，生活污水产生量按照其用水量的80%计算，则本项目生活污水产生量为120m3/a。 生产废水： 纯水制备废水：项目纯水制备过程中浓水产生量约为30%，项目制备纯水795m3/a，则浓水产生量约为340.7m3/a，主要污染物为全盐量。 纯水设备反冲洗废水：反冲洗废水排水量按用水量的80%计，则项目纯水设备反冲洗水排放量为240m3/a，主要污染物为少量的SS。 综上，本项目年排水量为700.7m3/a，经污水管网排入光大水务淄博有限公司水质净化三分厂处理达标后排放，对周围环境影响较小。 （2）源强核算及污染防治措施 项目运营后废水主要产污环节、污染物种类、污染源源强核算及采取的污染防治措施详见表4-1。 表4-1 废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 产排污环节 类别 废水量t/a 污染物种类 排放浓度mg/L 排放量t/a 治理设施 是否为可行技术 排放 方式 排放口类型 排放 规律 职工生活 生活污水 120 CODcr 400 0.0480 经污水管网排入光大水务淄博有限公司水质净化三分厂 - 间接排放 一般排放口 间断不连续排放 BOD5 260 0.0312 SS 300 0.036 氨氮 35 0.004 生产 过程 浓水 340.7 全盐量 1200 0.409 反冲洗废水 240 SS 150 0.360 表4-2 废水间接排放口基本情况表 排放口编号 排放口名称 排放口地理坐标 排放去向 排放 规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 排水协议规定的浓度限值 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L） DW001 全厂废水排放口 118.006933 36.865184 城镇污水管网 间歇 排放 08:00-17:00 光大水务（淄博）有限公司三分厂 COD / 40 氨氮 / 2 （3）达标及影响分析 本项目运营期废水为职工生活污水和生产废水，生活污水排放浓度为CODcr400mg/L、BOD5260mg/L、SS300mg/L、氨氮35mg/L，生产废水排放浓度为全盐量1200mg/L、SS150mg/L，污染物排放浓度能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准以及《流域水污染物综合排放标准第3部分：小清河流域》（DB37/3416.3-2018）一般保护区要求要求（pH值6.0~9.0、CODcr500mg/L、BOD5350mg/L、SS400mg/L、氨氮45mg/L、全盐量1600mg/L），废水经污水管网排入光大水务（淄博）有限公司三分厂进一步处理。 （4）依托污水处理厂可行性分析 光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂位于淄博市高新技术产业开发区北侧、果里镇陈斜村西约160m处，西侧靠近猪龙河，项目总规模为日处理污水30万吨，分两期建设。一期工程总投资人民币1.5亿元，占地面积150亩，日处理污水为10万吨，总变化系数1.3，采用“改良A2/O+V型滤池”工艺，2006年10月动工建设，2007年9月正式运营，目前处理量为日平均处理污水量为8.1万吨，出水水质可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，同时满足《关于印发淄博市落实<水污染防治行动计划>实施方案的通知》（淄政发〔2016〕12号）要求污水处理厂排放要求（CODcr40mg/L、氨氮2mg/L）要求。 光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进水范围为张店及高新区涝淄河以东规划区域的污水（含东部化工区及卫固镇企业污水）、高新区北部（涝淄河以西、水质净化一分厂以北）规划区域污水、张店科技工业园污水。本项目选址在此范围之内，项目产生的废水可经过污水管网进入污水处理厂处理。 光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂设计污水处理工艺见下图。 图4-1 光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂污水处理工艺流程图 本项目处于光大水务（淄博）有限公司三分厂纳管范围内，新增废水排放量为700.7m3/a，废水产生量较小，光大水务（淄博）有限公司三分厂尚有19000t/d处理余量，能够满足本项目废水处理需求，本项目污水水质简单，对污水处理厂水量冲击较小。本项目废水经预处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准排入污水处理厂，对污水处理厂水质影响较小。综上，项目建成后厂区废水排至光大水务（淄博）有限公司三分厂对其水质及水量的冲击可以接受，排入污水处理厂是可行的。 三、声环境影响和保护措施分析 1、噪声源强分析 噪声主要来源于机械设备运行时产生的机械噪声，其噪声级通常为70～85dB(A)。采取的噪声治理措施为：将噪声较高设备布设在生产车间中央；在设备选型时尽量选用低噪音设备，对各种机械设备产生的噪声采用加大减振基础，安装减振装置，在设备安装及设备连接处可采用减振垫或柔性接头等措施减振、降噪；应维持设备处于良好的运行状态，尽量避免因设备运转不正常时噪声的增高；在厂区周围增加绿化面积等措施。采用隔声墙、隔声窗均可达到20～40dB（A）的隔声量；采取以上措施可有效隔声降噪，保证厂界噪声达标。 项目建成后厂界噪声计算为项目贡献值得到厂界噪声预测值。以车间西南角地面0米处为坐标原点，项目设备噪声源强调查情况如下表所示 表4-9 本项目设备噪声源强分析表 建筑物名称 名称 型号 数量 单台设备声源源强dB（A） 声源控制措施 空间相对位置 距室内边界距离/m 门窗参数 室内边界声级/dB（A） 运行时段 建筑插入损失/dB（A） 建筑物外噪声 X Y Z 声压级/dB（A） 建筑物外距离 灌装车间 加热罐 / 4 75 低噪声设备、减振、隔声 10 15 1.5 10 门：6m×4m×2个 窗：2m×1.5m×4个 55 8：00-17：00 20 35 1 乳化机 / 4 80 15 15 1.5 15 56 20 36 1 灌装机 / 4 70 20 15 1.5 15 46 20 26 1 打包机 / 4 70 25 18 1.5 18 45 20 25 1 激光打码 / 3 70 30 18 1.5 18 45 20 25 1 净水机RO二级反渗透 / 1 75 10 13 1.5 10 55 20 35 1 （1）噪声影响预测分析 基准预测点噪声级叠加公式： 式中：Lpe—叠加后总声级，dB(A)； LPi — i声源至基准预测点的声级，dB(A)； n— 噪声源数目。 用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声级，然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。 计算预测点的声级： 式中：Lp（r）—距声源r处的A声级，dB； Adiv — 声波几何发散引起的A声级衰减量，dB，Adiv =20（r/r0）； Abar — 遮挡物引起的A声级衰减量dB； Aatm — 地面效应引起的倍频带衰减量dB； Agr — 遮挡物引起的A声级衰减量dB； Agr — 附加A声级衰减量dB，Aexc=51（r-r0）。 （2）预测结果和分析 根据本项目主要噪声源的位置，利用以上预测模式和参数计算确定了各主要噪声源对各厂界外1m的噪声贡献情况。 表4-10 本项目主要噪声源及相对厂界一览表 序号 噪声部位 等效噪声源强dB（A） 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 1 灌装车间 51.05 2 1 15 5 （3）预测结果及评价 根据项目实际生产状况，利用预测模式和参数计算得厂界噪声昼间预测值，预测结果见表4-11。 表4-11 项目噪声预测结果一览表 dB（A） 序号 噪声部位 - 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 1 灌装车间 距离 2 1 15 5 等效噪声源强dB（A） 45 51 28 37 本项目仅昼间生产，根据计算，项目厂界处昼间噪声均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区排放标准要求，因此项目建设对周围声环境影响较小。 为减少噪声对周围环境的影响，针对各噪声源源强及其污染特征，本评价要求建设单位必须加强注意如下几点： ①项目在设备选型过程中通过选择低噪声设备，降低设备运行噪声源强； ②项目在设备安装过程中，通过提高设备安装质量和精度，高噪声设备加装减振垫，降低设备振动噪声； ③厂区合理布局，将高噪声设备置于厂房内，尽量远离厂界布置，以有效利用厂房隔声降噪和距离衰减作用； ④加强主要产噪设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；选用低噪音设备，优化选型。 2、监测要求 表4-12 项目噪声监测要求表 项目 监测项目 Leq 噪声 监测布点 东、南、西、北厂界外1m 处。 监测频率 每季度监测一次 采样分析、数据处理 按照《工业企业厂界噪声测量方法》的有关规定和工业企业噪声监测技术规范进行监测 四、固体废物环境影响和保护措施分析 项目产生的固体废物主要为生活垃圾、废包装袋、废反渗透膜。 （1）生活垃圾 项目劳动定员为10人，年工作天数300d，按每日人均生活垃圾产生0.5kg计，生活垃圾产生量约1.5t/a，由环卫部门定期清理外运。 废包装袋 项目原辅材料使用过程中会产生废包装，产生量约为0.3t/a，属于一般固体废物，集中收集后外售处理。 废反渗透膜 项目使用自来水制备软化水，反渗透装置需定期更换，每年最多更换1次，由生产厂商进行更换，更换量约为0.05t/a，产生的反渗透膜为一般固体废物，直接由厂商回收，不在厂内存储。 项目一般固废的产生、处理措施、贮存场所等见下表： 表4-13固体废物分析结果汇总表 固体废物名称 产生工序 形态 属性 废物代码 产生量（t/a） 处理措施 生活垃圾 职工生活 固态 一般固废 / 1.5 环卫清运 废包装袋 生产过程 固态 一般固废 / 0.3 集中收集后外售 反渗透膜 生产过程 固态 一般固废 / 0.05 厂商回收 本次环评针对固体废物管理提出以下要求： 一般固体废物满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）要求，暂存区防渗要求满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求。贮存区采取防风防雨措施，各类固废应分类收集，贮存区按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）的要求设置环保图形标志；指定专人进行日常管理。 五、地下水、土壤环境影响和保护措施分析 （1）地下水影响和保护措施分析 1、地下水污染情况分析 项目用水取自自来水，不开采地下水。本项目废水经污水管网排入光大水务淄博有限公司水质净化三分厂。对地下水的主要污染途径为：化粪池等渗漏。 2、采取源头控制措施： ①严格控制厂区内物料的“跑、冒、滴、漏”。 ②所用原料确保符合国家产品要求，减少污染物产生量。 3、采取地下水污染防渗措施： ①厂房地面做硬化处理； ②生产车间应满足防风、防雨等要求，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗要求做处理，防渗要求等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s； ③化粪池应满足防风、防雨等要求，防渗参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗要求，即贮存场基础防渗层至少1m厚黏土层（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。 采取上述措施后，项目化粪池等在正常情况下不会对地下水环境造成污染影响。 项目区分区防渗设计见下表。 表4-15 项目区分区防渗设计一览表 防渗分区 区域 拟采取的防渗方案 重点防渗区 化粪池 防渗层为至少1m 厚黏土层（渗透系数≤10-7 cm/s）或2mm 厚高密度聚乙烯或至少2mm 厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s 一般防渗区 生产车间 采用防渗混凝土硬化地面，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10 -7 cm/s 简单防渗区 办公室等 简单硬化 （2）土壤环境影响和保护措施分析 1、土壤环境影响分析 土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过各种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以至造成产量和质量的下降，并可通过食物链危害生物和人类健康。 污染物可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下两种。 ①大气沉降：本项目无废气外排，对周围土壤影响较小。 ②垂直入渗：防渗措施不到位，物料在存放、转运等过程中发生泄漏下渗、降水淋洗后下渗等直接或间接的污染土壤。 2、土壤污染控制措施 ①参考上述地下水防渗措施； ②增加厂区范围内绿化面积，以种植具有较强吸附能力的植物为主。 （3）跟踪监测 本项目无需设置土壤或地下水跟踪监测点。 六、环境风险影响分析 本次评价遵照《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）精神，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，通过对项目进行风险识别和源项分析，进行风险计算和评价，提出减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。 （1）评价依据 ①风险调查 本项目生产工艺简单，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B等资料的内容，项目储存的原料和产品均不涉及环境风险物质。 ②风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B中的环境风险物质，本项目不涉及风险物质Q=0＜1，故本项目环境风险潜势为Ⅰ。 ③评价等级 根据HJ169-2018中评价等级划分原则，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，相关划分依据详见下表： 表4-16 环境风险评价等级划分表 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级只需进行简单分析。 （2）环境风险识别 项目可能发生的风险是生产过程中原料遇到明火引发火灾事故，产生二次/伴生污染物对周围大气环境的影响。 火灾的影响主要表现在：在火灾过程中，易燃物料燃烧后产生高温和烟雾可以使人体受到伤害，甚至危及人的生命；火灾会毁坏物资，造成经济损失；火灾中释放的烟气将对周围大气环境造成一定的污染。 （3）环境风险分析 根据项目所用原辅材料分析，本项目不涉及环境风险物质，不涉及危险化学品，不构成重大危险源。项目运行过程中可能发生的风险主要是管理不当、线路老化产生的火灾事故。综合上述分析，本项目最大可信事故确定为火灾事故。事故若得不到及时有效的处理，可能会对周边环境造成影响，危及职工人身安全。为了避免在生产过程中发生火灾事故，建设单位需做出相应的防范措施。 （4）环境风险防范措施 ①车间分区设置，并保证存储区域交通便利、防火、通风、防潮、防霉变等，特别是防火，在仓库内严禁堆放易燃易爆物质，严禁使用明火，定期检查，排除隐患。 ②定期检查电气线路，防止线路老化、设备漏电等引发火灾； ③安装燃气泄漏报警装置。一旦发现泄漏，及时切断气源、电源，采取措施防止静电火花引起的爆炸事件； ④保证车间通风系统保持畅通，洒水降尘。 ⑤制定安全运营管理制度，严禁厂区使用明火。 在落实好本次环评提出的风险防范措施的前提下，项目存在的风险较小。本项目环境风险可以接受。 （5）结论 本项目环境风险潜势为I，一旦发生事故，及时采取应急措施，在短时间内结束事故风险，且在短时间内通知企业工作人员疏散。在此前提下，本项目事故风险处于可接受水平。 表4-17 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 淄博爱涂生医疗科技有限公司含硅抑菌消毒产品生产项目 建设地点 （山东）省 （淄博）市 （张店）区 （房镇）镇 三赢路5号院8号厂房一层 地理坐标 经度 118度0分 24.991秒 纬度 36度51分 54.297秒 主要危险物质及分布 / 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等） 生产过程中可燃物遇到明火引发火灾事故，产生二次/伴生污染物对周围大气环境的影响。 风险防范措施要求 ①将原料、成品分区存放，并保证存储区域防漏、防火、通风、防潮、防霉变、防渗等，特别是防火、防渗，在仓库内严禁堆放易燃易爆物质，严禁使用明火，定期检查，排除隐患，厂区内应根据分区防渗要求，落实防渗措施； ②设置必要消防设备，着火可用手提式灭火器。加强对公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生。制定更加务实有效的应急救援预案，并定期给予演练。 填表说明：（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目环境风险潜势为I，可能产生的环境风险为生产过程中原料遇到明火引发火灾事故，产生二次/伴生污染物对周围大气环境的影响。在严格按照风险防范措施处理情况下，本项目环境风险可以接受。 七、电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，本评价不再开展电磁环境影响分析。 八、环境管理与监测计划 （1）排污口规范化管理 排污口是污染物进入环境、对环境产生影响的通道，强化排污口的管理是实现污染 物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的 重要手段。 ①排污口规范化管理的基本原则 1）向环境排放污染物的排放口必须规范化； 2）根据工程特点和国家列入的总量控制指标，确定项目污水排放口为管理重点； 3）排放口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。 ②排污口的技术要求 1）排污口的设置必须合理，进行规范化管理； ③排污口立标管理 1）污染物排放口，应按照国家《环境保护图形标志 排放口（源）》（GB1556.2-1995）、 《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定，设置原国家环保总局统一制作的环境保护标志牌，排放口图像标志见表4-18。 表4-18 排放口环境保护标志 提示标志 警告标志 警告标志 提示标志 正方形 三角形 三角形 正方形 绿底白图 黄底黑图 黄底黑图 绿底白图 一般固体废物 一般固体废物 噪声排放源 噪声排放源 污水排放口 污水排放口 2）排放口的环境保护标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 3）图形颜色及装置颜色 提示标志：底和立柱为绿色，图案、边框、支架和文字为白色； 警告标志：底和立柱为黄色，图案、边框、支架和文字为黑色。 （2）排污许可管理 根据环境保护部办公厅《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）要求，做好《建设项目环境影响评价分类管理名录》和 《固定污染源排污许可分类管理名录》的衔接，按照建设项目对环境的影响程度、污染物产生量和排放量，实行统一分类管理。 ①项目建设必须严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，工程竣工后按规定程序申请环保验收，验收合格后主体工程方可投入正式运行。 ②规范环保部门日常监督管理；本项目已经设置了环保专职人员，对项目区域内污染源进行定期监测（可以委托有资质的单位进行监测）。 （3）环境监测计划 ①监测计划 企业应按照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)及当地环保部门的要求，应做好自行监测工作，具体监测内容可参考表4-19。 表4-19 项目污染源监测情况 监测项目 监测点位 监测因子 执行标准 最低监测频次 噪声 厂区外1m 噪声Leq（A） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）2类标准 每季度1次 废水 厂区污水排放口 pH、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、氨氮、全盐量 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B类标准；《流域水污染物综合排放标准第3部分：小清河流域》（DB37/3416.3-2018）一般保护区要求 每年1次 固废 项目固废产生工段 统计种类、产生量、处理方式、去向 一般固体废物满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）要求，暂存区防渗要求满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求 每月统计一次 为保证监测工作的顺利实施，必须根据国家规定对各污染源监测点进行规范化设计，以保证采样的方便、安全和准确，除以上监测内容外的监测指标应委托有资质的单位进行监测。并按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求进行信息公开。 ②监测分析方法 监测方法和采用方法执行《环境监测技术规范》《环境监测分析方法》《污染源统一监测方法》以及《环境空气质量标准》《地表水环境质量标准》的有关章节中的监测分析方法的有关规定。 ③监测能力 厂区目前没有环境分析化验室，不具备环境监测能力，建设单位可根据监测计划委托有资质的单位进行例行环境监测。 九、环境影响评价制度与排污许可制度的衔接 本项目属于“C2770 卫生材料及医药用品制造”，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（环保部令第11号），属于“二十四、医药制造业27 ”中“49卫生材料及医药用品制造277”中的“单纯药品复配且产生废水或挥发性有机物的”，按照《排污许可管理条例》《山东省生态环境厅关于加强排污许可管理工作的通知》（鲁环函〔2020〕14号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）要求，应该办理固定污染源排污许可登记管理。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 厂区总排口DW001 | CODcr、BOD5、SS、氨氮、全盐量 | 本项目废水主要为生活污水和生产用水，经污水管网排入光大水务淄博有限公司水质净化三分厂处理达标后排放 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B类标准； 《流域水污染物综合排放标准 第 3 部分：小清河流域》（DB37/3416.3-2018）一般保护区要求 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 隔声、减震、距离衰减 | 厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废综合利用，一般工业固体废物暂存间应设置防渗、防风、防晒、防雨等措施，设置环境保护图形标志。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①源头控制措施积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量；根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施； ②分区防治：按照不同分区要求采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。 |
| 生态保护措施 | 不涉及生态影响。 |
| 环境风险 防范措施 | ①将原料、成品分区存放，并保证存储区域防漏、防火、通风、防潮、防霉变、防渗等，特别是防火、防渗，在仓库内严禁堆放易燃易爆物质，严禁使用明火，定期检查，排除隐患，厂区内应根据分区防渗要求，落实防渗措施； ②设置必要消防设备，着火可用手提式灭火器。加强对公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生。制定更加务实有效的应急救援预案，并定期给予演练。 |
| 其他环境管理要求 | 按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中的要求开展自行监测，并按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）要求进行信息公开； 建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，并保障台账记录结果的真实性、完整性和规范性。记录保存期限不少于5年； 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于排污可行登记管理类别项目，应在实际排污发生前进行排污许可登记 |

# 六、结论

综上所述，淄博爱涂生医疗科技有限公司含硅抑菌消毒产品生产项目在落实各项污染防治措施、环境风险防范措施后，无废气产生，生产过程废水达标排放，固体废物得到妥善处置，满足污染物排放总量控制要求，环境风险能够有效控制，综上所述，在严格执行国家和地方有关环保法规和条例，并全面落实本报告表提出的各项环保措施前提下，从环保角度而言，本项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | CODcr | / | / | / | 0.0480 | / | 0.0480 | +0.0480 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.004 | / | 0.004 | +0.004 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.5 | / | 1.5 | +1.5 |
|  | 废包装袋 | / | / | / | 0.3 | / | 0.3 | +0.3 |
|  | 废反渗透膜 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①