# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   淄博益宁精神病医院有限责任公司项目

建设单位（盖章）： 淄博益宁精神病医院有限责任公司

编制日期：            2022年7月

中华人民共和国生态环境部制

主持编制工程师

参保证明

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 淄博益宁精神病医院有限责任公司项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2206-370303-89-05-531567 |
| 建设单位联系人 | 辛海滨 | 联系方式 | 18205337688 |
| 建设地点 | 山东省淄博市张店区体育场街道东四路与华光路路口西北角办公楼 |
| 地理坐标 | （ 118 度 4 分 17.110 秒， 36 度 48 分 58.500 秒） |
| 国民经济 行业类别 | Q8415专科医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84；108、医院 841；其他（住院床位20张以下的除外） |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2206-370303-89-05-531567 |
| 总投资（万元） | 2050 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 1.46 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1500 |
| 专项评价 设置情况 | 本项目无需设置专项评价。确定依据见下表： 表1-1 本项目与专项评价设置原则表对照情况一览表 专项评价的类别 设置原则 本项目情况 是否设 置专项 大气 排放废气含有有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目 本项目不排放有毒有害污染物。 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 项目废水不直排， 排入污水处理厂 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 本项目次氯酸钠存储量未超过临界量 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项目不属于河道取水的污染类建设项目 否 海洋 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目 本项目不属于海洋工程建设项目 否 地下水 原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 否 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）生态红线符合性判定 本项目位于山东省淄博市张店区东四路与华光路路口西北角办公楼，最近的生态红线区为四宝山以西生物多样性维护生态保护红线区，在本项目东侧，距离约1.1km，项目不位于生态保护红线区内。 因此，本项目的实施未涉及生态保护红线。 表1-2 四宝山以西生物多样性维护生态保护红线区情况表 生态保护红线区名称 代码 边界描述 面积（km2） 生态功能 类型 四宝山以西生物多样性维护生态保护红线区 SD-03-B4-03 龙泉山庄西北、四宝山环山路以南、化工设备厂以东。 1.21 生物多样性维护、水源涵养 森林、草地 （2）环境质量底线符合性判定 本项目位于淄博市张店区东四路与华光路路口西北角办公楼，项目区域环境空气质量（年平均）尚不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单要求。根据淄博市生态环境局《2021年12月份及全年环境质量情况通报》（2021年1月24日发布）中2021年12月及全年的环境质量情况来评价区域环境质量，项目所在地2021年大气六项基本污染物中除SO2、CO、NO2浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准外，PM10、PM2.5和O3浓度均高于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值。本项目大气污染物主要为污水处理站产生的NH3和H2S，污水处理站产生的NH3和H2S经密闭，喷洒除臭剂无组织排放。 通过采取措施后，项目废气均达标排放，对周围环境空气影响较小。 根据淄博市环境自动监测监控系统，项目区域猪龙河裕民桥监控断面2021年COD和氨氮年均浓度分别为17mg/L和1.22mg/L，该段水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。根据淄博市环保局网站发布的《淄博市2020年集中式生活饮用水水源水质状况报告》，项目区域地下水水质能够满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准要求。项目医疗废水经污水处理站处理后沿污水管道排入污水处理厂，项目废水对周边地表水、区域地下水影响较小。 项目所在地属于2类声环境功能区，所在地无重大噪声源，区域声环境质量基本满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 项目“三废”治理措施成熟可靠，根据工程分析和环境影响预测结论，项目建成后只要能按照本环评要求落实“三废”治理措施，则项目运营期污染物排放能达到国家相关排放标准要求，项目的实施不会影响区域环境质量目标的实现。 （3）资源利用上线符合性判定 本项目新鲜水用水量为25027.69m3/a、用电量为40万kWh/a，水、电资源消耗量相对市政资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 根据《淄博市生态环境委员会办公室关于印发《淄博市“三线一单”生态环境准入清单》的通知》（淄环委办〔2021〕24号）要求，对本项目所在区域环境管控单元进行符合性分析。 1）淄博市生态环境分区总体管控要求 本项目建设符合淄博市生态环境分区总体管控要求，本项目与淄博市生态环境分区总体管控要求的符合性分析见下表。 表1-3 本项目与淄博市生态环境分区总体管控要求的符合性分析 分类 文件要求 本项目情况 符合性 空间布局约束 禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项。 本项目属于《产业结构调整指导目录》（2019 年本）中鼓励类项目“三十七、卫生健康”。 符合 从严控制新建、扩建排放大气污染物的工业项目；科学合理规划布局商业、居住并严格执行。 本项目为医疗卫生建设项目，符合规划布局。 符合 污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的项目不得建设。 本项目所在位置属于污水管网覆盖区域。 符合 污染物排放管控 严格控制“两高”项目，确需建设的需严格执行产能、煤耗、能耗、碳排放、污染物排放减量替代制度。 本项目不属于“两 高”项目。 符合 落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新（改、扩）建工业项目生产工艺应达到国内先进水平，主要污染物治理要达到国内同行业先进水平，实施主要污染物总量等量或倍量替代。 本项目取得批复后，组织排污许可申报工作。 符合 废水应当按照分类收集、分质处理的要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。 医疗废水经院区污水处理站处理后达标排放。 符合 禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。 本项目废水经处理后排入光大水务（淄博）有限公司一分厂。 符合 进一步加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、取土、养护绿化等活动的扬尘管理。 本项目租赁现有场地，不存在建筑物拆除、取土等活动。 符合 加强餐饮服务业燃料烟气及油烟防治，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护。 本项目不设食堂 符合 环境风险防控 紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高的建设项目。 本项目为医院项目 符合 建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可、转移及处置管理制度，并负责对危废相 应活动的全程监管和环境安全保障。 本项目按要求执行危废管理制度 符合 2）淄博市“三线一单”生态环境准入清单 本项目位于张店区体育场街道。依据《淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案》划定的环境管控单元，体育场街道均属于重点管控单元。淄博市环境管控单元见附图4。本项目与体育场街道生态环境准入清单的符合性分析见表1-4。 表 1-4 本项目与张店区环境管控单元生态环境准入清单符合性分析 管控维度 相关内容管控要求 本项目情况 符合性 体育场街道（ZH37030320005；重点管控单元） 空间布局约束 1.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。2.从严控制新建、扩建排放大气污染物的工业项目；科学合理规划布局商业、居住并严格执行。3.污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的项目不得建设。 本项目为医院项目，属于《产业结构调整指导目录》鼓励类项目，配套污水处理设施，属于污水管网覆盖地区 符合 污染物排放管控 1.严格控制“两高”项目，确需建设的需严格执行产能、煤耗、能耗、碳排放、污染物排放减量替代制度。2.落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新（改、扩）建工业项目生产工艺应达到国内先进水平，主要污染物治理要达到国内同行业先进水平，实施主要污染物总量等量或倍量替代。 3.废水应当按照分类收集、分质处理的要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。4.禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。5.包装印刷、表面涂装、建材等严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。6.加快实施城中村、老旧城区、城乡结合部污水收集和雨污管网分流改造，基本实现城市建成区污水全收集、全处理。7.加强机动车排气污染治理。8.进一步加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、取土、养护绿化等活动的扬尘管理。9.加强餐饮服务业燃料烟气及油烟防治，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护。 本项目为医院项目，医疗废水处理达标后排入市政污水管网，不设食堂。 符合 环境风险防控 1.加强农田土壤、灌溉水的监测，对周边区域环境风险源进行评估。2.企业应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。3.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。4.疑似污染地块需开展土壤环境调查和风险评估，未经治理修复或治理修复不符合相关标准的污染地块不得开发建设。 本项目建成后按照管理办法编制应急预案 符合 资源开发效率要求 1.严格执行淄博市高污染燃料禁燃区划定范围及管控要求。2.未经许可不得开采地下水，执行浅层地下水限采区管理规定。3.提升土地集约化水平。 本项目不使用地下水 符合 综上，项目符合《淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案》（淄环委办〔2021〕24号）要求。 与相关环保政策的符合性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“鼓励类”中“三十七、卫生健康”中“6、精神卫生专科医院”项目，为“鼓励类”建设项目，项目符合国家产业政策。 本项目属于淄博市人民政府办公厅发布的《关于印发淄博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》（淄政办发[2011]35号）中“鼓励类”中“二十八、教育、文化、卫生、体育服务业”“22、基本医疗、计划生育、预防保健服务设施建设”，为“鼓励类”建设项目。项目所用设备、工艺不属于淄博市《全市重点淘汰的落后工艺技术、装备及产品目录》中落后的工艺技术、装备及产品项目，本项目符合当地的产业政策。 （2）与《山东省环境保护条例》符合性分析 表1-5 与《山东省环境保护条例》符合性分析 分类 文件要求 符合性分析 防治污染和其他公害 县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 项目为淄博益宁精神病医院有限责任公司项目，不属于工业生产项目，无需进入工业园区。 排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、颗粒物、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。 项目污染物排放均能满足要求；且满足总量控制要求；符合文件要求 重点排污单位应当按照规定安装污染物排放自动监测设备，并保障其正常运行，不得擅自拆除、停用、改变或者损毁。自动监测设备应当与生态环境主管部门的监控设备联网。重点排污单位由设区的市生态环境主管部门确定，并向社会公布。 项目企业不属于重点排污单位；符合文件要求 各级人民政府及其有关部门应当加强重金属污染防治，确定重点防控的重金属污染地区、行业和企业，加强对涉铅、镉、汞、铬和类金属砷等加工企业的环境监管，推进涉重金属企业的技术改造和集中治理，实现重金属深度处理和循环利用，减少污染排放。禁止在重点防控市政内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目。 项目不涉及重金属产生及排放；符合文件要求 综上，项目建设符合《山东省环境保护条例》（2018.11.30修订）要求。 （3）与《关于切实加强医疗机构可回收物管理的通知》（鲁环发[2019]128 号）符合性分析 表1-6与鲁环发[2019]128号符合性分析 分类 文件要求 符合性分析 严格落实可回收物分类标准 医疗机构应当按照《医疗废物管理条例》和原国家卫生计生委办公厅等部门《关于在医疗机构推进生活垃圾分类管理的通知》（国卫办医发〔2017〕30号）、原国家卫生计生委办公厅等部门《关于进一步规范医疗废物管理工作的通知》（国卫办医发〔2017〕32号）等规定，严格落实医疗废物、生活垃圾分类管理要求，严禁医疗废物混入生活垃圾。医疗机构可回收物主要包括未经患者血液、体液、排泄物等污染的输液瓶（袋），塑料类包装袋、包装盒、包装箱，纸张，纸质外包装物，废弃电器电子产品，经过擦拭或熏蒸方式消毒处理后废弃的病床、轮椅、输液架等。对使用后输液瓶（袋）的分类要严格按照国卫办医发〔2017〕30号文件规定的分类管理要求执行。严禁医疗机构将使用后的输液瓶（袋）与其他生活垃圾混装；被血液、体液、排泄物等污染的或已混入医疗废物内的输液瓶（袋）要按医疗废物进行处理。 本项目严格落实相关规定，医疗废物与生活垃圾分别存放管理。 切实 强化 可回 收物 源头 管理 医疗机构要结合实际制定本单位可回收物管理制度，指定相关部门，明确具体人员，对可回收物（重点是未被污染的输液瓶、袋等）分类收集、转运及暂存等环节进行全过程监管。医疗机构应当统一处置本单位产生的可回收物，交由再生资源回收单位进行回收。严禁医疗机构科室、病区及相关个人私自处置可回收物。医疗机构处置可回收物，要与再生资源回收单位签订回收协议书，向再生资源回收单位说明来源并与其做好交接、登记和统计等工作。其中，未被污染的输液瓶（袋）交接过程应使用《未被污染的输液瓶（袋）回收交接联单》（样式见附件），详细准确登记交接种类（玻璃及塑料）、转运数量（袋数与重量）、交接时间、交接人员，该联单记录保存时间不少于3年。 本项目产生的医疗废物存于医疗废物暂存间，定期交于有资质单位进行处理。遵守《危险废物转移联单管理办法》及其它相关要求，自觉接受当地环境保护部门的管理和监督，每月定时统计报告医疗废物产生和处置数量。 规范 开展 可回 收物 处置 利用 再生资源回收（利用）单位回收、分拣、加工、利用医疗机构可回收物应取得登记机关颁发的登记相应经营范围的《营业执照》，其中，回收单位还应在商务主管部门进行再生资源回收经营者备案；应依据生态环境保护相关法律法规开展环境影响评价，采取合理的加工利用工艺和污染防治措施，保证安全处置、达标排放，防止对场地及周边土壤与地下水造成污染。再生资源回收（利用）单位在处置、利用医疗机构可回收物时，要严格按照“不得用于原用途，用于其他用途时不应危害人体健康”的原则实施。未被污染的输液瓶（袋）及其加工后的产物不得提供于医药、食（饮）品、供水、化妆品、玩具等可能危害人体健康的行业再利用。再生资源回收（利用）单位要建立医疗机构可回收物收取、加工、销售台账，详细登记可回收物来源、数量、加工（利用）方式、销售去向等信息、资料保存备查，保存时间不少于3年。 本项目不属于回收单位 完善 医疗 机构 污水 处理 设施 按照“谁污染，谁治理”的原则，传染病医疗机构、20张床位及以上的医疗机构，应按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466）相关规定，并参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029），以下简称《规范》）要求，科学确定污水处理设施的规模、工艺，确保出水达标排放。20张床位以下的医疗机构污水经消毒处理后方可排放。尚未规范配置污水处理设施以及现有处理设施能力不足的，要结合医院发展规划，合理确定新建或改扩建规模。2022年12月底前，传染病医疗机构、二级及以上的医疗机构应完成满足污水处理需求的设施建设；2025年12月底前，其他按规定应配套建设污水处理设施的医疗机构要完成建设任务。建成投运前要因地制宜建设污水应急收集设施（或化粪池）、临时性污水处理设 施等，杜绝医疗污水未经处理直接排放。进水污染物浓度明显低于《规范》参考值并影响污水处理设施正常运行的，医疗机构要及时开展管网排查，对存在的错搭乱接、漏损等问题进行整改。 本项目医疗废水经院区污水处理站（“格栅+调节+生化处理+沉淀+消毒”）处理后排入污水处理厂。 加强 日常 运维 管理 医疗机构应依法取得排污许可证，或填报排污登记表，并落实载明的各项生态环境管理要求。要将污水处理设施运行维护纳入医疗机构日常管理工作，依法建立健全医疗机构污水处理设施运行台账制度，落实岗位职责，规范记录进出水水量、水质、消毒药剂类型和使用量等信息。医疗机构要按照排污许可证规定和有关标准规范，依法开展自行监测。属于重点排污单位的，依法安装使用自动监测设备，并与当地生态环境部门联网；鼓励有条件的非重点排污单位安装使用自动监测设备，并与当地生态环境部门联网。医疗机构可以委托第三方开展设施运行维护和监测。位于室内的污水处理工程必须设有强制通风设备，并为工作人员配备工作服、手套、面罩、护目镜、防毒面具以及急救用品。鼓励有条件的医疗机构提高污水处理设施自动化运行水平，减少工作人员直接或间接接触污水的风险。 本项目取得环评批复后申请排污许可证，严格执行排污许可证要求，定期开展监测。 认真 落实 各方 责任 医疗机构要切实履行污染治理主体责任，做好污水收集、处理、消毒等工作，确保达标排放。地方各级卫生健康部门负责指导和监督医疗机构污水收集、处理和消毒。地方各级生态环境部门负责做好医疗机构污水排放的环境执法监督工作，在依法查处环境违法违规行为的同时，要按照《关于在疫情防控常态化前提下积极服务落实“六保”任务坚决打赢打好污染防治攻坚战的意见》（环厅〔2020〕27号）“送政策、送技术、送方案”的要求，帮扶指导医疗机构解决污水处理处置方面的实际困难。地方生态环境、卫生健康部门要充分依托现有监管平台，对医疗机构污水处理处置等情况进行排查，开展联合监督执法，建立信息共享机制，实现医疗机构污水收集、处理、排放全链条监管。 本项目废水经处理后均可达标排放。 综上，项目建设符合与《关于切实加强医疗机构可回收物管理的的通知》（鲁环发[2019]128号）要求。 （4）与《关于在医疗机构推进生活垃圾分类管理的通知》符合性分析 表1-7 与《关于在医疗机构推进生活垃圾分类管理的通知》符合性分析 分类 文件要求 符合性分析 明确 分类 类别 医疗机构应当按照《医疗废物管理条例》等相关规定严格医疗废物的源头分类管理，规范收集暂存，严禁将医疗废物混入生活垃圾。医疗机构内产生的生活垃圾按照属性分为有害垃圾、易腐垃圾、可回收物和其他垃圾四类。 本项目医疗废物与生活垃圾分别存放。 明确 分类 投放 要求 有害垃圾投放要求。医疗机构应当按照安全、便利、快捷的原则，集中或定点设立容器对不同品种的有害垃圾收集、暂存，并在醒目位置设置有害垃圾标志。易腐垃圾投放要求。医疗机构应当在易腐垃圾主要产生区域设置专门容器单独投放易腐垃圾，原则上应采用密闭容器存放。可回收物投放要求。医疗机构应当根据可回收物的种类和产生量，设置专门容器和临时存储空间，定点投放和暂存，必要时可设专人分拣打包，做到标识明显。 本项目对不同垃圾分别存放，密闭储存。 明确 分类 处置 要求 有害垃圾处置要求。医疗机构应当与有资质的危险废物处置单位签订合同，根据有害垃圾的品种和产生数量合理确定或约定收运频率。易腐垃圾处置要求。医疗机构可与易腐垃圾专业处置单位签订合同，每日产生的易腐垃圾由易腐垃圾专业处置单位上门收集并处理。有条件的医疗机构可采用生物转化有机肥等技术就地处置易腐垃圾。可回收物处置要求。医疗机构应当统一处置本单位产生的可回收物，与再生资源回收单位做好交接、登记和统计工作，实现可回收物的可追溯。再生资源回收单位向再生资源利用单位提供输液瓶（袋）类可回收物时，应当说明来源并做好交接登记，确保可追溯。再生资源利用单位利用这类可回收物时不得用于原用途，用于其他用途时不应危害人体健康。 本项目对于不同的垃圾按照要去分别进行处置。 明确 使用 后输 液瓶 （袋 ）的 分类 管理 要求 对于未被患者血液、体液和排泄物等污染的输液瓶（袋），应当在其与输液管连接处去除输液管后单独集中回收、存放。去除后的输液管、针头等应当严格按照医疗废物处理，严禁混入未被污染的输液瓶（袋）及其他生活垃圾中。残留少量经稀释的普通药液的输液瓶（袋），可以按照未被污染的输液瓶（袋）处理。医疗机构应当科学、规范、节约用药，提高药物使用效率，减少浪费，降低药品消耗和环境承载压力。 存在下列情形的输液瓶（袋），即使未被患者血液、体液和排泄物等污染，也不得纳入可回收生活垃圾管理。在传染病区使用，或者用于传染病患者、疑似传染病患者以及采取隔离措施的其他患者的输液瓶（袋），应当按照感染性医疗废物处理；输液涉及使用细胞毒性药物（如肿瘤化疗药物等）的输液瓶（袋），应当按照药物性医疗废物处理；输液涉及使用麻醉类药品、精神类药品、易制毒药品和放射性药品的输液瓶（袋），应当严格按照相关规定处理。 本项目严格按照要求对输液瓶（袋）进行处置。 综上，项目建设符合《关于在医疗机构推进生活垃圾分类管理的通知》要求。 （5）与《山东省医疗废物管理办法》符合性分析 表1-8与《山东省医疗废物管理办法》符合性分析 序号 文件要求 符合性分析 1 医疗卫生机构应当按照规定对医疗废物和可回收物进行科学分类、规范收集。医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并严格落实分类管理的要求，按照规定将医疗废物交由医疗废物集中处置单位进行处置，不得转让、出卖。医疗卫生机构产生的可回收物，应当交由符合要求的再生资源回收单位进行回收，实现资源回收利用。 本项目医疗废物定期交由有资质单位处理；可回收物交由符合要求的单位处理。 2 医疗卫生机构应当严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，建立医疗废物管理台账，依法向生态环境主管部门申报医疗废物的种类、产生量、产生时间、流向、贮存和处置等情况 本院按照要求对医疗废物的情况进行台账管理。 3 医疗废物集中处置单位应当配备数量充足的收集、运送设施以及具备相关资质、资格的车辆和人员，运送医疗废物必须达到防渗漏、防遗撒以及其他环境保护和卫生要求，遵守国家有关医疗废物运输管理的规定，防止疾病传播、污染环境。 本项目医疗废物委托有资质单位处理 4 医疗废物集中处置单位到同一医疗卫生机构收集、运送医疗废物的间隔时间不得超过四十八小时；传染病疫情期间，到同一医疗卫生机构收集、运送医疗废物的间隔时间不得超过二十四小时 本项目医疗废物每两天清运一次 5 医疗废物集中处置单位的贮存、处置场所，应当远离居住区、学校、幼儿园、养老院、公安司法监管场所、商场、宾馆、水源保护区和交通干道，与工厂、企业等工作场所保持适当的安全防护距离，并符合国家有关规定 本单位非医疗废物集中处置单位 综上，项目建设符合《山东省医疗废物管理办法》要求。 3、选址合理性分析 本项目租赁张店区金乔社区居民委员会闲置办公楼，建设地点位于淄博市张店区东四路与华光路路口西北角办公楼，根据《张地区土地利用总体规划（2006-2020年）》，本项目土地属于“城镇用地”详见附图3。项目南侧为华光路，西侧为金桥铭座，东侧为消防市场，北侧为闲置房屋。经调查，周边无排放污染物的工业企业，考虑本项目受到的主要环境影响为华光路行驶车辆噪声及尾气，周边环境对本项目环境影响较小。周边无自然保护区、风景名胜区、文物保护单位，亦无需特殊保护的野生动植物，环境承载能力较强。项目所在地地质情况较好，无不良工程地质现象，建设条件良好。 另外，该区域基础设施配套完善，交通、通讯等条件便捷，所需水、电等资源供应充足。 综上所述，项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 淄博益宁精神病医院有限责任公司成立于2021年11月，根据《山东省人民政府关于健全完善公共卫生体系的意见》（鲁政发[2020]7号）、《淄博市人民政府关于健全完善公共卫生体系的实施意见》（淄政发[2021]3号）：要加强儿童、妇产、心理危机干预等专科医疗服务体系建设。在这样的背景下，淄博益宁精神病医院有限责任公司拟投资2050万元，租赁张店区金乔社区居民委员会闲置办公楼，建筑面积约4600平方米，进行消防，及内部装修的改造，主要设备共30台，包括16排螺旋CT1台，数字DR1台，脑电图机2台，呼吸机1台，电动吸引机6台，洗胃机1台，心电图机6台，心电监护仪8台全自动生化分析仪1台，血气分析仪1台，供氧设备1套，彩超1台等设备，CT机、DR机等设备在使用过程中，将会产生电磁辐射的影响，本次评价不涉及，后期另行评价。建设淄博益宁精神病医院有限责任公司项目，建成后床位200张。 本项目已于2022年6月30日取得山东省建设项目备案证明，项目代码为2206-370303-89-05-531567，构筑物已建成，仅对构筑物进行装修改造和污水处理站的建设，建设期限为3个月。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定及环保部门要求，应编制环境影响报告表。淄博益宁精神病医院有限责任公司委托我单位进行该项目环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，立即组织有关人员进行了现场踏勘、资料收集等工作，在对本项目有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制《淄博益宁精神病医院有限责任公司项目环境影响报告表》。 一、项目概况 建设单位：淄博益宁精神病医院有限责任公司 项目名称：淄博益宁精神病医院有限责任公司项目 建设性质：新建 建设规模：项目总投资2050万元，占地面积1500平方米，编制床位200张。 建设地点：淄博市张店区东四路与华光路路口西北角办公楼 二、项目主要建设内容 项目建设内容详见下表。 表2-1 项目工程组成一览表 工程组成 工程 名称 工程内容 备注 主体工程 综合楼 1F：建筑面积760m2，主要设置妇科、内科、外科、中医科、心理门诊、化验室、彩超室、药房、收费处。 依托现有建筑 2F：建筑面积760m2，主要设置医生护士办公室及普通病房、抢救室、配药室。 依托现有建筑 3F：建筑面积760m2，主要设置医生护士办公室及封闭式病房、配药室。北侧配备禁闭室1间。 依托现有建筑 4F：建筑面积760m2，主要设置医生护士办公室及封闭式病房、配药室。北侧配备禁闭室1间。 依托现有建筑 5F：建筑面积760m2，主要设置医生护士办公室及封闭式病房、配药室。北侧配备禁闭室1间。 依托现有建筑 6F：建筑面积760m2，主要设置医生护士办公室及封闭式病房、配药室。北侧配备禁闭室1间。 依托现有建筑 辅助工程 原辅料存放 药品存放于1F药房 依托现有建筑 消防水池 消防水池150m3，位于综合楼地下。 依托现有 公用工程 供水 新鲜水 由淄博张店区市政供水管网提供， 依托现有 热水 饮用水采用电热开水器加热 新建 供暖 由热力公司管网提供 依托现有 制冷 采用空调制冷 新建 供电 由淄博张店区供电管网提供，采用双电路供电。 依托现有 消毒 医疗物品使用医用酒精或含氯制剂进行擦拭或浸泡进行消毒；每天进行院内环境消杀；消毒剂选用84消毒液，配比为1：500 新建 环保工程 废气治理 地上式一体化污水处理站密闭、喷洒除臭剂 新建 废水治理 化粪池1座；地上式一体化污水处理站1座，位于院区东南角，处理工艺为“格栅+调节+生化处理+沉淀+消毒”，设计污水处理能力为80m3/d 新建 噪声治理 医疗设备减振、消声、隔音、距离衰减 新建 固体废物 每层卫生间设置生活垃圾桶；医疗废物暂存间，10m2，位于1F东北角 新建 注：综合楼2-6层为住院部；本项目不设置食堂；本项目采用双回路供电系统，可以有效的提高了供电系统的稳定性和可靠性，减少了系统线路故障率。 三、主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标如下： 表2-2 项目主要经济技术指标表 序号 指标 单位 数量 备注 1 建设规模 1.1 床位数 张 200 1.2 门诊就诊人数 人/a 10000 1.3 住院人数 人/a 5000 2 年工作天数 d 365 24h/d 3 项目总定员 人 60 —— 4 主要动力消耗量 4.1 水 m3/a 25027.69 由市政供水管网提供 4.2 电 万kWh/a 40 由市政电网统一供给 5 项目占地面积 m2 1500 6 项目总投资 万元 2050 —— 7 环保投资 万元 30 —— 8 总建筑面积 平方米 4600 8.1 地上总建筑面积 平方米 4560 8.2 地下总建筑面积 平方米 40 包括消防水池、泵房 9 地上停车位 个 10 四、主要设备 本项目主要设备如下： 表2-3 主要设备一览表 序号 使用科室 名称 数量（台/套） 备注 1 门诊、病房 病房 脑电图机 2 新购 2 普通病房 呼吸机 1 新购 3 妇科门诊、病房 电动吸引机 6 新购 4 普通病房 洗胃机 1 新购 5 内科门诊、病房 心电图机 6 新购 6 病房 心电监护仪 8 新购 7 化验室 全自动生化分析仪 1 新购 8 化验室 血气分析仪 1 新购 9 普通病房 供氧设备 1 新购 10 彩超室 彩超 1 新购 门诊、病房 电热开水器 6 新购 11 病房每床单元必备 病床 200 新购 12 床垫 200 新购 13 被褥 200 新购 14 床单 200 新购 15 枕头 200 新购 16 枕套 200 新购 17 床头柜、凳子 200 新购 18 暖水瓶 200 新购 19 脸盆 200 新购 20 痰杯 200 新购 21 床头信号灯 200 新购 22 中心供氧管接头装置 30 新购 23 中心吸引管接头装置 30 新购 五、主要原材料及能源消耗 1、项目主要原材料 本项目所用原料主要为精神病治疗药品和消毒剂，主要原料见下表。 表2-4原材料消耗一览表 类别 药品类别 单位 年耗量 规格 储存量 医用消耗品 一次性手套 包 1317 100/包 150 医用纱布 卷 3600 / 120 医用棉签 包 240000 / 2000 医用外科口罩 个 123250 / 10293 一次性使用无菌针灸针 盒 22盒x100支 / 2 医用消毒超声耦合剂 支 1150 20g 96 输液器 副 25500 / 2125 注射器 支 20450 / 1704 消毒类药品 利尔康苯扎溴铵醇消毒液 瓶 240 500ml/瓶 20 葡清专用手消毒液 瓶 138 500ml/瓶 12 碘伏消毒液 瓶 78 100ml/瓶 7 爱尔碘 瓶 989 60ml/瓶 83 84消毒液 瓶 82 500ml/瓶 7 医用酒精（75%） 瓶 545 100ml/瓶 7 治疗药品 氯化钠注射液 袋 12720 250ml/袋 1060 葡萄糖注射液 袋 12761 250ml/袋 1060 精神药品 一、抗精神病药物 1200 / 100 奋乃静片 盒 盐酸氯丙嗪片 盒 氟哌啶醇片 盒 五氟利多片 盒 阿立哌唑片 盒 奥氮平片（奥兰芝） 盒 奥氮平片（欧兰宁） 盒 富马酸喹硫平片 盒 利培酮片（索乐） 盒 利培酮片（思利舒） 盒 利培酮分散片 盒 氯氮平片 盒 氯氮平口腔崩解片 盒 氯氮平分散片 盒 盐酸齐拉西酮胶囊 盒 舒必利片 盒 二、抗抑郁、焦虑药 盐酸多塞平片 盒 盐酸氯米帕明片 盒 米氮平片 盒 盐酸氟西汀胶囊 盒 氢溴酸西酞普兰片 盒 盐酸帕罗西汀片 盒 盐酸舍曲林胶囊 盒 草酸艾司西酞普兰片 盒 盐酸文拉法辛胶囊 盒 盐酸文拉法辛缓释片 盒 盐酸度洛西汀肠溶片 盒 枸橼酸坦度螺酮胶囊 盒 盐酸丁螺环酮片 盒 三、情感稳定剂 碳酸锂片 盒 丙戊酸钠缓释片 盒 丙戊酸钠片 盒 丙戊酸镁缓释片 盒 拉莫三嗪片 盒 卡马西平片 盒 四、镇静催眠类 阿普唑仑片 盒 艾司唑仑片 盒 地西泮片 盒 劳拉西泮片 盒 氯硝西泮片 盒 佐匹克隆片 盒 奥沙西泮片 盒 五、其他药物 盐酸苯海索片 盒 盐酸异丙嗪片 盒 化验试剂 血常规溶血剂 箱 10 100个 1 血清试剂 箱 20 100个 2 乙肝五项试剂 箱 10 100个 1 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试 剂 盒 10 100T 1 污水处理站 次氯酸钠（10%~13%） 桶 4 25kg/桶 4 除臭剂 桶 730 25kg/桶 30 利尔康苯扎溴铵醇消毒液主要成分为苯扎溴铵和乙醇，苯扎溴铵含量为0.1%，乙醇含量为70%，适用于外科手消毒和完整皮肤消毒，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。 葡清专用手消毒液主要成分为乙醇和过氧化氢，乙醇含量为80%，过氧化氢含量为0.13%，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌等，适用于卫生手和外科手消毒等。 84消毒液主要成分为次氯酸钠和水，其中次氯酸钠含量为10%，主要用于院区房间内部消毒。 2、项目能源消耗量 项目能源消耗详见下表。 表2-5 动力消耗一览表 序号 名称 单位 用量 备注/规格 1 水 t/a 25027.69 市政供水系统供给 2 电 万kWh/a 40 市政供电管网供给 六、服务内容 本项目专门为精神障碍患者提供专业的治疗和集中养护服务，年接待看诊病人10000人次，项目共设有病床200张，年接待住院人数为5000人。 七、公用工程 1、给排水 （1）给水 本项目不设洗衣房，项目用水主要为医护人员用水、病房用水、门诊区用水、化验室用水、不可预计用水等。 ①医护人员用水：本项目劳动定员60人。参照《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2019），医护人员参照用水标准按照200L/人·d计算，年工作时间为365天，则医护人员用水量为12m3/d，4380m3/a。 ②病房用水：参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）及《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），100床＜N≤200床的一般设备的中型医院，q=300 L/床·d～400L/床·d，本项目病房用水量按300L/床·d计，医院病房床位数为200床，病房区最大用水量为60m3/d，21900m3/a。 ③门诊区用水：参照《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2019），门诊区用水量按12L/人次计，医院日接待病人约28人次/天，用水量为0.336m3/d，122.64m3/a。 ④化验室用水：项目化验室直接购进成套试剂盒，试剂盒内有全套的分析和测试的试剂，不需进行试剂的配制，因此化验室内用水量较小，新鲜水用量为1m3 /d，即为365m3/a。 ⑤不可预计用水量：不可预计用水量按照上述用水量的10%计算，则不可预计用水量为7.33m3/d，2676.7m3/a。 综上，本项目新鲜水用量为80.666m3/d，29444.34m3/a。 （2）排水 本项目排水采用雨、污分流制，雨水经汇水沟渠就近排入雨水管网。 生活污水、病房、门诊区产生的废水与化验室废水经化粪池处理后进入医院内部地上式一体化污水处理站处理，上述废水经处理后水质满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）中表1的二级标准后，经市政管网排入光大水务（淄博）有限公司水质净化一分厂进行深度处理。参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）：新建医院污水处理工程设计水量可按照医院用水总量的85%~95%计算，本项目取85%，则每天排污水量为68.57m3，年排水量约为25027.69m3。 表2-6 本项目给排水平衡表 项目 进 出 名称 m3/a 名称 m3/a 医护职工生活 新鲜水 4380 废水 3723 / / 损耗 657 病房 新鲜水 21900 废水 18615 / / 损耗 3285 门诊 新鲜水 122.64 废水 104.24 / / 损耗 18.4 化验室 新鲜水 365 废水 310.25 / / 损耗 54.75 未可预见 新鲜水 2676.7 废水 2275.2 损耗 401.5 合计 29444.34 29444.34 图2-1 项目水平衡图 单位：t/a （3）供电 本项目主要用电负荷为照明、医疗设备、通风空调设备、办公机械、消防设备等。本项目供电电源由市政供电电网接入，年用电量为40万kWh。 （4）供暖：项目冬季采用城市供暖管网供暖。 八、工作制度及劳动定员 本项目劳动定员60人，三班工作制，工作时间为24小时，年工作天数为365天。 九、总平面布置 1、项目平面布置情况 项目位于淄博市张店区东四路与华光路路口西北角，占地面积为1500平方米，主要建筑物为一座综合楼。地上式一体化污水处理站位于院区东南角，医疗废物暂存间位于综合楼一层东北角。详见附图5平面布置图。 2、项目平面布置合理性分析 ①项目南侧紧邻华光路，在南院界设置主出入口，方便就诊人员、车辆进出。 ②合理布置门诊、病房、办公区等功能，相关功能集中布置，服务半径合理。 ③以医疗功能为单位划分楼层分区，设计满足功能的适应性，稳定性。 ④建立稳定的功能区域，避免不必要穿越干扰。各类人群使用空间明确，创造了高效的内部医疗环境。 项目结合厂区地形，充分考虑建、构筑物的特点及问诊流程要求，合理布置。各功能分区明确，规划结构严谨、流畅，交通组织精炼，道路、建筑结合严密。从方便就医、安全管理、保护环境角度考虑，布局合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： 一、施工期工艺流程 本项目租赁张店区金乔社区居民委员会闲置办公楼，构筑物已建成，仅对构筑物进行内部装修和污水处理站建设。故本评价仅重点分析营运期工艺流程。 二、运营期工艺流程 1、工艺简述： 初诊和预约病人先持身份证到各收费窗口办理医卡通并充值，复诊病人先持医卡通到收费窗口分诊，随后病人进行身体检查并候诊，之后相应诊区接诊，医生据病情开具检查、化验、取药等，患者持卡到相应科室刷卡检查，持检查结果返回首诊诊室，不需要住院的病人在医师完善门诊病历处方并购药或治疗后离开，需要住院的病人在医师完善门诊病历并开具住院证后办理住院手续。 项目主要为精神病人提供一般门诊、检查和治疗及住院服务。结合其运营特点，项目运营期工流程及产污位置分析见图2-2。 2、工艺流程及产污环节图 图2-2 运营期工艺流程及产污环节图 主要污染工序： 1、废水 本项目废水主要为生活污水、病房区废水、门诊区废水、化验室废水、未预见用水排水，主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、粪大肠菌群、总余氯等。本项目废水无含氰废水、含重金属废水、洗印废水、放射性废水等特殊性质的废水。 2、废气· 本项目废气主要为污水站废气、汽车尾气。 3、噪声 项目噪声污染源主要是车辆及风机、泵机、中央空调机等设备产生的噪声，以及来自门诊病人及陪护人员产生的社会生活噪声，源强在70~80dB（A）左右。 4、固体废物 本项目产生的固废主要为生活垃圾、废包装材料、未被感染的输液瓶 （袋）、医疗废物、污水设施污泥、栅渣。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目所在区域原为张店区金乔社区居民委员会闲置办公楼，不存在原有污染。 本项目现场及周边情况见下图： 图2-3 院区现状 东侧（消防市场） 北侧（闲置房屋） 南侧（华光路） 西侧（金桥铭座） 图2-4 周边现状 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 市政 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）空气质量达标区判定 根据2022年01月24日淄博市生态环境局发布的《生态淄博建设工作简报》 （2022年第1期，2021年12月份及全年环境质量情况通报）数据可知，张店区2021年度二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）平均浓度分别为15μg/m3、39μg/m3、85μg/m3、46μg/m3，张店区2021年度大气中SO2、NO2可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求，PM10、PM2.5均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求，大气环境质量现状不达标。原因是由于该区域内道路扬尘、建设施工、汽车尾气等因素导致。 （2）区域空气基本污染物环境质量现状 项目位于淄博市张店区东四路与华光路路口西北角办公楼，本次评价收集了距离本项目较近的淄博市城市环境空气例行监测站点—张店区人民公园（位于项目西南方向1.68km处）监测点评价基准年2021年连续1年的监测数据，数据统计及评价情况见下表。 表3-1 张店区人民公园例行点基本污染物监测数据统计及评价结果一览表 污染物 单位 年评价指标 评价标 准 现状浓 度 占标率 达标 情况 SO2 μg/m³ 年平均质量浓度 60 19 32 达标 98%保证率日平均浓度（共 363 个有效数据，第 355大值） 150 39 26 NO2 μg/m³ 年平均质量浓度 40 41 103 超标 98%保证率日平均浓度（共 363 个有效数据，第 355大值） 80 77 96 达标 PM10 μg/m³ 年平均质量浓度 70 98 140 超标 95%保证率日平均浓度（共 363 个有效数据，第 344大值） 150 193 129 PM2.5 μg/m³ 年平均质量浓度 35 62 177 超标 95%保证率日平均浓度（共 353 个有效数据，第 335大值） 75 145 193 CO mg/m³ 95%保证率日平均浓度（共 363 个有效数据，第 344大值） 4.0 1.7 43 达标 O3 μg/m³ 90%保证率日最大 8h平均浓度（共 367个有效数据，第 330大值） 160 194 121 超标 由上表可见，2021年张店区人民公园例行监测点环境空气中SO2年均浓度、相应百分位数24h平均质量浓度、NO2及CO相应百分位数24h平均质量浓度能够满足《环境空气质量标准》（ GB3095-2012）及其修改单二级标准，NO2、PM10、PM2.5年均浓度，PM10、PM2.5相应百分位数24h平均质量浓度及O3相应百分位数日最大8h平均浓度不达标。 本项目产生的硫化氢、氨为特征污染物，引用《淄博市中西医结合医院老院区项目》（张环审[2021]7号）于2021年5月13日-2021年5月15日对工人新村的检测数据，氨最大小时浓度为0.11mg/m3，硫化氢最大小时浓度为0.007mg/m3，满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）要求，工人新村位于本项目西南方向，距本项目2.54km，在建设项目周边5km范围内，满足要求。 （3）区域整改方案 为不断改善区域环境质量，淄博市采取了一系列大气污染治理措施，根据《淄博市环境保护“十四五”规划》要求，科学统筹大气污染防治，切实改善环境空气质量。坚持源头治理，突出分区分类管理，实现区域联防联控。深化工业源污染治理，提高传统行业脱硝脱硫效率，加强可吸入颗粒物治理，加强多污染物协同控制，加快绿色生态屏障建设，不断加强环境空气污染治理和环境空气质量考核，连续几年均能够完成年度空气质量改善目标，区域环境空气质量将持续改善。 2、地表水环境质量现状 根据《淄博市地表水环境功能区划分及管理规定》地表水环境功能区划分，评价区域内主要地表水为猪龙河，该区域河段水功能区划为Ⅳ类，根据淄博市环境自动监测监控系统，项目区域猪龙河裕民桥监控断面2021年COD和氨氮年均浓度分别为17mg/L和1.22mg/L，该段水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 3、声环境质量现状 根据淄博市人民政府办公室关于印发《淄博市城区噪声标准适用区域划分及管理规定》的通知，本项目区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。该区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。区域环境昼、夜间噪声均不超标。院界50m范围内不存在声环境保护目标。 4、生态环境 项目位于城市建成区，项目用地为建设用地，用地范围内无生态环境保护目标。 5、地下水、土壤环境质量现状 根据淄博市环保局网站发布的《淄博市2020年集中式生活饮用水水源水质状况报告》，监测的15个集中式饮用水水源监测项目全部达标，达标率为100%。2个地表水水源监测项目达到或优于《地表水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准及相关标准限值；13个地下水水源监测指标达到或优于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值。 本项目污水处理站、化粪池等均按规定采取防渗措施，建设项目不存在土壤、地下水环境污染途径，原则上地下水、土壤环境可不开展环境质量现状调查。 6、电磁辐射 项目涉及放射性和电磁辐射方面的内容由建设单位对放射性和电磁辐射内容另行进行单独的环境影响评价，不在本次环评范围内。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目所在区域内无自然保护区、保护文物及风景名胜区等特殊环境敏感目标。主要环境保护目标见下表。 表3-2 主要环境保护目标一览表 名称 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 环境空气 金桥社区 居民区 二类 W 276 金桥生活区 居民区 二类 WS 107 柳泉艺术学校 学校 二类 S 288 阳光馨园 居民区 二类 S 54 东方实验学校 学校 二类 N 230 声环境 周边50m范围内无声环境保护目标 地表水 猪龙河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 E 1131 地下水 厂界周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 生态 项目用地范围内无生态环境保护目标 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工期无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。 表3-3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物 无组织排放限值（mg/m3） 颗粒物 1.0 营运期污水处理站无组织硫化氢、氨、臭气浓度执行《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/ 596—2020）表2污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。 表3-4 《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/ 596—2020） 排放方式 污染物 单位 排放限值 标准来源 排放量 最高允许浓度 无组织 硫化氢 mg/m3 / 0.02 《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596—2020）表2 氨 mg/m3 / 0.2 臭气浓度 无量纲 / 10 氯气 mg/m3 / 0.1 甲烷 % / 1 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)； 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 级别 等效声级 昼间 夜间 1 dB(A) 60 50 3、废水 本项目废水执行《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）中表1的二级标准及光大水务（淄博）有限公司水质净化一分厂进水水质标准（COD≤500mg/L，BOD5≤200mg/L，SS≤200mg/L，氨氮≤45mg/L）。 表3-6《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020） 控制项目 PH COD BOD5 SS NH3-N 粪大肠菌群 总余氯 排放标准 6～9 120mg/L 30mg/L 60mg/L 25mg/L 500MPN/L 8mg/L 控制项目 动植物油 挥发酚 石油类 阴离子表面活性剂 排放标准 15mg/L 0.5mg/L 10mg/L 10mg/L 4、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；医疗废物执行《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其 修改单中的规定。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目无VOCs、SO2、NOx和颗粒物排放。 生活污水和医疗废水经厂区污水处理设备处理后经污水管网排入光大水务（淄博）有限公司水质净化一分厂进一步处理达标后排放，外排环境COD、氨氮总量在光大水务（淄博）有限公司水质净化一分厂总量中调剂，不需要申请总量控制指标。 本项目需要确认内控总量为COD：0.75t/a、氨氮0.038t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保 护措施 | 本项目租赁张店区金乔社区居民委员会闲置办公楼，构筑物已建成，仅对构筑物进行装修改造和污水处理站的建设。施工期产生的污染物主要为装修废气、施工扬尘、施工噪声、施工人员产生的生活污水、废建筑材料和生活垃圾等，污染物产生量较少。经过合理处置后对周边环境影响较小，且项目施工期影响是暂时的，随着施工活动结束而消失。 1、废气环境影响 本项目施工期废气主要为装修粉刷产生的挥发性有机物和污水处理站建设过程中产生的扬尘。装修过程使用绿色环保型涂装材料，产生的有机废气量较小。随着施工期的结束而消失。 污水处理站建设过程中会产生扬尘，需严格落实张店区“6 个100%”要求，即施工现场围挡、工地砂土(沙场)覆盖、工地路面硬化、拆除工程洒水、出工地运输车辆冲净且密闭、暂不开发的场地绿地 100%落实，及时印发建筑工地“6 个100%”标准至各施工项目部，与各施工单位签订责任书。通过采取上述措施，施工扬尘产生量较少，随着施工活动结束而消失。 2 、噪声环境影响 施工期噪声主要是室内装修机械噪声和施工人员活动噪声，采取以下措施以避免或减缓此不利影响： （1）采用较先进、噪声较低的施工设备； （2）将噪声级大的工作尽量安排在白天，夜间进行噪声较小的施工，对打桩机等主要噪声源应禁止其在夜间 22：00后施工； （3）禁止夜间运行的设备应严格执行有关规定，若必须夜间施工，须先向环保部门申报并征得许可，同时事先通知周围居民，以取得谅解； （4）将有固定工作地点的施工机械尽量设置在距居民区较远的位置，并采取适当的封闭和隔声措施。 3、废水环境影响 施工期废水主要为施工人员的生活污水以及施工本身产生的废水，经化粪池处理后达标排放。 4 、固体废物环境影响 施工期固体废物主要包括少量的施工人员生活垃圾和废建筑材料，固体废物定点存放，集中收集清运处置。由于本项目施工期较短，各类污染物的产生量较小，在采取相应的防治措施后，对周围环境的影响很小，并会随施工期的 结束而消失。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 项目运营期产生的废气为污水处理设施产生的废气、汽车尾气。 1、产排污节点、污染物及污染治理设施 表4-1 废气无组织产排污节点、污染物及污染治理设置信息表 产污环节 污染物 污染物产排情况 治理设施 运营时间h 排放方式 执行标准mg/m3 产生量kg/a 排放量kg/a 收集措施 治理措施 去除率% 是否为可行技术 污水处理站 氨 6.2 1.24 / 密闭、喷洒除臭剂 80 是 8760 无组织排放 0.2 硫化氢 0.24 0.048 0.02 本项目污水处理站废气NH3、H2S、臭气浓度取投放除臭剂的措施处理后无组织排放，处理效率为80%。经上述计算，无组织排放的氨、硫化氢排放量分别为1.24kg/a、0.048kg/a，排放速率为0.0002kg/h、0.000005kg/h，预测污水处理站周边NH3、H2S、臭气浓度满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）中表2关于废气排放的规定（硫化氢0.02mg/m3；氨0.2mg/m3，臭气浓度10（无量纲）），对周围环境影响较小。距离本项目最近敏感点为项目区南侧54m的阳光馨园，位于项目区上风向，受污水处理站恶臭气体影响不大。 2、废气源强核算 （1）污水处理设施产生的废气 本项目地上式一体化污水处理站废水处理过程会产生臭气浓度、NH3、H2S等废气。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，即每处理1g的BOD5，可产生0.0031g NH3和0.00012g H2S，根据该经验公式核算，本项目污水处理站连续运行，处理水量约25027.69m3/a，根据废水处理工艺计算，本项目处理BOD52t/a，则污水处理站NH3、H2S产生量约为6.2kg/a、0.24kg/a。污水处理站密闭，投放除臭剂后无组织排放。 污水处理站厌氧工序产生微量甲烷，消毒工序采用次氯酸钠消毒，次氯酸钠的水溶液会缓慢水解产生微量氯气，水解反应可逆且速率很慢，可忽略不计，本次评价不对其进行核算，参照同类项目，污水处理站甲烷及氯气排放满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）中表2污水处理站周边大气污染物最高允许浓度（氯气：0.1mg/m3，甲烷1%）要求。 （2）汽车尾气 汽车尾气排放的污染物是指汽车发动机排气通道排出的一氧化碳、碳氢化合物和氮氧化物。医院不设置地下停车场，仅设置地上停车位10个，车流量较小，项目区道路空气流动性好，汽车尾气排放的一氧化碳、碳氢化合物、和氮氧化物排放量很小，经类比调查，产生的汽车尾气通过大气扩散对周围环境影响较小。 3、排污口设置情况 本项目废气主要为污水处理站废气及汽车尾气，排放形式均为无组织排放，不设置废气排口。 4、非正常工况 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 本项目废气非正常工况排放主要为污水处理站投放除臭剂失效，废气治理效率降低或失效，故障时按照处理效率为0%的状态进行估算，废气非正常工况源强情况见下表。 表4-2 非正常工况下废气污染物排放情况 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放速率/（kg/h） 单次持续时间/h 年发生频次/次 应对措施 污水处理站 η=0% 氨 0.0007 4 2 及时处理 硫化氢 0.00003 由上表可知，当非正常排放工况处理效率为0%时，污染物排放速率明显增加，对周边环境的影响明显加大。建设单位应加强对废气处理设备的管理，一旦发现异常，应立即派专业人员进行迅速维护处理，保障措施正常运行，可减少非正常工况下废气对环境的影响。 5、废气处理措施可行性分析 本项目污水处理站产生的废气采取的处理措施为污水处理站密闭，投放除臭剂。根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）附录A，污水处理站无组织排放废气的可行性技术为：产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂。因此，本项目废气处理措施可行。 废气监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）及本项目实际情况，本项目废气自行监测计划制定如下： 表4-3 废气监测计划 排放形式 监测点位 监测指标 监测频次 无组织 污水处理站周界 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷 1次/季度 二、废水环境影响及保护措施 本项目废水主要为生活污水、病房区废水、门诊区废水、化验室废水、未预见用水排水，主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、粪大肠菌群、总余氯等。本项目废水无含氰废水、含重金属废水、洗印废水、放射性废水等特殊性质的废水。 1、污染物产生及排放情况 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院废水设计水质参考“表1 医院污水水质指标参考数据”见下表： 表4-4 项目废水水质情况一览表 mg/L 项目名称 CODcr BOD5 SS NH3-N 粪大肠杆菌 MPN/L 污染物浓度范围 150～300 80～150 40～120 10～50 1.0×106~3.0×108 本项目取值 250 100 80 30 1.0×106 污水处理站各工段设计处理效率及出水水质见下表。 表4-5 项目废水水质情况一览表 mg/L 项目名称 指标 CODcr BOD5 SS NH3-N 粪大肠杆菌 总余氯 进水 250 100 80 30 1.6×106 / 格栅+调节池 去除率（%） 0 0 5 0 0 / 出水 250 100 76 30 1.6×106 / 生化处理 去除率（%） 70 80 10 35 0 / 出水 75 20 68.4 19.5 1.6×106 / 沉淀池 去除率（%） 0 0 60 0 0 / 出水 75 20 27.36 19.5 1.6×106 / 消毒 去除率（%） 0 0 0 0 99.99 / 出水 75 20 27.36 19.5 160 ＜8 污水处理设施出水 75 20 27.36 19.5 160 ＜8 DB37/596-2020 标准要求 ≤120 ≤30 ≤60 ≤25 ≤500 ＜8 本项目废水产生及处理情况见下表。 表4-6 项目废水产生环节、处理措施及排放去向一览表 产排污环节 类别 污染物 污染物产生情况 排放方式（间接/直接） 废水量m3/a 产生量t/a 产生浓度mg/L 职工生活、病房、门诊、未预见 医疗废水、生活污水 CODcr 25027.69 6.26 250 间接排放 BOD5 2.50 100 SS 2.00 80 NH3-N 0.75 30 粪大肠杆菌 / 1.6×106 产排污环节 治理设施 治理工艺 处理能力 治理效率% 是否为可行技术 排放去向 排放规律（连续/间歇） 医疗废水 CODcr 化粪池+格栅+调节+生化+沉淀+消毒 80m3/d 70 是 城市污水处理厂 间歇 BOD5 80 SS 65.8 NH3-N 35 粪大肠杆菌 99.99 产排污环节 污染物排放情况 排放口基本情况 执行标准mg/m3 废水量m3/a 排放浓度mg/L 排放量t/a 医疗废水 CODcr 25027.69 75 1.88 总排口DW001 120 BOD5 20 0.50 30 SS 27.36 0.68 60 NH3-N 19.5 0.49 25 粪大肠杆菌 160MPN/L / 500MPN/L 总余氯 8 0.20 8 依据上表，厂区外排废水能够满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表1二级标准，同时满足光大水务（淄博）有限公司水质净化一分厂进水指标。 3、污水处理工艺可行性分析 医院污水处理站工艺为“格栅+调节+生化处理+沉淀+消毒”，消毒剂为次氯酸钠，属于《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）表A.2 中推荐的污水处理可行技术，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中 6 工艺设计规定：出水排入城市污水管网（终端已建有正常运行的二级污水处理厂）的非传染病医院污水，可采用一级强化处理工艺。项目为精神病医院，为非传染病医院污水，污水经污水处理站处理后排入光大水务（淄博）有限公司水质净化一分厂，可采取一级强化处理，本项目污水处理站工艺为“格栅+调节+生化处理+沉淀+消毒”，生化处理可以有效去除污水中的 COD、氨氮等污染物，废水进入沉淀池后进行泥水分离，污水设施污泥气提至污水设施污泥池，浓缩沉降后定期由有资质单位清挖处置，废水进入消毒池，消毒剂选用次氯酸钠，污水处理工艺符合《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）要求。 消毒原理：次氯酸钠液体投入水中，瞬时水解形成氯酸和次氯酸根，因次氯酸是很小的中性分子，不带电荷，能迅速扩散到带电荷的菌（病毒）体表面，并通过细菌的细胞壁，穿透到细菌内，次氯酸极强的氧化性破坏了菌体和病毒上的蛋白质等酶系统，从而杀死病原微生物。 图4-1 污水处理站工艺流程图 4、光大水务（淄博）有限公司水质净化一分厂依托可行性 光大水务（淄博）有限公司水质净化一分厂设计处理规模25万m3/d，主要处理生活污水和工业废水。光大水务（淄博）有限公司水质净化一分厂设计进水水质要求为COD≤500mg/L，BOD5≤150mg/L，SS≤600mg/L，氨氮≤60mg/L。出水水质为COD≤30mg/L，BOD5≤6mg/LSS≤10mg/L，氨氮≤1.5mg/L，符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，最终汇入猪龙河。 光大水务（淄博）有限公司水质净化一分厂污水处理工艺流程为：污水经预处理（包括粗、细格栅+曝气沉砂池）主要去除污水中的各类悬浮物后进二级生物处理（多级AO工艺）进行脱氮除磷，经二级生物处理后进入深度处理单元（高密度沉淀+V型滤池+臭氧催化处理）、消毒单元处理后排放。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求，其中CODcr、氨氮、BOD5指标达到30mg/L、1.5mg/L、6mg/L的标准要求（《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水体水质限值）标准要求。 工艺简图如下： 图4-2 光大水务（淄博）有限公司水质净化一分厂工艺流程图 为了解光大水务（淄博）有限公司水质净化一分厂的出水水质情况在线监测数据见下表。 表4-8光大水务（淄博）有限公司水质净化一分厂在线监测数据 时间 化学需氧量 氨氮 排放浓度（mg/L） 排放限值（mg/L） 排放浓度（mg/L） 排放限值（mg/L） 2021-01 16.2 30 0.1 1.5 2021-02 19.9 30 0.1 1.5 2021-03 18.3 30 ＜0.1 1.5 2021-04 20.1 30 ＜0.1 1.5 2021-05 17.4 30 ＜0.1 1.5 2021-06 16.3 30 0.1 1.5 2021-07 16 30 ＜0.1 1.5 由上表可知，光大水务（淄博）有限公司水质净化一分厂总排口COD，氨氮均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水体水质限值。 本项目排入光大水务（淄博）有限公司水质净化一分厂的废水为68.57m3/d，占污水厂日处理水量的0.027%，占比较小。另外该污水处理厂现进水量约23万m3/d，尚有充足余量接纳本项目废水。 废水经光大水务（淄博）有限公司水质净化一分厂处理后COD排放量为 0.75t/a，氨氮排放量为0.038t/a，总量控制指标由光大水务（淄博）有限公司水质净化一分厂内部调剂。本项目废水不直接排入猪龙河，由光大水务（淄博）有限公司水质净化一分厂处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A排放标准及出水指标（出水水质排放要求为COD 30mg/L、氨氮1.5mg/L）后排入猪龙河。 5、废水排放口情况 项目废水排放口情况见下表。 表4-9 废水排放口情况表 排污口编号 名称 排放口地理坐标 污染物种类 排放去向 排放规律 排污口类型 经度 纬度 DW001 污水排放口 118°4′17.110″E 36°48′58.5″N pH、COD、氨氮、BOD5、SS、动植物油、粪大肠菌群、总余氯 光大水务（淄博）有限公司水质净化一分厂 间歇排放 一般排放口 6、监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）及本项目实际情况，拟建项目废水自行监测计划见下表。 表4-10 项目废水监测计划 类别 产污环节 监测点位 监测因子 监测频次 废水 生活污水、医疗废水 厂区废水总排口 CODCr 每周一次 BOD5 每季度一次 SS 每周一次 氨氮 每季度一次 动植物油 每季度一次 粪大肠菌群 每季度一次 总余氯 每季度一次 三、噪声环境影响和保护措施 1、噪声源情况 本项目噪声主要为车辆及风机、泵机、中央空调机等产生的噪声，以及病人及陪护人员产生的社会生活噪声，声级值在70~80dB（A）左右。经设备减震、隔声、消声和衰减后源强约为50~65dB(A)。 本项目主要产噪设备源强见下表。 表4-11 本项目主要产噪设备噪声值及距各厂界的距离 序号 产噪设备 噪声源强（dB）A 治理措施 降噪后源强dB(A) 1 风机 80 合理布置、基础减震、消声 55 2 中央空调机 70 合理布置、基础减震、隔声 45 3 泵机 80 合理布置、基础减震、隔声 55 4 车辆 70 减速慢行、禁止鸣笛、距离衰减 45 2、噪声治理措施 项目噪声主要来源于进出车辆产生的交通噪声以及风机、中央空调机、泵机等设备噪声。项目采取以下措施后，可确保场界噪声达标排放，对外界影响不大。 对于车辆产生的噪声可从加强管理着手减少，停车场的位置设置指示牌加以引导，出口和进口分开，并设置明显的进出口标志，避免车辆不必要的怠速、制动、起动甚至鸣号。车辆进出院区减速慢行，禁止鸣笛。 对于一些机械设备，如风机、中央空调机首先应在设备选型上选用低噪声的先进设备，并在风机进出风口处设消声器。加强绿化，院区四周设置绿化带。 另外，医院作为特殊的环境保护目标，一方面其运营时将产生一定强度的噪声，对周围环境及其自身产生一定影响；另一方面医院的正常运行及病人的正常休息又要求医院应保持相对安静的环境。因此医院需对求诊病人进行正确的督导，采取严格限制探访时间，禁止大声喧哗等措施。 3、厂界和环境保护目标达标情况 （1）噪声源强 本项目噪声主要来自车辆及风机、泵机、中央空调机等设备的噪声，声压级为70～85dB(A)。设计中采用低噪音设备、基础减震等，最大幅度降低噪声。项目设备拟采用室内布置，主要声源源强距各厂界的距离见下表。 表4-12 本项目主要产噪设备噪声值及距各厂界的距离 序号 产噪设备 降噪后源强（dB）A 到各厂界的距离（m） 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 1 风机 55 9 7 45 22 2 中央空调机 45 50 21 14 8 3 泵机 55 9 7 45 22 4 停车场 55 15 6 10 20 注：中央空调机位于综合楼上北侧设备平台。 （2）预测模式 采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式对厂界噪声进行预测。 ①户外点声源预测模式 户外声传播衰减包括几何发散（A div）、大气吸收（A atm）、地面效应（A gr）、障碍物屏蔽（A bar）、其他多方面效应（A misc）引起的衰减。 a）在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，按式A.1计算。 L p(r)＝L w+D C－(A div＋A atm＋A gr＋A bar＋A misc)（A.1） 式中： L p(r)——预测点处声压级，dB； L w——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； D C——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级L w的全向点声源在规定方 向的声级的偏差程度，dB； A div——几何发散引起的衰减，dB； A atm——大气吸收引起的衰减，dB； A gr——地面效应引起的衰减，dB； A bar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； A misc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②工业企业噪声计算 设第个室外声源在预测点产生的声级为，在时间内该声源工作时间为；第个等效室外声源在预测点产生的声级为，在时间内该声源工作时间为，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为： （4） 式中： ——在时间内声源工作时间，s； ——在时间内声源工作时间，s； ——用于计算等效声级的时间，s； ——室外声源个数； ——等效室外声源个数。 ③噪声预测值计算 预测点的预测等效声级按公式（3）计算： （5） 式中： ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； ——预测点的背景值，dB（A）。 利用以上预测模式和参数计算得预测厂界噪声贡献值，结合本项目采取的噪声防治措施，拟建项目噪声预测结果见下表。 表4-13 项目厂界噪声预测结果评价表 单位：dB(A) 序号 名称 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 1 风机 35.91 38.09 21.93 28.15 2 中央空调机 11.02 18.55 22.07 26.94 3 泵机 35.91 38.09 21.93 28.15 4 停车场 31.47 39.44 35 28.97 贡献值 39.64 43.37 35.61 39.28 标准值 昼间 60 夜间 50 达标情况 达标 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021），8.5.2预测和评价建设项目在施工期和运营期厂界（厂界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况。经预测，项目建成后，项目各厂界噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。因此，本项目投产后产生的噪声对周围声环境的影响可接受。 声环境监测 项目噪声监测内容见下表。 表4-14 项目噪声监测计划 类别 产污环节 监测点位 监测因子 监测频次 噪声 医院设备 厂界外1m处 等效连续A声级 每季度一次 四、固废环境影响 本项目产生的固废主要为生活垃圾、废包装材料、未被感染的输液瓶（袋）、医疗废物、污水设施污泥、栅渣。 1、生活垃圾 生活垃圾包括病房区、门诊区及职工生活垃圾。 病房区生活垃圾：住院患者生活垃圾产生量按0.8kg/张.天计，病房床位为200张，入住率按100%计，则住院患者垃圾产生量为58.4t/a。 门诊区生活垃圾：本项目就诊病人28人/d，按0.2kg/人·d计，则生活垃圾产生量为2.044t/a； 医护人员生活垃圾：职工60人，产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为10.95t/a。 综上，生活垃圾产总生量为71.394t/a。生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。 2、废包装材料 废包装材料主要包括各种废药箱、药盒、使用说明等以及未被感染的输液瓶（袋），产生量为0.5t/a，为一般工业固废。废药箱、药盒、使用说明等产生量约为0.25t/a，收集外售。 3、未被感染的输液瓶（袋） 未被感染的输液瓶（袋）产生量约为0.25t/a，交由再生资源回收单位回 收利用。由具备医疗可回收物资质的单位回收。 4、医疗废物 医疗废物主要来自病人医疗诊断、治疗过程中产生的各类固体废物，含有大量的病原微生物、寄生虫和其他有害物质。医疗废物又分为感染性废物、损伤性废物、病理性废物、化学性废物和药物性废物。 感染性废物：主要指携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物，包括被病人血液、体液、排泄物污染的物品（棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料、一次性使用的卫生用品、一次性使用的医疗用品、一次性医疗器械、废弃的被服、废弃的血液、血清等），危废类别为HW01医疗废物，废物代码为841-001-01感染性废物，危险特性为In。 损伤性废物：主要指能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器，包括医用针头、缝合针、载玻片、玻璃试管等，危废类别为HW01医疗废物，废物代码为841-002-01损伤性废物，危险特性为In。 化学性废物：主要指具有毒性、腐蚀性、易燃易爆的废弃的化学物品。医学影像过程、实验室化验过程废弃的化学试剂、废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂、废弃的汞血压计、汞温度计等，危废类别为HW01医疗废物，废物代码为841-004-01化学性废物，危险特性为T/C/I/R。 药物性废物：主要指过期、淘汰、变质或者被污染的废弃药品，包括抗生素、非处方类药品、废弃的血液制品等，危废类别为HW01医疗废物，废物代码为841-005-01药物性废物，危险特性为T。 根据《第一次全国污染源普查城市生活源产排污系数手册》，住院病人医疗废物产生量按0.53kg/床·d，本项目共设置床位200张，住院病人产生的医疗废物量为38.69t/a；门诊医疗废物产生量按0.1kg/人·d，本项目日接待病人28人次，门诊病人产生的医疗废物量为1t/a。 综上，本项目医疗废物产生量约39.69t/a。医疗废物暂存于医疗废物暂存间，委托有资质的单位处置。 5、污水设施污泥、栅渣 污水设施污泥：本项目污水设施处理废水过程产生的污水设施污泥，项目废水产生量为25027.69m3/a，污水设施污泥产生量以0.15kg/t废水计，则污水设施污泥产生量约为3.75t/a（含水率60%），危废类别为HW01，废物代码为831-001-01，危险特性为In。污水设施污泥定期清掏，并投加固体消毒剂（石灰）进行消毒，并对其进行检测，达到《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表3医疗机构控制标准（粪大肠菌群数≤100MPN/g、蛔虫卵死亡率>95%）后交由资质单位处置。 栅渣：化粪池出水均进入格栅除去大颗粒物质，一般城市污水厂20mm间隔的栅渣量为1000m3污水产渣量0.05~0.1m3，本次环评按0.1m3/1000m3进行计算栅渣，项目废水产生量为25027.69m3/a，则产生量约2.5t/a，危废类别为HW01，废物代码为831-001-01，危险特性为In。栅渣消毒后暂存于医疗废物暂存间，委托有资质的单位处置。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目危险废物名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等见下表。本项目危险废物贮存场所（设施）的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等见下表。 表4-15 项目危废产生及处置情况一览表 （单位t/a） 序号 危险废物名称 废物类别 废物代码 产生量（吨/年） 产生工序 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 感染性废物 HW01 841-001-01 39.69 病房、门诊、化验室 固态 感染性物质 病原微生物 每天 In 暂存于医疗废物暂存间，委托有危废资质的单位处置 2 损伤性废物 HW01 841-002-01 病房 固态 医用锐器 医用锐器 每天 In 3 化学性废物 HW01 841-004-01 化验室 固态 化学物品 化学物质 每天 T/C/ I/R 4 药物性废物 HW01 841-005-01 药房 固态 药物 药物 每天 T 5 栅渣 HW01 841-001-01 2.5 污水站 固态 感染性物质 病原微生物 每天 In 6 污泥 HW01 841-001-01 3.75 污水站 固态 感染性物质 病原微生物 每天 In 资质单位处理 表4-16 危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表 序号 贮存场所 危废名称 危废类别 废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 医疗废物暂存间 感染性废物 HW01 841-001-01 一层东北角 10m2 桶装 1t 2d 2 损伤性废物 HW01 841-002-01 桶装 4 化学性废物 HW01 841-004-01 桶装 5 药物性废物 HW01 841-005-01 桶装 6 栅渣 HW01 841-001-01 桶装 2d 污泥 HW01 841-001-01 桶装 项目对于医疗废物、栅渣、污水设施污泥的收集、储存、运输和处置高度重视，严格按照《医疗废物管理条例》、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》、《危险废物贮存污染控制标准》等相关文件要求执行。 （1）医疗废物收集：根据危险废物的性质，用符合标准要求，且不易破损、变形、老化，并能有效地防止渗漏、扩散的专门容器分类收集储存，同时在装有危险废物的容器上贴上标签，详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 （2）医疗废物的贮存：根据《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号），具有住院病床的医疗卫生机构应建立专门的医疗废物暂时贮存库房，本项目在院区东南角设置医疗废物暂存间1处，占地面积约为10m2。贮存库通过刚性结构填埋场钢筋混凝土箱体侧墙和底板作为防渗层，按抗渗结构进行设计，其渗透系数小于1.0×10-10cm/s。 贮存设施应达到以下要求： ①有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物。 ②设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。 ③有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施； ④防止渗漏和雨水冲刷； ⑤易于清洁和消毒； ⑥避免阳光直射； （3）转移及运输：医疗废物采取两日一清的方式，且从废物专用出入口运出。医疗废物运输转移时，遵守《危险废物转移联单管理办法》及其它相关要求，自觉接受当地环境保护部门的管理和监督，每月定时统计报告医疗废物产生和处置数量。 （4）危险废物的处置：全部委托具有处置资质的单位处置。 综上，本项目产生的固废去向明确，处置合理，有效地防止了固体废弃物的逸散和对环境的二次污染。 五、土壤、地下水 1、评价等级判定 1）地下水评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，项目行业类别属于“V社会事业与服务业”中的Ⅳ类项目。 根据建设项目对地下水环境影响程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ建设项目的地下水环境影响评价应执行《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 土壤评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）中附录A“土壤环境影响评价项目类别”中规定，本项目类别属于社会事业与服务业”中IV类“其他”。土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目不开展土壤环境影响评价。 2、污染途径 本项目运营期地下水、土壤污染主要影响源来自于固体废物污染、事故状态下地面漫流、垂直下渗影响和污水站事故影响。 3、环境影响分析 ①固体废物污染分析 医疗废物暂存间的危废等在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤。 ②事故状态下影响分析 本项目危险废物储存、转运过程中发生泄漏，若处理不当，可能会给局部土壤环境带来一定影响。项目生活污水、病房区废水、门诊区废水、化验室废水、未预见用水排水经化粪池处理后进入污水站处理后排入市政污水管网排入光大水务（淄博）有限公司水质净化一分厂处理。当发生事故性渗漏或泄漏时，废水外排进入浅层地下水系统，并随地下水出露进入厂区外地势相对较低的地表水体或农田，可能导致地下水、土壤污染。通过对污水管道做好防渗，发生污染的情况可能性很小。 ③污水站风险事故分析 污水站对土壤、地下水影响主要为污水处理站设施出现故障等导致不达标的废水未经处理或处理未达到排放标准直接排入厂外；排入污水处理站的废水量超出污水处理站的处理能力，导致污水处理站超负荷运营，影响处理效果；污水站因电力突然中断、设备管件更换或其他原因，造成污水处理站暂时不能正常运行。本项目污水站的管理与维护采用专人管理，定期维护，尽可能避免或减少污水非正常排放事故的发生；对项目污水处理设备、污水管线采取防渗措施，防止污染土壤、地下水。 项目固体废物能够全部得到综合利用和无害化处理，其中危险废物委托有资质单位定期外运处置；生活垃圾交由环卫部门定期清运。所有固体废物不在项目区内长时间堆存，不会与土壤表层直接接触。废水经污水处理站处理后经市政污水管网排入光大水务（淄博）有限公司水质净化一分厂处理；固体废物暂存场所做好防渗的前提下，对地下水、土壤产生的影响相对较小。 项目建成后，医疗废物暂存间进行硬化，不会与土壤表层直接接触，污水管网、污水站等做好防渗措施、加强管理，不会通过地表径流、渗漏等形式污染周边地下水、土壤环境。 综上述分析，通过严格执行废水和固体废物环境保护措施，各种污染物均得到妥善处理处置，地下水、土壤环境不会发生较大变化，对区域地下水、土壤环境的影响处于可接受的范围内。 4、污染防治措施 本项目对地下水、土壤产生影响的可能环节是生活垃圾收集点、固废间、医疗废物暂存间、化粪池、污水站。化粪池、污水站做好防渗处理，不会污染地下水。生活垃圾收集点、一般工业固废区做好防雨、防渗工作，并及时清运。医疗废物暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关规定，采取防渗设施，使渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。通过采取上述措施后，本项目对地下水影响较小。 综上分析，本项目在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水、土壤环境影响较小。 六、环境风险评价 环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 1、评价依据 （1）风险调查 ①风险物质调查 本项目为淄博益宁精神病医院有限责任公司项目，涉及的危险物质为84消毒液主要成分次氯酸钠）及污水处理站用次氯酸钠。 ②生产设施风险调查 生产设施识别主要为污水站故障导致废水处理不达标或废水量超出污水站处理能力造成环境污染，运行过程中由于电器起火或其他原因引发火灾事故等，会对周围环境造成影响。 （2）风险潜势初判 ①环境风险潜势划分 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。 表4-17 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E） 危险物质及工艺系统危险性（P） 极高危害（P1） 高度危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） Ⅳ+ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 环境中度敏感区（E2） Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅱ 环境低度敏感区（E3） Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 注：Ⅳ+为极高环境风险。 ②危险物质数量与临界量的比值（Q） 根据附录B中危险物质临界量，确定建设项目Q值。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目危险物质数量与临界量的比值情况一览表。 表4-18 危险物质数量与临界量的比值情况一览表 序号 危险性物质名称 CAS号 最大存在总量qn/t 临界量Qn/t 该种危险物质Q值 1 次氯酸钠 / 0.0033 5 0.0007 项目Q值Σ 0.0007 注：污水处理站使用次氯酸钠溶液作为消毒液，院区最大存储量为25kg，其中次氯酸钠含量为10%~13%，折纯后次氯酸钠最大存在量为0.0033t。 本项目Q=0.0007<1，项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。 表4-19 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评级工作等级 一 二 三 简单分析 本项目Q=0.0007＜1，环境风险潜势为Ⅰ，属于简单分析。 3、风险识别 （1）物质风险识别 本项目为淄博益宁精神病医院有限责任公司项目，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目涉及的危险物质为次氯酸钠。 （2）设施风险识别 医院污水站事故状态下的排污，即医疗废水在医院内部由于操作不当或设施失灵，导致排入市政污水管网的医疗废水仍带有致病菌，引起更大范围的污染； （3）转移途径识别 火灾事故向环境转移途径为燃烧产生的CO等产物进入到大气中，对局部大气环境造成污染。 4、环境风险分析 （1）泄漏环境风险分析 医用酒精及各种含酒精消毒剂、84消毒液由于包装物破损或者人为操作不当造成泄露，由于医用酒精及各种含酒精消毒剂、84消毒液使用量少，暂存少，且均易挥发，泄露液体不会泄漏到其他区域内，且逸散较快，预计不会对周边环境造成明显影响。 （2）火灾事故环境风险分析 ①消毒剂泄露环境风险分析：医用酒精及各种含酒精消毒剂、O2发生泄漏遇明火发生火灾事故，产生废气，可能对大气环境和地表水体造成次生污染。根据风险物质暂存可知，本项目风险物质暂存量较少，若发生火灾燃烧产生的烟雾量较少，本项目一旦发生火灾或爆炸事故，应采用干粉灭火器和消防沙进行处理，无消防废水产生，对周边水环境无影响。 ②涉水污染物泄露环境风险分析：本项目对地下水产生影响的可能环节是医疗废物暂存间、生活垃圾收集点、污水站及污水管网等所涉区域。为防止医疗废物暂存间、生活垃圾收集点、污水站及污水管网产生渗漏水污染地下水，特要求采取以下措施：医疗废物暂存间采用混凝土浇铸加环氧漆做地面、裙脚防腐防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s；一体化污水处理设备所涉区域地面采用混凝土浇铸加土工膜做防腐防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s；生活垃圾要及时清运，在集中拉走之前，生活垃圾收集点做好防雨、防渗及密封工作；污水管网定期进行检漏监测及检修；建立地下水风险事故应急响应预案，明确风险事故状态下应采取的封闭、截留等措施。通过采取上述措施后，本项目对地下水影响较小。 （3）环境卫生风险 本项目为淄博益宁精神病医院有限责任公司项目，其可能涉及的致病菌和化学品对人类健康和环境卫生造成污染。环境卫生风险主要包括：致病微生物（细菌、病毒）进入环境产生的环境卫生公共安全风险；医疗废水处理设施事故状态下的废水超标排放及污水管线渗漏引起的环境风险；医疗废物在收集、贮存、运送过程中泄露、遗撒引起的环境风险等。 6、环境风险防范措施 本项目为防止事故的发生，采取了防止措施，其中主要包括： 1）危险物品必须在其外包装的明显部位按《危险货物包装标志》（GB190-2009）规定的危险物品标志，包装标志要粘牢固、正确。具有易燃、有毒等多种危险特性的化学品，则应该根据其不同危险特性而同时粘贴相应的几个包装标志，以便一旦发生问题，可以进行多种防护。 2）在危险品运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安、交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。 3）各类药品分区储存，根据各药品物化性质按有关规范分类存储，严禁易燃可燃物品，严禁靠近明火。 4）泄露事故防范应急措施：定期检查酒精瓶是否有泄露，若发生泄漏， 应立即转移瓶内原料。 5）在各病房、会议室、办公室等设置事故柜和急救器材、救生器、防护面罩、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品；一旦发生火灾事故，本医院相关职能部门对所发生的事故迅速作出反应，及时处理事故，果断决策，专人负责消防器材的配给和现场扑救，并保证通讯系统畅通，明确相关负责人负责对外联络消防部门和救护站等。 6）对于医院污水处理站的密闭系统，应配置监测、报警装置，并制定一旦发生事故时的应急措施。 7）当发生传染病疫情时应对医院污水处理采取下列紧急措施：①门诊病房病人的排泄物、分泌物应就地消毒处理后排入医院污水处理工程；②医院污水处理可根据疫情发展增加消毒剂的投加点或投加量。 8）落实三级防控体系，本项目事故废水涉及医疗废水，为防止此环节发生风险事故时对周围环境及受纳水体产生影响。本次环评要求完善三级防控体系具体如下： ①一级防控措施：利用污水处理设施周围设置的排水沟作为一级防控措施，主要防控消防废水及物料泄漏。 ②二级防控措施：设置事故池作为二级防控措施，用于事故情况下污水的临时储存。在事故状态时，将医院废水引入事故水池，防止未经处理的污废水进入地表水体。 ③三级防控措施：在厂区总排口以及雨水排放口处增加切换阀门（截止阀）和引入污水处理站调节池的管线作为三级防控措施，防控事故废水溢流或通过雨水排口流出。 综上所述，在落实好本次环评提出的风险防范措施的前提下，项目风险处于可接受范围之内，不会对项目区环境产生较大影响。 7、分析结论 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定进行的物质危险性识别，本项目涉及危险物质次氯酸钠，项目Q=0.0007＜1。项目制定了风险防范措施，在加强职 工的安全管理和完善消防设施的情况下，本项目环境风险在可接受范围内。 表4-20 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 淄博益宁精神病医院有限责任公司项目 建设地点 （山东）省 （淄博）市 （张店）区 （）县 （）园区 地理坐标 经度 118°4′17.110″ 纬度 36°48′58.500″ 主要危险物质及分布 本项目涉及危险物质为次氯酸钠，项目Q=0.0007＜1 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 本项目对环境的影响主要为污水处理站产生的硫化氢、氨、臭气浓度等废气排放污染外环境，污水站事故、废水、医疗废物泄漏对水环境的影响、致病菌和化学品对人类健康和环境卫生造成污染。 风险防范措施要求 （1）污水处理设施的管理与维护采用专人管理，定期维护，尽可能避免或减少污水非正常排放事故的发生；对项目污水处理设备、污水管线采取防渗措施，防止污染地下水。 （2）项目医疗废物暂存医疗废物暂存处，医疗废物暂存处做好防渗措施；医疗废物定期交由有医疗废物处理资质的单位进行处理。 （3）项目医疗废物收集暂存时严格执行《医疗卫生机构医疗废物管理办法》与《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》等相关规定。 （4）对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，应按危害等级较高者处理。 （5）加强日常诊疗项目的安全防范，针对特殊疾病等公共安全隐患采取及时隔离并上报有关部门进行处理。 （6）为预防污水处理站出现停电、设备不能正常运转等状况，需设置应急事故池，事故处理完毕后，需将防事故废水进行处理达标后才能排放。 （7）严格落实三级防控体系要求，确保事故废水不出厂界。 （8）加强员工的整体消防安全意识，除了让企业管理人员参加社会消防安全知识培训外，还要对员工进行安全教育，使其掌握防火、灭火、逃生的基础知识，提高其处理突发事件的能力。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目为淄博益宁精神病医院有限责任公司项目，对各种可能影响环境的环节，采取了预防措施，减少了对环境可能造成的污染，对环境影响较小。在严格采取风险防范措施，加强职工的安全管理和完善消防设施的情况下，环境风险在可接受范围内。 七、生态环境影响 本项目利用现有建筑，院址位于城市建成区，用地范围内无生态环境保护目标，本评价不再开展生态环境影响分析。 八、电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，本评价不再开展电磁环境影响分析。 另外，该医院涉及CT等电磁辐射设备，其涉及放射性电磁辐射方面的内容由建设方委托有相关资质的单位对放射性电磁辐射内容另行进行单独的环境影响评价，不在本次评价范围内。 九、环境影响评价制度与排污许可制度的衔接 环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736 号）及环保部《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）中的相关要求，建设单位应严格执行上述要求，按照环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的内容申领排污许可证。 该项目属于“Q8415专科医院”，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（环保部令第11号），属于“四十九、卫生”中“医院841”中的“床位100张及以上500张以下的专科医院8415”，应该办理固定污染源排污许可简化管理。 十、外环境对本项目的影响 废气：根据现场勘查，本项目所在地周边主要为居民区、学校、商业建筑，不产生工业废气，对本项目影响较小。 噪声本项目50m范围内的噪声源为：项目南侧的华光路车辆噪声。 项目南侧华光路主要为车辆运行噪声，经距离衰减、建筑物隔声后，交通噪声对项目区影响较小。 为了尽可能减小交通噪声对本项目的影响，应采取以下噪声防治措施： （1）在靠近项目区比较显著的地段两侧路基上设置禁止鸣喇叭的标志牌。 （2）建筑物采用隔声剥离。 十一、环保投资 表4-21 环保设施投资表 序号 项目 数量 投资金额（万元） 1 废气 投加除臭剂 / 5 2 废水 污水处理站及相关配套设施等，设计污水处理能力为80m3/d 1套 20 3 噪声 消声器、隔声、减振措施 / 2 4 固废 医疗废物暂存间，占地面积10m2 1间 3 合计 30 本项目总投资2050万元，环保投资共计30万元，占工程总投资的1.46%。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站周边无组织废气 | 臭气浓度 氨、硫化氢、甲烷、氯气 | 密闭，喷洒除臭剂 | 《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表2标准 |
| 地表水环境 | 生活污水、 病房区废水、门诊区废水、 化验室废水、未预见用水排水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、粪大肠菌群、总余氯 | 生活污水、病房区废水、门诊区废水、化验室废水、未预见用水排水经化粪池处理后进入厂区污水站处理，厂区污水站排水进入光大水务（淄博）有限公司水质净化一分厂 | 《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表1标准 |
| 声环境 | 车辆、风机、中央空调机、泵机等设备及病人、陪护人员产生的生活噪声 | 噪声 | 合理布局，设备底部安装减震垫、消声，距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / |
| 固体废物 | 生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) |
|  | 医疗过程 | 废包装材料 | 单独存放，收集后外售 |  |
|  |  | 未被感染的输液瓶（袋） | 再生资源回收单位回收利用 |  |
|  |  | 医疗垃圾、污水设施污泥、栅渣 | 委托有资质的单位处理 | 《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的要求 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目对地下水、土壤产生影响的可能环节是生活垃圾收集点、固废间、医疗废物暂存间、化粪池、污水站。化粪池、污水站做好防渗处理，不会污染地下水。生活垃圾收集点、一般工业固废区做好防雨、防渗工作，并及时清运。医疗废物暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关规定，保证渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | （1）污水处理设施的管理与维护采用专人管理，定期维护，尽可能避免或减少污水非正常排放事故的发生；对项目污水处理设备、污水管线采取防渗措施，防止污染地下水。 （2）项目医疗废物暂存医疗废物暂存处，医疗废物暂存处做好防渗措施；医疗废物定期交由有医疗废物处理资质的单位进行处理。 （3）项目医疗废物收集暂存时严格执行《医疗卫生机构医疗废物管理办法》与《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》等相关规定。 （4）对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，应按危害等级较高者处理。 （5）加强日常诊疗项目的安全防范，针对特殊疾病等公共安全隐患采取及时隔离并上报有关部门进行处理。 （6）为预防污水处理站出现停电、设备不能正常运转等状况，需设置应急事故池，事故处理完毕后，需将防事故废水进行处理达标后才能排放。 （7）严格落实三级防控体系要求，确保事故废水不出厂界。 （8）加强员工的整体消防安全意识，除了让企业管理人员参加社会消防安全知识培训外，还要对员工进行安全教育，使其掌握防火、灭火、逃生的基础知识，提高其处理突发事件的能力。 |
| 其他环境 管理要求 | （1）根据《建设项目环境保护管理条例》要求，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门 规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 （2）按照《排污许可管理条例》、《山东省生态环境厅关于加强排污许可管理工作的通知》（鲁环函〔2020〕14 号）和《固定污染源 排污许可分类管理名录》（2019 年版）要求，申领排污许可证。 （3）企业应制定环境管理文件及实施细则，按照《排污口规范化整治技术要求(试行)》、《关于开展排放口规范化整治工作的通知》、《山东省饮食油烟排放标准》(DB37/597-2006) 等文件中有关规定设置与管理废气、废水排放口。同时废水排放口、固体废物贮存(处置)场图形符号分别为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按GB15562.1-1995. GB15562.2-1995 执行。 （4）根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）要求定期进行环境检测，并按照《排污单位自行检测指南 总则》（HJ819-2017）进行信息公开。 |

# 六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，符合规划要求，符合“三线一单”的要求，在落实各种污染防治措施的条件下，各项污染物可达标排放，对周边环境影响较小。从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 |  |  |  | 1.24kg/a |  | 1.24kg/a |  |
|  | H2S |  |  |  | 0.048kg/a |  | 0.048kg/a |  |
| 废水 | 废水量 |  |  |  | 25027.69m3/a |  | 25027.69m3/a |  |
|  | COD |  |  |  | 1.88t/a |  | 1.88t/a |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.49t/a |  | 0.49t/a |  |
| 一般废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 71.394t/a |  | 441.29t/a |  |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a |  |
|  | 未被感染的输液瓶（袋） |  |  |  | 0.25t/a |  | 0.25t/a |  |
| 危险废物 | 医疗废物 |  |  |  | 39.69t/a |  | 39.69t/a |  |
|  | 污水设施污泥 |  |  |  | 3.75t/a |  | 3.75t/a |  |
|  | 栅渣 |  |  |  | 2.5t/a |  | 2.5t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①