# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      年加工磁性材料3000吨建设项目

建设单位（盖章）：淄博恒俊磁性材料有限责任公司

编制日期：               2023年2月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年加工磁性材料3000吨建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2209-370303-89-01-306290 |
| 建设单位联系人 | 王本永 | 联系方式 | 13869333745 |
| 建设地点 | 淄博市张店区房镇镇解营村科技工业园南支一路3号B厂区 |
| 地理坐标 | 东经：118度0分27.516秒，北纬：36度51分32.518秒 |
| 国民经济行业类别 | C3985电子专用材料制造 | 建设项目行业类别 | 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业 39-81电子元件及电子专用材料制造 398 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | / | 项目备案文号 | / |
| 总投资（万元） | 1300 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 7.69 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地 面积（m2） | 4572 |
| 专项评价设置情况 | 专项评价的类别 设置原则 本项目情况 是否设置专项 大气 排放废气含有毒有害污染物 1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标 2 的建设项目 本项目不涉及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气的排放 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂 本项目不涉及废水直排 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量 否 生态 取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项目不属于新增河道取水的污染建设项目 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 本项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 否 |
| 规划情况 | 规划名称 审批机关 审批文件名称及文号 淄博科技工业园规划 淄博市人民政府 《淄博市人民政府关于淄博科技工业园规划的批复》（淄政字[2002]202号） |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称 召集审查机关 审批文件名称及文号 淄博科技工业园环境影响报告书 原淄博市环境保护局 《关于淄博科技工业园环境影响报告书的审查意见》（淄环审[2007]45号，2007年9月23日），《淄博科技工业园环境影响跟踪评价报告书的审查意见》（淄环审[2018]34号，2018年7月3日） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 规划符合性分析 淄博科技工业园位于淄博市张店城区的西北部，是淄博市发展和改革委员会于2002年批准设立的工业集中区，园区规划范围东西长约3公里，南北宽约2.4公里，规划面积7.35平方公里，其中规划建设用地6.599平方公里。本项目位于淄博市张店区房镇镇解营村科技工业园南支一路3号B厂区（见附图1地理位置图），位于淄博科技工业园范围内。 园区用地规划图见附图6。 规划环评结论符合性分析 表1-1 与《淄博科技工业园环境影响跟踪评价报告书》评价结论符合性分析一览表 结论与建议 本项目情况 符合性 1.工业园优化产业结构，针对工业园目前形成的机械电子行业为主，生物制药、新材料加工、外向型出口加工等行业的产业链较短且行业上、下游产品关联度较小的特点，应加大补链项目招商力度，引进生物制药、新材料加工等行业的龙头企业，注重高新技术产业的引进。 2.对不符合产业定位的现有企业在确保污染物达标排放基础上企业保持现状产能，禁止扩建、改建。 本项目为电子专用材料制造项目，属于新材料类，符合淄博科技工业园的产业定位及发展方向 符合 园区内部分建设用地为《淄博市城市总体规划(2011-2020年）》中未规划的建设用地，严禁开发利用。大力推行工业企业土地集约利用程度综合激励措施，加快推进土地利用方式和管理方式的转变。建议用地类型划分中一区主要为仓储物流用地和二类工业用地，二区主要为一类工业用地和居住用地，三区主要为二类工业用地，四区为居住用地、一类工业用地和二类工业用地。工业园内居民区1km内，基本农田1.5km内设为一类工业用地，企业与村庄之间设置绿化保护带。 本项目属于《淄博市城市总体规划》中规划的工业用地 符合 进一步控制排放苯系物等特征污染物项目的引进，并加强对现有排放苯系物等特征污染物企业的升级改造工作，提高喷漆原料的清洁性井加强污染控制措施，严控排放VOCs的企业进驻。 本项目不涉及苯系物的排放，不涉及喷漆 符合 各企业按照环评要求进一步落实废水与废气处理设施。对污染防治和风险防范措施建设不到位的企业，进行先期停产治理或责令关闭。对现有污染物排放大户进行产业升级，优化生产工艺及污控措施，削减污染物排放量。同时工业园应适当控制含特征污染物项目的引进，提高准入门槛。 本环评报告要求企业严格落实各污染物处理措施 符合 3、审查意见符合性分析 表1-2 与《淄博科技工业园环境影响跟踪评价报告书》审查意见（淄环审【2018】34号）符合性分析一览表 审查意见 本项目情况 符合性 评价范围 淄博科技工业园位于淄博市张店城区西北部，规划范围为济青高速路以北、张田路西侧，东邻高新区、西临桓台县周家镇、北依桓台县、高新区、南靠济青高速公路。东西长约3公里，南北宽约2.4公里，规划面积7.35平方公里，其中规划建设用地6.599平方公里。 本项目位于淄博市张店区房镇镇房镇镇解营村科技工业园南支一路3号B厂区，在规划范围内 符合 产业定位 园区产业发展定位主要为机械电子、生物制药、新材料、外向型出品加工为主的高新技术产业。 本项目为电子专用材料制造项目，属于新材料类，符合淄博科技工业园的产业定位 符合 环境可行性 淄博科技工业园规划建设用地部分不符合《淄博市城市总体规划(2011-2020)年-张店城区用地规划图》规划建设用地范围，严禁对此部分开发利用。根据现状，园区产业布局较为混乱、工业园区管理水平有待提高、入园企业清洁生产率不高，环境风险防范与应急预案尚未建立。根据原环评中总量控制指标，现状SO2、 烟尘、COD、氨氮均有剩余容量。园区在贯彻循环经济理念，进一步合理引进生产企业，落实节能减排任务，进一步完善淄博科技工业园基础设施建设，落实生态建设要求，强化环境管理体制和环境风险防范措施，加快落实工业热源，保障污水处理等基础设施的基础上，从环境影响角度分析，其开发建设方可行。 本项目本项目位于淄博市张店区房镇镇淄博科技工业园南支一路3号B厂区，符合淄博科技工业园园区用地范围，本项目挥发性有机物、颗粒物均执行总量控制及倍量替代，COD、氨氮在污水处理厂内部调剂 符合 |
| 其 他 符 合 性 分 析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日实施），淄博恒俊磁性材料有限责任公司年加工磁性材料3000吨建设项目的建设不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”之列，属允许建设项目。 目前已经取得了山东省建设项目备案证明（详见附件6登记备案证明），备案代码为：2209-370303-89-01-306290。 2、用地符合性分析 淄博恒俊磁性材料有限责任公司租赁安泰爱科科技有限公司闲置厂房建设本项目（租赁合同见附件5），根据淄博科技工业园用地规划图（附图6），项目所在区域为一类工业用地，项目建设符合园区用地规划。 3、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线符合性分析 主要目标：全市生态保护红线充分衔接最新成果数据，主要生态系统服务功能为防风固沙、水土保持及水源涵养。一般生态空间涵盖水产种质资源保护区、城市集中式饮用水水源保护区等各类受保护区域，以及生态公益林等其他需保护区。 符合性分析：根据《山东省生态保护红线规划》（2016-2020年），张店区共有1处生态保护红线区为：四宝山以西生物多样性维护生态保护红线区 。张店区生态保护红线区具体范围见下表1-3。 表1-3 张店区生态红线范围一览表 生态保护红线区名称 代码 边界描述 面积 生态功能 类型 四宝山以西生物多样性维护生态保护红线区 SD-03-B4-03 龙泉山庄西北、 四宝山环山路以 南、化工设备厂 以东。 1.21km2 生物多样 性维护、 水源涵养 森林、草地 本项目位于淄博市张店区房镇镇解营村科技工业园南支一路3号B厂区（中心地理坐标为东经：118度0分27.516秒，北纬：36度51分32.518秒），本项目位于生态保护红线区西北约10km，不位于红线保护区内。本项目所在区域不涉及水产种质资源保护区、城市集中式饮用水水源保护区等一般生态空间。 （2）环境质量底线符合性分析 主要目标：全市水环境质量持续改善，国控、省控、市控断面优良水质比例稳步提升，全面消除劣Ⅴ类水质控制断面，国控断面优良水质比例不低于 50%，省控及以上断面优良水质比例不低于30%；县级及以上城市集中式饮用水水源水质全部达到或优于Ⅲ类；建成区黑臭水体全面消除，镇村黑臭水体数量持续减少。大气环境质量持续改善，全市PM 2.5浓度不高于48μg/m3，空气质量优良天数比率不低于70%，臭氧污染得到有效遏制，重度及以上污染天数比率在2020年的基础上持续下降。土壤环境质量稳定改善，农用地、建设用地土壤环境风险防控能力逐步提升。全市受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率分别不低于95%。环境质量改善目标动态衔接“十四五”生态环境质量考核指标，以“十四五”生态环境质量考核指标为准。 符合性分析： ①根据淄博市生态环境局2022年1月24日公布的《生态淄博建设工作简报》（2022年第1期），2021年度，猪龙河裕民路桥河段满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。本项目废水能够达标排入污水处理厂，经污水处理厂深度处理后排放，不会对地表水质量产生较大影响。 ②根据2022年1月24日淄博市生态环境局网站发布的《2021年12月份及全年环境质量情况通报》数据可知，张店区2021年度主要污染物的平均浓度为PM10：0.085mg/m3、PM2.5：0.046mg/m3、SO2：0.015mg/m3、NO2：0.039mg/m3，环境空气质量不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。本项目废气排放量较少，能够达标排放，对区域环境质量影响较小。 ③本项目在严格落实分区防控措施的前提下，对土壤环境影响较小。 （3）资源利用上线符合性分析 主要目标：强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源利用、土地资源利用、能源消耗等达到省下达的总量和强度控制目标。优化调整能源结构，实施煤炭消费减量替代和能源消费总量控制，能源消费总量完成省下达任务，煤炭消费量实现负增长，进一步降低万元国内生产总值能耗，严格落实高污染燃料禁燃区管控要求，加快清洁能源、新能源和可再生能源推广利用。建立最严格的水资源管理制度，强化水资源刚性约束。推进各领域节约用水，农田灌溉水有效利用系数、再生水规模逐年提高，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量等用水效率指标在2020年基础上持续下降，确保完成用水总量控制指标；优化建设用地结构和布局，严控总量、盘活存量，控制国土空间开发强度。确保耕地保有量，从严管控非农建设占用永久基本农田，守住永久基本农田控制线。全力做好河湖岸线保护，优先实施防洪护岸、河道治理等公共安全及公众利益的建设项目，依法依规开展桥梁、码头、取水工程等项目建设。 符合性分析： 该项目不属于高耗能、高污染、资源型项目，运营过程新鲜水由当地自来水管网供给，不开采地下水，年用水量为3420m3/a；用电由当地供电系统提供，年用电量为350万kW·h；项目通过内部管理、设备选择、污染治理等方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，能够有效地控制污染。本项目不新增建设用地，不占用基本农田。项目资源利用相对区域资源利用量较少，不会突破区域资源利用上线。 （4）生态环境准入清单符合性分析 本项目与淄博市生态环境委员会关于印发《淄博市“三线一单”生态环境准入清单》的通知（淄环委办[2021]24号）符合性分析见表1-4。 表 1-4 本项目与淄博市房镇镇生态环境准入清单符合性分析 环境管控单元编码 环境管控单元名称 分类 具体要求 本项目情况 符合性分析 ZH37030 320018 房镇镇 重 点 管 控 单 元 空间布局约束： 1.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。 2.按《土壤污染防治行动计划》的要求管理：严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 3.按《山东省水利厅关于公布我省地下水限采区和禁采区的通知》要求，执行超采区管控要求。 4.大气布局敏感区从严控制新建、扩建排放大气污染物的工业项目；科学合理规划布局商业、居住并严格执行。 5.污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的项目不得建设。 1.本项目属于允许类建设项目。 2.本项目不占用优先保护类耕地集中区域。 3.本项目采用自来水，不开采地下水。 4.本项目不位于大气布局敏感区。 5.污水经管网排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂。 符合 污染物排放管控： 1.严格控制“两高”项目，确需建设的需严格执行产能、煤耗、能耗、碳排放、污染物排放减量替代制度。 2.落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新（改、扩）建工业项目生产工艺应达到国内先进水平，主要污染物治理要达到国内同行业先进水平，实施主要污染物总量等量或倍量替代。 3.废水应当按照分类收集、分质处理的要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。 4.禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。 5.化工、铸造等严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。 6.加强机动车排气污染治理。 7.加快实施城中村、老旧城区、城乡结合部污水收集和雨污管网分流改造，基本实现城市建成区污水全收集、全处理。 8.进一步加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、取土、养护绿化等活动的扬尘管理。 9.加强餐饮服务业燃料烟气及油烟防治，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护。 1.本项目不属于“两高”项目。 2.本项目落实污染物总量控制和排污许可制度。大气污染物实施倍量替代，废水污染物在污水厂内部调剂。 3.废水可以达到排放标准排放。 4.本项目污水经管网排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂。 5.本项目不属于化工、铸造等行业。 6.本项目运输车辆采用符合国家质量标准的车辆。 7.本项目租赁厂房建设，污水经管网排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂。 8.本项目施工期仅为设备安装，无土建工程。 9.本项目无餐饮。 符合 环境风险防控： 1.紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高的建设项目。 2.重点企业应采取防腐防渗等有效措施，建立完善三级防护体系，防止因渗漏污染土壤、地下水以及因事故废水直排污染地表水。 3.企业应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。 4.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。 1.本项目占地不属于紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地。 2.本单位不属于重点企业。 3.本次环评审批结束后依法依规编制突发环境事件应急预案并定期演练。 4.本公司按要求危险废物的贮存、申报、经营许可、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。 符合 资源开发效率要求： 1. 严格执行淄博市高污染燃料禁燃区划定范围及管控要求。 2. 强化节水措施，提高水资源使用效率。 3. 未经许可不得开采地下水，执行浅层地下 水限采区管理规定。 4. 提升土地集约化水平。 5. 优化调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。 1. 本项目不使用高污染燃料。 2. 本项目煮洗和清洗废水循环使用。 3.本项目使用自来水，不开采地下水。 4.本项目租赁现有厂房进行生产，不新增占地。 5.本项目不使用煤炭。 符合 4、项目与淄政字〔2021〕49 号符合性分析 按照生态环境法律法规和国家、省环境管理政策，结合区域发展战略和生态功能定位，全市共划定环境管控单元117个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类。本项目位于房镇镇，根据淄博市环境管控单元图，项目所在区域属于重点管控单元。 表 1-5 淄博市“三线一单”生态环境分区总体管控要求 管控领域 具体要求 本项目情况 符合性分析 空间布局约束 1.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项。 2.鼓励对列入《产业结构调整指导目录》（现行）的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。 3.严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的煤电、钢铁等企业按期退出。 4.产业园区和建设项目大气、安全防护距离内禁止建设商业住宅、医院、学校、养老机构等敏感目标。 5.生态保护红线内禁止城镇化和工业化活动，严禁开展不符合主体功能定位的各类开发活动。 6.生态保护红线外的生态空间依据《风景名胜区条例》《国家级公益林管理办法》等要求进行管控。 7.强化规划、规划环评引领指导作用，科学规划建设工业园区，优化工业布局，引导符合园区产业定位的工业企业入驻，实现集中供热、供水、供气，实施水资源分类循环利用和水污染集中治理；禁止准入园区规划及规划环评中不允许进入的生产工艺或工业项目。 8.按照《土壤污染防治行动计划》的要求，严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业；对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 9.严格执行禁养区制度，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。 10.在淄河上游补给区禁止新建或改扩建各类高能耗、高耗水量、水污染严重或环境风险大的建设项目。 11.大气受体敏感区严格控制新建、扩建排放大气污染物的工业项目。 12.按照《山东省水利厅关于公布我省地下水限采区和禁采区的通知》（鲁水资字〔2015〕1号）要求，执行超采区和禁采区管控要求。 13.大武地下水富集区范围内新改扩建项目要符合市政府关于大武地下水富集区系列管控措施要求。 本项目不属于淘汰、禁止、限制类项目；本项目为自来水生产和供应业，不属于钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业；本项目无需设置大气防护距离；本项目不在生态保护红线内；本项目不涉及风景名胜区和国家级公益林；本项目不是有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，不涉及永久基本农田；本项目不属于畜禽养殖业；本项目不位于淄河上游补给区；本项目不位于大气受体敏感区；本项目按照《山东省水利厅关于公布我省地下水限采区和禁采区的通知》（鲁水资字〔2015〕1号）要求，执行超采区和禁采区管控要求；本项目不位于大武地下水富集区范围内。 符合 污染物排放管控 1.落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新（改、扩）建工业项目生产工艺达到国内先进水平，主要污染物治理达到国内同行业先进水平，实施主要污染物总量等量或等量或倍量替代。 2.严格控制“两高”项目，确需建设的需严格执行产能、煤耗、能耗、碳排放、污染物排放减量替代制度。 3.废水应当按照分类收集、分质处理的要求进行预处理，达到行业排放标准或者综合排放标准后方可排放；禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。 4.化工、建材、表面涂装、铸造、塑料加工等严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。 5.加强餐饮服务业燃料烟气及油烟防治，按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护；鼓励餐饮业及居民生活使用天然气、液化石油气等清洁能源。 6.进一步加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、采石取土、养护绿化等活动的扬尘管理。 本项目实施污染物总量倍量替代；不属于“两高”项目；本项目无废水外排；不属于化工、建材、表面涂装、铸造、塑料加工等行业；不属于餐饮服务业；施工期严格加工施工期间的扬尘管理。 符合 环境风险防控 1.严格执行法律法规文件要求，完善环境风险防控体系，提高环境风险防范能力。 2.紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高的建设项目。 3.企业应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。 4.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可、转移及处置管理制度，对危废相应活动实施全程监管。 5.疑似污染地块需开展土壤环境调查和风险评估，未经治理修复或治理修复不符合相关标准的污染地块不得开发建设。 6.重点企业应采取防腐防渗等有效措施，建立完善三级防护体系，防止因渗漏污染土壤、地下水以及因事故废水直排污染地表水。 本项目环境风险潜势为简单分析。 符合 资源开发效率要求 1.高污染燃料禁燃区内执行淄博市高污染燃料禁燃区划定文件的管控要求。 2.严格执行《产业园区水的分类使用及循环利用原则和要求》（GB/T36575—2018）；加强农业节水，提高水资源使用效率。 3.调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。 4.定期开展清洁生产审核，推动现有各类产业园区和重点企业生态化、循环化改造。 5.实施综合整治，提升土地集约化水平。 本项目使用清洁能源，不使用高污染燃料。 符合 综上，本项目符合《淄博市人民政府关于印发淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淄政字〔2021〕49 号）要求。 5、环保政策的符合性分析 表1 -6 与《山东省环境保护条例》（2018.11.30 修订）符合性分析 分类 具体规定 符合性分析 符合情况 监督管理 禁止建设不符合国家和省产业政策的 小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、 炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、 石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设 的，由所在地的县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 本项目不属于以上严重污染项目 符合 实行排污许可管理制度。纳入排污许可管理目录的排污单位，应当依法申请领取排污许可证。未取得排污许可证的， 不得排放污物。 因污染物排放执行的国家或者地方标准、总量控制指标、环境功能区划等发生变化，需要对许可事项进行调整的，生态环境主管部门应当及时对排污许可证载明事项进行变更。 本项目属于排污许可登记管理 符合 新建、改建、扩建建设项目，应当依法进行环境影响评价。建设项目可能对相邻地区造成重大环境影响的，生态环境主管部门在审批其环境影响评价文件时，应当征求相邻地区同级生态环境主 管部门的意见；意见不一致的，由共同的上一级人民政府生态环境主管部门作出处理。 本项目依法进行环境影响评 价，本项目不会对相邻地区造成重大环境影响。 符合 防治污染 和其他公害 排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。实行排污许可管理的排污单位，应当按照排污许可证规定的污染物种类、浓度、排放去向和许可排放量等要求排放污染物。新建、改建、扩建建设项目，应当根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建设环 境保护设施、落实环境保护措施。 环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。排污单位应当按照环境保护设施的设计要求和排污许可证规定的排放要求， 制定完善环境保护管理制度和操作规程，并保障环境保护设施正常运行。 排污单位应当根据生产经营和污染防 治的需要，建设应急环境保护设施。鼓励排污单位建设污染防治备用设施，在必要时投入使用。 本项目具有合理可行的污染处理设施，遵循 “三同时原则”，所有污染物均达标排放。 符合 环境保护 和改善 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 本项目位于淄博科技工业园 符合 表1-7 与 《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》（鲁环发[2019]146 号） 符合性分析 分类 具体规定 符合性分析 符合情况 控制思路和要 求 （一）推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低 VOCs 含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低 VOCs 含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低 VOCs 含量的胶粘剂，以及低VOCs 含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少 VOCs 产生。 本项目使用无溶剂的胶粘剂 符合 （二）加强过程控制。 1.加强无组织排放控制。重点对含 VOCs 物料（包括含 VOCs 原辅材料、含 VOCs产品、含 VOCs 废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散、工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减 VOCs 无组织排放。 本项目胶粘剂储存在密闭瓶内，胶粘废气经集气罩收集后通过活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒排放 符合 2.加强设备与场所密闭管理。含 VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs 物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高 VOCs 含量 废水（废水液面上方 100 毫米处 VOCs检测浓度超过 200ppm，其中重点区域超过 100ppm，以碳计）的收集运输、储存和处理过程，应加盖密闭。含 VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 本项目胶粘剂储存在密闭瓶内，胶粘废气经集气罩收集后通过活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒排放 符合 3.推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。 本项目胶粘剂储存在密闭瓶内，胶粘废气经集气罩收集后通过活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒排放 符合 （三）加强末端管控。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs 初始排放速率大于等于 3 千克/小时、重点区域大于等于 2 千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，VOCs去除率应不低于80%。有行业排放标准的按其相关规定执行。 本项目VOCs排放能满足标准要求，项目VOCs采用活性炭和油烟净化器处理，去除率为80%。 符合 表1-8 与关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知 （鲁环字[2021]58 号） 符合性分析 分类 规定 本项目情况 符合情况 认真贯彻执行产业政策 新上项目必须符合国家产业政策要求， 禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。 本项目为改扩建项目，符合国家产业政策，生产工艺不属于国家公布的淘汰工艺和落后设备 符合 强化规划刚性约束 新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。 本项目位于淄博科技工业园内 符合 科学把好项目选址关 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展。 符合 表1-9 与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025 年）》 符合性分析 分类 规定 本项目情况 符合情况 VOCs全过程污染防治 实施低 VOCs 含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用替代。 本项目使用无溶剂的胶粘剂 符合 新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含VOCs 原辅材料使用的项目，原则上使用低（无）VOCs 含量产品。 本项目不属于工业涂装、包装印刷行业 符合 精准治理 工业企业污染 继续推进化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原料药制造、电镀、冶金等行业退城入园，提高工业园区集聚水平。 本项目不属于化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、 原料药制造、电 镀、冶金等行业。 符合 加强土壤 污染重点监管单位环境监管 土壤污染重点监管单位应制定、实施自行监测方案，将监测数据公开并报生态环境部门；严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境部门报告排放情况。 本公司不属于土壤污染重点监管单位 符合 表1-10 与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）符合性分析 分类 规定 本项目情况 符合情况 标准相关要求 全面落实标准要求，强化无组织排放控制 2020 年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。 项目建成后需执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》中无组织排放特别控制要求 符合 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于 0.3 米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造。 项目VOCs 经集气罩收集后经活性炭吸附装置处理或油烟净化器处理后后通过15米高排气筒有组织排放 符合 按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留 VOCs 废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs 废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 项目废气治理措施与生产设备按照“同启同停”的原则运行 符合 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于 800 毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；各地要督促行政区域内采用一次性活性炭吸附技术的企业按期更换活性炭，对于长期未进行更换的，于 7 月底前全部更换一次，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。 项目有机废气采用活性炭吸附处理，项目运行后将按 照要求定期更换活性炭，并做好台账记录 符合 表1-11 与《山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021—2025年）》符合性分析 具体要求内容 本项目情况 符合性 开展“污水零直排区”建设，控制城市面源污染。彻底摸清城市（含县城）管网底数，加快雨污分流改造，推进实现整县域合流制管网清零。 项目废水经处理后排入污水处理厂进行深度处理，不直接排放。 符合 继续推进化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原料药制造、电镀、冶金等行业退城入园，提高工业园区集聚水平。指导工业园区对污水实施科学收集、分类处理，梯级循环利用工业废水。逐步推进园区纳管企业废水“一企一管、明管输送、实时监控，统一调度”，第一时间锁定园区集中污水处理设施超标来水源头，及时有效处理处置。大力推进生态工业园区建设，对获得国家和省级命名的生态工业园区给予政策支持。鼓励有条件的园区引进“环保管家”服务，提供定制化、全产业链的第三方环保服务，实现园区污水精细化、专业化管理。 项目不属于以上行业。 符合 开展入河排污口溯源分析，建立“排污单位—排污通道—排污口—受纳水体”的排污路径，完成排污口分类、命名、编码和标志牌树立等工作，形成规范的排污口“户籍”管理。按照“取缔一批、合并一批、规范一批”要求，编制整治工作方案，提出“一口一策”整治措施。2021年年底前，完成工业企业、城镇污水集中处理设施排污口以及黄河干流排污口整治任务；2023年年底前，完成南四湖流域入河排污口整治；2025年年底前，完成全省入河排污口整治任务。强化水污染物排放口排污许可信息管理，规范污染因子、排放标准、许可年排放量限值、排放去向、自行监测因子及频次等内容。 本项目无入河排污口。 符合 表1-12 与《山东省深入打好净土保卫战行动计划（2021—2025年）》符合性分析 具体要求内容 本项目情况 符合性 每年更新土壤污染重点监管单位名录并向社会公开。全省1415家土壤污染重点监管单位在2021年年底前应完成一轮隐患排查，制定整改方案并落实。新增纳入土壤污染重点监管单位名录的单位，在一年内应开展隐患排查，2025年年底前，至少完成一轮隐患排查。土壤污染重点监管单位应制定、实施自行监测方案，将监测数据公开并报生态环境部门；严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境部门报告排放情况；法定义务在排污许可证发放和变更时应予以载明。 企业目前未纳入土壤污染重点监管单位。 符合 持续推进涉镉等重金属重点行业企业排查，2021年年底前，逐一核实纳入涉整治清单的53家企业整治情况，实施污染源整治清单动态更新。完善全口径涉重金属重点行业企业清单，依法依规纳入重点排污单位名录。推动实施一批重金属减排工程，持续减少重金属污染物排放。开展涉铊企业排查整治。 项目不涉及重金属。 符合 严格落实建设用地风险管控和修复名录管理制度，定期更新建设用地土壤污染风险管控和修复名录。推进重点地区危险化学品生产企业搬迁腾退地块的风险管控和修复工作。土壤污染责任人或者土地使用权人全面落实污染地块风险管控措施，防止对土壤和周边环境造成新的污染。强化风险管控和修复工程监管，防止转运污染土壤非法处置，减少污染地块风险管控和修复过程中的二次污染。针对风险管控地块，各地要建立清单，严格落实风险管控措施，通过跟踪监测和现场检查等方式，强化后期管理。 本项目占地不属于建设用地土壤污染风险管控和修复名录。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 项目由来 淄博恒俊磁性材料有限责任公司成立于2020年6月12日，于2020年7月1日承包《山东爱科科技有限公司年产2000吨高端钕铁硼磁性材料产品项目》中位于科技工业园南支一路3号B厂区的加工厂，利用山东爱科科技有限公司年产2000吨高端钕铁硼磁性材料产品项目中线切割机、磨床、切片机等设备年加工磁性材料2000吨。山东爱科科技有限公司年产2000吨高端钕铁硼磁性材料产品项目于2011年3月14日取得淄博市环境保护局的审批意见（淄环报告表[2011]31号），该项目分两期进行建设，一期项目于2012年12月4日取得淄博市环境保护局的验收意见（淄环验[2012]76号），二期项目于2019年9月2日通过建设单位自主验收。淄博恒俊磁性材料有限责任公司废气治理改造工程环境影响登记表于2022年12月7日完成备案，备案号202237030300000361，对切片工序废气加装油烟净化器进行处理。山东爱科科技有限公司于2018年更名为安泰爱科科技有限公司，以下简称爱科科技。为了扩大生产能力，淄博恒俊磁性材料有限责任公司拟投资1300万元购置倒角机、喷砂设备等对项目进行扩建，扩建完成后生产能力达到年加工磁性材料3000吨。 项目概况 项目名称：年加工磁性材料3000吨建设项目 建设单位：淄博恒俊磁性材料有限责任公司 建设性质：扩建 建设地点：淄博市张店区房镇镇解营村科技工业园南支一路3号B厂区，安泰爱科科技有限公司现有厂房内。 建设内容及规模：本公司扩建完成后共计线切割机床、磨床、喷砂设备、倒角机、打孔机、煮料锅等设备445台，建设年加工磁性材料3000吨项目，项目建成后年加工磁性材料3000吨。 本项目总投资1300万元，占地面积4572m2，职工人数60人，年工作300天，实行一班8h工作制。 项目组成 本项目主要由打磨区、胶粘区、煮洗区、倒角区、切割区等主体工程，并辅以环保工程、公用工程和储运工程组成。 表2-1 项目组成一览表 类别 工程名称 建设内容及规模 备注 主体工程 打磨区 位于1F北侧、中间部分和2F中间部分，占地面积3000m2，依托现有无心磨床、平面磨床、80磨床、40磨床、手工磨床、普通磨床，新增部分平面磨床、手工磨床、普通磨床等设备，对磁性材料进行打磨 依托现有车间 胶粘区 位于1F南侧，占地面积200m2，对磁性材料进行手工胶粘 新建 煮洗区 位于1F西南角和2F西南角，占地面积500m2，新增煮洗锅等设备，对磁性材料进行煮洗 新建 倒角区 位于2F南侧，占地面积200m2，依托现有自动倒角机和手工倒角机，对磁性材料进行倒角 依托现有车间 切割区 位于2F北侧，占地面积500m2，依托现有线切割机床、多线切割机床，扩建部分线切割机床，对磁性材料进行切割 依托现有车间 打孔区 位于2F北侧，占地面积500m2，依托现有掏空机、打孔机等设备，扩建掏空机，对磁性材料进行打孔 依托现有车间 激光切割区 位于1F西侧，占地面积200m2，安装激光切割等设备，对磁性材料进行激光切割 依托现有车间 自动磨机区 位于1F西侧，占地面积200m2，依托现有自动磨床，扩建自动磨床等设备，对磁性材料进行自动打磨 依托现有车间 清洗线 位于2F南侧，占地面积500m2，依托现有清洗线，对打磨后的磁性材料进行清洗 依托现有车间 喷砂区 位于2F南侧，占地面积200m2，新增喷砂设备，对磁性材料进行喷砂 新建 切片区 位于2F中间，占地面积500m2，安装切片机等设备，对磁性材料进行切片 依托现有车间 储运工程 油片室 位于1F东北角和西北角，占地面积400m2，用来去除多线切割后的模具 依托现有车间 辅料存放区 位于2F北侧，占地面积300m2，存放金刚砂等辅料 依托现有 线切割辅材区 位于2F西北角，占地面积150m2，存放砂轮片等辅料 依托现有 倒料区 位于2F南侧，占地面积150m2，存放半成品 依托现有 辅助工程 办公区 位于1F东南侧，占地面积100m2，用于职工办公 依托现有 更衣室 位于1F东南侧，占地面积100m2，用于职工更衣 依托现有 成品检验室 位于2F东侧，占地面积300m2，用于检验成品 依托现有 半成品检验室 位于2F西侧，占地面积500m2，用于检验半成品 依托现有 会议室 位于2F东侧，占地面积100m2，用于员工开会 依托现有 维修车间 位于2F东北角，占地面积100m2，用于设备维修 依托现有 公用工程 给水系统 项目新鲜水用水量为3420m3/a，来源为张店区供水管网。 / 排水系统 煮洗和清洗废水经污水站处理后回用于生产，生活污水经化粪池处理后进入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进行处理。 / 供电系统 项目年用电量350万kW·h，由张店区供电所提供 / 环保工程 废水处理 煮洗和清洗废水经污水站处理后回用于生产，生活污水经化粪池处理后进入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进行处理。 / 废气处理 倒角工序产生的颗粒物经集气罩收集布袋除尘器处理后通过15米高排气筒DA001排放；切片工序产生的VOCs经油烟净化器处理后通过15米高排气筒DA002排放；胶粘废气经集气罩收集后引至二级活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒DA003有组织排放；煮洗废气经集气罩收集后引至油雾净化装置处理后通过15m排气筒DA004有组织排放；喷砂废气经布袋除尘器处理后通过15m排气筒DA005有组织排放。 / 固体废物 项目固废主要为生活垃圾、废包装物、下脚料、除尘器收集的粉尘、废砂轮片、废切削液、废润滑油、污水站沉渣及废活性炭、油烟净化器收集的废油等。 / 噪声治理 采取隔声、降噪和减振等措施。 / 危废间 依托安泰爱科科技有限公司现有30m2危废库 / 生产规模及内容 为了提高产品质量，满足不同客户的需要。本项目在现有项目生产工艺基础上增加了胶粘、煮洗、喷砂工艺，增加了部分线切割机床、磨床、喷砂设备、煮料锅等设备。现有项目2000t钕铁硼磁性材料通过打孔、切片、切割、打磨、清洗、倒角得到粘结钕铁硼永磁材料1500t/a；改扩建完成后3000t钕铁硼磁性材料通过打孔、胶粘、切片、切割、煮洗、打磨、清洗、倒角、喷砂得到粘结钕铁硼永磁材料2250t/a。 表2-2 改扩建前后产品方案一览表 序号 产品 单位 现有产能 扩建后全厂产能 备注 1 钕铁硼磁性材料 吨/年 1500 2250 其中喷砂1000，倒角1000 表2-3 改扩建前后产品质量标准一览表 序号 项目 产品质量标准 产品质量具体情况 1 现有项目 粘结钕铁硼永磁材料（GB/T18880-2002） 产品表面不允许有影响使用的裂纹、气泡、针眼、污垢、剥落等缺陷；防锈性能为耐溶剂性、耐盐水性、耐高温高湿性、耐酸性、密着性 2 改扩建后项目 粘结钕铁硼永磁材料（GB/T18880-2012） 产品表面在十倍率放大镜下观察不允许有影响使用的裂纹、气泡、针眼、污垢、剥落等缺陷；防锈性能为耐溶剂性、耐盐水性、耐高温高湿性、耐酸性、耐盐雾性、密着性 5、主要生产设备 表2-3 项目改扩建前后主要生产设备一览表（台/套） 序号 设备名称 规格型号 现有数量 扩建完成后全厂数量 1 线切割机床 DK7720 109 109 2 线切割机床 DK7740、DK7745 2 8 3 无心磨床 / 1 1 4 平面磨床 / 1 2 5 多线切割 / 40 80 6 三刀头 / 27 27 7 激光切割机 / 3 3 8 80磨床 / 5 5 9 40磨床 / 1 1 10 自动磨床 / 3 60 11 手动磨床 / 30 45 12 普通磨床 / 10 28 13 自动倒角机 / 15 15 14 手工倒角机 / 10 10 15 打孔机 / 10 10 16 掏孔机 / 5 7 17 煮料锅 / 0 17 18 超声波清洗机 / 0 1 19 倒料锅 / 0 13 20 清洗线 / 2 2 21 喷砂设备 / 0 1 6、主要原辅材料 表2-4 改扩建前后原辅材料及能耗消耗一览表 序号 名称 单位 现有项目年用量 改扩建完成后全厂年用量 备注 原辅材料 1 磁性材料 t/a 2000 3000 钕铁硼磁性材料，来自爱科科技 2 磁材胶 t/a 0 1 10ml/瓶，用于胶粘 3 亚硝酸钠 t/a 0 4 50kg/袋，用于煮洗中除锈防锈 4 洗衣粉 t/a 0 1 25kg/袋，用于煮洗中除油 5 金刚砂 t/a 0 1 用于喷砂工序 6 砂轮片 t/a 0.6 0.9 用于磨机 7 切削液 t/a 1.6 2.4 用于线切割 8 切削油 t/a 20 30 用于切片工序 9 润滑油 t/a 1 1.5 用于设备维护 10 打孔液 t/a 0.6 0.9 用于打孔 能源消耗 1 新鲜水 m3/a 480 3420 张店区供水管网 2 电 万kWh/a 200 350 张店区区供电所 亚硝酸钠：白色或淡黄色细结晶，无臭，略有咸味，易潮解，有毒。易溶于水，微溶于乙醇、甲醇、乙醚。 磁材胶：主要成分为α-氰基丙烯酸乙酯，无色透明、低粘度、可燃性液体，无溶剂，稍有刺激味、易挥发、挥发气具弱催泪性。 7、劳动定员及工作制度 现有项目劳动定员40人，本项目改扩建完成后全厂职工定员60人，项目实行常白班工作制，每班八小时，年工作300天，年工作2400h。 8、公用工程 （1）供水：本项目所需新鲜水来自张店区供水管网，现有项目总用水量为1620m3/a，改扩建完成后全厂总用水量为3420m3/a。 1）现有项目定员40人，改扩建完成后全厂劳动定员60人。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），生活用水定额为40L/人•日。现有项目日用水量为1.6m3/d，改扩建完成后全厂日用水量为2.4m3/d。年工作天数300d，现有项目年用水量为1.6×300＝480m3/a，改扩建完成后全厂年用水量为2.4×300＝720m3/a。 2）煮洗用水：本次改扩建项目煮洗用水约4000m3/a，其中3200m3/a来自污水站回用水，800m3/a来自新鲜水。 3）清洗用水：现有项目清洗用水补充量为3m3/d，900m3/a，其中4800m3/a来自污水站回用水，1200m3/a来自新鲜水；改扩建完成后全厂清洗用水量为20m3/d，6000m3/a，其中4800m3/a来自污水站回用水，1200m3/a来自新鲜水 4）水磨用水补充：现有项目水磨用水补充水量为0.8m3/d，240m3/a，来自新鲜水；改扩建完成后全厂水磨用水补充水量为1m3/d，300m3/a，来自新鲜水。 （2）排水 现有项目水磨用水和清洗用水循环使用，定期补充，不外排；废水主要为生活污水。改扩建完成后全厂水磨用水和清洗用水循环使用，定期补充，不外排；全厂废水主要为生活污水和生产废水，生产废水为煮洗废水、清洗废水。 1）生活污水：生活污水产生量按照用水量的80%计算，现有项目生活用水量480m3/a，则生活污水产生量为384m3/a；改扩建后全厂生活用水量720m3/a，则生活污水产生量为576m3/a。 2）煮洗废水：改扩建项目煮洗废水按煮洗用水的80%计，则煮洗废水产生量为3200m3/a，经污水站处理后回用于煮洗。 3）清洗废水：改扩建完成后全厂清洗废水按清洗用水的80%计，则清洗废水产生量为4800m3/a，经污水站处理后回用于清洗。 现有项目水平衡图如下： 图2-1 现有项目水平衡图 m3/a 图2-1 项目水平衡图 m3/a （3）供电 依据项目运行情况，现有项目全年用电量为280万kWh，改扩建项目完成后全厂预计年用电量约350万kWh，供电电压等级为380/220V。本项目用电由张店区供电所提供，利用厂房原有线路铺设所需供电线路，项目供配电可满足安全供电的需要。 9、厂区平面布置 本项目位于淄博市张店区房镇镇解营村科技工业园南支一路3号B厂区，租赁安泰爱科科技有限公司现有车间。项目功能分区简洁、清晰，满足项目需求，总平面布置比较合理。公司平面布置图详见附图2 。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、改扩建完成后全厂生产工艺流程图 注：标红部分为本次技改增加的工艺。 图2-2 改扩建完成后全厂工艺流程及产污环节图 2、改扩建完成后全厂工艺流程简述 （1）打孔、胶粘：将原料钕铁硼毛坯根据需要（约1000t/a）用打孔机和掏空机进行打孔，打孔工序以打孔液为介质在打孔机或掏空机内进行密闭操作。为了提高切割效率，减少切割频次，用磁材胶手工进行胶粘，胶粘工序在胶粘区内密闭进行操作。胶粘工序产生胶粘废气G1，主要成分为VOCs（脂类），经集气罩收集二级活性炭吸附后通过15米高排气筒DA003排放。 （2）切片、切割：用切片机以切削油为介质进行切片，切片在密闭条件下进行。然后用线切割机、激光切割机等设备在密闭条件下进行多次切割。线切割以切削液为介质进行操作，无颗粒物产生。激光切割产生的颗粒物在密闭设备内沉降，由供货厂家回收。切片工序产生切片废气G2，主要成分为VOCs（油雾），经风机引至油烟净化器处理后通过15米高排气筒DA002排放。 （3）煮洗：每次切割完毕都要进行一次煮洗，以去除物料表面油污，并起到除锈防锈的作用。煮洗在煮洗区的煮洗锅内进行，亚硝酸钠和洗衣粉加水按比例配制成煮洗液。煮洗锅为电加热，加热至80~100℃进行煮洗。该过程产生煮洗废水和煮洗废气G3，煮洗废气G3主要成分为VOCs（油雾），经集气罩收集油烟净化器后通过15米高排气筒DA004排放。 （4）打磨、清洗：煮洗完毕的物料采用磨机进行打磨，打磨工序在水中进行，无颗粒物产生。打磨之后在清洗线对半成品进行清洗以去除磁性材料表面的沉渣。该过程产生清洗废水。 （5）倒角：根据客户需要，为了美观，将磁性材料的边角进行磨圆，即为倒角。倒角采用倒角机进行操作，需要倒角的部分约1000t/a。该过程产生倒角废气，经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后通过15米高排气筒DA001排放。 （6）喷砂：根据客户需要，为了表面增加光泽，以金刚砂为原料，采用喷砂设备对磁性材料进行喷砂，需要喷砂的部分约1000t/a。该过程产生喷砂废气，经风机引至布袋除尘器处理后15米高排气筒DA005排放。 （7）检验、成品：在成品检验室检验完毕后成品交料。 3、扩建完成后全厂产污环节分析 （1）废气 本项目打磨工序用水进行水磨，无废气产生。项目运营期废气主要为胶粘工序产生的VOCs、煮洗工序产生的VOCs、喷砂工序产生的颗粒物、倒角工序产生的颗粒物及切片工序产生的VOCs。其中胶粘废气经集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒DA003排放；切片废气经风机引至油烟净化器处理后通过15米高排气筒DA002排放；煮洗废气经集气罩收集后通过油烟净化器后由15米高排气筒DA004排放；倒角废气经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后通过15米高排气筒DA001排放；喷砂废气经风机引至布袋除尘器处理后通过15米高排气筒DA005排放。 图2-3 废气走向图图 （2）废水 本项目废水主要为生活污水和生产废水。生活污水主要污染因子为COD、BOD、SS、氨氮，产生后排入市政污水管网。生产废水为煮洗废水和清洗废水，煮洗和清洗废水经污水站处理后部分回用于煮洗工序，部分回用于清洗工序。 （3）固废 本项目运营期固废为生活垃圾、一般固体废物和危险废物。一般固体废物主要为下脚料、废包装物、废砂轮片、污水站沉渣、除尘器收集的粉尘、水磨和清洗沉渣，危险废物为油烟净化器收集的废油、污水站浮油、废切削油、废切削液、废打孔液和废润滑油及废活性炭。下脚料由供货厂家回收，废包装物外卖废品收购站，废砂轮片外卖废品收购站，喷砂工序除尘器收集的粉尘由供货厂家回收；倒角工序除尘器收集的粉尘作为下脚料由供货厂家回收；污水站沉渣由供货厂家回收；危险废物为油烟净化器收集的废油、废活性炭、废切削液和废润滑油及污水站浮油，集中收集后交由有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门清运。 （4）噪声 本项目噪声主要来自线切割机床、无心磨床、激光切割机等设备运行。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 山东爱科科技有限公司年产2000吨高端钕铁硼磁性材料产品项目于2011年3月14日取得淄博市环境保护局的审批意见（淄环报告表[2011]31号）。该项目分两期进行建设，一期项目建设年产700吨高端钕铁硼磁性材料，于2012年12月4日取得淄博市环境保护局的验收意见（淄环验[2012]76号）；二期项目建设年产1300吨高端钕铁硼磁性材料，于2019年9月2日通过建设单位自主验收。淄博恒俊磁性材料有限责任公司废气治理改造工程环境影响登记表于2022年12月7日完成备案，备案号202237030300000361，对切片工序废气加装油烟净化器进行处理。与本项目有关的原有污染情况主要为《山东爱科科技有限公司年产2000吨高端钕铁硼磁性材料产品项目》中的加工厂产生的废气、废水、固废和噪声。 现有项目工艺流程及产污环节 图2-4 现有项目工艺流程及产污环节图 工艺流程简述 （1）打孔：将前期产生的磁性材料根据需要用打孔机和掏空机进行打孔，打孔工序以打孔液为介质进行操作。 （2）切片、切割：用切片机以切削油为介质进行切片，切片在密闭条件下进行。然后用线切割机、激光切割机等设备在密闭条件下进行多次切割。线切割以切削液为介质进行操作。激光切割产生的颗粒物在密闭设备内沉降，由供货厂家回收。切片工序产生切片废气，主要成分为VOCs，经风机引至油烟净化器处理后通过15米高排气筒DA002排放。 （3）打磨、清洗：采用磨机对磁性材料进行打磨，打磨工序在水中进行，无颗粒物产生。打磨之后在清洗线对半成品进行清洗以去除磁性材料表面的沉渣。 （4）倒角：根据客户需要，为了美观，将磁性材料的边角进行磨圆，即为倒角。倒角采用倒角机进行操作。该过程产生倒角废气，经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后通过15米高排气筒DA001排放。 （5）检验、成品：在成品检验室检验完毕后成品交料。 二、现有项目污染情况 废水 根据现有项目环境影响报告表及验收报告，现有项目废水主要生活污水和清洗废水，清洗废水经沉淀后回用于生产，定期补充，不外排，生活污水经爱科科技化粪池处理后通过市政管网排入污水处理厂进行深度处理。本公司现有职工40人，生活污水量为384m3/a，根据山东邦洁环境检测有限公司于2022年6月14日对生活污水出水水质进行检测，具体检测结果见表2-5。 表2-5 废水检测结果一览表 检测点位 污水排放口 采样日期 2022.6.14 检测项目 检测结果 化学需氧量（mg/L） 396 pH（无量纲） 7.3 总铜（mg/L） 0.136 总锌（mg/L） 0.113 总镍（mg/L） 0.210 根据以上检测数据，生活污水水质能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级相关标准限值。 废气 现有项目废气主要为倒角工序产生的颗粒物和切片工序产生的VOCs。现有项目和环评中倒角废气和切片废气无组织排放。淄博恒俊磁性材料有限责任公司承包后为减少污染物排放对其进行整改，倒角废气经集气罩收集后通过15米高排气筒DA001排放，切片废气密闭收集后经油烟净化器处理后通过15米高排气筒DA002排放。 根据山东邦洁环境检测有限公司于2022年11月4日对废气排气筒进行检测，具体检测结果见表2-6，无组织废气检测结果一览表见表2-7。 表2-6 有组织废气检测结果一览表 有组织废气检测结果表 检测点位 排气筒P1（DA001）（出口） 采样日期 2022年11月04日 检测频次 1 2 3 高度（m） 15 内径（m） 0.30 烟温（℃） 22.1 22.1 22.2 标干流量(Nm3/h) 3579 3610 3592 样品编号 2022110401FQ001 2022110401FQ002 2022110401FQ003 颗粒物排放浓度（mg/m3） 3.6 3.9 4.1 颗粒物排放速率（kg/h） 1.29×10-2 1.41×10-2 1.47×10-2 备注 / 有组织废气检测结果表 检测点位 排气筒P2（DA002）（出口） 采样日期 2022年11月04日 检测频次 1 2 3 高度（m） 15 内径（m） 0.40 烟温（℃） 19.3 19.3 19.2 标干流量(Nm3/h) 800 813 805 样品编号 2022110401FQ004 2022110401FQ005 2022110401FQ006 VOCs排放浓度（mg/m3） 6.82 7.93 6.55 VOCs排放速率（kg/h） 5.46×10-3 6.45×10-3 5.27×10-3 备注 VOCs（以非甲烷总烃计） 表2-7 无组织废气检测结果一览表 采样日期 检测项目 样品编号 检测点位 检测浓度（mg/m3） 2022.11.04 VOCs 2022110401HQ001 1#上风向 0.43 0 2022110401HQ002 1#上风向 0.51 2022110401HQ003 1#上风向 0.53 2022110401HQ004 2#下风向 0.78 2022110401HQ005 2#下风向 0.89 2022110401HQ006 2#下风向 0.85 2022110401HQ007 3#下风向 0.78 2022110401HQ008 3#下风向 0.72 2022110401HQ009 3#下风向 0.67 2022110401HQ010 4#下风向 0.71 2022110401HQ011 4#下风向 0.81 2022110401HQ012 4#下风向 0.79 备注 VOCs（以非甲烷总烃计） 采样日期 检测项目 样品编号 检测点位 检测浓度（mg/m3） 2022.11.04 颗粒物 2022110401HQ013 1#上风向 0.267 0 2022110401HQ014 1#上风向 0.200 2022110401HQ015 1#上风向 0.250 2022110401HQ016 2#下风向 0.467 2022110401HQ017 2#下风向 0.367 2022110401HQ018 2#下风向 0.434 2022110401HQ019 3#下风向 0.317 2022110401HQ020 3#下风向 0.417 2022110401HQ021 3#下风向 0.384 2022110401HQ022 4#下风向 0.400 2022110401HQ023 4#下风向 0.450 2022110401HQ024 4#下风向 0.334 备注 / 根据以上检测结果，倒角废气排气筒颗粒物排放浓度能够满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区相关排放限值；切片废气排气筒VOCs排放浓度能够满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）表1非重点行业排放限值要求。厂界颗粒物浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关浓度限值，厂界VOCs浓度能够满足《挥发性有机物排放标准 第7部 分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）表2相关浓度限值。 根据以上检测结果，排气筒P1颗粒物平均排放速率为0.0139kg/h，年工作时间1800h，则有组织颗粒物排放量为0.025t/a。检测期间生产负荷为30%，则有组织颗粒物满负荷状态下排放量为0.083t/a。集气罩收集效率按90%计，则无组织颗粒物排放量为0.009t/a。排气筒P2VOCs平均排放速率为0.00573kg/h，年工作时间2400h，则VOCs排放量为0.0024t/a。检测期间生产负荷为30%，则VOCs满负荷状态下排放量为0.008t/a。 噪声 现有项目噪声主要为线切割机床、无心磨床、多线切割等机械设备产生的噪声，根据山东邦洁环境检测有限公司于2022年11月4日对厂界噪声进行检测，具体检测结果见表2-8。 表2-8 厂界噪声监测值 厂界噪声检测结果 采样日期 检测项目 采样点位 采样时间 测量时段 检测结果dB(A) 2022.11.04 噪声 Leq dB（A） 1#东边界 10:09 昼间 56.7 2#南边界 10:22 昼间 57.5 3#西边界 10:36 昼间 56.9 4#北边界 10:48 昼间 56.4 根据以上检测结果，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。 固废 现有项目固废为生活垃圾、一般固体废物和危险废物。一般固体废物主要为下脚料、废包装物、废砂轮片、水磨和清洗沉渣，危险废物为废切削液、废切削油、废打孔液和废润滑油及油烟净化器收集的废油。下脚料产生量为500t/a由供货厂家回收；废包装物产生量为0.6t/a，外卖废品收购站；废砂轮片产生量为0.6t/a外卖废品收购站，水磨和清洗沉渣产生量为0.6t/a，由供货厂家回收；危险废物为油烟净化器收集的废油、废切削液和废润滑油，集中收集后暂存于爱科科技交由有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门清运。一般固体废物满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关规定，采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单中标准。 表2-9 现有项目污染物排放量一览表（根据检测报告折算为满负荷生产核算） 类别 污染物种类 排放量t/a 废气 颗粒物 0.092 VOCs 0.008 废水 废水量 384 COD 0.19 氨氮 0.017 固废（产生量） 下脚料 500 水磨和清洗沉渣 0.6 生活垃圾 6 废包装物 0.6 废砂轮片 0.6 油烟净化器收集的废油 0.032 废切削液 1.6 废润滑油 1 废切削油 20 废打孔液 0.6 现有项目排污许可情况 淄博恒俊磁性材料有限责任公司于2022年11月18日取得排污许可登记回执（编号：91370303MA3T9G3M08001Y）。 现有项目存在的问题及整改措施和期限 现有项目存在的问题 倒角工序废气经集气罩收集后未经废气处理措施处理直接通过15米高排气筒。 整改措施和期限 倒角废气经集气罩收集布袋除尘器处理后通过15米高排气筒排放，拟建项目建设完成后即整改完毕。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 大气环境 根据2022年1月24日淄博市生态环境局网站发布的《2021年12月份及全年环境质量情况通报》数据可知，2021年，全市良好天数222天（国控），同比增加4天。重污染天数13天，同比增加1天。其中，二氧化硫（SO2）14 微克/立方米，同比改善17.6%；二氧化氮（NO2）35微克/立方米，同比改善7.9%；可吸入颗粒物（PM10）77微克/立方米，同比改善11.5%；细颗粒物（PM2.5）47微克/立方米，同比改善14.5%；一氧化碳（CO）1.6 毫克/立方米，同比改善 15.8%；臭氧（O3）183微克/立方米，同比改善37%。全市综合指数为5.09，同比改善10.9%。 张店区2021年度主要污染物的平均浓度为PM10：0.085mg/m3、PM2.5：0.046mg/m3、SO2：0.015mg/m3、NO2：0.039mg/m3，环境空气质量不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。为了不断改善区域环境质量，淄博市采取了一系列大气污染治理措施：通过贯彻落实《关于印发山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）》（鲁环委办【2021】30号）要求，不断加强环境空气污染治理和环境空气质量考核，确保区域环境空气质量持续改善。 地表水环境 根据《生态淄博建设工作简报》（2022年第1期）可知，本项目周围地表水体为猪龙河，该河段地表水COD、氨氮能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，项目所在地地表水水质较好。 声环境 本项目厂界外 50 米范围内不存在声环境保护目标，因此本次环评不对声环境质量现状进行评价。 生态环境 本项目不新增用地且用地范围内不含有生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 电磁辐射 本项目无电磁辐射影响。 地下水、土壤环境 本项目厂区地面全部硬化，在做好防渗措施后，项目正常运营情况下无地下水、土壤环境污染途径，可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护敏感目标 本项目周边 500 米范围内不存在自然保护区、风景名胜区、文化区以及地下水集中式饮用水水源地；50 米范围内不存在声环境保护目标。 表3-1 主要环境保护目标 类别 主要保护目标 相对厂界方位 相对厂界距离（m） 坐标 人口数（人） 环境功能 环境空气 香溪新城幼儿园 NE 455 118.012°E，36.863°N 185 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及修改单中的二级标准 地下水 项目厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准 声环境 / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 生态环境 本项目用地范围内不含有生态环境保护目标 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1、废气排放标准 表3-2 有组织废气大气污染物排放标准 排气筒/厂界 污染物 最高允许排放浓度 （mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 标准来源 倒角排气筒 颗粒物 10 / 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区 喷砂排气筒 10 / 胶粘排气筒 VOCs 60 3.0 《挥发性有机物排放标准 第7部 分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019） 切片排气筒 油雾 30 / 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012） 煮洗排气筒 油雾 30 / 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012） 表3-3 无组织废气大气污染物排放标准 排气筒/厂界 污染物 无组织厂界监控浓度限值（mg/m3） 标准来源 厂界 颗粒物 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 厂界 VOCs 2.0 《挥发性有机物排放标准 第7部 分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019） 2、废水排放标准 项目废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B等级要求。回用水执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水水质标准 表3-3 废水排放标准 单位：mg/L，pH除外 pH CODCr 氨氮 BOD5 SS 石油类 标准来源 6.5～9.5 ≤500 ≤45 ≤350 ≤400 15 GB/T 31962-2015 6.5~9.0 / / ≤30 ≤30 / GB/T19923-2005 3、噪声排放标准 厂界噪声标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-4 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2类 60 50 4、固体废物 一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关规定，采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单中标准。 |
| 总量控制指标 | 根据《关于<统筹使用“十四五”建设项目主要大气污染物总量指标>的通知》（淄环函[2021]55 号）要求二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物四项污染物排放总量指标削减替代比例按照《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》（鲁环发[2019]132 号）和《山东省人民政府办公厅关于加强“两高”项目管理的通知》（鲁政办字[2021]57号）文件要求取严进行，由我市上一年度环境空气质量年平均浓度及细颗粒物年平均浓度的数据情况而定。若上一年度环境空气质量年平均浓度达标，则实施相关污染物进行等量代替；若上一年度环境空气质量年平均浓度不达标，则相关污染物应按照建设项目所需替代的污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度达到排放标准的进行等量代替）。若上一年度细颗粒物年平均浓度超标，实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍削减代替；达标时实行等量代替。替代指标总量均来自市级、区县级“十四五”建设项目主要大气污染物总量库。 本项目废水经市政管网排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂处理，COD、氨氮总量纳入污水处理厂的内控指标。 项目需申请总量大气污染物为挥发性有机物和颗粒物，VOCs（含油雾）排放量为0.292t/a，颗粒物排放量为0.636t/a。按照倍量替代原则需替代的挥发性有机物(VOCs)总量为 0.584t/a，颗粒物总量为1.272t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有生产车间进行生产设备的安装，不涉及土石方施工。施工期主要产生设备安装噪声，施工周期短，施工期的环境影响基本局限在厂区范围内，不会对周边环境产生明显影响。 施工期间需采取有效地噪声防治措施： (1)合理安排施工时间，避开周围环境对噪声的敏感时间进行设备安装。 (2)运输设备的车辆经过附近敏感点应减速，并减少鸣笛。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 1、废气 废气产生及排放情况 表4-1 本项目废气产生及排放情况 产排污环节 污染物 污染物产生情况 产生量t/a 运行时间h/a 风量m3/h 产生浓度mg/m3 倒角 颗粒物 2.39 1800 8000 184.8 切片 VOCs（油雾） 0.06 2400 2000 12.5 胶粘 VOCs 0.63 2000 10000 63 煮洗 VOCs（油雾） 0.27 2400 5000 22.5 喷砂 颗粒物 4.87 1800 15000 178 无组织废气 VOCs 0.1 2400 / / 颗粒物 0.263 2400 / / 产排污环节 治理设施 收集效率% 治理措施 处理能力m3/h 去除率% 是否为可行技术 倒角 颗粒物 90 布袋除尘器 8000 95 是 切片 VOCs（油雾） 100 油烟净化器 2000 80 否 胶粘 VOCs 90 二级活性炭吸附 10000 80 是 煮洗 VOCs（油雾） 90 油烟净化器 5000 80 否 喷砂 颗粒物 100 布袋除尘器 15000 95 是 无组织废气 VOCs / / / / / 颗粒物 / / / / / 产排污环节 污染物排放情况 排放方式 执行标准 监测要求 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量t/a mg/m3 kg/h 倒角 颗粒物 9.24 0.074 0.133 有组织 10 / 一次/年 切片 VOCs（油雾） 2.5 0.005 0.012 有组织 60 3 一次/年 胶粘 VOCs 12.6 0.063 0.126 有组织 60 3 一次/年 煮洗 VOCs（油雾） 4.5 0.0225 0.054 有组织 60 3 一次/年 喷砂 颗粒物 8.9 0.16 0.24 有组织 10 / 一次/年 无组织废气 VOCs / 0.042 0.1 无组织 2.0 / 一次/年 颗粒物 / 0.146 0.263 无组织 1.0 / 一次/年 可行技术来源于《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）表B.1 （2）废气源强核算 ①倒角废气 本项目倒角工序会产生颗粒物，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中39计算机、通信和其他电子设备制造业中倒角工序颗粒物产生量为2.653g/kg-原料，本项目倒角工序原料用量1000吨，则颗粒物产生量为2.653t/a。经集气罩收集布袋除尘器处理后通过15米高排气筒DA001排放。集气罩收集效率按90%计，布袋除尘器处理效率按95%计，则颗粒物排放量为0.133t/a，风机风量按8000m3/h计。每天工作时间6h计，年工作300天，则年工作时间为2400h。颗粒物排放浓度为9.24mg/m3，能够满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区相关排放限值。 ②切片废气 本项目切片工序会产生VOCs（油雾），类比现有项目监测数据。现有项目年加工磁性材料2000吨，切片工序VOCs排放量为0.008t/a。本项目年加工磁性材料3000吨，切片工序VOCs经风机引至油烟净化器处理后通过15米高排气筒DA002排放，排放量为0.012t/a，排风量按2000m3/h计，则VOCs排放浓度为2.5mg/m3，排放速率为0.005kg/h。能够满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表2新建企业油雾相关排放限值。 ③胶粘废气 本项目胶粘工序会产生VOCs，本项目磁性胶主要成分为α-氰基丙烯酸乙酯，易挥发，1~5分钟即可粘结。本项目胶粘工序VOCs产生量按磁性胶用量的70%计，磁性胶用量为1t/a，则VOCs产生量为0.7t/a，经集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒DA003排放。集气罩收集效率按90%计，二级活性炭处理效率按80%计，则VOCs有组织排放量为0.126t/a，排风量按10000m3/h计，工作时间按2000h计，则排放速率0.063kg/h，排放浓度为12.6mg/m3。能够满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）表1其他行业II时段相关排放限值。 ④煮洗废气 本项目煮洗工序会产生VOCs，磁性材料粘带的切削油按千分之一计，则本项目煮洗工序废油产生量为3t/a。其中10%挥发至大气，90%进入污水站。则VOCs产生量为0.3t/a，经集气罩收集后通过油烟净化器处理后由15米高排气筒DA004排放。集气罩收集效率按90%计，油烟净化器处理效率按80%计，则VOCs有组织排放量为0.054t/a，排风量按5000m3/h计，工作时间按2400h计，则排放速率0.0225kg/h，排放浓度为4.5mg/m3。能够满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表2新建企业油雾相关排放限值。 ⑤喷砂废气 本项目喷砂工序会产生颗粒物，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中39计算机、通信和其他电子设备制造业中喷砂工序颗粒物产生量为4.87g/kg-原料，本项目需要喷砂的磁性材料为1000吨，则颗粒物产生量为4.87t/a。经风机引至布袋除尘器处理后通过15米高排气筒DA005排放。布袋除尘器处理效率按95%计，则颗粒物排放量为0.24t/a，排风量按15000m3/h计。每天喷砂时间6h，年工作300天，则年工作时间按2400h计，则颗粒物排放浓度为8.9mg/m3，能够满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区相关排放限值。 （3）排放口基本情况 本项目排放口基本情况如下表所示： 表4-2 本项目排放口基本情况表 产污环节 排气筒编号 排气筒名称 排气筒 地理坐标 类型 高度 内径m 风量m3/h 流速m/s 排气温度 倒角 DA001 倒角工序排气筒 118.007°E，36.858°N 一般排放口 15 0.3 8000 23.73 常温 切片 DA002 切片工序排气筒 118.006°E，36.858°N 一般排放口 15 0.4 2000 4.42 常温 胶粘 DA003 胶粘工序排气筒 118.007°E，36.859°N 一般排放口 15 0.5 10000 14.15 常温 煮洗 DA004 煮洗工序排气筒 118.007°E，36.858°N 一般排放口 15 0.4 5000 11.06 常温 喷砂 DA005 喷砂工序排气筒 118.008°E，36.858°N 一般排放口 15 0.6 15000 14.74 常温 污染物流速满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中流速宜取15m/s左右，当风量较大时，可适当提高至20~25m/s。DA002排气筒为现有，排气筒内径已固定。 无组织排放情况 本项目未收集的废气无组织排放，VOCs、颗粒物无组织排放量分别为0.1t/a、0.263t/a。采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式AERSCREEN估算颗粒物、VOCs厂界排放情况，厂界处颗粒物浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关排放限值，VOCs浓度能够满足《挥发性有机物排放标准 第7部 分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）排放浓度限值要求。 污染物排放量 表4-3 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 颗粒物 0.636 2 VOCs 0.292 （6）污染防治技术可行性分析 本项目废气主要为倒角工序产生的颗粒物、切片工序产生的VOCs（油雾）、胶粘工序产生的VOCs、煮洗工序产生的VOCs（油雾）及喷砂工序产生的颗粒物。其中倒角工序产生的颗粒物经集气罩收集布袋除尘器处理后通过排气筒DA001排放；切片工序产生的VOCs（油雾）经油烟净化器处理后通过排气筒DA002排放；胶粘工序产生的VOCs经集气罩收集二级活性炭吸附处理后通过排气筒DA003排放；煮洗工序产生的VOCs（油雾）经集气罩收集油烟净化器处理后通过排气筒DA004排放；喷砂工序产生的颗粒物经布袋除尘器处理后通过排气筒DA005排放。 布袋除尘器：布袋除尘器是一种干式滤尘装置，适用于捕集细小、干燥、非纤维性的颗粒物。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤。工作原理为含尘气体通过过滤材料，尘粒被过滤下来，过滤材料捕集粗粒颗粒物主要靠惯性碰撞作用，捕集细粒颗粒物主要靠扩散和筛分作用。滤料的颗粒物层也有一定的过滤作用。布袋除尘器为《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）表B.1中的可行技术。 活性炭：是一种很细小的炭粒，具有很大的表面积。而且炭粒中还有更细小的孔隙，这种细小的孔隙具有很强的吸附能力，处理效率可达50%-60%，很容易与废气中的有机气体成分充分接触。孔隙周围强大的吸附力场会立即将有机气体分子吸入孔中，因此活性炭具有极强的吸附能力。活性炭吸附利用范德华力进行吸附，无任何化学添加剂，对人体无影响。活性炭装置为该行业较为常见和经济可行的治理挥发性有机物污染的措施，技术上可行。活性炭吸附为《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）表B.1中的可行技术。 油烟净化器：油烟净化器是一种常见的处理工业油雾的设备，可用于切削油、乳化液及合成冷却液在加工时产生的油雾及水性雾气。本项目煮洗和切片工序产生的废气主要为油烟，油烟净化器对油烟有较高的处理效率，因此油烟净化器对煮洗废气和切片废气的处理是可行的。 （7）废气排放达标情况分析 结合前文表4-1核算污染物排放情况分析可知，本项目有组织颗粒物满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区排放浓度限值要求，有组织、无组织VOCs满足《挥发性有机物排放标准 第7部 分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）排放浓度限值要求，有组织油雾满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表2新建企业油雾相关排放限值，无组织排放的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关排放限值。 （8）非正常工况排放情况 非正常排放情况是指废气治理设施运行出现事故达不到设计要求时的处理效率导致废气处理不完全而超标排放。经分析，引起非正常排放因素主要有以下两个： ①设备因素，即废气处理设备的不可靠度。不可靠度是设备本身所固有的，它与设备及其零部件的设计水平、制造能力，检测手段，安装质量、自身损耗及设计寿命有关。② 人为因素，即企业的安全管理水平。主要包括管理上没有制定完善的安全操作规程和监 督检查制度，不能及时发现问题或发现的问题不及时解决，使设备带病运转等。 根据项目生产工艺特征和污染物产生情况，本次非正常排放按照活性炭吸附设施、油烟净化器和布袋除尘器失常时，废气不经治理直接排放，由此核算非正常工况状态下污染物排放情况见下表： 表4-4 非正常排放源强参数一览表 非正常排放源 非正常排放原因 污染物 非正常排放速率（kg/h） 单次持续时间/h 年发生频次/次 排放浓度（mg/m3） DA001 环保设施处理效率为0 颗粒物 0.2475 1 1 62.5 DA002 VOCs 0.025 12.5 DA003 VOCs 0.105 35 DA004 VOCs 0.1125 22.5 DA005 颗粒物 6.0875 405 针对非正常工况，企业应定期对废气净化设施进行检查，确保其正常工作状态；设置专人负责，保证正常去除效率。检查、核查等工作做好记录，一旦发现问题，应立即停止生产工序，待净化设施等恢复正常工作并具有稳定废气去除效率后，开工生产，杜绝废气排放事故发生。 （8）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）、《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ1253-2022），排污单位应开展自行监测，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测，也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。项目废气监测计划详见下表。 表4-5 监测计划 项目 监测点位 监测项目 监测频次 备注 有组织废气 DA001 颗粒物 1次/年 委托资质单位监测 DA002 VOCs 1次/年 DA003 VOCs 1次/年 DA004 VOCs 1次/年 DA005 颗粒物 1次/年 无组织废气 厂界 颗粒物、VOCs 1次/年 建设单位应根据《排污单位自行监测技术指南 总则》( HJ 819-2017）、《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）预留专门的采样监测口和设置符合规范的采样平台、标志牌，主要要求如下： （1）采样口设置：对于颗粒态污染物，监测断面优先设置在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于 4 倍直径（或当量直径）和距上述部件上游方向不小于 2 倍直径（或当量直径）处。对矩形烟道，其当量直径 D=2AB/(A+B)，式中 A、B 为边长；在选定的监测断面上开设监测孔，监测孔的内径应≥90 mm。监测孔在不使用时应用盖板或管帽封闭，使用时应易打开。 （2）采样平台设置：距离坠落高度基准面 0.5m 以上的监测平台及通道的所有敞开边缘应设置防护栏杆，防护栏杆的高度应≥1.2m；监测平台的防护栏杆应设置踢脚板，踢脚板应采用不小于 100mm×2mm 的钢板制造，其顶部在平台面之上高度应≥100mm，底部距平台面应≤10mm；监测平台应设置在监测孔的正下方 1.2m～1.3m 处，应永久、安全、便于监测及采样；监测平台周围空间应保证测试人员正常方便操作监测设备或采样装置；监测平台可操作面积应≥2m2，单边长度应≥1.2m，且不小于监测断面直径（或当量直径）的1/3；通往监测平台的通道宽度应≥0.9m；监测平台地板应采用厚度≥4mm 的花纹钢板或钢板网铺装（孔径小于 10mm×20mm），监测平台及通道的载荷应≥3kN/m2 。 （3）标志牌设置：排污口标志牌的图形标志、图形颜色及装置颜色、标志牌材质、表面处理、外观质量以及字体等要求应符合《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）等的要求。 各排污口排放源的图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，其中提示图形符号用于向人们提供某种环境信息，警告图形符号用于提醒人们注意污染物排放可能会造成危害。排污口标志牌设置情况见表 4-6。 表 4-6 排污口标志牌设置情况一览表 2、废水 （1）废水产生情况 项目废水主要为生活污水、煮洗废水和清洗废水。生活污水产生量按照生活用水量的80%估算，则生活废水产生量为576m3/a，主要污染物为COD、氨氮、SS、BOD5等。煮洗废水产生量为3200m3/a，主要污染物为pH、SS、COD、氨氮、石油类。清洗废水产生量为4800m3/a，主要污染物为pH、SS、COD、氨氮和石油类。 本项目废水及其污染物产生情况具体见下表。 表4-7 项目废水产生情况一览表 产排污环节 类别 产生量（m3/a） 污染物种类 产生浓度（mg/L） 产生量（t/a） 处理措施 治理效率 处理后污染物浓度（mg/L） 排放量（t/a） 职工生活 生活污水 576 COD 600 0.346 化粪池 20% 500 0.288 BOD5 220 0.127 20% 176 0.1 SS 100 0.0576 50% 50 0.0288 氨氮 55 0.032 20% 44 0.025 生产废水 煮洗废水 3200 SS 300 0.96 经污水站处理后回用于煮洗和清洗工序 90% 30 / COD 100 0.32 20% 50 / 氨氮 20 0.064 20% 16 / 石油类 845 2.7 98% 16.9 / 清洗废水 4800 SS 300 1.44 90% 30 / COD 100 0.48 20% 80 / 氨氮 20 0.096 20% 16 / 石油类 5 0.024 90% 0.5 / （2）污染治理设施 表4-8 废水污染治理设施一览表 污染治理设施编号 治理设施 处理能力 治理工艺 治理效率 是否为可行技术 TW001 化粪池 1m3/d 沉淀、厌氧发酵 20%以上 否 TW002 污水站 5m3/h 隔油、沉淀 90%以上 否 注：可行技术依据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）表B.2。 本项目废水产生、治理、排放情况具体如下： 表4-9 项目废水产生、污染治理设施、排放情况一览表 废水类别 污染物种类 污染治理设施 废水排放量（m3/a） 污染物排放量（t/a） 排放去向 排放方式 排放规律 排放口编号 排放口名称 排放口类型 生活污水 COD 化粪池 576 0.16 光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂 间接排放 排放期间流量稳定 DW001 污水总排口 一般排放口 BOD5 0.1 SS 0.0288 氨氮 0.016 pH / 生产废水 pH、SS、COD、氨氮和石油类 污水站 0 0 不排放 / / / / / （3）污染物达标情况分析 废水间接排放口基本情况见表4-10，废水污染物排放执行标准见表4-11。 表4-10 废水间接排放口基本情况表 排放口名称 排放口编号 类型 排放口地理坐标 废水排放量（t/a） 经度 纬度 污水总排口 DW001 一般排放口 118.008° 36.860° 576 表4-11 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） 名称 浓度限值/（mg/L） 1 DW001 SS 《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015） 400 COD 500 BOD5 350 氨氮 45 pH 6.5~9.5 综上，本项目生活污水经化粪池预处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）排入下水道，然后进入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进一步处理。煮洗废水和清洗废水经厂区自建污水站处理后满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水水质标准，回用于生产，不外排。 （4）污水处理措施 化粪池：本项目化粪池依托爱科科技化粪池处理生活污水，由于本项目生活污水为职工冲洗及冲厕废水，不涉及食堂废水，因此生活污水处理工艺无需设置隔油装置，生活污水经化粪池暂存后外排可行。现有项目污水管网已铺设完毕并投入使用，拟建项目建成后可直接排放生活污水。 污水站：污水站处理工艺为隔油+两级斜板沉淀，主要去除生产废水中的石油类和悬浮物，处理能力为5m3/h。其中隔油池对石油类处理效率为90%，两级斜板沉淀对SS处理效率为90%。本项目生产废水产生量为3.33m3/h（8000m3/a），能够满足生产需要。本项目生产废水主要为煮洗和清洗工序产生的SS和石油类，因此采用隔油+沉淀的工艺是可行的。 （5）依托污水处理厂的可行性分析 光大水务（淄博）水质净化三分厂位于淄博市高新技术产业开发区北侧，果里镇韩庙村东北约150m处，西侧靠近猪龙河，厂区占地150亩，服务面积100余平方公里，服务人口16万人，主要处理淄博高新区北部工业区、张店东部化工区、淄博科技工业园、傅山工业园等区域产生的工业废水、生活污水。 光大三分厂设计处理污水规模10万m3/d，采用“初沉池+A2 O生化池+深度处理”工艺，2008年4月22日通过环保验收，总出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A类排放标准（COD40mg/L、氨氮2mg/L）。 本项目所在区域已铺设污水管网，属于光大水务（淄博）水质净化三分厂的收集范围。光大水务（淄博）水质净化三分厂目前实际处理量为3.5万m3/d，本项目废水排放量为1.92m3/d，尚有足够余量接纳本项目污水。本项目废水水质简单，经过处理后可以满足污水处理厂的进水要求，不会对污水处理厂的工艺负荷造成冲击，污水处理厂完全可以接纳本项目产生的废水。 光大水务（淄博）水质净化三分厂出水数据见图4-1。工艺流程见图4-2。 图4-1 光大水务（淄博）水质净化三分厂出水数据 图4-2 光大水务（淄博）水质净化三分厂工艺流程图 （6）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ1253-2022）确定项目废水监测计划。 表4-12 废水污染物排放情况表 监测点位 监测因子 监测频次 DW001污水总排口 pH、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、氨氮 1次/年 3、噪声 （1）噪声源及降噪措施 本项目噪声源主要为生产设施，噪声级一般为50~75dB(A)。主要噪声源及降噪情况见表4-13。 表4-13 扩建项目主要噪声源情况 序号 设备 数量（台） 源强 削减措施 降噪后噪声源强dB(A) 持续时间 1 线切割机床 6 60dB(A) 隔声降噪 40 2400h 2 平面磨床 1 60dB(A) 隔声降噪 40 3 多线切割 40 75dB(A) 隔声降噪 55 4 自动磨床 57 60dB(A) 隔声降噪 40 5 手动磨床 15 60dB(A) 隔声降噪 40 6 普通磨床 18 60dB(A) 隔声降噪 40 7 掏孔机 2 60dB(A) 隔声降噪 40 8 煮料锅 17 60dB(A) 隔声降噪 40 9 超声波清洗机 1 60dB(A) 隔声降噪 40 10 倒料锅 13 60dB(A) 隔声降噪 40 （2）声环境影响预测分析 ①室外声源在预测点的声压级计算： Lp(r)=Lp(ro)+Dc–(Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc) 式中：Lp（r）—预测点处的声压级，dB； Lp（ro）—参考位置ro处声压级，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②室内声源在预测点的声压级计算： a、首先计算某个室内声源在靠近围护结构处的声压级： Lp1＝Lw+10lg（Q/4πr2+4/R） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； r—声源与靠近围护结构某点处的距离，m； R—房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面积，m2，a为平均吸声系数； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 b、计算所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lpli（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB; L1ij—室内声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 c、将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw＝Lp2（T）+10lgS 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB; Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB S—透声面积，m2； ③总声级的计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则预测点的总有效声级为： 式中：T—计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； 2）预测结果和分析 根据本项目主要噪声设备的位置，利用以上预测模式和参数计算确定了各主要噪声源对各厂界外1m的噪声贡献情况。本项目租赁爱科科技厂区内厂房，厂界以爱科科技厂区边界计。主要噪声源对各厂界的噪声贡献情况见下表。 项目噪声源与厂界位置关系见下表。 表4-14 本项目噪声源与厂界位置关系一览表 序号 装置或单元 与预测点距离（m） 北 南 西 东 1 厂房 100 25 15 250 采取以上措施后，项目对周围声环境影响预测结果见下表。 表4-15 噪声预测结果单位:dB（A） 类别 名称 贡献值 现状值 叠加值 标准 达标情况 厂界 东厂界 41 56.7 56.82 昼间60 达标 南厂界 47.02 57.5 57.87 达标 西厂界 49.24 56.9 57.59 达标 北厂界 37.02 56.4 56.45 达标 由上表可知，经预测，本项目夜间不生产，生产车间设备运行产生的噪声经采取降噪措施后预测厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB（A）要求。距其本项目最近的敏感保护目标为厂区东北侧455米香溪新城幼儿园，经过距离衰减，本项目产生的噪声经过距离衰减对其影响很小。 （3）噪声污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ817-2017），噪声监测计划见表4-16。 表4-16 监测计划一览表 环境要素 监测位置 监测项目 监测频次 噪声 厂界 Leq（A） 每季度监测1次，每次监测1天，昼间采样1次 4、固废环境影响及防治措施 （1） 固废产生及处置情况 本项目运营期固废为生活垃圾、一般固体废物和危险废物。一般固体废物主要为下脚料、废包装物、废砂轮片、除尘器收集的粉尘、水磨和清洗沉渣、污水站沉渣，下脚料、水磨和清洗沉渣由供货厂家回收，废包装物和废砂轮片外卖废品收购站，倒角废气除尘器收集的粉尘由供货厂家回收，喷砂废气除尘器收集的粉尘由供货厂家回收，污水站沉渣由供货厂家回收；危险废物为油烟净化器收集的废油、废打孔液、废切削油、污水站浮油、废活性炭、废切削液和废润滑油，集中收集后交由有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门清运。 1）本项目原料3000t/a，产品2250t/a，则下脚料产生量为750t/a，由供货厂家回收； 2）根据企业目前生产资料，改扩建完成后全厂废包装物产生量为1t/a，外卖废品收购站； 3）倒角废气有组织产生量为0.1485t/a，布袋除尘器处理效率按95%计，则除尘器收集的粉尘产生量为0.14t/a，由供货厂家回收；喷砂废气产生量为4.87t/a，布袋除尘器处理效率按95%计，则喷砂工序除尘器收集的粉尘为4.63t/a，由供货厂家回收。 4）根据企业目前生产资料，改扩建完成后全厂废砂轮片产生量为0.9t/a，外卖废品收购站。 5）根据企业目前生产资料，改扩建完成后全厂水磨和清洗沉渣产生量为1t/a，含水率约60%，由供货厂家回收。 6）煮洗废水SS产生量为0.96t/a，清洗废水SS产生量为1.44t/a，共计2.4t/a，处理效率按90%计，且含水率按50%计，则污水站沉渣产生量为4.32t/a，由供货厂家回收。 7）生活垃圾产生量以0.5kg/d·人计，本项目共有职工60人，年运营按300天时间计算，则产生量为9t/a，由环卫部门统一收集处理。 8）活性炭吸附废气量以0.25kg/kg计，本项目吸附有机废气量为0.05t/a，活性炭使用量为0.2t/a，则废活性炭产生量约为0.25t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于危险废物，危废代码为HW49(900-039-49)，交由有资质单位处置。 9）据企业目前生产资料，改扩建完成后全厂废切削液产生量为2.4t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废切削液属于危险废物，危废代码900-006-09使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液，交由有资质单位处置。 10）据企业目前生产资料，改扩建完成后全厂废润滑油产生量为1.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废润滑油属于危险废物，危废代码900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物，交由有资质单位处置。 11）本项目切片工序油烟产生量为0.06t/a，煮洗工序油烟产生量为0.27t/a，共计0.33t/a，油烟净化器处理效率按80%计，则油烟净化器收集的废油产生量为0.264t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），油烟净化器收集的废油属于危险废物，危废代码900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物，交由有资质单位处置。 12）废切削油：据企业目前生产资料，改扩建完成后全厂废切削油产生量为30t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废切削油属于危险废物，危废代码900-006-09使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液，交由有资质单位处置。 13）废打孔液：据企业目前生产资料，改扩建完成后全厂废打孔液产生量为0.9t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废打孔液属于危险废物，危废代码900-007-09其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液，交由有资质单位处置。 14）污水站浮油：本项目煮洗工序废油产生量为3t/a。其中10%挥发至大气，90%进入污水站。则污水站浮油产生量为2.7t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），污水站浮油属于危险废物，危废代码900-210-08含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥），交由有资质单位处置。 上述危险废物分别分类收集后暂存于爱科科技危废暂存间，委托有资质的单位进行处置。 综上，本项目固废产生及处置情况见下表所示。 表4-17 固体废物情况汇总表 名称 废物类别 危险(一般）废物代码 产生量（t/a） 产生工序 形态 主要有毒有害物质 污染防治措施 下脚料 一般固废 / 750 生产过程 固 / 供货厂家回收 废包装物 一般固废 / 1 生产过程 固 / 外卖废品收购站 废砂轮片 一般固废 / 0.9 生产过程 固 / 外卖废品收购站 倒角废气除尘器收集的粉尘 一般固废 / 0.14 废气治理 固 / 供货厂家回收 喷砂废气除尘器收集的粉尘 一般固废 / 4.63 废气治理 固 / 供货厂家回收 污水站沉渣 一般固废 / 1 污水处理 半固体 / 供货厂家回收 生活垃圾 生活垃圾 / 9 日常生活 固 纸、塑料等 环卫清理 废活性炭 危险废物 900-039-49 0.25 环保设备运行 固 有机废气 资质单位处理 废切削液 危险废物 900-006-09 2.4 机械设备 液体 切削液 资质单位处理 废润滑油 危险废物 900-249-08 1.5 机械设备 液体 润滑油 资质单位处理 油烟净化器收集的废油 危险废物 900-249-08 0.264 废气治理 液体 切削油 资质单位处理 废切削油 危险废物 900-006-09 30 废气治理 液体 切削油 资质单位处理 废打孔液 危险废物 900-007-09 0.9 废气治理 液体 打孔液 资质单位处理 污水站浮油 危险废物 900-210-08 2.7 废气治理 液体 切削油 资质单位处理 表4-18 危险废物产生与处置情况 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 废活性炭 HW49 900-039-49 0.25 环保设备运行 固 有机废气 1年 T/In 委托资质单位处理 废切削液 HW09 900-006-09 2.4 机械设备 液体 切削液 1年 T 委托资质单位处理 废润滑油 HW08 900-249-08 1.5 机械设备 液体 润滑油 1年 T，I 委托资质单位处理 油烟净化器收集的废油 HW08 900-249-08 0.264 废气治理 液体 切削油 1年 T 委托资质单位处理 废切削油 HW09 900-006-09 30 机械设备 液体 切削油 半年 T 委托资质单位处理 废打孔液 HW09 900-007-09 0.9 机械设备 液体 打孔液 1年 T 委托资质单位处理 污水站浮油 HW08 900-210-08 2.7 废水处理 液体 切削油 1年 T，I 委托资质单位处理 注：危险特性，包括腐蚀性（Corrosivity, C）、毒性（Toxicity,T）、易燃性（Ignitability, I）、反应性（Reactivity, R）和感染性（Infectivity,In）。 表4-19 危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积（m2） 贮存方式 贮存能力 贮存周期 危废暂存间 废活性炭 HW49 900-039-49 厂区北侧 30 袋装 50t ≤1年 废切削液 HW09 900-006-09 桶装 ≤1年 废润滑油 HW08 900-249-08 桶装 ≤1年 油烟净化器收集的废油 HW08 900-249-08 桶装 ≤1年 废切削油 HW09 900-006-09 桶装 ≤1年 废打孔液 HW09 900-007-09 桶装 ≤1年 污水站浮油 HW08 900-210-08 桶装 ≤1年 （2） 固体废物环境管理要求 （1）一般固体废物 一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关规定，采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。贮存区采取防风防雨措施，各类固废应分类收集，贮存区按照《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2)的要求设置环保图形标志；指定专人进行日常管理。 （2）危险废物 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单中标准（环保部 2013.6.8）。 ①贮存场所 本项目危废暂存间依托爱科科技危废暂存间，已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关标准要求进行建设。贮存场地已进行防渗处理，且做到防雨和防晒。 项目危险废物贮存采取单独分类收集、独自通过袋装密闭储存。危废库内设置危废分区和桶架，并设置废液收集导流措施，用于各自桶装危废堆存。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。 对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志、标识，危险废物容器和包装袋上设立危险废物明显标志。处置单位应及时将固废运走，危险废物在厂内存储不超过一年。 危险废物暂存场所（危废间）满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，采取防渗措施和渗漏收集措施，并设置警示标示。在采取严格防治措施的前提下，危险废物贮存场所不会造成不利环境影响。 ②运输过程 本项目危险废物产生及贮存场、运输通道均已采取硬化和防腐防渗措施，因此危险废物从产生工艺环节运输到暂存场所的过程中产生散落和泄漏均会将影响控制在厂区内，不会对周边环境敏感点及地下水环境产生不利影响。 ③委托利用或者处置 企业需建立完善危险废物管理台账，如实记录危险废物贮存、利用、处置相关情况，制定危险废物管理计划并报环保局备案，如实申报危险废物种类、产生量、流向、贮存、处置等有关情况。 危险废物委托必须委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，签订委托处理协议，危险废物转移严格执行《危险废物转移联单制度》。 本项目危险废物均委托有资质的单位进行处置，不会产生显著的环境影响。 综上分析，本项目运营期内严格落实本此评价提出的各项固废处理处置措施后，一般固体废物可满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关规定；危险废物可满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告[2013]36号）中的相应规定，对周围环境影响不大。 5、地下水、土壤 本项目为电子专用材料制造项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），项目行业类别属于电子专用材料制造，环评类别为报告表，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A“土壤环境影响评价项目类别”，本项目类别属于“其他行业”项目，以此判定本项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展土壤环境影响评价。 6、生态 本项目不新增用地，且用地范围内无生态环境保护目标，对周边生态基本无影响，本评价不再开展生态环境影响分析。 7、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评估基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等。 （1）风险调查 风险源即存在物质或能量意外释放，并可能产生环境危害的源。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质，本项目涉及的环境风险物质为润滑油、切削液、打孔液和切削油。 （2）风险潜势初判 计算所涉及的每种危险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质）在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当企业只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。当存在多种危险物质时，则按下面式子计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q划分为：1≤Q＜10，10≤Q＜100，Q≥100。 表4-20 环境风险物质数量、临界量及其比值(Q) 序号 物料名称 最大存在量q（t） 临界量（t） Q 1 切削液 2.4 2500 0.00096 2 润滑油 1.5 2500 0.0006 3 打孔液 0.9 2500 0.00036 4 切削油 30 2500 0.012 合计 0.01392 本项目Q=0.01392<1，环境风险潜势为I。 （3）可能影响途径 煮洗锅泄漏：存储容器或者生产装置可能发生泄漏，或转移过程中包装可能发生破损泄漏。一旦发生此类泄漏，泄漏量一般较少，泄漏的物料及时收集后存放于专用容器中，事故处理完毕可将此类废物料作为危险废物交有资质及处理能力的单位处理。 存放切削油的油箱泄露：切片机等设备油箱内存放切削油，油箱可能发生破损泄露。一旦发生此类泄漏，泄漏的物料暂存于防渗透托盘中，事故处理完毕可将此类废物料作为危险废物交有资质及处理能力的单位处理。 生产区域火灾：厂房用电不当供电线路老化，超负荷运行，导致线路发热，引发火灾；高电压电器设备发生火花或电弧、静电放电产生火花等引发火灾；操作人员用电不慎或操作不当引起电气火灾等。人为疏忽管理不当，生产过程中，由于疏忽或者操作不当，很容易导致火灾隐患。 （4）环境风险防范措施 液体物料泄漏防范措施：制定煮洗液收集管理制度，杜绝收集过程“跑、冒、滴、漏”等现象发生；大部分煮洗液储存于煮洗锅中，在储存、运输、使用等环节，应采取必要措施，防止泄漏，远离火种、热源、防止阳光直射；切片机等设备的油箱下方设置防渗漏托盘，搬运时轻拿轻放，防止受损；严格遵守各项安全操作规程和制度，防止静电和摩擦等情况；危险化学品在储存过程中要分类、分区存放，并做好防渗漏措施。 危废间泄漏防范措施：危废间需设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；存放液体危废的容器材质不与危废发生反应，并有明显的警示标识和警示说明；危废储存必须防风、防雨、防晒；危废间设置安全照明设施和观察窗口，并张贴危险废物警示标志；应当对危废进行登记，登记内容应当包括来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目，登记资料至少保存 3 年；定期对包装容器和危废间进行检查，发现破损及时采取措施更换。 火灾事故风险防范措施：项目生产过程中应强化火灾防范措施，避免火灾事故发生时造成的重大损失。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 9、改扩建项目“以新带老”三本账 表4-21 改扩建项目“以新带老”三本账一览表 t/a 类别 污染物 现有项目排放量 改扩建项目排放量 “以新带老”削减量 改扩建后全厂排放量 污染物增减量 废气 颗粒物 0.092 0.636 0.092 0.636 +0.544 VOCs 0.008 0.292 0.008 0.292 +0.284 废水 废水量 384 576 384 576 +192 COD 0.19 0.288 0.19 0.288 +0.098 氨氮 0.017 0.025 0.017 0.025 +0.008 固废 下脚料 500 750 500 750 +250 废包装物 0.6 1 0.6 1 +0.4 倒角废气除尘器收集的粉尘 0 0.14 0 0.14 +0.14 喷砂废气除尘器收集的粉尘 0 4.63 0 4.63 +4.63 废砂轮片 0.6 0.9 0.6 0.9 +0.3 水磨和清洗沉渣 0.6 1 0.6 1 +0.4 污水站沉渣 0 1 0 1 +1 生活垃圾 6 9 6 9 +3 废活性炭 0 0.25 0 0.25 +0.25 废切削液 1.6 2.4 1.6 2.4 +0.9 废润滑油 1 1.5 1 1.5 +0.5 油烟净化器收集的废油 0.032 0.264 0.032 0.264 +0.232 废切削油 20 30 20 30 +10 废打孔液 0.6 0.9 0.6 0.9 +0.3 污水站浮油 0 2.7 0 2.7 +2.7 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001倒角废气 | 颗粒物 | 集气罩收集经布袋除尘器处理后通过15米高排气筒DA001有组织排放 | 执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区浓度限值要求 |
|  | DA002切片废气 | VOCs（油雾） | 经油烟净化器处理后通过15高排气筒DA002有组织排放 | 执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表2新建企业油雾相关排放限值 |
|  | DA003胶粘废气 | VOCs | 集气罩收集经二级活性炭吸附处理后通过15高排气筒DA003有组织排放 | 执行《挥发性有机物排放标准 第 7 部分 其他行业》 （DB37/2801.7-2019）表1中非重点行业 II 时段标准限制 |
|  | DA004煮洗废气 | VOCs（油雾） | 集气罩收集经油烟净化器处理后通过15高排气筒DA002有组织排放 | 执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表2新建企业油雾相关排放限值 |
|  | DA005喷砂废气 | 颗粒物 | 经布袋除尘器处理后通过15米高排气筒DA004有组织排放 | 执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区浓度限值要求 |
|  | 无组织废气 | VOCs、颗粒物 | 车间密闭 | 《挥发性有机物排放标准 第 7 部分 其他行业》 （DB37/2801.7-2019）表3、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关排放限值 |
| 地表水环境 | DW001 | pH、COD、 BOD5、 SS、NH3-N | 经化粪池预处理后， 通过市政污水管网排入光大水务（淄博）水质净化三分厂深度处理 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准限值 |
| 声环境 | 厂界四周 | 噪声 | 降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物分类收集、分类处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 全厂废水收集管道、化粪池、危废暂存间均采取防渗措施，防止废水、危废泄露下渗等。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 加强安全管理，确保安全生产；加强对环保装置等设备的定期检修和维护，以防意外事故的发生，发现故障，应立即维修更换；加强个人的防护措施；建立健全防火安全规章制度并严格执行；建立完善的事故应急措施体系。 |
| 其他环境 管理要求 | 环境保护管理体系 为做好环境管理工作，公司应建立环境管理体系，将环境管理工作自上而下的贯穿到公司的生产管理中。 环境管理规章制度 建立和完善环境管理制度，是公司环境管理体系的重要组成部分，需建立的环境管理制度。 设置环境保护标识 企业应制定环境管理文件及实施细则，按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》、《关于开展排放口规范化整治工作的通知》等文件中有关规定设置与管理噪声与固废排放，噪声排放源、固体废物贮存（处置）场图形符号分别为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置 GB15562.1-1995、GB15562. 2-1995 执行。 建设项目竣工环境保护验收 根据《建设项目环境保护管理条例》要求，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。编制环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 本项目行业类别为电子专用材料制造，经对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），本项目为登记管理，项目建设后投产前办理排污许可登记变更。 |

# 六、结论

本项目符合国家、当地产业政策和当地城市建设总体规划的要求，选址合理。项目在建设中和建成运行以后将产生一定程度的废水、废气、噪声及固废，在建设单位严格按照本报告提出的各项规定，切实落实各项污染防治措施及总量控制措施后，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。因此，在严格落实本报告表提出的各项措施的基础上，年加工磁性材料3000吨建设项目从环境保护角度考虑是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.092 |  |  | 0.636 | 0.02 | 0.636 | +0.544 |
|  | VOCs | 0.008 |  |  | 0.292 | 0.008 | 0.292 | +0.284 |
| 废水 | 废水量 | 384 |  |  | 576 | 384 | 576 | +192 |
|  | COD | 0.19 |  |  | 0.288 | 0.19 | 0.288 | +0.098 |
|  | 氨氮 | 0.017 |  |  | 0.025 | 0.017 | 0.025 | +0.008 |
| 一般工业 固体废物 | 下脚料 | 500 |  |  | 750 | 500 | 750 | +250 |
|  | 废包装物 | 0.6 |  |  | 1 | 0.6 | 1 | +0.4 |
|  | 倒角废气除尘器收集的粉尘 | 0 |  |  | 0.14 | 0 | 0.14 | +0.14 |
|  | 喷砂废气除尘器收集的粉尘 | 0 |  |  | 4.63 | 0 | 4.63 | +4.63 |
|  | 废砂轮片 | 0.6 |  |  | 0.9 | 0.6 | 0.9 | +0.3 |
|  | 水磨和清洗沉渣 | 0.6 |  |  | 1 | 0.6 | 1 | +0.4 |
|  | 污水站沉渣 | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | +1 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 |  |  | 0.25 | 0 | 0.25 | +0.25 |
|  | 废切削液 | 1.6 |  |  | 2.4 | 1.6 | 2.4 | +0.9 |
|  | 废润滑油 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | +0.5 |
|  | 油烟净化器收集的废油 | 0.032 |  |  | 0.264 | 0.032 | 0.264 | +0.232 |
|  | 废切削油 | 20 |  |  | 30 | 20 | 30 | +10 |
|  | 废打孔液 | 0.6 |  |  | 0.9 | 0.6 | 0.9 | +0.3 |
|  | 污水站浮油 | 0 |  |  | 2.7 | 0 | 2.7 | +2.7 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①  单位:t/a